СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ

НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001

Сборник № 40

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Утверждены и введены в действие с 8 сентября 2003 года

постановлением Госстроя России от 3 сентября 2003 года № 162

РАЗРАБОТАНЫ ОАО «Гипроречтранс» (В.Л. Роговой, И.М. Головкин, Е.Н. Тен, А.В. Долгушина), «Союзморниипроект» (К.И. Бирюков, О.А. Голубева), ОАО «Институт Гидропроект» (Ю.Н. Соловьев), при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Л.Я. Подыниглазова).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, Е.Е. Ермолаев, Т.М. Добычина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 8 сентября 2003 года постановлением Госстроя России от 3 сентября 2003 года № 162.

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих-строителей и машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материалах) при возведении деревянных конструкций гидротехнических сооружений и составления смет (сметных расчетов) ресурсным методом.

ГЭСН-2001 являются исходными нормами для разработки единичных расценок федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения сметной стоимости строительных работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих-строителей и машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материалах) при выполнении работ по возведению деревянных конструкций гидротехнических сооружений и составления смет (сметных расчетов) ресурсным методом.

ГЭСН-2001 являются исходными нормами для разработки единичных расценок федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, укрупненных сметных норм, и других нормативных документов, применяемых для определения сметной стоимости строительных работ.

1.2. ГЭСН-2001 отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.

ГЭСН-2001 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН-2001 носят рекомендательный характер.

1.3. Нормы настоящего сборника распространяются на устройство деревянных конструкций гидротехнических сооружений при строительстве гидроэлектростанций, а также сооружений речного и морского транспорта.

1.4. В нормах предусмотрено изготовление конструкций из леса хвойных пород средней твердости (сосна, ель). При изготовлении конструкций из лиственницы следует применять коэффициенты по п. 3.1 настоящей технической части.

1.5. В нормах таблицы 40-01-001 при рубке ряжей учтено устройство, установка и разборка внутренних подмостей. Затраты на устройство наружных лесов для рубки внешних поверхностей венцов ряжей следует определять дополнительно.

1.6. В нормах таблицы 40-01-002 не учтено производство подводно-строительных (водолазных) работ при осмотре подводной «постели» (основания) перед установкой ряжа и водолазное обследование конструкций (венцов) ряжа после его установки.

Затраты на водолазное обследование следует определять дополнительно по нормам сборника ГЭСН-2001-44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

1.7. Нормы таблицы 40-01-003 предусматривают загрузку ряжей и ряжевых перемычек бутовым камнем.

При загрузке ряжей и ряжевых перемычек скальной породой следует применять коэффициент по пункту 3.6. технической части.

Затраты на разработку скального грунта и транспортировку его из карьера следует определять по нормам соответствующих сборников.

1.8. В нормах сборника предусмотрено производство работ в условиях защищенной от волнения акватории судоходных рек, водохранилищ и озер.

При производстве работ в условиях не защищенной от волнения акватории с применением строительных и плавучих средств необходимо дополнительно предусматривать охранные (дежурные) буксиры, количество, мощность и время работы которых должны быть обоснованы в проекте организации строительства.

1.9. Затраты на устройство береговых стапелей при рубке ряжей следует определять по нормам таблицы 40-01-006, а стапелей для спуска ряжей - по нормам таблицы 40-01-007. Ширина спусковых стапелей (дорожек) принята равной длине стандартной секции причального ряжа, т.е. 20-21 м.

1.10. В нормах таблиц 40-01-006 и 40-01-007 учтена механизированная погрузка разобранных конструкций и их транспортировка бортовым автомобилем грузоподъемностью до 10 т в отвал на расстояние до 5 км.

1.11. Затраты на обшивку стен досками следует определять по нормам 07 и 08 таблицы 40-01-012. Нормами не предусмотрено устройство деревянного каркаса под обшивку стен и наружных лесов.

1.12. В нормах таблиц 40-01-023(40-01-025 предусмотрено производство работ в условиях морской закрытой акватории или открытого побережья (открытого рейда).

К открытому побережью (открытому рейду) относятся участки берега моря или рейд, не имеющие естественной или искусственной защиты от волнового воздействия. Отнесение условий производства работ к категории открытого побережья (открытого рейда) определяется проектом.

1.13. Нормы 03 таблиц 40-01-023(40-01-025 предусматривают навеску отбойных устройств с шестью амортизаторами из резиновых труб диаметром 400 мм, длиной 500 мм.

При навеске отбойных устройств с тремя амортизаторами следует применять коэффициенты по п. 3.2 настоящей технической части.

1.14. Нормы 04 таблиц 40-01-023(40-01-025 предусматривают навеску отбойных устройств из резиновых полуцилиндров диаметром 400 мм, длиной 2 м на металлической раме.

При навеске отбойных устройств другой длины и диаметра следует применять коэффициенты по п.п. 3.3(3.5 настоящей технической части.

1.15. Нормами таблиц 40-01-023(40-01-025 (кроме нормы 02 указанных таблиц) не учтены затраты на установку анкерных болтов и антикоррозионную изоляцию металлических изделий.

1.16. На работу водолазных станций, учтенных в нормах данного сборника распространяются указания, п. 1.4. технической части сборника ГЭСН-2001-44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

1.17. Нормами не учтено устройство оснований под полы (лаг, кирпичных или бетонных столбиков, балок с прогонами и т.д.).

1.18. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Для стенок ряжа применяются бревна диаметром 20-26 см с последующей механической обработкой их. Для плотного («вприплотку») сопряжения венцов ряжа между собой по длине производят распиловку бревен по хорде с противоположных сторон для получения плоскостей (кантов), параллельных продольной оси бревна. Ширина плоскостей (пластей, постелей), полученных при распиловке должна колебаться в пределах 8-15 см.

Угловые сопряжения и сопряжения наружных и внутренних стенок ряжа, выполняемые «вполдерева», рубятся с «остатком», т.е. врубка выполняется не с торца бревна, а с отступлением от него на расстояние, равное 1,25-1,5 диаметров бревна. «Остаток» - обязательный элемент прочности вязки сопряжений при врубках «вполдерева».

Фасадная стенка ряжа выполняется без «остатка», но с применением (для прочности вязки венцов) более сложных врубок: «в ласточкин хвост» и «косой зуб».

2.2. В объем древесины при изготовлении ряжа во всех случаях следует включать сжимы, нижние венцы ряжей, врезающиеся в грунт при мягком основании, полы и «остатки» при рубке ряжей с «остатком», а также запас по высоте на осадку венцов из расчета 2 см на 1 м высоты ряжа.

2.3. Объем работ по загрузке ряжа камнем следует определять как произведение площади поперечного сечения загружаемых отсеков в свету на высоту от верхней поверхности пола или в ряжах без пола - от поверхности основания до верха загрузки, при стенах из непритесанных бревен. Исчисленный объем необходимо увеличивать на 3 %.

2.4. Объем работ по устройству деревянных конструкций гидротехнических сооружений, нормы для которых даны на 1 м3 древесины в конструкции, следует определять по проекту (древесины, приведенной к круглому лесу) без учета отходов древесины.

2.5. В объем древесины для устройства верхнего строения деревянных свайных причалов следует включать объем всех элементов верхнего строения (стойки, насадки, подкосы, схватки, настил, тумбы и т.д.), кроме отбойных рам.

2.6. В объеме древесины для устройства колесоотбойного бруса следует учитывать объем подкладок.

3. Коэффициенты к сметным нормам

| Условия применения | Номер таблиц (норм) | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- |
|  |  | затрат труда рабочих строителей | времени эксплуатации машин | расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Изготовление деревянных конструкций из лиственницы | 40-01-001, 40-01-006, 40-01-007, 40-01-010, 40-01-012, 40-01-015, 40-01-016, 40-01-022, 40-01-029, 40-01-030 | 1,08 | — | — |
| 3.2. Навеска отбойных устройств с тремя амортизаторами из резиновых труб диаметром 400 мм, длиной 500 мм | 40-01-023-03 | 0,4 | 0,52 | 0,38 |
|  | 40-01-024-03 | 0,4 | 0,65 | 0,38 |
|  | 40-01-025-03 | 0,4 | 0,8 | 0,38 |
| 3.3. Навеска отбойных устройств из резиновых полуцилиндров диаметром 400 мм, длиной 1 м на металлической раме | 40-01-023-04 | 0,84 | 0,84 | 0,52 |
|  | 40-01-024-04 | 0,84 | 0,65 | 0,52 |
|  | 40-01-025-04 | 0,84 | 0,58 | 0,52 |
| 3.4. Навеска отбойных устройств из резиновых полуцилиндров диаметром 300 мм, длиной 1,5 м на металлической раме | 40-01-023-04 | 0,8 | 0,8 | 0,33 |
|  | 40-01-024-04 | 0,8 | 0,56 | 0,33 |
|  | 40-01-025-04 | 0,8 | 0,47 | 0,33 |
| 3.5. Навеска отбойных устройств из резиновых полуцилиндров диаметром 300 мм, длиной 1 м на металлической раме | 40-01-023-04 | 0,84 | 0,86 | 0,37 |
|  | 40-01-024-04 | 0,84 | 0,67 | 0,37 |
|  | 40-01-025-04 | 0,84 | 0,61 | 0,37 |
| 3.6. Загрузка ряжей и ряжевых перемычек скальной породой при исчислении ее объема в плотном теле | 40-01-003 | — | — | 0,76 |

1. РЯЖИ

| Таблица ГЭСН 40-01-001 | Рубка ряжей из бревен |
| --- | --- |

Состав работ

01. Подача, перемещение и отвод плавучих средств (норма 02). 02. Изготовление, установка и разборка клеток и плавучих подмостей (норма 02). 03. Раскрой бревен на два канта. 04. Рубка ряжа, сверление отверстий, постановка скреплений и сжимов. 05. Настил пола (нормы 02, 03). 06. Антисептирование деревянных элементов. 07. Устройство и содержание майн (норма 03).   08. Спуск ряжа на воду, достройка и дорубка на плаву (норма 02). 09. Спуск ряжа на лед и установка ряжа на постель (норма 03).

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

|  | Рубка ряжей из бревен: |
| --- | --- |
| 40-01-001-01 | насухо на месте установки |
| 40-01-001-02 | на стапеле с достройкой на плаву |
| 40-01-001-03 | на льду у места установки |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-001-01 | 40-01-001-02 | 40-01-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,1 | 23 | 23,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,81 | 2,79 | 1,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,65 | 1,46 | 1,19 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0,39 | 0,11 | 0,04 |
| 340504 | Краскопульты электрические | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | 0,01 | — |
| 230104 | Баржи 400 т | маш.-ч | — | 0,04 | — |
| 230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | 0,05 | — |
| 230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч | — | 0,17 | — |
| 240804 | Понтоны разгружающие, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | — | 0.01 | 0,01 |
| 021440 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | — | — | 0,15 |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.-ч | — | — | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,004 | 0,0028 | 0,003 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 101-9185 | Ерши металлические | кг | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| 102-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см. длиной 6.5 м | м3 | 0,84 | 0,82 | 0,83 |
| 102-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 8.5 м | м3 | 0,21 | 0,24 | 0,23 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | — | 0,00059 | 0,00053 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | — | 0,00192 | 0,00046 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | — | 0,03 | 0,03 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | — | 0,001 | 0,001 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | — | 0,0013 | 0,001 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | — | 0,002 | 0,001 |
| 537-0008 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | — | 0,002 | 0,002 |
| 537-0019 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В. маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм | 10 м | — | 0,0032 | 0,0065 |

| Таблица ГЭСН 40-01-002 | Установка ряжей |
| --- | --- |

Состав работ

01. Установка лебедок на барже и устройство маячных направляющих. 02. Подача, перемещение и отвод плавучих средств. 03. Установка блоков на берегу. 04. Буксировка ряжа и установка его в сооружение. 05. Демонтаж лебедок и блоков.

Измеритель: установка 1 ряжа

|  | Установка ряжей объемом по наружному обмеру: |
| --- | --- |
| 40-01-002-01 | до 400 м3 |
| 40-01-002-02 | свыше 400 м3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-002-01 | 40-01-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 162,8 | 215,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 97,12 | 129,88 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.-ч | 3,4 | 3,4 |
| 140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.-ч | 4,97 | 5,97 |
| 230104 | Баржи 400 т | маш.-ч | 15,92 | 17,39 |
| 230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л.с.) | маш.-ч | 9,45 | — |
| 230203 | Буксиры 331 (450) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | 11,23 |
| 230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч | 9,89 | 13,28 |
| 240804 | Понтоны разгружающие, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0,37 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,0172 | 0,019 |
| 101-0824 | Проволока черная диаметром 6.0-6.3 мм | т | 0,003 | 0,003 |
| 102-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6.5 м | м3 | 1,79 | 2,07 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | м3 | 0,16 | 0,16 |
| 537-0009 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 16.5 мм | 10 м | 1,31 | 1,31 |

| Таблица ГЭСН 40-01-003 | Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами |
| --- | --- |

Состав работ

Для нормы 1:

01. Подача, перемещение и отвод плавучих средств. 02. Загрузка баржи камнем. 03. Буксировка груженой баржи. 04. Загрузка камнем ряжа или ряжевой перемычки плавучим краном. 05.Выравнивание верхнего слоя.

Для нормы 2:

01. Погрузка камня на автосамосвалы экскаватором. 02. Перемещение камня бульдозером. 03. Загрузка камнем ряжа или ряжевой перемычки краном на гусеничном ходу. 04. Выравнивание верхнего слоя.

Измеритель:100 м3 камня

|  | Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами: |
| --- | --- |
| 40-01-003-01 | плавучими с барж |
| 40-01-003-02 | сухопутными с берега |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-003-01 | 40-01-003-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,98 | 21,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 56,37 | 21,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | — | 5,88 |
| 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3 | маш.-ч | — | 3,04 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | 2,94 |
| 230105 | Баржи 600 т | маш.-ч | 6,86 | — |
| 230203 | Буксиры 331 (450) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,9 | — |
| 230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч | 7,12 | — |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | — | 9,84 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 408-0216 | Камень бутовый марка 400 | м3 | 103 | 103 |

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИ РУБКЕ РЯЖЕЙ

| Таблица ГЭСН 40-01-006 | Устройство и разборка берегового стапеля |
| --- | --- |

Состав работ

Для нормы 01:

01. Заготовка элементов. 02. Укладка лаг с копанием канавок. 03.Укладка по лагам прогонов с креплением скобами.

Для нормы 02:

01. Разборка конструкций. 02. Сортировка и относка элементов конструкций в штабеля.

Измеритель: 1 шт.

| 40-01-006-01 | Устройство берегового стапеля |
| --- | --- |
| 40-01-006-02 | Разборка берегового стапеля |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-006-01 | 40-01-006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 178,71 | 51,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,54 | 11,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 6,73 | 6,85 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 2,11 | — |
| 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 7,32 | — |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 4,81 | 4,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,239 | — |
| 102-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 8.5 м | м3 | 19,85 | — |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 2,52 | — |

| Таблица ГЭСН 40-01-007 | Устройство и разборка спускового стапеля |
| --- | --- |

Состав работ

Для нормы 01:

01. Подача, перемещение и отвод плавучих средств. 02. Заготовка элементов стапеля.
03. Укладка лаг и прогонов. 04. Устройство настила из досок по лагам. 05. Сборка элементов конструкций с постановкой скреплений. 06. Спуск стапеля на воду буксиром.

Для нормы 02:

01.Подача, перемещение и отвод плавучих средств. 02. Разборка конструкций.
03. Сортировка и относка элементов конструкций в штабеля.

Измеритель: 10 м стапеля

| 40-01-007-01 | Устройство спускового стапеля |
| --- | --- |
| 40-01-007-02 | Разборка спускового стапеля |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-007-01 | 40-01-007-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 124,4 | 83,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,91 | 14,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 5,94 | 4,39 |
| 070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | 0,19 |
| 140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.-ч | 1,26 | 0,54 |
| 230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6 | 0,35 |
| 230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч | 0,67 | 0,67 |
| 240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л.с.) с компрессором | маш.-ч | 0,35 | 0,35 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 2,64 | — |
| 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 3,14 | — |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 3,41 | 2,68 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00054 | — |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,0785 | — |
| 102-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 8.5 м | м3 | 8,75 | — |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м. все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 4,15 | — |

3. ПЕРЕМЫЧКИ РЯЖЕВЫЕ

| Таблица ГЭСН 40-01-010 | Устройство перемычек ряжевых |
| --- | --- |

Состав работ

01. Устройство стапеля (нормы 01, 02). 02. Рубка ряжей. 03. Установка и разборка охранных щитов (нормы 01(03). 04. Установка и разборка плавучих рештований (норма 01). 05. Спуск ряжа на воду и дорубка на плаву (нормы 01, 02). 06. Установка ряжа в профиль сооружения (нормы 01, 02). 07. Устройство и содержание майны (норма 02).

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

|  | Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей: |
| --- | --- |
| 40-01-010-01 | на стапеле с дорубкой на плаву |
| 40-01-010-02 | на льду у места установки |
| 40-01-010-03 | насухо на месте установки |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-010-01 | 40-01-010-02 | 40-01-010-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,48 | 10,18 | 8,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,3 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,46 | 0,43 | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | — | 0,13 | — |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 0,03 | 0,08 | — |
| 230101 | Баржи 100 т | маш.-ч | 0,07 | — | — |
| 230201 | Буксиры 110(150) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,05 | — | — |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 0,79 | — | — |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м. шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | м3 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 101-0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0022 | 0,002 | 0,002 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг | т | 0,002 | 0,001 | — |
| 102-0306 | Планки для снеговых щитов хвойных пород неантисептированные | м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

4. ПОЛЫ И ОБШИВКА СТЕН ПЛОТИН И ШЛЮЗОВ

| Таблица ГЭСН 40-01-012 | Устройство полов и обшивка стен гидротехнических сооружений |
| --- | --- |

Состав работ

01. Заготовка деревянных элементов. 02. Настил полов с креплением (нормы 01(06). 03. Антисептирование нижнего ряда настила с прокладкой, конопаткой паклей пропитанной (нормы 05, 06). 04. Заливка пастой антисептической пазов верхнего ряда (нормы 05, 06). 05. Устройство обшивки стен (нормы 07, 08). 06. Антисептирование деревянных элементов.

Измеритель: 100 м2 устройства полов (нормы 1(6); 100 м2 обшивки стен (нормы 7, 8)

|  | Устройство одиночных полов гидротехнических сооружений: |
| --- | --- |
| 40-01-012-01 | из бревен |
| 40-01-012-02 | из брусьев |
| 40-01-012-03 | из пластин |
| 40-01-012-04 | из досок |
|  | Устройство двойных полов гидротехнических сооружений: |
| 40-01-012-05 | из пластин и досок |
| 40-01-012-06 | из досок |
|  | Устройство обшивки стен гидротехнических сооружении: |
| 40-01-012-07 | пластинами |
| 40-01-012-08 | досками |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-012-01 | 40-01-012-02 | 40-01-012-03 | 40-01-012-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 197,44 | 111,82 | 78,91 | 75,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,62 | 5,02 | 2,73 | 1,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 9,15 | 3,19 | 1,72 | 1,25 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 9,92 | 8,83 | — | — |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч | 18,38 | 16,35 | 5,28 | 5,2 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 11 | — | 3,89 | 2,72 |
| 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 2,3 | 2,3 | — | — |
| 340504 | Краскопульты электрические | маш.-ч | 5,78 | 5,14 | 4,58 | 3,98 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,47 | 1,83 | 1,01 | 0,71 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | — | — | 0,109 | 0,066 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,309 | 0,275 | — | — |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| 102-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6.5 м | м3 | 24,94 | — | — | — |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | м3 | — | — | 10,51 | — |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | — | 18,91 | — | — |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | — | — | — | 7,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-012-05 | 40-01-012-06 | 40-01-012-07 | 40-01-012-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 206,94 | 191,46 | 143,14 | 70,97 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,74 | 3,27 | 2,73 | 1,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,25 | 2,09 | 1,72 | 0,86 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч | 3,6 | 3,6 | 11,2 | 11,2 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 8,2 | 8,73 | — | 1 |
| 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 2,3 | — | 2,5 | — |
| 340311 | Машины для строжки деревянных полов | маш.-ч | 4,6 | 4,6 | — | — |
| 340504 | Краскопульты электрические | маш.-ч | 8,85 | 8,25 | 4,42 | 3,69 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,49 | 1,18 | 1,01 | 0,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,197 | 0,186 | 0,147 | 0,05 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,12 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 45 | 45 | — | — |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | м3 | 10,51 | — | 10,5 | — |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 4,72 | 12,07 | — | 5,25 |

5. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЧНЫХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

| Таблица ГЭСН 40-01-015 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы |
| --- | --- |

Состав работ

01. Заготовка, сборка и антисептирование деревянных элементов. 02. Подача, перемещение и отвод плавучих средств. 03. Монтаж отбойной рамы из отдельных элементов с постановкой креплений с плавучих площадок.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

40-01-015-01 Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-015-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,14 |
| 230102 | Баржи 200 т | маш.-ч | 2,63 |
| 230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,5 |
| 230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч | 2.63 |
| 240902 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 7 т | маш.-ч | 7,25 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,98 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч | 0,05 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0259 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,004 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 1,05 |
| 201-9266 | Хомуты стальные | кг | 8,02 |

| Таблица ГЭСН 40-01-016 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек |
| --- | --- |

Состав работ

01. Установка скоб и рымов в закладные детали шапочного бруса или шпунта. 02. Изготовление кранцев из брусьев с антисептированием. 03. Изготовление амортизаторов из автопокрышек с постановкой крепежных деталей. 04. Антикоррозийная изоляция металлических деталей. 05. Подача, перемещение и отвод плавучих средств. 06. Навеска кранцев с плавучих площадок с их закреплением.

Измеритель: 1 кранец

|  | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек: |
| --- | --- |
| 40-01-016-01 | при длине секции 4 м |
| 40-01-016-02 | при длине секции 6 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-016-01 | 40-01-016-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,34 | 32,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,23 | 4,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,26 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,36 | 0,36 |
| 230102 | Баржи 200 т | маш.-ч | 0,46 | 0,5 |
| 230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,32 | 0,32 |
| 230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч | 0,46 | 0,5 |
| 240902 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 7 т | маш.-ч | 0,43 | 0,43 |
| 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0,14 | 0,14 |
| 340504 | Краскопульты электрические | маш.-ч | 0,33 | 0,54 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0497 | Лаки каменноугольные марки А | т | 0,0006 | 0,00087 |
| 101-0879 | Скобы такелажные СА(СБ,Р)32 | шт | 4 | 4 |
| 101-0880 | Скобы такелажные СА(СБ,Р)50 | шт | 4 | 4 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,00075 | 0,00075 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00462 | 0,00794 |
| 101-1719 | Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств | т | 0,2734 | 0,5174 |
| 101-1726 | Цепь-звено общее 28 мм | т | 0,0546 | 0,0546 |
| 101-1766 | Цепь-звено общее 25 мм | т | 0,0316 | 0,0316 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,02 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,002 | 0,003 |
| 102-0092 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,55 | 0,91 |
| 201-0764 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т | т | 0,15 | 0,256 |
| 201-0775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0348 | 0,0487 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,03 | 0,03 |

| Таблица ГЭСН 40-01-017 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек |
| --- | --- |

Состав работ

01. Установка скоб и прижимных пластин для крепления амортизаторов. 02. Заполнение бетоном труб металлической рамы. 03. Антикоррозионная изоляция рамы и крепежных деталей. 04. Установка амортизаторов с их изготовлением из автопокрышек. 05. Подача, перемещение и отвод плавучих средств. 06. Навеска рамы с амортизаторами с плавучей площадки.

Измеритель: 1 т общей массы отбойного устройства

|  | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек: |
| --- | --- |
| 40-01-017-01 | одинарных |
| 40-01-017-02 | сдвоенных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-017-01 | 40-01-017-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,94 | 12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,99 | 2,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,4 | 0,35 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,24 | 0,71 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,14 | 0,41 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,28 | 0,23 |
| 230102 | Баржи 200 т | маш.-ч | 0,3 | 0,26 |
| 230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,2 | 0,08 |
| 230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.-ч | 0,3 | 0,26 |
| 240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.-ч | 0,16 | 0,12 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,22 | 0,65 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00089 | 0,00077 |
| 101-0497 | Лаки каменноугольные марки А | т | 0,00007 | 0,0001 |
| 101-0879 | Скобы такелажные СА(СБ,Р)32 | шт | 0,39 | 0,28 |
| 101-0881 | Скобы такелажные СА(СБ,Р)63 | шт | 1,17 | 0,84 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,05 | 0,14 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 | 0,0034 |
| 101-1719 | Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств | т | 0,1336 | 0,2607 |
| 101-1731 | Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм | т | 0,0048 | 0,0138 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,012 | 0,012 |
| 101-1766 | Цепь-звено общее 25 мм | т | 0,00881 | 0,00637 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,27 | 0,23 |
| 101-1727 | Цепь-звено общее с распоркой 32 мм | т | 0,01055 | 0,00763 |
| 201-0766 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | 0,3 | 0,262 |
| 201-0775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,00562 | 0,00407 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 0,22 | 0,16 |
| 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м | 0,224 | 0,184 |

| Таблица ГЭСН 40-01-018 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб |
| --- | --- |

Состав работ

01. Антикоррозийная изоляция металлоизделий. 02. Подача, перемещение и отвод плавучих средств. 03. Приварка опорного узла к закладным деталям (нормы 01, 02). 04. Приварка опорного узла к металлическому шпунту (нормы 03, 04). 05. Установка анкеров (нормы 03, 04). 06. Заполнение бетоном пространства между шпунтом и опорным узлом (нормы 03, 04). 07. Навеска резиновых труб с плавучей площадки.

Измеритель: 1 т общей массы отбойного устройства

|  | Установка отбойных устройств речных причальных сооружении из резиновых труб диаметром: |
| --- | --- |
| 40-01-018-01 | 300 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций |
| 40-01-018-02 | 400 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций |
| 40-01-018-03 | 300 мм для причалов из металлического шпунта |
| 40-01-018-04 | 400 мм для причалов из металлического шпунта |
| 40-01-018-05 | 300 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона |
| 40-01-018-06 | 400 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-018-01 | 40-01-018-02 | 40-01-018-03 | 40-01-018-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,55 | 7,39 | 14,2 | 6,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34.49 | 25,29 | 55,11 | 26,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т | маш.-ч | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,04 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 3,7 | 2,47 | 5,72 | 2,61 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | — | — | 0,13 | 0,09 |
| 230102 | Баржи 200 т | маш.-ч | 4,98 | 3,54 | 7,84 | 3,77 |
| 230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,88 | 0,86 | 1,64 | 0,89 |
| 230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч | 4,98 | 3,54 | 7,84 | 3,77 |
| 240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.-ч | 4,59 | 3,55 | 7,9 | 3,83 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,054 | 0,05 | 0,035 | 0,035 |
| 101-0497 | Лаки каменноугольные марки А | т | 0,00042 | 0,00031 | 0,00036 | 0,00016 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,0116 | 0,0077 | 0,0626 | 0,00737 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,008 | 0,008 | 0,005 | 0,005 |
| 101-1718 | Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм | кг | 230 | 197 | 230 | 197 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т | т | 0,1273 | 0,1034 | 0,1277 | 0,0982 |
| 201-0772 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | — | — | 0,0612 | — |
| 201-0775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0422 | 0,0355 | 0,0436 | 0,0362 |
| 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | — | — | 0,15 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-018-05 | 40-01-018-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,31 | 2,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,04 | 5,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,02 | 0,03 |
| 230102 | Баржи 200 т | маш.-ч | 0,64 | 0,64 |
| 230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,27 | 0,27 |
| 230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч | 0,65 | 0,65 |
| 240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.-ч | 0,61 | 0,63 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,035 | 0,047 |
| 101-0497 | Лаки каменноугольные марки А | т | 0,00004 | 0,00003 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,005 | 0,007 |
| 101-1718 | Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм | кг | 230 | 197 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 |
| 201-0775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0422 | 0,0355 |

6. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

| Таблица ГЭСН 40-01-022 | Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы |
| --- | --- |

Состав работ

01. Заготовка, сборка и антисептирование деревянных элементов. 02. Установка и окраска стальных скреплений и анкерных болтов. 03. Навеска секций отбойной рамы.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

40-01-022-01 Установка отбойных устройств в виде деревянной рамы

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-022-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,45 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,31 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,1 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 1,2 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 5,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0027 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм I сорта | м3 | 1,05 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,01 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 0,015 |
| 101-1803 | Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп | т | 0,02 |
| 103-9012 | Трубы стальные | т | 0,38 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,94 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,001 |
| 101-0497 | Лаки каменноугольные марки А | т | 0,00008 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт 1 | т | 0,003 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,057 |

| Таблица ГЭСН 40-01-023 | Навеска отбойных устройств береговыми кранами в закрытой акватории |
| --- | --- |

Состав работ

01. Сборка отбойных устройств. 02. Нарезка и установка металлических изделий в гнезда рамы с креплением болтами (нормы 03, 04). 03. Набивка автопокрышек на резиновые отбойные устройства (нормы 06(10). 04. Навеска отбойных устройств.

Измеритель: 1 отбойное устройство

|  | Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: |
| --- | --- |
| 40-01-023-01 | горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях |
| 40-01-023-02 | горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях |
| 40-01-023-03 | металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм |
| 40-01-023-04 | металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм |
| 40-01-023-05 | пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм |
| 40-01-023-06 | автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм |
| 40-01-023-07 | автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 1000 мм |
| 40-01-023-08 | автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм |
| 40-01-023-09 | автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм |
| 40-01-023-10 | автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-023-01 | 40-01-023-02 | 40-01-023-03 | 40-01-023-04 | 40-01-023-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,42 | 3,33 | 15,54 | 4,98 | 3,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,89 | 0,83 | 3,77 | 1,24 | 1,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,79 | 0,77 | 3,5 | 1,21 | 0,97 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,06 | 0,27 | 0,03 | 0,16 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | — | — | 3,43 | 0,71 | — |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | — | — | 3,34 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т | т | 0,113 | — | — | — | — |
| 101-1717 | Устройства отбойные резиновые диаметром 1000 мм | кг | 953 | — | — | — | — |
| 101-1720 | Скоба концевая диаметром 46 мм | шт | 4 | — | — | — | 4 |
| 101-1722 | Скоба концевая диаметром 25 мм | шт | — | 4 | 4 | 4 | — |
| 101-1723 | Звено соединительное 28 мм | шт | — | 4 | 4 | 4 | — |
| 101-1724 | Звено соединительное 49 мм | шт | — | — | — | — | 4 |
| 101-1725 | Цепь-звено общее 37 мм | т | 0,034 | — | — | — | 0,012 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | — | 0,04 | — | 0,07 | 0,16 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | — | 0,04 | — | — | — |
| 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | — | 0,04 | — | — | — |
| 101-1718 | Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм | кг | — | 217 | 326 | 109 | 869 |
| 201-0758 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | — | — | 1,3 | — | — |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | — | — | 0,01 | 0,0001 | — |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | — | — | 0,005 | 0,0004 | — |
| 204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 14 мм | т | — | — | — | 0,003 | — |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-023-06 | 40-01-023-07 | 40-01-023-08 | 40-01-023-09 | 40-01-023-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,09 | 10 | 13,1 | 17,19 | 24,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,28 | 4,49 | 5,71 | 7,51 | 10,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 9,18 | 4,45 | 5,51 | 7,25 | 10,57 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,04 | 0,2 | 0,26 | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0522 | 0,0354 | 0,039 | 0,047 | 0,064 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,037 | 0,022 | 0,092 | 0,107 | 0,137 |
| 537-0017 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм | 10 м | 1 | 1 | — | — | — |
| 101-1718 | Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм | кг | 217 | 109 | 275 | 366 | 549 |
| 101-1719 | Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств | т | 0,323 | 0,147 | 0,732 | 0,976 | 1,464 |
| 500-9369 | Зажимы тросовые | шт. | 13 | 13 | — | — | — |
| 101-1720 | Скоба концевая диаметром 46 мм | шт. | — | — | 4 | 4 | 4 |
| 101-1726 | Цепь-звено общее 28 мм | т | — | — | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |

| Таблица ГЭСН 40-01-024 | Навеска отбойных устройств плавучими кранами в закрытой акватории |
| --- | --- |

Состав работ

01. Сборка отбойных устройств. 02. Нарезка и установка металлических изделий в гнезда рамы с креплением болтами (нормы 03,04). 03. Набивка автопокрышек на резиновые отбойные устройства (нормы 06(10). 04. Навеска отбойных устройств. 05. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

Измеритель: 1 отбойное устройство

|  | Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде: |
| --- | --- |
| 40-01-024-01 | горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях |
| 40-01-024-02 | горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях |
| 40-01-024-03 | металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм |
| 40-01-024-04 | металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм |
| 40-01-024-05 | пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм |
| 40-01-024-06 | автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства, диаметром 400 мм, длиной 2000 мм |
| 40-01-024-07 | автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства, диаметром 400 мм, длиной 1000 мм |
| 40-01-024-08 | автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств, диаметром 300 мм, длиной 1500 мм |
| 40-01-024-09 | автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств, диаметром 300 мм, длиной 2000 мм |
| 40-01-024-10 | автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств, диаметром 400 мм, длиной 3000 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-024-01 | 40-01-024-02 | 40-01-024-03 | 40-01-024-04 | 40-01-024-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,42 | 3,33 | 15,54 | 4,98 | 3,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.31 | 3,72 | 5,16 | 3,02 | 4,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,27 | 0,33 | 3,29 | 0,99 | 0,45 |
| 210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч | 0,59 | 0,5 | 0,24 | 0,3 | 0,59 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,06 | 0,27 | 0,03 | 0,16 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | — | — | 3,65 | 0,75 | — |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | — | — | 3,34 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т | т | 0,113 | — | — | — | — |
| 101-1717 | Устройства отбойные резиновые диаметром 1000 мм | кг | 953 | — | — | — | — |
| 101-1718 | Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм | кг | — | 217 | 326 | 109 | 869 |
| 101-1720 | Скоба концевая диаметром 46 мм | шт. | 4 | — | — | — | 4 |
| 101-1722 | Скоба концевая диаметром 25 мм | шт. | — | 4 | 4 | 4 | — |
| 101-1723 | Звено соединительное 28 мм | шт. | — | 4 | 4 | 4 | — |
| 101-1724 | Звено соединительное 49 мм | шт. | — | — | — | — | 4 |
| 101-1725 | Цепь-звено общее 37 мм | т | 0,034 | — | — | — | 0,012 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | — | 0,04 | — | 0,07 | 0,16 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | — | 0,04 | — | — | — |
| 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | — | 0,04 | — | — | — |
| 201-0758 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | — | — | 1,3 | — | — |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | — | — | 0,01 | 0,0001 | — |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | — | — | 0,005 | 0,0004 | — |
| 204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 14 мм | т | — | — | — | 0,003 | — |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-024-06 | 40-01-024-07 | 40-01-024-08 | 40-01-024-09 | 40-01-024-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,09 | 10 | 13,1 | 17,19 | 24,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,29 | 7,39 | 9,13 | 11,74 | 16,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 8,72 | 4,02 | 4,99 | 6,61 | 9,8 |
| 210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч | 0,52 | 0,5 | 0,59 | 0,73 | 0,88 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,04 | 0,2 | 0,26 | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0522 | 0,03354 | 0,039 | 0,047 | 0,064 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,037 | 0,022 | 0,092 | 0,107 | 0,137 |
| 537-0017 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм | 10 м | 1 | 1 | — | — | — |
| 101-1718 | Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм | кг | 217 | 109 | 275 | 366 | 549 |
| 101-1719 | Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств | т | 0,323 | 0,147 | 0,732 | 0,976 | 1,464 |
| 500-9369 | Зажимы тросовые | шт. | 13 | 13 | — | — | — |
| 101-1720 | Скоба концевая диаметром 46 мм | шт. | — | — | 4 | 4 | 4 |
| 101-1726 | Цепь-звено общее 28 мм | т | — | — | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |

| Таблица ГЭСН 40-01-025 | Навеска отбойных устройств плавучими кранами в открытой акватории |
| --- | --- |

Состав работ

01. Сборка отбойных устройств. 02. Нарезка и установка металлических изделий в гнезда рамы с креплением болтами (нормы 03, 04). 03. Набивка автопокрышек на резиновые отбойные устройства (нормы 06(10). 04. Навеска отбойных устройств. 05. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

Измеритель: 1 отбойное устройство

|  | Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде: |
| --- | --- |
| 40-01-025-01 | горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях |
| 40-01-025-02 | горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях |
| 40-01-025-03 | металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм |
| 40-01-025-04 | металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм |
| 40-01-025-05 | пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм |
| 40-01-025-06 | автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства, диаметром 400 мм, длиной 2000 мм |
| 40-01-025-07 | автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства, диаметром 400 мм, длиной 1000 мм |
| 40-01-025-08 | автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств отбойных резиновых устройств, диаметром 300 мм, длиной 1500 мм |
| 40-01-025-09 | автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств, диаметром 300 мм, длиной 2000 мм |
| 40-01-025-10 | автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств, диаметром 400 мм, длиной 3000 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-025-01 | 40-01-025-02 | 40-01-025-03 | 40-01-025-04 | 40-01-025-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,42 | 3,33 | 15,54 | 4,98 | 3,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,65 | 6,56 | 6,52 | 4,72 | 7,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,27 | 0,33 | 3,29 | 0,99 | 0,45 |
| 210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,59 | 0,5 | 0,24 | 0,3 | 0,59 |
| 210520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т | маш.-ч | 0,59 | 0,5 | 0,24 | 0,3 | 0,59 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,06 | 0,27 | 0,03 | 0,16 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | — | — | 3,65 | 0,75 | — |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | — | — | 3,34 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т | т | 0,113 | — | — | — | — |
| 101-1717 | Устройства отбойные резиновые диаметром 1000 мм | кг | 953 | — | — | — | — |
| 101-1718 | Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм | кг | — | 217 | 326 | 109 | 869 |
| 101-1720 | Скоба концевая диаметром 46 мм | шт. | 4 | — | — | — | 4 |
| 101-1722 | Скоба концевая диаметром 25 мм | шт. | — | 4 | 4 | 4 | — |
| 101-1723 | Звено соединительное 28 мм | шт. | — | 4 | 4 | 4 | — |
| 101-1724 | Звено соединительное 49 мм | шт. | — | — | — | — | 4 |
| 101-1725 | Цепь-звено общее 37 мм | т | 0,034 | — | — | — | 0,012 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | — | 0,04 | — | 0,07 | 0,16 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | — | 0,04 | — | — | — |
| 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | — | 0,04 | — | — | — |
| 201-0758 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | — | — | 1,3 | — | — |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | — | — | 0,01 | 0,0001 | — |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | — | — | 0,005 | 0,0004 | — |
| 204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм | т | — | — | — | 0,003 | — |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-025-06 | 40-01-025-07 | 40-01-025-08 | 40-01-025-09 | 40-01-025-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,09 | 10 | 13,1 | 17,19 | 24,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,24 | 10,23 | 12,47 | 15,88 | 21,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 8,72 | 4,02 | 4,99 | 6,61 | 9,8 |
| 210212 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 552 (750) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,52 | 0,5 | 0,59 | 0,73 | 0,88 |
| 210520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т | маш.-ч | 0,52 | 0,5 | 0,59 | 0,73 | 0,88 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,04 | 0,2 | 0,26 | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0522 | 0,0335 | 0,039 | 0,047 | 0,064 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0,037 | 0,022 | 0,092 | 0,107 | 0,137 |
| 537-0017 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм | 10 м | 1 | 1 | — | — | — |
| 101-1718 | Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм | кг | 217 | 109 | 275 | 366 | 549 |
| 101-1719 | Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств | т | 0,323 | 0,147 | 0,732 | 0,976 | 1,464 |
| 500-9369 | Зажимы тросовые | шт. | 13 | 13 | — | — | — |
| 101-1720 | Скоба концевая диаметром 46 мм | шт. | — | — | 4 | 4 | 4 |
| 101-1726 | Цепь-звено общее 28 мм | т | — | — | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |

7. ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИИ

| Таблица ГЭСН 40-01-029 | Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений |
| --- | --- |

Состав работ

01. Подача, перемещение и отвод плавучих средств. 02. Заготовка и установка насадок. 03. Установка металлических скреплений. 04. Заготовка и укладка прогонов. 05. Заготовка и установка парных схваток из пластин. 06. Антисептирование деревянных элементов.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

40-01-029-01 Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-029-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 0,07 |
| 230102 | Баржи 200 т | маш.-ч | 4,71 |
| 230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,96 |
| 230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч | 4,91 |
| 240901 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 3.5 т | маш.-ч | 0,26 |
| 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0,19 |
| 340504 | Краскопульты электрические | маш.-ч | 2,56 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,012 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,03 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,022 |
| 101-9185 | Ерши металлические | кг | 3,17 |
| 102-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6.5 м | м3 | 0,63 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | м3 | 0,42 |

| Таблица ГЭСН 40-01-030 | Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса |
| --- | --- |

Состав работ

для нормы 1:

01. Подача, перемещение и отвод плавучих средств. 02. Заготовка и установка насадок, прогонов, схваток, раскосов. 03. Устройство забирки. 04. Установка шапочного бруса.
05. Заготовка и установка причальных деревянных тумб. 06. Устройство настила.
07. Антисептирование деревянных элементов. 08. Установка металлических скреплений.
09. Установка и разборка плавучих деревянных подмостей.

для норм 2, 3:

01. Подача, перемещение и отвод плавучих средств. 02. Укладка колесоотбойного бруса.
03. Установка стальных листов с окраской масляной краской. 04. Антисептирование деревянных элементов. 05. Установка металлических скреплений.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

|  | Устройство: |
| --- | --- |
| 40-01-030-01 | верхнего строения деревянных свайных причалов |
| 40-01-030-02 | колесоотбойного бруса с воды |
| 40-01-030-03 | колесоотбойного бруса с берега |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 40-01-030-01 | 40-01-030-02 | 40-01-030-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,06 | 9,19 | 10,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,89 | 25,82 | 0,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 230102 | Баржи 200 т | маш.-ч | 4,05 | 3,67 | — |
| 230202 | Буксиры 221 (300) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,88 | 0,72 | — |
| 230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч | 4,25 | 3,67 | — |
| 240901 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 3,5 т | маш.-ч | 0,24 | — | — |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,03 | — | — |
| 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0,13 | 0,16 | — |
| 340504 | Краскопульты электрические | маш.-ч | 0,42 | 0,01 | — |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | — |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,39 | 0,09 | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | — | — | 0,74 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | — | — | 3,85 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | — | — | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00032 | — | — |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0,0074 | — | — |
| 101-1133 | Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3.9 мм, горячекатаный | т | — | 0,025 | 0,025 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0134 | 0,003 | — |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | — | 0,00256 | 0,0027 |
| 101-9185 | Ерши металлические | кг | 1,88 | — | — |
| 101-9841 | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | т | — | 0,00022 | — |
| 102-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6.5 м | м3 | 0,41 | — | — |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | м3 | 0,28 | — | — |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,04 | 1,05 | — |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,08 | — | — |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | — | — | 1,05 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | — | — | 0,033 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | — | — | 0,15 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | — | — | 0,73 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | — | — | 0,0009 |
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | — | — | 0,21 |
| 101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | — | — | 0,0003 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | — | — | 0,02 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт 1 | т | — | — | 0,003 |
| 411-0001 | Вода | м3 | — | — | 0,057 |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. РЯЖИ.

Таблица ГЭСН 40-01-001 Рубка ряжей из бревен

Таблица ГЭСН 40-01-002 Установка ряжей

Таблица ГЭСН 40-01-003 Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИ РУБКЕ РЯЖЕЙ

Таблица ГЭСН 40-01-006 Устройство и разборка берегового стапеля

Таблица ГЭСН 40-01-007 Устройство и разборка спускового стапеля

3. ПЕРЕМЫЧКИ РЯЖЕВЫЕ

Таблица ГЭСН 40-01-010 Устройство перемычек ряжевых.

4. ПОЛЫ И ОБШИВКА СТЕН ПЛОТИН И ШЛЮЗОВ

Таблица ГЭСН 40-01-012 Устройство полов и обшивка стен гидротехнических сооружений

5. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЧНЫХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ГЭСН 40-01-015 Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы

Таблица ГЭСН 40-01-016 Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек

Таблица ГЭСН 40-01-017 Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек

Таблица ГЭСН 40-01-018 Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб

6. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ГЭСН 40-01-022 Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы

Таблица ГЭСН 40-01-023 Навеска отбойных устройств береговыми кранами в закрытой акватории

Таблица ГЭСН 40-01-024 Навеска отбойных устройств плавучими кранами в закрытой акватории

Таблица ГЭСН 40-01-025 Навеска отбойных устройств плавучими кранами в открытой акватории

7. ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица ГЭСН 40-01-029 Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений.

Таблица ГЭСН 40-01-030 Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса