Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001-37

Сборник № 37

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ

СООРУЖЕНИЙ

Книга 1

Дата введения 2002-04-01

РАЗРАБОТАНЫ РАО ЕЭС России (Ю.А. Лелекер, Н.Ю. Максимова), ОАО "Институт Гидропроект" (Ю.Н.Соловьев), 31 ГПИ СС МО РФ (В.Г.Гурьев), Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве (А.Н.Жуков) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е.Дьячков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, В.Н.Маклаков, Г.А.Шанин).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 апреля 2002 года постановлением Госстроя России от 1 апреля 2002 года N 13.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, утвержденные и введенные в действие с 20 октября 2002 года Постановлением Госстроя России от 15.10.2002 г. № 127

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при возведении бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на строительные работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР), отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие положения

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по возведению бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.

3. Сборник состоит из двух книг.

В книгу 1 входят разделы:

01. Конструкции объектов гидроэнергетики при объеме бетона в целом более 100 тыс.м3;

04. Сооружения на оросительных и осушительных системах.

В книгу 2 входят разделы:

02. Конструкции объектов речного транспорта;

03. Конструкции морских причальных набережных и пирсов.

4. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К РАЗДЕЛАМ 01, 04

1. Общие указания

1.1. Нормы раздела 01 настоящего сборника распространяются на возведение бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений объектов гидроэнергетики.

Возведение конструкций шлюзов следует нормировать по таблицам этого раздела.

1.2. Нормы раздела 01 предназначены для объектов гидроэнергетики с общим объемом бетона и железобетона по основным сооружениям более 100 тыс.м3. При объеме бетона и железобетона до 100 тыс.м3 к нормам затрат машин следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.1. технической части.

1.3. Нормы раздела 04 настоящего сборника распространяются на возведение бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений на оросительных и осушительных системах при объеме бетона по сооружению в целом до 10 тыс.м3.

1.4. В нормах табл.01-001(01-003, 01-007(01-009 предусмотрена подача бетонной смеси в блоки бетонных и железобетонных конструкций. При этом к бетонным конструкциям следует относить блоки с насыщением арматурой до 20 кг/м3 , к железобетонным - блоки с насыщением арматурой более 20 кг/м3.

1.5. В нормах раздела 01 предусмотрена установка арматуры и опалубки на высоте до 50 м от отметки основания гидротехнических сооружений или опорной площадки в виде ранее забетонированных нижележащих блоков.

При выполнении работ на высоте свыше 50 м к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.2 настоящей технической части.

1.6. В нормах табл.01-001, 01-002, 01-007, 01-008 предусмотрена подача бетонной смеси в бадьях вместимостью 4 м3. В случаях, когда проектом предусмотрена подача бетонной смеси в бадьях другой вместимостью, следует применять коэффициенты, приведенные в пп.3.3.1, 3.4.2 настоящей технической части.

1.7. Затраты на укладку бетонной смеси в сложные блоки здания ГЭС (блоки подгенераторных конструкций, спиральных камер, колена отсасывающей трубы, опорного конуса, а также конструкций толщиной до 2 м с частой арматурой) следует определять по нормам 1, приведенным в табл.01-001 и 01-002 с применением коэффициентов по п.3.5 настоящей технической части.

1.8. В нормах табл.01-001(01-003 не учтено снятие цементной пленки с поверхности горизонтальных строительных швов. В случаях, когда проектом предусмотрено снятие пленки, к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.3.2 настоящей технической части.

1.9. В нормах 2, 3 табл.01-003 предусмотрена подача и укладка бетонной смеси с уплотнением вибраторами. При укладке бетонной смеси литой, самоуплотняющейся к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.6 настоящей технической части.

1.10. В нормах табл.01-007 и 01-008 предусмотрена укладка бетонной смеси в блоки высотой 1,5 м. При укладке бетонной смеси в блоки высотой 3 м следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.4.1 настоящей технической части.

1.11. Затраты на укладку бетонной смеси в блоки площадью более 150 м2, при наличии конструкций, разделяющих блок на участки площадью до 150 м2 и препятствующих применению внутриблочной механизации, следует определять по нормам, приведенным в табл.01-007, 01-008 как для блоков до 150 м2.

1.12. В нормах табл.01-026(01-029 предусмотрен монтаж прямолинейных армосеток и простых армокаркасов с креплением соединений горизонтальной или вертикальной арматурой. При монтаже криволинейных сеток и сложных армокаркасов, а также особо сложных армокаркасов к нормам следует применять коэффициенты по п.3.7 настоящей технической части.

1.13. В нормах табл.01-044 и 01-045 учтены затраты на монтаж труб систем охлаждения (стояков, змеевиков, перфорированных труб) только в пределах блока бетонирования. Затраты на монтаж подводящих магистралей, а также эксплуатационные затраты на охлаждение бетона должны учитываться дополнительно в соответствии с проектом.

1.14. В нормах табл.01-047 учтена цементация швов с площадью карт от 51 м2 до 100 м2 в условиях подземных сооружений при незначительном капеже и слое воды под ногами не более 0,1 м.

При производстве работ в условиях, отличающихся от учтенных в нормах, следует применять коэффициенты по п.3.8 настоящей технической части.

1.15. В нормах таблицы 01-038, 01-039 не учтена и подлежит дополнительному определению перевозка обетонированных закладных частей и металлических конструкций от приобъектного склада до места производства работ.

1.16. В табл.04-001 (нормы 5, 6) и табл.04-004 (нормы 3, 4) не учтены работы по устройству и разборке подмостей под опалубку. Затраты на указанные работы следует определять по соответствующим нормам сборника ГЭСН-2001-30 "Мосты и трубы".

1.17. В нормах табл.04-001(04-004 затраты на доставку воды до сооружения и увлажнения грунта не учтены и должны определяться дополнительно в соответствии с проектом организации строительства. При этом количество воды необходимо определять по данным таблиц 04-001(04-004.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем бетона монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует определять по проектным данным, исходя из геометрических размеров конструкций, за вычетом объема, занимаемого сборными бетонными и железобетонными конструкциями, закладными частями, нишами и проемами.

2.2. Количество опалубки следует определять по проектной площади опалубливаемой поверхности блоков бетонирования, для конструкций, требующих применения опалубки сложной конфигурации, количество опалубки следует определять по объему древесины в конструкции опалубки.

2.3. Массу арматуры следует определять по проектным данным с учетом массы накладок и ванночек, а для верхних горизонтальных сеток - также с учетом массы поддерживающих конструкций; расход электродов при установке арматуры в нормах учтен.

2.4. Расход металлических опорных конструкций в нормах на установку балок и плит перекрытий спиральных камер, а также на установку несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом следует определять отдельно по проектным данным.

2.5. Расход металла на установку армопанельных плит следует определять за исключением металла для временного крепления плит в процессе сварки выпусков арматуры плит, который нормами учтен.

2.6. Нормами на цементацию швов:

не учтены затраты на консервацию концов труб закладных цементационных систем, после проведения через них цементации; необходимость этих работ определяется проектом и нормируется дополнительно;

предусмотрена цементация чистоцементным раствором с расходом портландцемента марки 400 на 1 м2 шва для первичной цементации - 15, для вторичной - 10 кг.

Затраты на дополнительный расход цемента, зафиксированный в исполнительной документации, возмещаются дополнительно.

3. Коэффициенты к нормам

|  |  | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- |
| Условия применения | Номер таблиц (норм) | затрат труда рабочих-строителей | времени эксплуатации машин | расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Возведение конструкций при объеме бетона по основным сооружениям до 100 тыс.м3 |  |  |  |  |
| а) подача бетонной смеси кранами | 01-001, 01-002 | - | 1,16 | - |
| б) установка: |  |  |  |  |
| - опалубки | 01-014, 01-015, 01-018(01-022 | - | 1,12 | - |
| - арматуры | 01-026(01-030 | - | 1,12 | - |
| - сборных железобетонных конструкций | 01-033(01-038 | - | 1,12 | - |
| 3.2. Установка опалубки, арматуры и сборных железобетонных конструкций при работе на высоте |  |  |  |  |
| а) св. 50 до 75 м | 01-014, 01-015, 01-018(01-021, 01-035 (6-11) | 1,08 | 1,08 | - |
| б) св.75 м | то же | 1,15 | 1,15 | - |
| 3.3. Возведение железобетонных конструкций: |  |  |  |  |
| 3.3.1. при подаче бетонной смеси кранами в бадьях вместимостью: |  |  |  |  |
| а) 3,2 м3 | 01-001, 01-002 | 1,04 | 1,39 | - |
| б) 2 м3 | то же | 1,07 | 1,63 | - |
| в) 1,6 м3 | то же | 1,09 | 1,79 | - |
| 3.3.2. с удалением цементной пленки | 01-001(01-003 | 1,05 | - | - |
| 3.4. Возведение бетонных конструкций при подаче бетонной смеси: |  |  |  |  |
| 3.4.1. в блоки высотой 3 м | 01-007, 01-008 | 0,78 | 0,94 (краны) 0,7 (вибраторы, насосы, машины шлифовальные) | 0,55 (ткань, шлифкруги, вода, воздух, бетон В15) |
| 3.4.2. кранами в бадьях вместимостью: |  |  |  |  |
| а) 3,2 м3 | 01-007, 01-008 | 1,06 | 1,56 (краны) | - |
| б) 2 м3 | то же | 1,1 | 1,9 (краны) | - |
| в) 1,6 м3 | то же | 1,12 | 2,12 (краны) | - |
| г) 8 м3 | 01-008 (3, 4) | 0,95 | 0,55 (краны) | - |
| 3.5. Подача бетонной смеси в сложные блоки здания ГЭС: |  |  |  |  |
| а) кранами на гусеничном ходу | 01-001 (1) | 1,25 | 1,5 (краны) | - |
|  |  |  | 1,15 (трансформаторы, вибраторы, автомобили) |  |
| б) кранами башенными | 01-002 (1) | 1,4 | 1,5 (краны) | - |
|  |  |  | 0,8 (трансформаторы, вибраторы, автомобили) |  |
| 3.6. Укладка литой самоуплотняющейся бетонной смеси бетононасосами: |  |  |  |  |
| а) в пределах радиуса действия стрелы | 01-003 (2) | 0,74 | - | - |
| б) с подсоединением к стационарному бетоноводу | 01-003 (3) | 0,8 | 0,25 (трансформаторы, вибраторы, насосы, автомашины) | - |
| 3.7. Монтаж армоконструкций: |  |  |  |  |
| а) криволинейных сеток и сложных каркасов с креплением горизонтальной и вертикальной арматурой | 01-026(01-029 | 1,1 | 1,25 | - |
| б) особо сложных каркасов с креплением вертикальной, горизонтальной и наклонной | 01-026, 01-027 | 1,16 | 1,4 | - |
| 3.8. При производстве работ по цементации швов |  |  |  |  |
| а) с подвесных лесов, люлек, подмостей | 01-046, 01-047 | 1,25 | 1,25 | - |
| б) при проникновении воды прерывающимися струями или при слое воды под ногами от 0,1 до 0,2 м | 01-047 | 1,1 | 1,1 | - |
| в) при проникновении воды прерывающимися струями или при слое воды под ногами более 0,2 м | 01-047 | 1,25 | 1,25 | - |
| г) при площади карты до 50 м2 | то же | 1,55 | 1,55 | - |
| д) то же, более 100 м2 | то же | 0,65 | 0,65 | - |

РАЗДЕЛ 01.

КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ БОЛЕЕ 100 ТЫС.М3

1. ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ

| Таблица ГЭСН 37-01-001 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 03. Подача и укладка бетонной смеси. 04. Уход за бетоном. 05. Монтаж и демонтаж приемных устройств.

Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции

|  | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки высотой: |
| --- | --- |
| 37-01-001-1 | до 5 м |
| 37-01-001-2 | свыше 5 м |
|  | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 50-63 т в блоки высотой: |
| 37-01-001-3 | до 5 м |
| 37-01-001-4 | свыше 5 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-001-1 | 37-01-001-2 | 37-01-001-3 | 37-01-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 134,4 | 106,4 | 134,4 | 106,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,8 | 6,23 | 17,11 | 12,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 8,31 | 5,96 | - | - |
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | - | - | 8,31 | 5,96 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3,34 | 1,74 | 3,34 | 1,74 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,17 | 0,29 | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 1,932 | 0,344 | 1,932 | 0,344 |
| 102-0097 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0,46 | 0,14 | 0,46 | 0,14 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,132 | 0,045 | 0,132 | 0,045 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 10,2 | 6,28 | 10,2 | 6,28 |
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 9,5 | 21,97 | 9,5 | 21,97 |

| Таблица ГЭСН 37-01-002 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 03. Подача и укладка бетонной смеси. 04. Уход за бетоном. 05. Монтаж и демонтаж приемных устройств.

Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции

|  | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т в блоки высотой: |
| --- | --- |
| 37-01-002-1 | до 5 м |
| 37-01-002-2 | свыше 5 м |
| 37-01-002-3 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т в штрабы |
|  | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т в блоки высотой: |
| 37-01-002-4 | до 5 м |
| 37-01-002-5 | свыше 5 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-002-1 | 37-01-002-2 | 37-01-002-3 | 37-01-002-4 | 37-01-002-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 136,88 | 107,38 | 464,1 | 136,88 | 107,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 4 | 3,8 | 3,2 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,45 | 8,59 | 32,02 | 11,45 | 8,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 10,26 | 7,62 | 31,3 | - | - |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | - | - | - | 10,26 | 7,62 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,9 | 0,8 | 0,29 | 0,9 | 0,8 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3,55 | 1,84 | 42,48 | 3,55 | 1,84 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 28,68 | 28,68 | 172,55 | 28,68 | 28,68 |
| 331410 | Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | - | - | 83,6 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,17 | 0,43 | 0,29 | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | - | - | 0,09 | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,003 | 0,002 | 0,061 | 0,003 | 0,002 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 1,932 | 0,344 | - | 1,932 | 0,344 |
| 102-0097 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0,46 | 0,14 | 0,1 | 0,46 | 0,14 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,132 | 0,045 | 0,27 | 0,132 | 0,045 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | - | - | 5,3 | - | - |
| 408-9020 | Песок | м3 | - | - | 3,2 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 10,2 | 6,28 | 39 | 10,2 | 6,28 |
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 9,5 | 21,97 | 46,55 | 9,5 | 21,97 |

| Таблица ГЭСН 37-01-003 | Подача смеси бескрановая |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Укладка звеньев бетоноводов на опоры с соединением замками, присоединение бетононасоса к стационарному бетоноводу (норма 3). 03. Приемка бетонной смеси из транспортных средств в бункер. 04. Подача и укладка бетонной смеси. 05. Очистка отдельных звеньев бетоноводов с их отсоединением и присоединением в процессе бетонирования блока (норма 3). 06. Уход за бетоном. 07. Разборка звеньев бетоновода, отсоединение бетононасоса от стационарного бетоновода (норма 3), очистка бетоновода. 08. Монтаж и демонтаж виброхоботов (норма 1) опор под бетоноводы (норма 3).

Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции

| 37-01-003-1 | Бескрановая подача бетонной смеси виброхоботами |
| --- | --- |
|  | Бескрановая подача бетонной смеси автобетононасосами: |
| 37-01-003-2 | в пределах радиуса действия стрелы |
| 37-01-003-3 | с подсоединением к стационарному бетоноводу |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-003-1 | 37-01-003-2 | 37-01-003-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 180,96 | 81,2 | 134,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 2,5 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,22 | 10 | 14,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 0,93 | 0,11 | 2,92 |
| 110210 | Бетононасосы при работе на гидроэнергетическом строительстве 5-65 м3/ч | маш.-ч | - | 4,85 | 5,64 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,07 | 0,11 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | - | - | 0,46 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 27,61 | 28,58 | 35,96 |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,11 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | - | - | 0,03 |
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 101 | 101 | 101 |
| 101-1171 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 8 мм | т | 0,14 | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | - | 0,0011 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 2 | 1,105 | 1,49 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | - | - | 2,05 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 11,82 | 5,17 | 6,5 |
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 6 | 5,59 | 7,6 |

2. ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ

| Таблица ГЭСН 37-01-007 | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 03. Подача и укладка бетонной смеси с использованием ручных вибраторов (нормы 1, 3) и крановых (нормы 2, 4). 04. Уход за бетоном.

Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

|  | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью: |
| --- | --- |
| 37-01-007-1 | до 150 м2 |
| 37-01-007-2 | свыше 150 м2 |
|  | Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 50-63 т в блоки площадью: |
| 37-01-007-3 | до 150 м2 |
| 37-01-007-4 | свыше 150 м2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-007-1 | 37-01-007-2 | 37-01-007-3 | 37-01-007-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 69,66 | 57,18 | 69,66 | 57,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,96 | 5,89 | 7,91 | 9,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 3,95 | 3,8 | - | - |
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | - | - | 3,95 | 3,8 |
| 110401 | Краны манипуляторы при работе на гидротехническом строительстве 1,6 т | маш.-ч | - | 2,07 | - | 2,07 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 27,78 | 6,84 | 27,78 | 6,84 |
| 111201 | Вибраторы крановые | маш.-ч | - | 6,85 | - | 6,85 |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,73 | 1,76 | 1,73 | 1,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,194 | 0,197 | 0,194 | 0,197 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 12,24 | 11,5 | 12,24 | 11,5 |
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Таблица ГЭСН 37-01-008 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 03. Подача и укладка бетонной смеси с использованием ручных вибраторов (нормы 1, 3) и крановых (нормы 2, 4). 04. Уход за бетоном.

Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

|  | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т в блоки площадью: |
| --- | --- |
| 37-01-008-1 | до 150 м2 |
| 37-01-008-2 | свыше 150 м2 |
|  | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т в блоки площадью: |
| 37-01-008-3 | до 150 м2 |
| 37-01-008-4 | свыше 150 м2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-008-1 | 37-01-008-2 | 37-01-008-3 | 37-01-008-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 78,9 | 64,82 | 78,9 | 64,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,41 | 7,25 | 5,41 | 7,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 5,4 | 5,16 | - | - |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | - | - | 5,4 | 5,16 |
| 110401 | Краны манипуляторы при работе на гидротехническом строительстве 1,6 т | маш.-ч | - | 2,07 | - | 2,07 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 29,51 | 7,27 | 29,51 | 7,27 |
| 111201 | Вибраторы крановые | маш.-ч | - | 7,28 | - | 7,28 |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,73 | 1,76 | 1,73 | 1,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,206 | 0,209 | 0,206 | 0,209 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 12,24 | 11,5 | 12,24 | 11,5 |
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Таблица ГЭСН 37-01-009 | Укладка бетонной смеси бетоновозами |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала через бункер в бетоновоз. 03. Подача и укладка бетонной смеси. 04. Уход за бетоном. 05. Установка и перестановка перегрузочного бункера и пандусов.

Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

| 37-01-009-1 | Укладка бетонной смеси бетоновозами при послойном бетонировании |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-009-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 78,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | 0,31 |
| 110300 | Машины для внутриблочной перевозки бетона | маш.-ч | 1,83 |
| 110401 | Краны манипуляторы при работе на гидротехническом строительстве 1,6 т | маш.-ч | 2,1 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 8,4 |
| 111201 | Вибраторы крановые | маш.-ч | 8,4 |
| 310101 | Насосы для водопонижения и водоотлива 2,8 кВт | маш.-ч | 0,09 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3,61 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 3,99 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,057 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,078 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,13 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 18,36 |
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 11,97 |

3. УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИЯ

| Таблица ГЭСН 37-01-013 | Механизированное устройство подготовки |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка бетонной смеси. 02. Перегрузка бетонной смеси из автомобиля-самосвала в бадью. 03. Укладка бетонной смеси. 04. Установка и разборка опалубки. 05. Уход за бетоном. 06. Устройство и разборка щитов настила под автосамосвалы.

Измеритель: 100 м3 бетона

| 37-01-013-1 | Устройство бетонной подготовки при подаче бетонной смеси автосамосвалами |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-013-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 174,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,49 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 30,41 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 101,5 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 7,28 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1,7 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 12,6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 67,9 |

4. ОПАЛУБКА

| Таблица ГЭСН 37-01-014 | Установка и разборка опалубки деревянной кранами на гусеничном ходу |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка опалубки с подачей ее кранами и крепление. 02. Разборка опалубки с обрезкой тяжей и анкеров.

Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности

|  | Установка и разборка опалубки деревянной крупнопанельной щитовой кранами на гусеничном ходу 25 т: |
| --- | --- |
| 37-01-014-1 | плоской с деревянными фермами-подкосами |
| 37-01-014-2 | плоской с горизонтальными и наклонными тяжами |
| 37-01-014-3 | криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами |
| 37-01-014-4 | Установка и разборка опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом кранами на гусеничном ходу 25 т |
|  | Установка и разборка опалубки деревянной стационарной кранами на гусеничном ходу 25 т: |
| 37-01-014-5 | простых массивных блоков |
| 37-01-014-6 | штраб для закладных частей и пропуска арматуры |
| 37-01-014-7 | штраб для сопряжения массивов, образования шпонок |
|  | Установка и разборка опалубки деревянной крупнопанельной щитовой кранами на гусеничном ходу 50-63 т: |
| 37-01-014-8 | плоской с деревянными фермами-подкосами |
| 37-01-014-9 | плоской с горизонтальными и наклонными тяжами |
| 37-01-014-10 | криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами |
| 37-01-014-11 | Установка и разборка опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом кранами на гусеничном ходу 50-63 т |
|  | Установка и разборка опалубки деревянной стационарной кранами на гусеничном ходу 50-63 т: |
| 37-01-014-12 | простых массивных блоков |
| 37-01-014-13 | штраб для закладных частей и пропуска арматуры |
| 37-01-014-14 | штраб для сопряжения массивов, образования шпонок |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-014-1 | 37-01-014-2 | 37-01-014-3 | 37-01-014-4 | 37-01-014-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 59,16 | 96,9 | 134,31 | 145,41 | 140,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 15,81 | 15,5 | 19,42 | 5,44 | 5,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 3,74 | 1,2 | 1,19 | 0,51 | 0,99 |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 10,63 | 12,43 | 16,27 | 4,1 | 2,39 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | - | 2,33 | 9,05 | 7,54 | 6,72 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,46 | 1,7 | 1,58 | 0,57 | 1,25 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0,98 | 0,17 | 0,38 | 0,26 | 0,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,044 | 0,062 | 0,015 | - |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,19 | - | - | - | 1,0 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,23 | 0,92 | 1,3 | 0,82 | 2,85 |
| 201-1001 | Тяжи и анкеры | т | 0,09 | 0,66 | 0,89 | 0,29 | 0,46 |
| 203-9040 | Фермы-подкосы | м3 | 0,41 | - | - | - | - |
| 203-9080 | Щиты опалубки | м2 | 18,4 | 22,8 | 22,8 | 19,4 | - |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,022 | - | - | - | - |
| 101-1180 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 32-40 мм | т | - | - | 0,309 | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | 0,003 | 0,011 | 0,007 | 0,006 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 13,3 | 9,7 | 9,7 | 5 | - |
| 102-0097 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | - | - | - | 0,081 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,01 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | 5,06 | 10 | 8,14 | - |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | - | 2,62 | - | 2,62 | 2,62 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-014-6 | 37-01-014-7 | 37-01-014-8 | 37-01-014-9 | 37-01-014-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 378,4 | 96,54 | 59,16 | 96,9 | 134,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,14 | 40,98 | 15,81 | 15,51 | 19,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,83 | 3,74 | 1,21 | 1,19 |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 3,21 | 38,53 | 10,63 | 12,43 | 16,27 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 15,68 | - | - | 2,33 | 9,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,11 | 0,92 | 0,46 | 1,7 | 1,58 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 1,07 | 0,7 | 0,98 | 0,17 | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | - | 0,044 | 0,062 |
| 101-1874 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,5 мм | т | - | 0,23 | - | - | - |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,9 | - | 0,19 | - | - |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 5,8 | - | 0,23 | 0,92 | 1,3 |
| 201-1001 | Тяжи и анкеры | т | 0,61 | - | 0,09 | 0,66 | 0,89 |
| 203-9040 | Фермы-подкосы | м3 | - | - | 0,41 | - | - |
| 203-9080 | Щиты опалубки | м2 | - | 100 | 18,4 | 22,8 | 22,8 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,023 | - | 0,022 | - | - |
| 101-1180 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 32-40 мм | т | - | - | - | - | 0,309 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,014 | - | - | 0,003 | 0,011 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 10,4 | 10,4 | 13,3 | 9,7 | 9,7 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,016 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,005 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | - | 5,06 | 10 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | - | - | - | 2,62 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-014-11 | 37-01-014-12 | 37-01-014-13 | 37-01-014-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 145,41 | 140,8 | 378,4 | 96,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3,1 | 3,8 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,44 | 5,26 | 8,14 | 40,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,52 | 0,99 | 1,75 | 0,83 |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 4,1 | 2,39 | 3,21 | 38,53 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 7,54 | 6,72 | 15,68 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,56 | 1,25 | 2,11 | 0,92 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0,26 | 0,63 | 1,07 | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,015 | - | - | - |
| 101-1874 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,5 мм | т | - | - | - | 0,23 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,82 | 1,0 | 0,9 | - |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | - | 2,85 | 5,8 | - |
| 201-1001 | Тяжи и анкеры | т | 0,29 | 0,46 | 0,61 | - |
| 203-9080 | Щиты опалубки | м2 | 19,4 | - | - | 100 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | - | - | 0,023 | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,007 | 0,006 | 0,0014 | - |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 5 | - | 10,4 | 10,4 |
| 102-0097 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0,081 | - | - | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,006 | 0,01 | 0,016 | 0,003 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 8,14 | - | - | - |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 2,62 | 2,62 | - | - |

| Таблица ГЭСН 37-01-015 | Установка и разборка опалубки деревянной кранами башенными бетоноукладочными |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка опалубки с подачей ее кранами и крепление. 02. Разборка опалубки с обрезкой тяжей и анкеров.

Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности

|  | Установка и разборка опалубки деревянной крупнопанельной щитовой кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: |
| --- | --- |
| 37-01-015-1 | плоской с горизонтальными и наклонными тяжами |
| 37-01-015-2 | криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами |
| 37-01-015-3 | Установка и разборка опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т |
|  | Установка и разборка опалубки деревянной стационарной кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: |
| 37-01-015-4 | простых массивных блоков |
| 37-01-015-5 | штраб для закладных частей и пропуска арматуры |
| 37-01-015-6 | штраб для сопряжения массивов, образования шпонок |
|  | Установка и разборка опалубки деревянной крупнопанельной щитовой кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: |
| 37-01-015-7 | плоской с горизонтальными и наклонными тяжами |
| 37-01-015-8 | криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами |
| 37-01-015-9 | Установка и разборка опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т |
|  | Установка и разборка опалубки деревянной стационарной кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: |
| 37-01-015-10 | простых массивных блоков |
| 37-01-015-11 | штраб для закладных частей и пропуска арматуры |
| 37-01-015-12 | штраб для сопряжения массивов, образования шпонок |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-015-1 | 37-01-015-2 | 37-01-015-3 | 37-01-015-4 | 37-01-015-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 102,14 | 141,57 | 153,27 | 144,64 | 388,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3 | 3,1 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 16,28 | 20,44 | 5,7 | 5,4 | 8,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 13,21 | 17,29 | 4,36 | 2,53 | 3,42 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 1,2 | 1,19 | 0,51 | 0,99 | 1,75 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2,48 | 9,62 | 8,01 | 7,14 | 16,66 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,7 | 1,58 | 0,57 | 1,25 | 2,13 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0,17 | 0,38 | 0,26 | 0,63 | 1,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,044 | 0,062 | 0,015 | - | - |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | - | - | - | 1 | 0,9 |
| 201-1001 | Тяжи и анкеры | т | 0,66 | 0,89 | 0,29 | 0,46 | 0,61 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,92 | 1,3 | 0,82 | 2,85 | 8,52 |
| 203-9080 | Щиты опалубки | м2 | 22,8 | 22,8 | 19,4 | - | - |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10 ДМ | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | - | - | - | - | 0,023 |
| 101-1180 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 32-40 мм | т | - | 0,309 | - | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,004 | 0,011 | 0,006 | 0,007 | 0,012 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 9,7 | 9,7 | 5 | - | 10,4 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,01 | 0,016 |
| 102-0097 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | - | - | 0,081 | - | - |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 5,06 | 10 | 8,14 | - | - |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 2,62 | - | 2,62 | 2,62 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-015-6 | 37-01-015-7 | 37-01-015-8 | 37-01-015-9 | 37-01-015-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 101,72 | 102,14 | 141,57 | 153,27 | 144,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 43,39 | 16,29 | 20,44 | 5,7 | 5,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 40,94 | 13,21 | 17,29 | 4,36 | 2,53 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,83 | 1,21 | 1,19 | 0,52 | 0,99 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | - | 2,48 | 9,62 | 8,01 | 7,14 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,92 | 1,7 | 1,58 | 0,56 | 1,25 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0,7 | 0,17 | 0,38 | 0,26 | 0,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,044 | 0,062 | 0,015 | - |
| 101-1874 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,5 мм | т | 0,23 | - | - | - | - |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | - | - | - | - | 1 |
| 201-1001 | Тяжи и анкеры | т | - | 0,66 | 0,89 | 0,29 | 0,46 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | - | 0,92 | 1,3 | 0,82 | 2,85 |
| 203-9080 | Щиты опалубки | м2 | 100 | 22,8 | 22,8 | 19,4 | - |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10 ДМ | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 101-1180 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 32-40 мм | т | - | - | 0,309 | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | 0,004 | 0,011 | 0,006 | 0,007 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 10,4 | 9,7 | 9,7 | 5 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,01 |
| 102-0097 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | - | - | - | 0,081 | - |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | 5,06 | 10 | 8,14 | - |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | - | 2,62 | - | 2,62 | 2,62 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-015-11 | 37-01-015-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 388,72 | 101,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,35 | 43,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 3,42 | 40,94 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 1,75 | 0,83 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 16,66 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,11 | 0,92 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 1,07 | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1874 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,5 мм | т | - | 0,23 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные дойной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,9 | - |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 8,52 | - |
| 201-1001 | Тяжи и анкеры | т | 0,61 | - |
| 203-9080 | Щиты опалубки | м2 | - | 100 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,021 | 0,021 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,23 | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,012 | - |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 10,4 | 10,4 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,016 | 0,003 |

| Таблица ГЭСН 37-01-016 | Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т опалубки деревянной стационарной сопряжений со скальным основанием |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка опалубки с подачей ее кранами и крепление. 02. Разборка опалубки с обрезкой тяжей и анкеров.

Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности

| 37-01-016-1 | Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т опалубки деревянной стационарной сопряжений со скальным основанием |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-016-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 159,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,89 |
| 100651 | Молотки бурильные средние при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 9,54 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,11 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,93 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 1,85 |
| 201-1001 | Тяжи и анкеры | т | 0,11 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,021 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,023 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 10,4 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,005 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,31 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 31,8 |
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 0,025 |

| Таблица ГЭСН 37-01-017 | Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Бурение шпуров. 02. Установка анкеров в шпуры. 03. Заливка шпуров цементным раствором

Измеритель: 100 анкеров

| 37-01-017-1 | Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-017-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 68,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,08 |
| 100651 | Молотки бурильные средние при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 15,15 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1177 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 20 мм | т | 0,14 |
| 109-0044 | Коронки типа ДП32-22 | шт. | 2,97 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,03 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,95 |

| Таблица ГЭСН 37-01-018 | Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Устройство поддерживающего каркаса с креплением тяжами. 02. Натягивание металлической сетки и крепление к каркасу. 03. Разборка опалубки.

Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности

|  | Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу: |
| --- | --- |
| 37-01-018-1 | 25 т |
| 37-01-018-2 | 50-63 т |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-018-1 | 37-01-018-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 207,9 | 207,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,59 | 3,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,55 | 0,55 |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 0,96 | - |
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | - | 0,96 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 67,76 | 67,76 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,7 | 1,7 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,58 | 0,58 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 110 | 110 |
| 101-1152 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 14 мм | т | 1,54 | 1,54 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,55 | 1,55 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,047 | 0,047 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,02 | 0,02 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 3,26 | 3,26 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,5 | 0,5 |

| Таблица ГЭСН 37-01-019 | Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Устройство поддерживающего каркаса с креплением тяжами. 02. Натягивание металлической сетки и крепление к каркасу. 03. Разборка опалубки.

Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности

|  | Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными: |
| --- | --- |
| 37-01-019-1 | 10-25 т |
| 37-01-019-2 | 25-50 т |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-019-1 | 37-01-019-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 213,57 | 213,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,65 | 2,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 1,02 | - |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | - | 1,02 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,55 | 0,55 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 72 | 72 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,7 | 1,7 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,58 | 0,58 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 110 | 110 |
| 101-1152 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 14 мм | т | 1,54 | 1,54 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,55 | 1,55 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,02 | 0,02 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,047 | 0,047 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,5 | 0,5 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 3,26 | 3,26 |

| Таблица ГЭСН 37-01-020 | Установка и разборка опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Устройство опалубки с подачей ее кранами и крепление. 02. Разборка опалубки с вывинчиванием анкерных болтов.

Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности

|  | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т: |
| --- | --- |
| 37-01-020-1 | деревометаллической, площадью щита до 10 м2 |
| 37-01-020-2 | консольной деревометаллической, площадью щита до 20 м2 |
| 37-01-020-3 | консольной металлической, площадью щита до 10 м2 |
|  | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т: |
| 37-01-020-4 | деревометаллической, площадью щита до 10 м2 |
| 37-01-020-5 | консольной деревометаллической, площадью щита до 20 м2 |
| 37-01-020-6 | консольной металлической, площадью щита до 10 м2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-020-1 | 37-01-020-2 | 37-01-020-3 | 37-01-020-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 93,85 | 95,92 | 93,2 | 93,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 16,29 | 16,56 | 17,86 | 18,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 13,46 | 13,34 | 14,88 | 13,46 |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 2,23 | 2,13 | 1,94 | - |
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | - | - | - | 2,23 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,72 | 0,82 | 0,41 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0,19 | 0,37 | 0,22 | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1152 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 14 мм | т | 0,18 | - | 0,32 | 0,18 |
| 201-9281 | Щиты опалубки металлические | т | - | - | 0,61 | - |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,02 | 0,06 | - | 0,02 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,065 | 0,62 | 0,62 | 0,065 |
| 102-0097 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | - | - | 0,16 | - |
| 201-9090 | Каркасы металлические | т | 0,22 | 0,28 | - | 0,22 |
| 203-9080 | Щиты опалубки | м2 | 18,4 | 20 | - | 18,4 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 10,4 | 6,5 | - | 10,4 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 0,002 | - | 0,003 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 0,44 | - |
| 403-9185 | Подкладки бетонные | шт. | - | - | 32 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-020-5 | 37-01-020-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 95,92 | 93,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 18,69 | 19,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 13,34 | 14,88 |
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | 2,13 | 1,94 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,72 | 0,82 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0,37 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1152 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 14 мм | т | - | 0,32 |
| 201-9281 | Щиты опалубки металлические | т | - | 0,61 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,06 | - |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,021 | 0,021 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,62 | 0,62 |
| 102-0097 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | - | 0,16 |
| 201-9090 | Каркасы металлические | т | 0,28 | - |
| 203-9080 | Щиты опалубки | м2 | 20 | - |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 6,5 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,002 | - |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | 0,44 |
| 403-9185 | Подкладки бетонные | шт. | - | 32 |

| Таблица ГЭСН 37-01-021 | Установка и разборка опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Устройство опалубки с подачей ее кранами и крепление. 02. Разборка опалубки с вывинчиванием анкерных болтов.

Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности

|  | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: |
| --- | --- |
| 37-01-021-1 | деревометаллической, площадью щита до 10 м2 |
| 37-01-021-2 | консольной деревометаллической, площадью щита до 20 м2 |
| 37-01-021-3 | консольной металлической, площадью щита до 10 м2 |
|  | Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: |
| 37-01-021-4 | деревометаллической, площадью щита до 10 м2 |
| 37-01-021-5 | консольной деревометаллической, площадью щита до 20 м2 |
| 37-01-021-6 | консольной металлической, площадью щита до 10 м2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-021-1 | 37-01-021-2 | 37-01-021-3 | 37-01-021-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 94,71 | 96,8 | 94,05 | 94,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 16,43 | 16,69 | 17,98 | 16,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 2,37 | 2,26 | 2,06 | - |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | - | - | - | 2,37 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 13,46 | 13,34 | 14,88 | 13,46 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,72 | 0,82 | 0,41 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0,19 | 0,37 | 0,22 | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1152 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 14 мм | т | 0,18 | - | 0,32 | 0,18 |
| 201-9281 | Щиты опалубки металлические | т | - | - | 0,61 | - |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,02 | 0,06 | - | 0,02 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,065 | 0,62 | 0,62 | 0,065 |
| 102-0097 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | - | - | 0,16 | - |
| 201-9090 | Каркасы металлические | т | 0,22 | 0,28 | - | 0,22 |
| 203-9080 | Щиты опалубки | м2 | 18,4 | 20 | - | 18,4 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 10,4 | 6,5 | - | 10,4 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 0,002 | - | 0,003 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 0,44 | - |
| 403-9185 | Подкладки бетонные | шт. | - | - | 32 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-021-5 | 37-01-021-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 96,8 | 94,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 16,69 | 17,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | 2,26 | 2,06 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 13,34 | 14,88 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,72 | 0,82 |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0,37 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1152 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 14 мм | т | - | 0,32 |
| 201-9281 | Щиты опалубки металлические | т | - | 0,61 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,06 | - |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,021 | 0,021 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,62 | 0,62 |
| 102-0097 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | - | 0,16 |
| 201-9090 | Каркасы металлические | т | 0,28 | - |
| 203-9080 | Щиты опалубки | м2 | 20 | - |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 6,5 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,002 | - |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | 0,44 |
| 403-9185 | Подкладки бетонные | шт. | - | 32 |

| Таблица ГЭСН 37-01-022 | Установка и разборка при подаче деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Заготовка, сборка и разборка опорных конструкций. 02. Установка секций опалубки. 03. Устройство и разборка обшивки опорных конструкций.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

|  | Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: |
| --- | --- |
| 37-01-022-1 | спиральных камер |
| 37-01-022-2 | подводящих устройств |
| 37-01-022-3 | отсасывающих труб |
|  | Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: |
| 37-01-022-4 | спиральных камер |
| 37-01-022-5 | подводящих устройств |
| 37-01-022-6 | отсасывающих труб |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-022-1 | 37-01-022-2 | 37-01-022-3 | 37-01-022-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 42,22 | 49,49 | 52,42 | 42,22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,32 | 1,99 | 2,31 | 1,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 0,95 | 1,64 | 1,96 | - |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | - | - | - | 0,95 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,02 | 0,024 | 0,0136 | 0,02 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 0,48 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,26 | 0,21 | 0,22 | 0,26 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| 101-1177 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 20 мм | т | - | 0,003 | 0,006 | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | - | 0,0002 | 0,0004 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,0008 | 0,001 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-022-5 | 37-01-022-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 49,49 | 52,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,98 | 2,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | 1,64 | 1,96 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,024 | 0,0136 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,46 | 0,48 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,21 | 0,22 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,002 | 0,002 |
| 101-1177 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 20 мм | т | 0,003 | 0,006 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0002 | 0,0004 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,0008 |

5. АРМАТУРА

| Таблица ГЭСН 37-01-026 | Установка армокаркасов и армоферм кранами на гусеничном ходу |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка арматурных конструкций с электроприхваткой. 02. Сварка стыков.

Измеритель: 100 т арматуры

|  | Установка армокаркасов и армоферм кранами на гусеничном ходу 25 т, массой: |
| --- | --- |
| 37-01-026-1 | до 1 т |
| 37-01-026-2 | до 5 т |
| 37-01-026-3 | свыше 5 т |
|  | Установка армокаркасов и армоферм кранами на гусеничном ходу 50-63 т, массой: |
| 37-01-026-4 | до 1 т |
| 37-01-026-5 | до 5 т |
| 37-01-026-6 | свыше 5 т |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-026-1 | 37-01-026-2 | 37-01-026-3 | 37-01-026-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1265,6 | 742,59 | 482,85 | 1265,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 5,3 | 5,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 157,6 | 86,59 | 39,74 | 157,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 133,28 | 70,78 | 30,8 | 133,28 |
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | - | - | - | 133,28 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 9,72 | 6,32 | 3,58 | 9,72 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 26,5 | 29,5 | 40 | 26,5 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 397,2 | 295,2 | 336 | 397,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 14,6 | 9,49 | 5,36 | 14,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,693 | 0,745 | 0,96 | 0,693 |
| 101-9390 | Сталь угловая | т | 1,38 | 1,16 | 0,66 | 1,38 |
| 201-9080 | Армокаркасы и фермы | т | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 26,1 | 29,1 | 30,9 | 26,1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,014 | 9,1 | 9,64 | 8,14 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-026-5 | 37-01-026-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 742,59 | 482,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,3 | 5,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 86,59 | 70,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 70,78 | - |
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | 70,78 | 30,8 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 6,32 | 3,58 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 29,5 | 40 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 295,2 | 313,6 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 9,49 | 5,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,745 | 0,96 |
| 101-9390 | Сталь угловая | т | 1,16 | 0,66 |
| 201-9080 | Армокаркасы и фермы | т | 100 | 100 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 29,1 | 30,9 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 9,1 | 9,64 |

| Таблица ГЭСН 37-01-027 | Установка армокаркасов и армоферм кранами башенными бетоноукладочными |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка арматурных конструкций с электроприхваткой. 02. Сварка стыков.

Измеритель: 100 т арматуры

|  | Установка армокаркасов и армоферм кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т, массой: |
| --- | --- |
| 37-01-027-1 | до 1 т |
| 37-01-027-2 | до 5 т |
| 37-01-027-3 | свыше 5 т |
|  | Установка армокаркасов и армоферм кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т, массой: |
| 37-01-027-4 | до 1 т |
| 37-01-027-5 | до 5 т |
| 37-01-027-6 | свыше 5 т |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-027-1 | 37-01-027-2 | 37-01-027-3 | 37-01-027-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1322,1 | 782,73 | 508,95 | 1322,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 5,3 | 5,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 165,93 | 91,02 | 41,67 | 165,93 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 141,61 | 75,21 | 32,73 | 141,61 |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | - | - | - | 141,61 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 9,72 | 6,32 | 3,58 | 9,72 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 26,5 | 29,5 | 40 | 26,5 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 393,89 | 292,74 | 333,2 | 393,89 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 14,6 | 9,49 | 5,36 | 14,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,693 | 0,745 | 0,96 | 0,693 |
| 101-9390 | Сталь угловая | т | 1,38 | 1,16 | 0,66 | 1,38 |
| 201-9080 | Армокаркасы и фермы | т | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 26,1 | 29,1 | 30,9 | 26,1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,14 | 9,1 | 9,64 | 8,14 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-027-5 | 37-01-027-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 782,73 | 508,95 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,3 | 5,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 91,02 | 41,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 75,21 | - |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | 75,21 | 32,73 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 6,32 | 3,58 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 29,5 | 40 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 292,74 | 333,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 9,49 | 5,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,745 | 0,96 |
| 101-9390 | Сталь угловая | т | 1,16 | 0,66 |
| 201-9080 | Армокаркасы и фермы | т | 100 | 100 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 29,1 | 30,9 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 9,1 | 9,64 |

| Таблица ГЭСН 37-01-028 | Установка армосеток и армопакетов кранами на гусеничном ходу |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка арматурных конструкций с электроприхваткой. 02. Сварка стыков.

Измеритель: 100 т арматуры

|  | Установка армосеток и армопакетов горизонтальных кранами на гусеничном ходу 25 т: |
| --- | --- |
| 37-01-028-1 | до 1 т |
| 37-01-028-2 | свыше 1 т |
|  | Установка армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных кранами на гусеничном ходу 25 т: |
| 37-01-028-3 | до 1 т |
| 37-01-028-4 | свыше 1 т |
|  | Установка армосеток и армопакетов горизонтальных кранами на гусеничном ходу 50-63 т: |
| 37-01-028-5 | до 1 т |
| 37-01-028-6 | свыше 1 т |
|  | Установка армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных кранами на гусеничном ходу 50-63 т: |
| 37-01-028-7 | до 1 т |
| 37-01-028-8 | свыше 1 т |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-028-1 | 37-01-028-2 | 37-01-028-3 | 37-01-028-4 | 37-01-028-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 897,99 | 570,54 | 1550,08 | 793,65 | 897,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5,4 | 4,6 | 5,1 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 127,62 | 72,84 | 203,72 | 97,39 | 232,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 105,17 | 49,84 | 174,94 | 71,12 | - |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 8,98 | 9,2 | 11,5 | 10,5 | 8,98 |
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | - | - | - | - | 105,17 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,3 | 1,2 | 15,9 | 15,5 | 2,3 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 324,8 | 338,24 | 383,04 | 385,28 | 324,8 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 13,97 | 13,8 | 17,28 | 15,77 | 13,47 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,55 | 0,84 | 0,87 | 1,394 | 0,55 |
| 101-9390 | Сталь угловая | т | - | - | 3,65 | 3,65 | - |
| 204-9100 | Армосетки и армопакеты | т | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 | 1,1 | 15,6 | 15,2 | 2,2 |
| 403-9185 | Подкладки бетонные | шт. | 38 | 28 | - | - | 38 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,69 | 0,34 | 4,87 | 4,74 | 0,69 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-028-6 | 37-01-028-7 | 37-01-028-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 570,54 | 1550,08 | 793,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,4 | 4,6 | 5,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 122,82 | 378,66 | 159,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 9,2 | 11,5 | 10,5 |
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | 49,91 | 174,94 | 66,81 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,2 | 15,9 | 15,5 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 338,24 | 383,04 | 385,28 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 13,8 | 17,28 | 15,77 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,84 | 0,87 | 1,394 |
| 101-9390 | Сталь угловая | т | - | 3,65 | 3,65 |
| 204-9100 | Армосетки и армопакеты | т | 100 | 100 | 100 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 | 15,6 | 15,2 |
| 403-9185 | Подкладки бетонные | шт. | 28 | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,34 | 4,87 | 4,74 |

| Таблица ГЭСН 37-01-029 | Установка армосеток и армопакетов кранами башенными бетоноукладочными |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка арматурных конструкций с электроприхваткой. 02. Сварка стыков.

Измеритель: 100 т арматуры

|  | Установка армосеток и армопакетов горизонтальных кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т массой: |
| --- | --- |
| 37-01-029-1 | до 1 т |
| 37-01-029-2 | свыше 1 т |
|  | Установка армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т массой: |
| 37-01-029-3 | до 1 т |
| 37-01-029-4 | свыше 1 т |
|  | Установка армосеток и армопакетов горизонтальных кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т массой: |
| 37-01-029-5 | до 1 т |
| 37-01-029-6 | свыше 1 т |
|  | Установка армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т массой: |
| 37-01-029-7 | до 1 т |
| 37-01-029-8 | свыше 1 т |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-029-1 | 37-01-029-2 | 37-01-029-3 | 37-01-029-4 | 37-01-029-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 946,53 | 596,24 | 1633,12 | 829,4 | 946,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5,4 | 4,6 | 5,1 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 133,83 | 75,96 | 214,66 | 96,1 | 134,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 111,38 | 52,96 | 185,88 | 69,83 | - |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | - | - | - | - | 111,74 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 8,98 | 9,2 | 11,5 | 10,5 | 8,98 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,3 | 1,2 | 15,9 | 15,5 | 2,3 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 345,1 | 359,38 | 406,98 | 409,36 | 345,1 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 13,97 | 13,8 | 17,28 | 15,77 | 13,47 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,55 | 0,84 | 0,87 | 1,394 | 0,55 |
| 101-9390 | Сталь угловая | т | - | - | 3,65 | 3,65 | - |
| 204-9100 | Армосетки и армопакеты | т | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 | 1,1 | 15,6 | 15,2 | 2,2 |
| 403-9185 | Подкладки бетонные | шт. | 38 | 28 | - | - | 38 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,69 | 0,34 | 4,78 | 4,74 | 0,69 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-029-6 | 37-01-029-7 | 37-01-029-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 596,24 | 1633,12 | 829,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,4 | 4,6 | 5,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 75,96 | 214,66 | 96,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | 52,96 | 185,88 | 69,83 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 9,2 | 11,5 | 10,5 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,2 | 15,9 | 15,5 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 359,38 | 406,98 | 409,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 13,8 | 17,28 | 15,77 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,84 | 0,87 | 1,394 |
| 101-9390 | Сталь угловая | т | - | 3,65 | 3,65 |
| 204-9100 | Армосетки и армопакеты | т | 100 | 100 | 100 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 | 15,6 | 15,2 |
| 403-9185 | Подкладки бетонные | шт. | 28 | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,34 | 4,87 | 4,74 |

| Таблица ГЭСН 37-01-030 | Установка арматуры |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка арматуры с электроприхваткой (нормы 1, 2). 02. Бурение шпуров (норма 4). 03. Установка выпусков и анкеров (нормы 3, 4). 04. Сварка стержней (нормы 1, 2). 05. Заливка шпуров цементным раствором (норма 4).

Измеритель: 100 т арматуры

|  | Установка арматуры кранами на гусеничном ходу 25 т: |
| --- | --- |
| 37-01-030-1 | арматуры из отдельных стержней в блоки массивные |
| 37-01-030-2 | арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные |
| 37-01-030-3 | выпусков |
|  | Установка арматуры кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: |
| 37-01-030-4 | арматуры из отдельных стержней в блоки массивные |
| 37-01-030-5 | арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные |
| 37-01-030-6 | выпусков |
| 37-01-030-7 | Установка анкеров для сопряжения со скальным основанием |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-030-1 | 37-01-030-2 | 37-01-030-3 | 37-01-030-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1452 | 2329,8 | 1133,44 | 1478,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,1 | 5,1 | 3,4 | 5,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 28,39 | 31,22 | 21,5 | 28,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | - | - | - | 9,71 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 10,81 | 14,95 | - | 10,81 |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 9,14 | 9,14 | 21,5 | - |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 48,1 | 38,5 | - | 48,1 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 507,25 | 430,42 | - | 507,25 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 8,44 | 7,13 | - | 8,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 1,325 | 1,081 | - | 1,325 |
| 204-9001 | Арматура | т | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 47,8 | 38,3 | - | 47,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15 | 11,9 | - | 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-030-5 | 37-01-030-6 | 37-01-030-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2372,16 | 1204,28 | 10038,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,1 | 3,4 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 31,79 | 22,85 | 68,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 9,71 | 22,85 | - |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 14,95 | - | 27,4 |
| 100651 | Молотки бурильные средние при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | - | - | 7104,3 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 38,5 | - | - |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 430,42 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 7,13 | - | 41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | - | - | 2,3 |
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | - | - | 767 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 1,081 | - | - |
| 204-9001 | Арматура | т | 100 | 100 | 100 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | - | - | 24 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 38,3 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | - | 2360 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 11,9 | - | - |
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | - | - | 18,9 |

6. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

| Таблица ГЭСН 37-01-033 | Установка балок |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка и закрепление конструкций. 02. Сварка сопряжений. 03. Устройство и разборка опалубки стыков и швов (нормы 1-6, 10, 11). 04. Бетонирование стыков и швов (нормы 1-2, 10, 11).

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

|  | Установка балок перекрытий отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей, массой: |
| --- | --- |
| 37-01-033-1 | до 5 т |
| 37-01-033-2 | до 15 т |
| 37-01-033-3 | свыше 15 т |
|  | Установка балок перекрытий спиральных камер, массой: |
| 37-01-033-4 | до 5 т |
| 37-01-033-5 | до 15 т |
| 37-01-033-6 | свыше 15 т |
|  | Установка балок перекрытий забральных стенок, массой: |
| 37-01-033-7 | до 5 т |
| 37-01-033-8 | до 15 т |
| 37-01-033-9 | свыше 15 т |
|  | Установка балок перекрытий подкрановых массой: |
| 37-01-033-10 | до 15 т |
| 37-01-033-11 | свыше 15 т |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-033-1 | 37-01-033-2 | 37-01-033-3 | 37-01-033-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 541,62 | 348,67 | 265,37 | 731,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 75,95 | 51,21 | 47,66 | 97,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 66,88 | 25,11 | - | 86,99 |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | - | 25,11 | 46,77 | - |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 3,63 | 0,4 | 0,36 | 4,36 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 1,2 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 71,4 | 28,56 | 19,04 | 116,26 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 5,44 | 0,59 | 0,53 | 6,54 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 1,44 | 0,61 | - | - |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,054 | 0,022 | 0,015 | 0,098 |
| 101-0123 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм | т | 0,002 | 0,001 | - | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,85 | 0,5 | 0,26 | 1,01 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,047 | 0,029 | 0,017 | 0,068 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,51 | 0,2 | 0,144 | - |
| 101-1177 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 20 мм | т | 0,291 | 0,18 | 0,11 | 2,65 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм, толщиной 4-5 мм | т | 0,051 | 0,061 | - | - |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,658 | 0,39 | 0,2 | 1 |
| 201-1001 | Тяжи и анкеры | т | 0,025 | 0,01 | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,26 | 0,16 | 0,08 | 0,31 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-033-5 | 37-01-033-6 | 37-01-033-7 | 37-01-033-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 460,53 | 364,14 | 820,1 | 464,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,1 | 5,1 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 66,5 | 61,97 | 151,45 | 91,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 32,61 | - | 135,66 | 44,03 |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | 32,61 | 60,69 | - | 44,03 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,51 | 0,51 | 6,32 | 1,44 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | 0,4 | - | - |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 48,43 | 26,13 | 243 | 97,18 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,77 | 0,77 | 9,47 | 2,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,042 | 0,023 | 0,412 | 0,165 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,62 | 0,38 | - | - |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,041 | 0,026 | - | - |
| 101-1177 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 20 мм | т | 1,2 | 0,668 | - | - |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,6 | 0,38 | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,19 | 0,13 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-033-9 | 37-01-033-10 | 37-01-033-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 309,4 | 403,41 | 351,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 63,41 | 72,64 | 67,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | - | 36,18 | - |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | 61,29 | 36,18 | 67,12 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,84 | 0,11 | 0,08 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | - | 0,3 | 0,2 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 55,51 | 14,64 | 10,47 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,28 | 0,17 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | - | 1,57 | 1,22 |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | 100 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,094 | 0,022 | 0,0144 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | 0,23 | 0,16 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | - | 0,23 | 0,19 |
| 201-1001 | Тяжи и анкеры | т | - | 0,103 | 0,074 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | - | 0,08 | 0,05 |

| Таблица ГЭСН 37-01-034 | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка опорной угловой стали. 02. Установка и закрепление конструкций. 03. Сварка сопряжений и стыков. 04. Устройство и разборка опалубки швов.

Измеритель: 100 т конструкций

|  | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом с плоскими плитами, массой: |
| --- | --- |
| 37-01-034-1 | до 10 т |
| 37-01-034-2 | до 15 т |
| 37-01-034-3 | до 20 т |
| 37-01-034-4 | 25 т и свыше |
|  | Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом с криволинейными плитами, массой: |
| 37-01-034-5 | до 10 т |
| 37-01-034-6 | до 15 т |
| 37-01-034-7 | до 20 т |
| 37-01-034-8 | 25 т и свыше |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-034-1 | 37-01-034-2 | 37-01-034-3 | 37-01-034-4 | 37-01-034-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 398,97 | 270,27 | 200,07 | 166,14 | 604,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 23 | 15,51 | 11,22 | 9,82 | 65,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 18,8 | 6,49 | - | - | 60,93 |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | - | 6,49 | 9,28 | 8,26 | - |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 1,68 | 1 | 0,78 | 0,62 | 1,74 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 153,87 | 92,7 | 69,38 | 53,91 | 159,34 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,52 | 1,53 | 1,16 | 0,94 | 2,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 204-9090 | Конструкции арматурные | т | П | П | П | П | П |
| 403-9001 | Плиты бетонные | м2 | П | П | П | П | П |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 | 0,35 | 0,27 | 0,24 | 0,6 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,034 | 0,024 | 0,018 | 0,016 | 0,04 |
| 101-1177 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 20 мм | т | 0,207 | 0,146 | 0,112 | 0,099 | 0,25 |
| 101-1180 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 32-40 мм | т | 0,396 | 0,238 | 0,17 | 0,132 | 0,397 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,092 | 0,055 | 0,039 | 0,031 | 0,092 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 13,4 | 9,4 | 7,2 | 6,4 | 16,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,19 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-034-6 | 37-01-034-7 | 37-01-034-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 408,28 | 296,18 | 237,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 40,17 | 28,97 | 23,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 18,8 | - | - |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | 18,8 | 27,01 | 22,13 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 1,02 | 0,78 | 0,64 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 95,59 | 71,22 | 55,22 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,55 | 1,18 | 0,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 204-9090 | Конструкции арматурные | т | П | П | П |
| 403-9001 | Плиты бетонные | м2 | П | П | П |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 | 0,28 | 0,25 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,025 | 0,019 | 0,015 |
| 101-1177 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-III диаметром 20 мм | т | 0,155 | 0,114 | 0,092 |
| 101-1180 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 32-40 мм | т | 0,238 | 0,17 | 0,132 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,055 | 0,039 | 0,031 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 10 | 7,4 | 5,95 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,12 | 0,1 | 0,08 |

| Таблица ГЭСН 37-01-035 | Установка плит |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка и закрепление конструкций. 02. Сварка сопряжений. 03. Устройство и разборка опалубки швов (1-4) и стыков (7-9).

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

|  | Установка плит перекрытий спиральных камер, потерн массой: |
| --- | --- |
| 37-01-035-1 | до 5 т |
| 37-01-035-2 | до 15 т |
| 37-01-035-3 | до 25 т |
| 37-01-035-4 | свыше 25 т |
| 37-01-035-5 | Устройство плит забральных стенок массой 10 т |
| 37-01-035-6 | Устройство плит криволинейных элементов потерн массой 10 т |
| 37-01-035-7 | Устройство плит армопанельных площадью до 10 м2 |
|  | Установка плит армопанельных площадью: |
| 37-01-035-8 | до 20 м2 |
| 37-01-035-9 | свыше 20 м2 |
|  | Установка плит межблочных опалубочных (Токтогульский тип) площадью: |
| 37-01-035-10 | до 5 м2 |
| 37-01-035-11 | до 10 м2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-035-1 | 37-01-035-2 | 37-01-035-3 | 37-01-035-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 397,88 | 216,58 | 166,6 | 129,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,1 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 24,52 | 20,14 | 13,97 | 11,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 18,21 | 9,95 | - | - |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | - | 9,95 | 13,57 | 11,19 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 2,52 | 0,1 | 0,16 | 0,11 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,15 | 1 | 1,7 | 1,2 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 122,81 | 49,27 | 29,11 | 23,91 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,79 | 0,14 | 0,24 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,069 | 0,028 | 0,016 | 0,013 |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,12 | 0,96 | 1,62 | 1,18 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 101-1177 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 20 мм | т | 0,46 | 0,2 | 0,184 | 0,134 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,87 | 0,45 | 0,36 | 0,26 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,34 | 0,32 | 0,5 | 0,36 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-035-5 | 37-01-035-6 | 37-01-035-7 | 37-01-035-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 238 | 505,04 | 1829 | 1067,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 49,22 | 82,38 | 161,82 | 90,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 47,84 | 77,83 | 142,8 | 82,59 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,55 | 1,82 | 7,61 | 3,02 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,3 | - | 1,15 | 0,8 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 36,14 | 72,83 | 1039,82 | 617,61 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,83 | 2,73 | 11,41 | 4,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,027 | 0,135 | 0,43 | 0,253 |
| 201-1001 | Тяжи и анкеры | т | - | 1,85 | 1,13 | 0,43 |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,25 | - | 1,13 | 0,77 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | - | - | 0,087 | 0,051 |
| 109-0044 | Коронки типа ДП32-22 | шт. | - | 2,23 | - | - |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | - | - | 44,3 | 26 |
| 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 2,91 | 0,03 | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,38 | - | 0,35 | 0,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-035-9 | 37-01-035-10 | 37-01-035-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 659,62 | 1999,2 | 1129,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,1 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 60,87 | 423,44 | 252,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 56,64 | 405,79 | 239,19 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 1,7 | 7,06 | 5,36 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | - | - |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 344,15 | 151,13 | 129,71 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,53 | 10,59 | 8,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,14 | 0,24 | 0,086 |
| 201-1001 | Тяжи и анкеры | т | 0,23 | - | - |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | 100 |
| 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | м3 | - | 4,6 | 2,04 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6 | - | - |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,04 | - | - |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 20,2 | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,02 | - | - |

| Таблица ГЭСН 37-01-036 | Установка балок из армопанельных блоков |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка и закрепление конструкций. 02. Сварка сопряжений. 03. Устройство и разборка опалубки швов.

Измеритель: 100 т сборных конструкций

|  | Установка балок из армопанельных блоков массой: |
| --- | --- |
| 37-01-036-1 | до 5 т |
| 37-01-036-2 | до 10 т |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-036-1 | 37-01-036-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 513,3 | 325,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 60,93 | 44,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 54,5 | 42,25 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 2,57 | 0,92 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,4 | 0,8 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 100,39 | 53,43 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,86 | 1,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 204-9120 | Каркасы арматурные | т | П | П |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | П | П |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,35 | 0,72 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,075 | 0,04 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,078 | 0,042 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,51 | 0,27 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1,04 | 0,55 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,42 | 0,22 |

| Таблица ГЭСН 37-01-037 | Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка плит краном с выверкой и креплением. 02. Установка и снятие инвентарных подмостей. 03. Устройство и разборка опалубки. 04. Армирование и бетонирование стыков.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

|  | Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью: |
| --- | --- |
| 37-01-037-1 | до 10 м2 |
| 37-01-037-2 | до 15 м2 |
| 37-01-037-3 | до 20 м2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-037-1 | 37-01-037-2 | 37-01-037-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 430,08 | 393,12 | 377,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 39,44 | 33,51 | 31,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 36,06 | - | - |
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | - | 30,13 | 27,89 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 84,49 | 84,49 | 84,49 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П |
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | П | П | П |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | 100 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 6 мм | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-1154 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 18 мм | т | 0,076 | 0,046 | 0,033 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 201-1001 | Тяжи и анкеры | т | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 1,594 | 1,594 | 1,594 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| Таблица ГЭСН 37-01-038 | Обетонированные конструкции закладных частей пазовых |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Комплектование конструкций закладных частей пазовых. 02. Заготовка арматуры. 03. Правка конструкций закладных частей, очистка со стороны прилегания к бетону и покрытие. 04. Подготовка кондуктора к бетонированию, установка в него конструкций закладных частей, арматуры, сварка их. 05. Омоноличивание конструкций. 06. Прогрев обетонированных конструкций. 07. Полив обетонированных конструкций, установка распорок, складирование. 08. Изготовление, установка и снятие устройств, необходимых для изготовления обетонированных конструкций. 09. Установка обетонированных конструкций с раскреплением. 10. Сварка стыков закладных частей и арматурных выпусков. 11. Очистка пазов и сварка швов. 12. Изготовление, установка и снятие подмостей, распорных ферм и других монтажных устройств.

Измеритель: 1 т обетонированных конструкций

|  | Установка обетонированных конструкций закладных частей однопазовых массой: |
| --- | --- |
| 37-01-038-1 | до 5 т |
| 37-01-038-2 | до 10 т |
| 37-01-038-3 | свыше 10 т |
|  | Установка обетонированных конструкций закладных частей двухпазовых массой: |
| 37-01-038-4 | до 25 т |
| 37-01-038-5 | свыше 25 т |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-038-1 | 37-01-038-2 | 37-01-038-3 | 37-01-038-4 | 37-01-038-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 43,79 | 27,23 | 20,18 | 20,29 | 14,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,39 | 2,95 | 2,11 | 2,16 | 1,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 4,12 | 1,87 | 0,92 | - | - |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | - | - | - | 1,04 | 0,87 |
| 020417 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 32 т | маш.-ч | 2,27 | 1,08 | 1,19 | - | - |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | - | - | - | 1,12 | 0,95 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3,5 | 2,62 | 2,52 | 4,19 | 3,21 |
| 331410 | Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | 0,4 | 0,36 | 0,3 | 0,1 | 0,13 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 13,6 | 9,4 | 5,5 | 4 | 4,26 |
| 331461 | Молотки клепальные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 2,47 | 2,69 | 2,38 | 1,25 | 0,48 |
| 360202 | Станки для гнутья ручной | маш.-ч | 0,13 | 0,08 | 0,06 | 0,14 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1168 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-II диаметром 45-50 мм | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,081 | 0,072 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,058 | 0,042 | 0,026 | - | - |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | П | П | П | П | П |
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 0,35 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 101-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | - | - | - | 0,59 | 0,61 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,014 | 0,011 | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0014 | 0,001 | 0,0007 |
| 101-0982 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст3сп | т | - | - | - | 0,0055 | 0,0056 |
| 102-0097 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0,015 | 0,01 | 0,005 | 0,0025 | 0,0025 |
| 103-0199 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 4 мм | м | - | - | - | 2,99 | 2,99 |
| 104-9132 | Вата минеральная или стеклянная | м3 | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,005 | 0,004 | 0,0023 | 0,006 | 0,006 |
| 202-0040 | Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, масса 7820 кг, марка стали С 255 | т | 0,027 | 0,012 | 0,0133 | 0,012 | 0,01 |
| 201-9029 | Конструкции подвесных подмостей | т | 0,0026 | 0,0021 | 0,0028 | 0,0049 | 0,0043 |
| 204-9171 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций | т | 0,033 | 0,028 | 0,022 | 0,036 | 0,028 |
| 408-9055 | Песок кварцевый | м3 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,004 | 0,005 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

| Таблица ГЭСН 37-01-039 | Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Складирование и комплектование конструкций. 02. Укрупнительная сборка и сварка. 03. Подготовка плит облицовки под бетонирование. 04. Обетонирование плит пола. 05. Устройство основания под установку плит пола. 06. Установка конструкций в проектное положение, их закрепление и сварка монтажных стыков. 07. Изготовление, установка и последующее снятие монтажных элементов. 08. Зачистка и шлифовка сварных швов.

Измеритель: 1 т конструкций

| 37-01-039-1 | Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-039-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 26,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 1,87 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 1,44 |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 7,1 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,08 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 5,05 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1,42 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,32 |
| 331410 | Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | 1,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1004 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой неравнополочный, толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 180-200 мм, сталь марки Ст3сп | т | 0,0028 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,007 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,0535 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | П |
| 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 | П |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,49 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,132 |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,106 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0001 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 0,426 |
| 204-9171 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций | т | 0,001 |
| 408-9055 | Песок кварцевый | м3 | 0,06 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,47 |

7. МОНТАЖ СИСТЕМ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ БЕТОНА В СООРУЖЕНИЯХ

| Таблица ГЭСН 37-01-044 | Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Разметка мест прокладки труб. 02. Заготовка деталей труб. 03. Подача и раскладка змеевиков в блоке и установка стояков. 04. Соединение стыков труб на муфтах или на сварке. 05. Крепление змеевиков к арматурным стержням жесткости. 06. Присоединение змеевиков к стоякам и стояков к разводящим трубопроводам. 07. Испытание труб.

Измеритель: 100 м змеевиков

|  | Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования при соединении стыков труб: |
| --- | --- |
| 37-01-044-1 | муфтами |
| 37-01-044-2 | сваркой |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-044-1 | 37-01-044-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 35,43 | 39,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1 | 1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,28 | 3,32 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,31 | 0,31 |
| 331006 | Станки трубонарезные | маш.-ч | 0,36 | 0,36 |
| 351202 | Станки трубогибочные ручные | маш.-ч | 0,43 | 0,43 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 118,5 | 118,5 |
| 300-0609 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм | м | 4,8 | 4,8 |
| 101-1149 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 8 мм | т | 0,0125 | 0,0125 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0003 | 0,0035 |
| 103-0102 | Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Муфты прямые короткие 25 мм | 10 шт. | 2,5 | - |
| 103-0120 | Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Контргайки 25 мм | 10 шт. | 3 | - |

| Таблица ГЭСН 37-01-045 | Монтаж труб для охлаждения горизонтальных поверхностей бетона поливом |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Разметка мест прокладки труб. 02. Заготовка и подача деталей труб. 03. Сборка в блоке труб поверхностного полива и водосбросных стояков. 04. Устройство бетонного защитного бортика. 05. Разборка труб поверхностного полива.

Измеритель: 100 м2 поверхности блока

| 37-01-045-1 | Монтаж труб для охлаждения горизонтальных поверхностей бетона поливом |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-045-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 0,02 |
| 331006 | Станки трубонарезные | маш.-ч | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 103-0135 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм толщина стенки 2,5 мм | м | 1,87 |
| 300-0609 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм | м | 0,69 |
| 101-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 0,0027 |
| 103-0105 | Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Муфты прямые короткие 50 мм | 10 шт. | 2,4 |
| 103-0169 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм толщина стенки 5 мм | м | 0,63 |

| Таблица ГЭСН 37-01-046 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка цементационных выпусков. 02. Установка воздухоотводящей штрабы. 03. Бурение шпура для установки цементационного выпуска. 04. Установка подводящих и отводящих труб. 05. Установка цементационных шпонок. 06. Проверка гидравлической проходимости цементационных систем.

Измеритель: 10 м2 шва

|  | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической: |
| --- | --- |
| 37-01-046-1 | при числе монтируемых цементационных систем - одна, типе цементационных выпусков (по кратности действия) - однократного |
| 37-01-046-2 | при числе монтируемых цементационных систем - одна, типе цементационных выпусков (по кратности действия) - многократного |
| 37-01-046-3 | при числе монтируемых цементационных систем - две, типе цементационных выпусков (по кратности действия) - однократного |
| 37-01-046-4 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой сборной железобетонной при числе монтируемых цементационных систем - две, типе цементационных выпусков (по кратности действия) - многократного |
|  | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности бетона: |
| 37-01-046-5 | при числе монтируемых цементационных систем - одна, типе цементационных выпусков (по кратности действия) - однократного |
| 37-01-046-6 | при числе монтируемых цементационных систем - одна, типе цементационных выпусков (по кратности действия) - многократного |
| 37-01-046-7 | при числе монтируемых цементационных систем - две, типе цементационных выпусков (по кратности действия) - однократного и многократного |
| 37-01-046-8 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности металлической облицовки при числе монтируемых цементационных систем - одна, типе цементационных выпусков (по кратности действия) - многократного |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-046-1 | 37-01-046-2 | 37-01-046-3 | 37-01-046-4 | 37-01-046-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 16,68 | 28,45 | 27,25 | 12,1 | 11,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,1 | 6,3 | 5,8 | 2,03 | 2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 1,3 | 2,5 | 2,32 | 0,8 | 0,8 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,35 | 0,45 | 1,2 | 1,2 | 0,35 |
| 101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 32 м3/ч, напор до 400 м | маш.-ч | 1,79 | 0,98 | 3,56 | 1,23 | 0,9 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,8 | 3,8 | 3,48 | 1,23 | 1,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,003 | 0,046 | 0,0338 | 0,0296 | 0,0212 |
| 300-9635 | Выпуски цементационные клапанные | шт. | - | 2,78 | 0,88 | 0,79 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 24,5 | 60,2 | 49,2 | 16,9 | 12,4 |
| 530-0043 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм | 10 м | 0,609 | 1,56 | 0,604 | 0,31 | - |
| 530-0042 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | 0,145 | 2,28 | 1 | 0,434 | 0,844 |
| 530-0044 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | 1,24 | - | 2,38 | 0,372 | 0,176 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0008 | 0,0002 | 0,0001 | - | - |
| 101-0138 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х68,5 мм | т | - | - | - | - | 0,0002 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0004 | - | 0,0001 |
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | - | - | - | - | 2,42 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0006 | 0,0008 | 0,002 | 0,002 | 0,0006 |
| 101-1664 | Лак масляный черный 177, битумный | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | - |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | - | - | - | 0,0008 | 0,0076 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-046-6 | 37-01-046-7 | 37-01-046-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 23,65 | 12,64 | 42,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 4,2 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,69 | 2,03 | 8,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 1,76 | 0,71 | 3,4 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,15 | 0,45 | 1,2 |
| 100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.-ч | 0,29 | 0,26 | - |
| 101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 32 м3/ч, напор до 400 м | маш.-ч | 0,64 | 0,84 | 1,84 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,64 | 1,06 | 5,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0162 | 0,0264 | 0,0056 |
| 300-9635 | Выпуски цементационные клапанные | шт. | 2,13 | 0,46 | 35,6 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 38,7 | 12,1 | 113 |
| 530-0043 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм | 10 м | 1,28 | 0,188 | - |
| 530-0042 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | 0,14 | 0,453 | 2,4 |
| 530-0044 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | - | 0,132 | - |
| 101-0138 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х68,5 мм | т | 0,0001 | 0,0003 | - |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0007 |
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 3,5 | 5,4 | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0002 | 0,0008 | 0,002 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,0006 | 0,0006 | - |

| Таблица ГЭСН 37-01-047 | Омоноличивание швов |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Гидравлическое опробование. 03. Приготовление маточного раствора. 04. Приготовление рабочего раствора и нагнетание его в карту. 05. Заключительные работы. 06. Дополнительное гидравлическое опробование. 07. Дополнительная перекачка раствора.

Измеритель: 10 м2 шва

|  | Омоноличивание швов, цементация строительных швов: |
| --- | --- |
| 37-01-047-1 | первичная при числе цементационных систем в карте - одна |
| 37-01-047-2 | первичная при числе цементационных систем в карте - две |
| 37-01-047-3 | вторичная |
|  | Омоноличивание швов, дополнительное гидравлическое опробование швов: |
| 37-01-047-4 | при числе цементационных систем в карте - одна |
| 37-01-047-5 | при числе цементационных систем в карте - две |
| 37-01-047-6 | Омоноличивание швов, дополнительная перекачка раствора |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-047-1 | 37-01-047-2 | 37-01-047-3 | 37-01-047-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,38 | 6,59 | 4,83 | 2,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,85 | 0,97 | 0,74 | 0,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 101001 | Установки цементационные 7,2 м3/ч | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,27 | - |
| 101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.-ч | 0,25 | 0,27 | 0,24 | - |
| 101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 32 м3/ч, напор до 400 м | маш.-ч | - | - | - | 0,3 |
| 122401 | Парообразователи прицепные | маш.-ч | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,09 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,15 | 0,15 | 0,1 | - |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| 300-0609 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм | м | 0,16 | 0,24 | 0,16 | 0,16 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 4,07 | 5,4 | 4,06 | 4,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-01-047-5 | 37-01-047-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,44 | 1,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,11 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.-ч | - | 0,14 |
| 101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 32 м3/ч, напор до 400 м | маш.-ч | 0,39 | - |
| 122401 | Парообразователи прицепные | маш.-ч | 0,11 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,4 | 0,6 |
| 300-0609 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм | м | 0,24 | 0,08 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 4,05 | 0,45 |

РАЗДЕЛ 04.

СООРУЖЕНИЯ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

| Таблица ГЭСН 37-04-001 | Конструкции из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Установка и разборка опалубки. 03. Подача и укладка бетона. 04. Уход за бетоном. 05. Зачистка металлическими щетками с промывкой водой и затиркой открытых поверхностей и швов после распалубки. 06. Прочистка и продувка строительных швов. 07. Покрытие маслом поверхности опалубочных щитов.

Измеритель: 100 м3 конструкций

|  | Устройство: |
| --- | --- |
| 37-04-001-1 | плитных оснований |
| 37-04-001-2 | откосов |
| 37-04-001-3 | бычков, устоев щитовых и других стенок |
| 37-04-001-4 | входных и выходных оголовков |
| 37-04-001-5 | опор акведуков и консольных перепадов |
| 37-04-001-6 | лотков акведуков и консольных перепадов |
| 37-04-001-7 | пролетных строений служебных мостиков |
| 37-04-001-8 | труб прямоугольных |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-04-001-1 | 37-04-001-2 | 37-04-001-3 | 37-04-001-4 | 37-04-001-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 218 | 488 | 496 | 659 | 471 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 19,3 | 24,71 | 35,42 | 72,53 | 40,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 9,2 | 9,5 | 13,38 | 21,7 | 11,94 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 11,4 | 19,32 | - | - | - |
| 111102 | Вибраторы глубинные пневматические | маш.-ч | - | - | 11,39 | 11,39 | 48,06 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 21,36 | 30,16 | 14,11 | 19,29 | 22,5 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3 /мин | маш.-ч | 5,34 | 7,54 | 6,38 | 7,67 | 17,64 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,48 | 0,71 | 3,92 | 10,79 | 2,71 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,44 | 2,13 | 11,74 | 32,37 | 8,14 |
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 2,85 | 4,83 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,69 | 2,47 | 2,66 | 2,47 | 3,63 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 18,7 | 31,3 | 126,4 | 59 | 67,45 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | - | 0,1 | - | 0,88 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | - | - | - | 0,11 | - |
| 102-0031 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | - | - | - | 6,95 | 0,34 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | - | - | 0,16 | - | 0,12 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | - | - | - | 11,1 | 0,57 |
| 102-0062 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные, длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0,2 | 0,16 | 2,57 | - | 0,73 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | 0,073 | 0,297 | 0,15 |
| 101-1707 | Сталь листовая оцинкованная толщина листа 1 мм | т | - | - | - | 1,74 | - |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 5,32 | 24 | 6 | 6,04 | 4,42 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0053 | 0,009 | 0,035 | 0,069 | 0,018 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,005 | 0,004 | 0,132 | 0,143 | 0,07 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 71 | 47 | 77,2 | 35 |
| 204-9161 | Детали анкерные | т | - | - | - | 0,334 | 0,049 |
| 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | - | - | - | 1,745 | - |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | - | - | 0,04 | - | 0,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-04-001-6 | 37-04-001-7 | 37-04-001-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 627 | 1588 | 523 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 45,3 | 110,2 | 109 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 15,96 | 20,57 | 30,56 |
| 111102 | Вибраторы глубинные пневматические | маш.-ч | 11,49 | 52,61 | 11,49 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 9,05 | 146,94 | 9,64 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 5,14 | 49,9 | 5,28 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 6,06 | 9,92 | 18,3 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 18,18 | 29,76 | 54,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 3,67 | 5,7 | 2,14 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | 237,2 | 48 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | - | - | 2,5 |
| 102-0031 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | 5,61 | - | - |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | - | 3,06 | - |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 6,42 | 7,14 | 31,9 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,181 | - | 0,334 |
| 101-1707 | Сталь листовая оцинкованная толщина листа 1 мм | т | - | - | 0,428 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 8,14 | 22,7 | 10,4 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,069 | 0,065 | 0,013 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,07 | 0,52 | 0,293 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 79 | 175 | 75 |

| Таблица ГЭСН 37-04-002 | Устройство конструкций из сборного железобетона |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Установка конструкций с разметкой мест и выверкой правильности установки. 02. Заделка стыков.

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

|  | Устройство конструкций из сборного железобетона: |
| --- | --- |
| 37-04-002-1 | фундаментных блоков, опорных плит с постелью |
| 37-04-002-2 | фундаментных блоков, опорных плит без постели |
| 37-04-002-3 | лотков с заделкой стыков цементным раствором |
| 37-04-002-4 | лотков с заделкой стыков резиной |
| 37-04-002-5 | лотков с заделкой стыков паклей |
| 37-04-002-6 | стенок, открылок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором |
| 37-04-002-7 | стенок, открылок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей |
| 37-04-002-8 | колодцев с заделкой стыков цементным раствором |
| 37-04-002-9 | колодцев с заделкой стыков паклей |
| 37-04-002-10 | седел, насадок |
| 37-04-002-11 | стоек, опор, рам |
| 37-04-002-12 | плит перекрытий |
| 37-04-002-13 | труб |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-04-002-1 | 37-04-002-2 | 37-04-002-3 | 37-04-002-4 | 37-04-002-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 413 | 289 | 601 | 601 | 601 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 101 | 101 | 107,06 | 107,11 | 107,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 91,26 | 91,26 | 97,36 | 97,37 | 97,39 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,6 | 2,61 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,14 | 7,2 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | - | - | - | 2,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | - | - | - | 340 | - |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 6,9 | 1,66 | 2,09 | - | - |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | - | - | - | - | 154 |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН 70/30 | т | - | - | - | - | 0,45 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | - | - | - | - | 0,058 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-04-002-6 | 37-04-002-7 | 37-04-002-8 | 37-04-002-9 | 37-04-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 681 | 877 | 834 | 1111 | 742 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 171,3 | 171,6 | 144,21 | 147,64 | 131,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 158,89 | 158,95 | 131,07 | 134,8 | 121,4 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,11 | 3,16 | 3,3 | 3,21 | 2,6 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 9,32 | 9,48 | 9,84 | 9,63 | 7,8 |
| 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | 2,05 | - | 1,72 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | - | - | - | - | 6,7 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 6,32 | 4,86 | 4,84 | 3,63 | 1,2 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | - | 153 | - | 82 | - |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 3,9 | 3,9 | 5,79 | 5,79 | - |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН 70/30 | т | - | 0,44 | - | 0,24 | - |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,24 | 0,24 | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | - |
| 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 0,77 | 0,77 | 0,71 | 0,71 | - |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,042 | 0,042 | 0,063 | 0,063 | - |
| 204-9161 | Детали анкерные | т | 0,07 | 0,07 | 0,018 | 0,018 | - |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | - | 0,057 | - | 0,031 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-04-002-11 | 37-04-002-12 | 37-04-002-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1633 | 336 | 564 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 355,8 | 75,3 | 126,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 345,3 | 64,9 | 115,8 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,67 | 2,58 | 2,6 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 8 | - | 5 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | - | 1,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | 100 |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 2,82 | - | - |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | - | 4,35 | 14,9 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | - | - | 38 |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН 70/30 | т | - | - | 0,11 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,22 | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,003 | - | 0,001 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | - | - | 0,001 |
| 204-9161 | Детали анкерные | т | - | - | 0,015 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | - | - | 0,014 |

| Таблица ГЭСН 37-04-003 | Арматура для сооружений на оросительных и осушительных каналах |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Перевозка арматуры от приобъектного склада до рабочего места. 02. Очистка арматурных конструкций от грязи и ржавчины ручными стальными щетками. 03. Установка арматурных конструкций с электроприхваткой и арматуры из отдельных стержней, сварка стыков.

Измеритель: 100 т арматуры

|  | Установки: |
| --- | --- |
| 37-04-003-1 | армосеток и армокаркасов |
| 37-04-003-2 | арматуры из отдельных стержней |
| 37-04-003-3 | выпусков и анкеров |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-04-003-1 | 37-04-003-2 | 37-04-003-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1568 | 3435 | 2283 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 232 | 530 | 25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 229 | 526 | 17 |
| 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 165 | 210 | 16 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 8 | 8 | 8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | 100 | 100 | 100 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,45 | 0,63 | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,11 | 0,14 | 0,01 |

| Таблица ГЭСН 37-04-004 | Конструкции подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка блока к бетонированию. 02. Установка и разборка опалубки. 03. Подача и укладка бетона. 04. Уход за бетоном. 05. Зачистка металлическими щетками с промывкой водой и затиркой открытой поверхности и швов после распалубки. 06. Прочистка, продувка строительных швов. 07. Покрытие маслом поверхности опалубки.

Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции

|  | Устройство: |
| --- | --- |
| 37-04-004-1 | плитных (фундаментных) оснований |
| 37-04-004-2 | стен |
| 37-04-004-3 | колонн |
| 37-04-004-4 | перекрытий |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 37-04-004-1 | 37-04-004-2 | 37-04-004-3 | 37-04-004-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 515 | 598 | 2057 | 1354 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 19,34 | 43 | 107,5 | 75,93 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 9,33 | 15,11 | 25,9 | 18,31 |
| 111102 | Вибраторы глубинные пневматические | маш.-ч | 11,38 | 11,5 | 73,35 | 73,35 |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 20 | 14,7 | 27,09 | 27,55 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3 /мин | маш.-ч | 7,85 | 6,55 | 25,11 | 25,22 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,62 | 16 | 42,4 | 24,3 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,54 | 5,35 | 14,12 | 8,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный состав 1:3 | м3 | 0,63 | 1,68 | 9,2 | 5,13 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 14,8 | 163 | 475 | 100 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,18 | - | - | - |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | - | 0,28 | - | - |
| 102-0062 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0,2 | 3,04 | 8,81 | - |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | - | 0,64 | - | 3,22 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,1 | 0,16 | - | 8,91 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0001 | 0,186 | 0,217 | - |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 10,7 | 2,7 | 2,9 | 16,7 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0037 | 0,044 | 0,151 | 0,028 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0052 | 0,085 | 0,19 | 0,109 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,004 | - | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 33 | 66 | 200 | 141 |
| 101-1707 | Сталь листовая оцинкованная толщина листа 1 мм | т | - | - | 1,142 | - |
| 101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 2,98 | 1,56 | - | - |