ГОСТ 28680-90

УДК 662.951.2:006.354                                                                                                   Группа Е25

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Ряды номинальных тепловых мощностей

Gas burners for industrial furnaces.

Series of nominal heat outputs

МКС 27.060.20

ОКП 369610

Дата введения 01.01.91

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным газовым концерном "Газпром"

2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством  продукции и стандартам от 02.10.90 № 2602 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6918-89 "Горелки газовые для промышленных печей. Ряды номинальных тепловых мощностей" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.91

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 21204-97 | 2 |

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2005 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые газовые горелки для нагревательных и термических печей машиностроения и металлообработки и устанавливает ряды номинальных тепловых мощностей в диапазоне от 0,40 до 10000 кВт.

Настоящий стандарт не распространяется на горелки для одногорелочных агрегатов, которые сами образуют ряды.

Стандарт устанавливает обязательные требования.

2. Технические требования к горелкам для промышленных печей – по ГОСТ 21204.

4. Номинальные тепловые мощности горелок и их ряды должны соответствовать указанным в таблице.

| Номинальная тепловая мощность горелок, кВт |
| --- |
| Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 |
| - | - | 1,6 | - | 16 | 16 | 160 | 160 | 1600 | 1600 |
|  |  |  |  |  | 20 |  | 200 |  | 2000 |
|  |  | 2,5 |  | 25 | 25 | 250 | 250 | 2500 | 2500 |
|  |  |  |  |  | 32 |  | 315 |  | 3510 |
| 0,40 |  | 4,0 |  | 40 | 40 | 400 | 400 | 4000 | 4000 |
|  |  |  |  |  | 50 |  | 500 |  | 5000 |
| 0,63 |  | 6,3 |  | 63 | 63 | 630 | 630 | 6300 | 6300 |
|  |  |  |  |  | 80 |  | 800 |  | 8000 |
| 1,0 |  | 10 |  | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  |  | 125 |  | 1250 |  |  |

Примечания:

1. Номинальную тепловую мощность горелок выбирают предпочтительно в соответствии с рядом 1.

2. Диапазоны рядов номинальных тепловых мощностей могут быть ограничены.

3. Допускается комбинировать ряды 1 и 2.

4. Исключение членов рядов 1 и 2 внутри установленных диапазонов тепловых мощностей не допускается.