ГОСТ 28596-90

(МЭК 196-65)

УДК 621.3.018.4:006.354                                                                                              Группа Е02

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАНДАРТНЫЕ ЧАСТОТЫ

Standard frequencies

МКС 29.020

ОКСТУ 3402

Дата введения 01.07.91

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.06.90 № 1929

3. В стандарт введен международный стандарт МЭК 196—65

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2005 г.

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на однофазные и трехфазные электрические сети и системы, судовые установки, станки, инструмент, оборудование для электрифицированного транспорта, текстильной промышленности, авиации.

Стандарт устанавливает номинальные значения частот до 10000 Гц.

2. СТАНДАРТНЫЕ ЧАСТОТЫ

| Судовые установки | Электрифицированный транспорт | Станки и инструмент | Текстильная промышленность | Авиация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Серия I 50 Гц | Серия II 60 Гц | Серия I 50 Гц | Серия II 60 Гц |  |
| 50 | 16 2/3 | 50 | 60 | — | — | — |
| 60 | 50 | 100 | — | 100 | 120 | — |
| — | 60 | 150 | 180 | — | — | — |
| — | — | 200 | — | — | — | — |
| — | — | 250 | — | — | — | — |
| — | — | 300 | — | — | — | — |
| — | — | 400 | 400 | — | — | 400 |
| — | — | 500 | 540 | — | — | — |
| — | — | 600 | — | — | — | — |
| — | — | 750 | 720 | — | — | — |
| — | — | 1000 | 1000 | — | — | — |
| — | — | 1200 | — | — | — | — |
| — | — | 1500 | 1440 | — | — | — |
| — | — | 2000 | 2160 | — | — | — |
| — | — | 2400 | 2880 | — | — | — |
| — | — | 3000 | 3420 | — | — | — |
| — | — | 4000 | — | — | — | — |
| — | — | 8000 | — | — | — | — |
| — | — | 10000 | — | — | — | — |

Примечания:

1. При производстве электроэнергии вращающимися агрегатами с электромашинными генераторами реальная частота незначительно ниже, чем приведенная в таблице.

2. Подчеркнутые значения частот серии I (50 Гц) для станков и инструментов рекомендуются как предпочтительные.

3. Стандарт не распространяется на цепи аппаратуры управления и контроля оборудования станков и инструмента, когда эти цепи являются закрытой частью такого оборудования.