Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Открытое акционерное общество

"ЦОТЭНЕРГО"

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ПЕРСОНАЛА КОТЕЛЬНЫХ В СОСТАВЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

Нормативы численности промышленно-производственного персонала котельных в составе электростанций и сетей разработаны Открытым акционерным обществом «ЦОТэнерго».

Нормативы численности промышленно-производственного персонала котельных в составе электростанций и сетей определяют оптимальную численность работников, необходимую для эффективного и стабильного функционирования котельных в составе электростанций и сетей.

Нормативы численности рекомендованы для расчета и обоснования численности персонала при формировании затрат на оплату труда, составления штатных расписаний и других целей на действующих котельных в составе электростанций и сетей, а также при разработке проектов расширения и реконструкции котельных в составе электростанций и сетей.

1. Общая часть

1.1. Нормативы численности промышленно-производственного персонала (далее - нормативы ППП) котельных предназначены для электростанций и сетей, в состав которых входят котельные, находящиеся вне территории ТЭС и имеющие индивидуальные химводоочистку и топливоснабжение.

Нормативы ППП являются основанием для расчета и планирования численности персонала, средств на оплату труда, учитываемых при формировании тарифов на тепловую энергию, а также при проектировании производственных и бытовых помещений котельных.

1.2. Нормативы предусматривают предельную среднесписочную численность персонала в штате котельной (рабочих, руководителей, специалистов и служащих) и среднегодовую численность привлеченного персонала для выполнения в соответствии с Правилами технической эксплуатации (ПТЭ), Правилами техники безопасности (ПТБ), Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (РДПр 34-38-030-92) и производственными и заводскими инструкциями всего комплекса работ по оперативному, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений котельной.

В нормативах учтено время на спец. подготовку оперативного и оперативно-ремонтного персонала в рабочее время в соответствии с требованиями «Правил организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства» (РД 34.12.102-94).

1.3. Расчет нормативной численности ППП по настоящим нормативам может быть выполнен в двух вариантах:

- при полном ремонтно-эксплуатационном обслуживании с учетом привлеченного персонала для выполнения работ по капитальному, среднему (большому текущему) ремонту оборудования;

- без учета персонала, занятого капитальным, средним (большим текущим) ремонтом оборудования котельной в связи с тем, что предусматривается выделение этого вида деятельности в самостоятельный бизнес.

1.4. Настоящими нормативами не учтен персонал, занятый капитальным ремонтом зданий и сооружений котельной, обслуживанием автотранспортных средств, электроподстанций напряжением свыше 1000 В, питающих котельную, персонал ВОХР и сторожевой охраны.

1.5. Численность Управления отдельно для котельной не предусматривается, а определяется по действующим нормативам в целом по электростанции или сетям (в состав которых она входит) по суммарным показателям.

1.6. Нормативная численность персонала, определенная по настоящим нормативам, включается в рассчитанную по действующим нормативам общую нормативную численность персонала электростанции или сетей по суммарным показателям.

1.7. Пределы числовых показателей, в которых указано "до", следует принимать включительно.

1.8. По таблицам нормативов, где не указаны предельные значения, численность определяется методом линейной интерполяции.

1.9. Для котельных, расположенных в районах Крайнего Севера, нормативная численность персонала увеличивается на 8%, для расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - на 5%, в остальных районах Севера, где установлен ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 7 рабочих дней, - 2,4%.

1.10. Для котельных, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, нормативная численность персонала увеличивается на 11 % от численности женщин на предприятии, принимается по форме № 1-т «Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности».

1.11. При составлении штатных расписаний следует придерживаться наименований должностей руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих в соответствии с действующими квалификационными справочниками, утвержденными Минтрудом РФ.

1.12. Нормативная численность ППП котельных в составе электростанций и сетей определяется по котельной в целом в соответствии с разделом 4.

2. Характеристика оборудования и условия работы котельных, на которые рассчитаны нормативы численности персонала

2.1. Котельные оборудованы паровыми котлами паропроизводительностью свыше 10 т/ч и водогрейными котлами теплопроизводительностью свыше 8 Гкал/ч, устройствами по разгрузке, сливу и хранению топлива, водоподготовительной установкой, сетевыми насосами, очистными сооружениями и другим вспомогательным оборудованием (индивидуально от ТЭС).

2.2. Сжигание угля, мазута и газа производится в различных сочетаниях и соотношениях.

2.3. Основное и вспомогательное оборудование котельных оснащено средствами АСУ, теплотехнического контроля, тепловой автоматики, защиты и измерений в соответствии с директивными документами.

2.4. Доставка в котельные топлива осуществляется железнодорожным, автомобильным транспортом или по трубопроводу.

2.5. Обслуживание железнодорожного и автотранспортного хозяйства, а также разгрузка (слив) топлива производится сторонней организацией.

2.6. Управление стрелочными переводами - местное или с помощью СЦБ.

2.7. Управление и контроль за работой котлов осуществляется с местных объединенных, групповых (центральных) щитов управления.

3. Организация труда

3.1. Обслуживание оборудования котельных осуществляется эксплуатационным и ремонтным персоналом.

3.2. Нормативами предусмотрена численность эксплуатационного и ремонтного персонала с учетом обслуживания основного и вспомогательного оборудования котельной, расположенного как в основном помещении, так и вне его: питательные насосы; деаэраторы; дымососы; дутьевые вентиляторы; мазутонасосные; ХВО, в том числе реагентное хозяйство; внутриплощадочные канализационные и очистные сооружения, ГРП и др.

3.3. Труд эксплуатационного и ремонтного персонала организуется в соответствии с типовыми проектами организации труда и рабочих мест, а также местными инструкциями.

3.4. Техническое обслуживание и ремонт оборудования, текущий ремонт зданий и сооружений производится персоналом котельной, а также электростанции и сетей, в состав которых входит котельная, с привлечением в случае необходимости персонала ремонтных предприятий энергосистем и других подрядных организаций.

3.5. Нормативы ППП предусматривают применение прогрессивных методов организации ремонтных работ с использованием передового опыта электростанций и ремонтных предприятий (проведение комплексного ремонта, применение средств механизации и передовой технологии производства работ, а также агрегатно-узлового и индустриально-заводского методов ремонта, применение бригадных форм организации труда, выдача нормированных заданий персоналу, организация обучения персонала с целью овладения смежными профессиями и внедрения передовых методов и приемов труда и др.).

3.6. При привлечении персонала сторонних специализированных предприятий для выполнения работ по обслуживанию котельных численность персонала в штате электростанции уменьшается на численность привлеченного персонала.

4. Нормативная часть

4.1. Нормативная численность промышленно-производственного персонала, определяется суммированием нормативов численности персонала по табл. 4.1 - 4.8 и по п. 4.9 настоящего раздела.

4.2. Нормативная численность эксплуатационного персонала определяется по табл. 4.1 - 4.2 в зависимости от суммарного количества водогрейных и паровых котлов в котельной и по табл. 4.8.

4.3. Численность ремонтного персонала определяется по таблицам 4.3 - 4.6 в зависимости от установленной теплопроизводительности (паропроизводительности) котельной и количества водогрейных (паровых) котлов в котельной.

4.4. Для котельных, сжигающих газ более 30% от годового расхода условного топлива, к нормативам численности ремонтного персонала, определяемым по табл. 4.3 - 4.6, вводятся поправочные коэффициенты, которые приведены в табл. 4.7.

Доля сжигания газа определяется согласно планируемой поставке топлива на год или по фактической величине.

4.5. При выделении работ по среднему (большому текущему) и капитальному ремонту оборудования котельной в самостоятельный бизнес и передаче их выполнения специализированным энергоремонтным предприятиям, нормативная численность ремонтного персонала по таблицам 4.3 - 4.6 рассчитывается с применением понижающего коэффициента - 0,45.

4.6. Если в расчете присутствуют дробные значения, то расчет ведется с точностью до десятичного знака (первого после запятой), округление до целого числа по правилам округления подлежат итоговые величины по эксплуатационному и ремонтному персоналу.

4.7. Приведенная влажность (Wп) определяется по формуле:

где: Wр - влажность топлива, %;

- теплота сгорания топлива, ккал/кг.

Для котельных, сжигающих угли с приведенной влажностью 10-12%, к нормативной численности персонала, определяемой по таблице 4.2, устанавливается дополнительная численность персонала в размере - 0,05 % от табличного норматива на каждый процент сжигаемых углей с повышенной влажностью в годовом расходе условного топлива, а при приведенной влажности свыше 12 % - в размере 0,1 %.

4.8. Приведенная зольность (Ап) определяется по формуле:

где Ар - зольность топлива, %.

Для котельных, сжигающих угли с приведенной зольностью свыше 9%, к нормативной численности ремонтного персонала, определяемой по таблицам 4.5; 4.6, устанавливается дополнительная численность персонала на каждый процент указанного топлива в годовом расходе условного топлива в размере:

при Ап      от 9,1 до 10 - 0,05%

свыше 10 до 11 - 0,1%

свыше 11 до 12 - 0,15%

свыше 12 до 13 - 0,2%

свыше 13 до 14 - 0,25%

свыше 14 - 0,3%

4.9. К нормативной численности персонала, рассчитанной по таблицам 4.1-4.8, дополнительно предусматривается:

4.9.1. При наличии в тепловых сетях, присоединенных к котельной, открытого водоразбора сетевой воды предусматривается эксплуатационный и ремонтный персонал из расчета производительности схемы подпитки теплосети:

- 1 чел. на каждые 250 т/ч.

4.9.2. При расположении котлов со щитами управления в двух и более отдельных зданиях или помещениях предусматривается одно рабочее место (5 чел.) на каждое дополнительное здание (помещение).

4.9.3. При разгрузке твердого топлива персоналом котельной нормативная численность грузчиков определяется по формуле:

Чгр = 4,9(10-5(Рм(, чел.

где: Рм - количество рабочих на разгрузке 100 т угля, определяемое по табл. 4.8;

- годовой приход твердого топлива, т н.т.

4.9.4. При сливе мазута персоналом котельной нормативная численность сливщиков-разливщиков (Чсл) определяется по эмпирической формуле:

Чсл =  ( (0,93 + 0,1 ( (от) ( 10-5, чел.;

где:  - годовой приход мазута, т н.т.;

(от - длительность отопительного периода для зоны расположения котельной, месяцев.

При работе котельной на мазуте и расчетном количестве сливщиков менее двух человек, принимается минимальная численность - 2 чел.

4.9.5. Для котельных, входящих в состав сетей, при обслуживании железнодорожных путей персоналом котельной предусматривается:

- на каждый охраняемый переезд - одно рабочее место (5 чел.);

- при наличии службы (участка) сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) на каждый стрелочный пост предусматривается одно рабочее место при односменном обслуживании (2 чел.), а при отсутствии СЦБ - одно рабочее место (5 чел.). Количество стрелочных постов определяется технико-распорядительным актом;

- для ремонтного обслуживания железнодорожных путей - 0,7 чел. на км пути. В указанную численность входит мастер и монтеры пути.

4.9.6. При выполнении функции по обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления персоналом котельной предусматривается дополнительная численность персонала при теплопроизводительности котельной до 150 Гкал/ч - 1 чел., свыше 150 Гкал/ч - 1,5 чел.

Нормативы численности эксплуатационного персонала котельных,

работающих на мазуте, газе

Таблица 4.1

|  | Численность персонала (чел.) при суммарном количестве водогрейных и паровых котлов в котельной, ед. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего | 19 | 19 | 20 19 | 23 22 | 25 24 | 29 26 | 31 28 | 33 30 | 35 32 | 38 34 | 40 36 | 42 38 |
| В том числе: - РСС | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| - рабочих | 18 | 18 | 18 17 | 21 20 | 23 22 | 22 20 | 23 21 | 24 21 | 26 23 | 29 25 | 30 26 | 32 28 |

Примечания: 1. В числителе указана численность эксплуатационного персонала котельной при работе на мазуте (10 и более процентов мазута в годовом расходе условного топлива), а в знаменателе - и при работе на газе (не менее 90 % газа).

2. Численность РСС в диапазоне от 3-х до 5-ти котлов может быть увеличена до 5 чел. (в пределах общего норматива численности эксплуатационного персонала), если теплопроизводительность каждого котла 50 Гкал/ч и выше или паропроизводительность 50 т/ч и выше и при 2-х котлах, если теплопроизводительность каждого составляет 100 Гкал/ч и выше.

3. Для котельных, оборудованных паровыми и водогрейными котлами при их средней единичной производительности от 10 до 15 т/ч и от 8 до 20 Гкал/ч, нормативная численность определяется по табл. 4.1 с коэффициентом 0,8.

4. Для котельных, оборудованных паровыми и водогрейными котлами при их средней единичной производительности свыше 70 т/час (Гкал/ч), нормативная численность определяется по табл. 4.1 с коэффициентом 1,25.

Нормативы численности эксплуатационного персонала котельных,

работающих на угле

Таблица 4.2

|  | Численность персонала (чел.) при суммарном количестве водогрейных и паровых котлов в котельной, ед. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 59 | 63 |
| В том числе: - РСС | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - рабочих | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 49 | 53 |

Примечания: 1. Для котельных, оборудованных паровыми и водогрейными котлами средней единичной производительности от 10 до 15 т/ч и от 8 до 20 Гкал/ч, нормативная численность определяется по табл. 4.2 с коэффициентом 0,75.

2. Для котельных, оборудованных паровыми и водогрейными котлами средней единичной производительности свыше 70 т/час (Гкал/ч), нормативная численность определяется по табл. 4.2 с коэффициентом 1,2.

Нормативы численности ремонтного персонала (включая РСС) котельных, оборудованных паровыми котлами, работающими на мазуте

Таблица 4.3

| Установленная паропроизводительность котельной, т/ч | Численность персонала (чел.) при количестве паровых котлов в котельной, ед. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 10 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | - |
| 80 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | - | - |
| 120 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 200 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 300 | - | 36 | 38 | 40 | 43 | 44 | 47 | 49 |
| 400 | - | 43 | 46 | 49 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| 500 | - | - | 56 | 59 | 63 | 68 | 69 | 73 |
| 700 | - | - | - | 67 | 72 | 77 | 81 | 86 |

Примечание: Численность РСС включена в общую численность и составляет 10% от численности ремонтного персонала.

Нормативы численности ремонтного персонала (включая РСС) котельных, оборудованных водогрейными котлами, работающими на мазуте

Таблица 4.4

| Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч | Численность персонала (чел.) при количестве водогрейных котлов в котельной, ед. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 6 | 7 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | - | - | - | - | - |
| 150 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | - | - | - | - |
| 200 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | - | - | - |
| 300 | - | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | - | - |
| 400 | - | 14 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 29 | 31 | - |
| 500 | - | - | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 |
| 600 | - | - | 23 | 25 | 27 | 39 | 31 | 33 | 36 | 38 |
| 700 | - | - | - | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 40 |
| 800 | - | - | - | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 900 | - | - | - | - | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 45 |
| 1000 | - | - | - | - | - | 40 | 43 | 44 | 46 | 57 |
| 1100 | - | - | - | - | - | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 |
| 1200 | - | - | - | - | - | - | 48 | 50 | 52 | 54 |

Примечание. Численность РСС включена в общую численность и составляет 10% от численности ремонтного персонала.

Нормативы численности ремонтного персонала (включая РСС) котельных, оборудованных паровыми котлами, работающими на угле

Таблица 4.5

| Установленная паропроизводительность котельной, т/ч | Численность персонала (чел.) при количестве паровых котлов в котельной, ед. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 10 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 18 | 21 | 24 | 26 | - | - | - | - |
| 80 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 39 | - | - |
| 120 | 28 | 31 | 33 | 36 | 41 | 45 | 48 | 50 |
| 200 | - | 34 | 37 | 42 | 48 | 54 | 58 | 63 |
| 300 | - | - | 44 | 50 | 56 | 62 | 66 | 72 |
| 400 | - | - | 52 | 57 | 63 | 69 | 74 | 80 |
| 500 | - | - | - | 64 | 70 | 76 | 82 | 89 |
| 700 | - | - | - | 71 | 77 | 83 | 90 | 98 |

Примечание: Численность РСС включена в общую численность и составляет 10% от численности ремонтного персонала.

Нормативы численности ремонтного персонала (включая РСС) котельных, оборудованных водогрейными котлами, работающими на угле

Таблица 4.6

| Установленная теплопроизводительность котельной, Гкал/ч | Численность персонала (чел.) при количестве водогрейных котлов в котельной, ед. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 16 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 19 | 21 | 25 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 40 | 43 | - | - | - |
| 150 | 24 | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | - |
| 200 | 28 | 32 | 36 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 59 |
| 300 | - | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 |
| 400 | - | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 |
| 500 | - | - | - | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 96 |
| 600 | - | - | - | 50 | 54 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 |
| 700 | - | - | - | 54 | 58 | 62 | 65 | 69 | 73 | 78 |
| 800 | - | - | - | - | 62 | 65 | 69 | 73 | 78 | 82 |

Примечание. Численность РСС включена в общую численность и составляет 10% от численности ремонтного персонала.

Поправочные коэффициенты на сжигание газа к нормативам численности ремонтного персонала, определяемым по таблицам 4.3 - 4.6

Таблица 4.7

| Основное топливо |
| --- |
| мазут | уголь |
| доля сжигания газа, % | поправочный коэффициент | доля сжигания газа, % | поправочный коэффициент |
| Свыше 30 до 40 | 0,96 | Свыше 30 до 40 | 0,95 |
| Свыше 40 до 50 | 0,92 | Свыше 40 до 50 | 0,90 |
| Свыше 50 до 60 | 0,88 | Свыше 50 до 60 | 0,85 |
| Свыше 60 до 70 | 0,84 | Свыше 60 до 70 | 0,80 |
| Свыше 70 | 0,80 | Свыше 70 | 0,75 |

Нормативы численности рабочих на разгрузку твердого топлива

Таблица 4.8

| Суточный расход топлива при максимальной нагрузке котлов, т н.т. | Численность рабочих на разгрузку 100 т н.т., чел. (Рм) |
| --- | --- |
|  | При фронте разгрузки более 24-х саморазгружающихся вагонов (в двухосном исчислении) в разгрузочном сарае или повышенных путей (высота эстакады 1,3 м и более) | При прочих условиях разгрузки |
| до 500 | 2,0 | 2,80 |
| 501-1000 | 1,43 | 1,78 |
| 1001-1500 | 1,20 | 1,60 |
| 1501-2500 | 0,89 | 1,33 |
| свыше 2500 | 0,64 | 0,80 |

5. Сокращения, используемые в сборнике

АО - акционерное общество

АСУ - автоматизированные системы управления

АСУ ТП - автоматизированные системы управления технологическими процессами

ВОХР - военизированная охрана

ГРП - газорегуляторный пункт

ППП - промышленно-производственный персонал

ПТБ - правила техники безопасности

ПТЭ - правила технической эксплуатации

РСС - руководители, специалисты, служащие

СЦБ - участок (служба) сигнализации, централизации и блокировки

ТЭС - тепловые электростанции

ХВО - химводоочистка

Содержание

1. Общая часть

2. Характеристика оборудования и условия работы котельных, на которые рассчитаны нормативы численности персонала

3. Организация труда

4. Нормативная часть

Таблица 4.1. Нормативы численности эксплуатационного персонала котельных, работающих на мазуте, газе

Таблица 4.2. Нормативы численности эксплуатационного персонала котельных, работающих на угле

Таблица 4.3. Нормативы численности ремонтного персонала (включая РСС) котельных, оборудованных паровыми котлами, работающими на мазуте

Таблица 4.4. Нормативы численности ремонтного персонала (включая РСС) котельных, оборудованных водогрейными котлами, работающими на мазуте

Таблица 4.5. Нормативы численности ремонтного персонала (включая РСС) котельных, оборудованных паровыми котлами, работающими на угле

Таблица 4.6. Нормативы численности ремонтного персонала (включая РСС) котельных, оборудованных водогрейными котлами, работающими на угле

Таблица 4.7. Поправочные коэффициенты на сжигание газа к нормативам численности ремонтного персонала, определяемым по таблицам 4.3-4.6

Таблица 4.8. Нормативы численности рабочих на разгрузку твердого топлива

5. Сокращения, используемые в сборнике