ГОСТ 4.422-86

УДК 621.181.261:658.562:006.354                                                                               Группа Т51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

КОТЛЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Номенклатура показателей

Product-quality index system. Stationary steam boilers.

Index nomenclature

ОКП 311230, 311231, 311232, 311233

Дата введения 1987-01-01

РАЗРАБОТАН Министерством энергетического машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

Е.К. Чавчанидзе, канд. техн. наук; Н.Д. Маркозов, канд. техн. наук; С.С. Назаренко; В.И. Миллер; М.И. Янкелевич; О.В. Никитина; Н.Н. Киркилевич; Ю.В. Красавин; В.Б. Пантелеев

ВНЕСЕН Министерством энергетического машиностроения

Начальник Технического управления В.П. Головизнин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1986 г. № 741

ВНЕСЕНО Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.87 № 2501 с 01.01.88 и опубликованное в ИУС № 10, 1987 год

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества стационарных паровых котлов, включаемых в технические условия на научно-исследовательские работы (ТЗ на НИР) по определению перспектив развития этой группы, государственный стандарт с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ).

Стандарт распространяется на укрупненную группу однородной продукции "Котлы паровые стационарные", включающую следующие группы однородной продукции:

котлы большой мощности (от 160 до 3950 т/ч с абсолютным давлением пара 9,8 МПа и более) - код ОКП 31 1230 (31 1231 + 31 1232 + 31 1233);

котлы для промышленной энергетики (от 4,0 до 160 т/ч с абсолютные давлением пара до 4,0 МПа) - код ОКП 31 1212.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПАРОВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства стационарных паровых котлов приведены в табл.1.

Таблица 1

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства |
| --- | --- | --- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1.1. Показатели функциональные и технической эффективности |  |  |
| 1.1.1. Номинальная паропроизводительность (ГОСТ 23172-78), т/ч | Дном | - |
| 1.1.2. Номинальные параметры пара: |  |  |
| давление (ГОСТ 23172-78), МПа | Р0 | - |
| температура (ГОСТ 23172-78), °С | t0 | - |
| 1.1.3. Номинальная температура пара промежуточного перегрева (ГОСТ 23172-78), °С | Рп.п | - |
| 1.1.4. Характеристики расчетного топлива |  |  |
| 1.1.4.1. Низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг (ккал/кг) |  | - |
| 1.1.4.2. Средний балласт, абразивность золы и другие характеристики (указывают только те характеристики, которые определяют ухудшение показателей котла) | - | - |
| 1.1.5. Температура питательной воды (ГОСТ 23172-78), °С | tп.в | - |
| 1.1.6. Температура горячего воздуха (для пылеугольных котлов), °С | tг.в | - |
| 1.1.7. Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель (для газомазутных котлов), °С | tв | - |
| 1.1.8. Температура уходящих газов, °С | (ух | Эффективность |
| 1.1.9. Присосы воздуха в котле с уравновешенной тягой на тракте топка-выход из котла (исключая регенеративный воздухоподогреватель), % | (в | " |
| 1.1.10. Аэродинамическое сопротивление газовоздушного тракта, МПа | (h | " |
| 1.1.11. Гидравлическое сопротивление пароводяного тракта (от участка за питательным клапаном до выхода из главной паровой задвижки), МПа | (p | " |
| 1.1.12. Потери давления в промежуточном пароперегревателе, МПа | - | " |
| 1.1.13. Переток воздуха в регенеративном воздухоподогревателе (РВП), % | - | " |
| 1.2. Конструктивные показатели |  |  |
| 1.2.1. Габаритные размеры, м: |  | - |
| длина | l |  |
| ширина | b |  |
| высота | h |  |
| 1.2.2. Масса котла, кг | M | Материалоемкость |
| 1.2.3. Масса металла котла, кг | Мм | " |
| 1.2.4. Удельная масса металла, т/(т·ч-1) | - | " |
| 1.2.5. Удельная масса металла под давлением, т/(т·ч-1) | - | " |
| 1.3. Показатели маневренности |  |  |
| 1.3.1. Допустимое расчетное число пусков за срок службы, в том числе из холодного состояния | N | Маневренность |
| 1.3.2. Допустимая скорость изменения нагрузки в регулировочном диапазоне, %/мин | - | " |
| 1.3.3. Технический минимум паропроизводительности по отношению к номинальной, % | - | " |
| 1.3.4. Нижний предел регулировочного диапазона по отношению к номинальной паропроизводительности, %: | - | " |
| с подсветкой растопочным топливом; |  |  |
| без подсветки растопочным топливом |  |  |
| 1.3.5. Продолжительность пуска котла от начала розжига до набора номинальной нагрузки после останова на 24-55 ч, 5-8 ч и до 0,5 ч, ч | - | " |
| 1.3.6. Продолжительность пуска котла от начала розжига до набора номинальной нагрузки из холодного состояния, ч | - | " |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |
| 2.1. Средняя наработка на отказ единичного изделия (ГОСТ 27.003-83), ч |  | Безотказность |
| 2.2. Средняя наработка на отказ (ГОСТ 27.002-83), ч | To | " |
| 2.3. Вероятность безотказной работы (ГОСТ 27.002-83), % | p(t) | " |
| 2.4. Параметр потока отказов | ( | " |
| 2.5. Установленный срок службы между капитальными ремонтами (ГОСТ 27.002-83), ч | Тсл.у.к | Долговечность |
| 2.6. Полный назначенный срок службы (ГОСТ 27.002-83), лет | Тсл.н.п | " |
| 2.7. Полный назначенный ресурс элементов котла, работающих под давлением с расчетной температурой металла 450 °С и более (ГОСТ 27.002-83), тыс.ч | Тр | Долговечность |
| 2.8. Установленный ресурс до замены элементов котла, тыс.ч* | Тр.з | " |
| 2.9. Коэффициент готовности (ГОСТ 27.002-83), % | Кг | Надежность в целом |
| 2.10. Удельная суммарная трудоемкость ремонтов на один год ремонтного цикла (ГОСТ 27.003-83), нормо-ч/год*** | - | То же |
| 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ |
| 3.1. КПД брутто при номинальной паропроизводительности, % | ( | Экономичность |
| 3.2. КПД нетто котельной установки с разомкнутой системой пылеприготовления, % |  | " |
| 4. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ |
| 4.1. Удельная металлоемкость (ГОСТ 14.205-83), т/(т·ч-1) | mуд.м | Материалоемкость |
| 4.2. Удельный расход металла под давлением, т/(т·ч-1) | - | " |
| 4.3. Удельный расход обмуровочных и изоляционных материалов, т/(т·ч-1) | - | " |
| 4.4. Удельная энергоемкость (ГОСТ 14.205-83), кВт/(т·ч-1) | Эуд | Энергоемкость |
| 4.5. Коэффициент поставочной блочности (для котлов паропроизводительностью свыше 25 т/ч), % | Кп.б | Монтажепригодность |
| 4.6. Количество поставочных блоков (для котлов паропроизводительностью от 4 до 25 т/ч включительно), шт. | nп.б | " |
| 4.7. Коэффициент ремонтопригодности, % | - | Ремонтопригодность |
| 5. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ |
| 5.1. Коэффициент повторяемости, % | - | Унификация |
| 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ |
| 6.1. Показатель патентной чистоты | Пп.ч | Конкурентоспособность |
| 7. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 7.1. Эквивалентный уровень звука в зоне постоянного обслуживания (ГОСТ 12.1.003-83), дБА | - | - |
| 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 8.1. Удельный выброс окислов азота при сжигании расчетного топлива, кг/ГДж (г/м3) | - | - |
| 9. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| 9.1. Основной вид топлива | - | - |
| 9.2. Резервный вид топлива | - | - |
| 9.3. Возможность работы котла на скользящем давлении** | - | - |
| 9.4. Наличие автоматизации пусковых процессов |  |  |
| 9.5. Обеспеченность котла средствами очистки для несения номинальной нагрузки | - | - |
| 9.6. Обеспеченность котла эффективными средствами селективного контроля пламени газа и мазута, в том числе и при сжигании газа в пылегазовых горелках | - | - |
| 9.7. Режим работы котла: | - | - |
| базовый |  |  |
| полупиковый |  |  |
| пиковый |  |  |
| 9.8. Способ обеспечения газоплотности | - | - |
| 9.9. Способ регулирования температуры пара промежуточного перегрева | - | - |
| 9.10. Способ регулирования температуры пара барабанных котлов |  |  |

_______________

* Показатель применяют для элементов котла, срок службы которых меньше полного назначенного срока службы котла.

** Показатель применяют только для котлов, работающих на сверхкритическом давлении.

*** Показатель вводится после проведения капитального ремонта головного котла данного типоразмера.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Алфавитный перечень показателей качества стационарных паровых котлов приведен в справочном приложении 1.

1.3. Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним, приведены в справочном приложении 2.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СТАЦИОНАРНЫХ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

2.1. Перечень основных показателей качества

2.1.1. Перечень основных показателей качества стационарных паровых котлов большой мощности (паропроизводительностью от 160 до 3950 т/ч с абсолютным давлением пара 9,8 МПа и более);

номинальная паропроизводительность;

номинальные параметры пара: давление, температура;

номинальная температура пара промежуточного перегрева;

удельная масса металла под давлением;

допустимое расчетное число пусков за срок службы, в том числе из холодного состояния;

допустимая скорость изменения нагрузки в регулировочном диапазоне;

средняя наработка на отказ единичного изделия;

установленный ресурс до замены элементов котла;

КПД брутто при номинальной паропроизводительности;

удельный выброс окислов азота при сжигании расчетного топлива;

основной вид топлива;

нижний предел регулировочного диапазона по отношению к номинальной паропроизводительности;

полный назначенный срок службы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.1.2. Перечень основных показателей качества стационарных паровых котлов для промышленной энергетики (паропроизводительностью от 4 до 160 т/ч с абсолютным давлением пара до 4,0 МПа):

номинальная паропроизводительность;

номинальные параметры пара: давление, температура;

присосы воздуха в котле с уравновешенной тягой на тракте топка-выход из котла (исключая РВП);

масса металла котла;

средняя наработка на отказ;

установленный срок службы между капитальными ремонтами;

КПД брутто при номинальной паропроизводительности;

коэффициент поставочной блочности (для котлов паропроизводительностью свыше 25 т/ч);

количество поставочных блоков (для котлов паропроизводительностью от 4 до 25 т/ч включительно);

удельный выброс окислов азота при сжигании расчетного топлива;

основой вид топлива.

2.2. Применяемость показателей качества стационарных паровых котлов, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития этой группы, государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ) ТЗ на ОКР, приведена в табл.2.

Таблица 2

| Номер показателя по табл.1 | Применяемость по подгруппам | Применяемость в НТД |
| --- | --- | --- |
|  | котлы паровые стационарные |  |
|  | большой мощности | для промышленной энергетики | ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| 1.1.1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.2 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.3 | + | - | + | + | + | + | + |
| 1.1.4.1 | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.4.2 | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.5 | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.6 | + | + | - | - | + | + | + |
| 1.1.7 | + | + | - | - | + | + | + |
| 1.1.8 | + | + | - | - | - | + | + |
| 1.1.9* | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.10 | + | + | - | - | - | + | + |
| 1.1.11 | + | - | - | - | - | + | + |
| 1.1.12 | + | - | - | - | - | - | + |
| 1.1.13 | + | - | - | - | - | + | + |
| 1.2.1 | + | + | - | - | + | + | + |
| 1.2.2 | + | + | - | - | - | + | + |
| 1.2.3* | + | + | + | - | + | + | + |
| 1.2.4 | + | + | - | - | - | + | + |
| 1.2.5 | + | - | + | + | + | + | + |
| 1.3.1 | + | - | + | + | + | + | + |
| 1.3.2 | + | - | + | + | + | + | + |
| 1.3.3 | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.3.4** | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.3.5 | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.3.6 | - | + | - | + | + | + | + |
| 2.1** | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2* | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.3 | + | + | - | + | + | + | + |
| 2.4 | + | - | - | - | - | + | - |
| 2.5* | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.6 | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.7 | + | - | - | + | + | + | + |
| 2.8** | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.9 | + | - | - | + | + | + | + |
| 2.10 | + | + | - | - | - | - | + |
| 3.1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.2 | + | - | - | - | - | + | + |
| 4.1 | + | + | - | - | - | - | + |
| 4.2 | + | + | - | - | - | - | + |
| 4.3 | + | + | - | - | - | - | + |
| 4.4 | + | + | - | - | - | - | + |
| 4.5* | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.6 | - | + | + | + | + | + | + |
| 4.7 | + | - | - | - | - | + | + |
| 5.1 | + | + | - | - | - | - | + |
| 6.1 | + | + | - | - | - | - | + |
| 7.1 | + | + | - | - | - | + | + |
| 8.1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 9.1 | + | + | + | + | + | + | + |
| 9.2 | + | + | - | - | + | + | + |
| 9.3 | + | - | - | + | + | + | - |
| 9.4 | + | + | - | + | + | + | - |
| 9.5 | + | + | - | - | - | + | - |
| 9.6 | + | - | - | - | - | + | - |
| 9.7 | + | - | - | + | + | + | + |
| 9.8 | + | + | - | + | + | + | + |
| 9.9 | + | - | - | - | + | + | - |
| 9.10 | + | - | - | - | + | + | - |

_______________

* Основной показатель качества только для стационарных паровых котлов для промышленной энергетики.

** Основной показатель качества только для стационарных паровых котлов большой мощности.

Примечания:

1. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость соответствующих показателей качества продукции.

2. Показатели пп.1.1.9 и 1.2.3 для котлов большой мощности включают только в ТУ и КУ.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СТАЦИОНАРНЫХ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

| Балласт средний, абразивность золы и другие характеристики (указывают только те характеристики, которые определяют ухудшение показателей котла) | 1.1.4.2 |
| --- | --- |
| Вероятность безотказной работы | 2.3 |
| Вид топлива основной | 9.1 |
| Вид топлива резервный | 9.2 |
| Возможность работы котла на скользящем давлении | 9.3 |
| Выброс окислов азота при сжигании расчетного топлива удельный | 8.1 |
| Количество поставочных блоков (для котлов паропроизводительностью от 4 до 25 т/ч включительно) | 4.6 |
| КПД брутто при номинальной паропроизводительности | 3.1 |
| КПД нетто котельной установки с разомкнутой системой пылеприготовления | 3.2 |
| Коэффициент готовности | 2.9 |
| Коэффициент повторяемости | 5.1 |
| Коэффициент поставочной блочности (для котлов паропроизводительностью свыше 25 т/ч) | 4.5 |
| Коэффициент ремонтопригодности | 4.7 |
| Масса котла | 1.2.2 |
| Масса металла котла | 1.2.3 |
| Масса металла под давлением удельная | 1.2.5 |
| Масса металла удельная | 1.2.4 |
| Металлоемкость удельная | 4.1 |
| Минимум паропроизводительности по отношению к номинальной технический | 1.3.3 |
| Наличие автоматизации пусковых процессов | 9.4 |
| Наработка на отказ единичного изделия средняя | 2.1 |
| Наработка на отказ средняя | 2.2 |
| Обеспеченность котла средствами очистки для несения номинальной нагрузки | 9.5 |
| Обеспеченность котла эффективными средствами селективного контроля пламени газа и мазута, в том числе и при сжигании газа в пылегазовых горелках | 9.6 |
| Параметр потока отказов | 2.4 |
| Параметры пара номинальные | 1.1.2 |
| Паропроизводительность номинальная | 1.1.1 |
| Переток воздуха в регенеративном воздухоподогревателе | 1.1.13 |
| Показатель патентной чистоты | 6.1 |
| Потери давления в промежуточном пароперегревателе | 1.1.12 |
| Предел регулировочного диапазона по отношению к номинальной паропроизводительности нижний | 1.3.4 |
| Присосы воздуха в котле с уравновешенной тягой на тракте топка-выход из котла (исключая регенеративный воздухоподогреватель) | 1.1.9 |
| Продолжительность пуска котла от начала розжига до набора номинальной нагрузки из холодного состояния | 1.3.6 |
| Продолжительность пуска котла от начала розжига до набора номинальной нагрузки после останова на 24-55 ч, 5-8 ч и до 0,5 ч | 1.3.5 |
| Размеры габаритные | 1.2.1 |
| Расход металла под давлением удельный | 4.2 |
| Расход обмуровочных и изоляционных материалов удельный | 4.3 |
| Режим работы котла | 9.7 |
| Ресурс до замены элементов котла установленный | 2.8 |
| Ресурс элементов котла, работающих под давлением с расчетной температурой металла 450 °С и более назначенный полный | 2.7 |
| Скорость изменения нагрузки в регулировочном диапазоне допустимая | 1.3.2 |
| Сопротивление газовоздушного тракта аэродинамическое | 1.1.10 |
| Сопротивление пароводяного тракта (от участка за питательным клапаном до выхода из главной паровой задвижки) гидравлическое | 1.1.11 |
| Способ обеспечения газоплотности | 9.8 |
| Способ регулирования температуры пара барабанных котлов | 9.10 |
| Способ регулирования температуры пара промежуточного перегрева | 9.9 |
| Срок службы между капитальными ремонтами установленный | 2.5 |
| Срок службы назначенный полный | 2.6 |
| Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель (для газомазутных котлов) | 1.1.7 |
| Температура горячего воздуха (для пылеугольных котлов) | 1.1.6 |
| Температура пара промежуточного перегрева номинальная | 1.1.3 |
| Температура питательной воды | 1.1.5 |
| Температура уходящих газов | 1.1.8 |
| Теплота сгорания топлива низшая | 1.1.4.1 |
| Трудоемкость ремонтов на один год ремонтного цикла суммарная удельная | 2.10 |
| Уровень звука в зоне постоянного обслуживания эквивалентный | 7.1 |
| Число пусков за срок службы, в том числе из холодного состояния расчетное допустимое | 1.3.1 |
| Энергоемкость удельная | 4.4 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

| Наименование показателя качества | Номер показателя по табл.1 | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Допустимое расчетное число пусков за срок службы, в том числе из холодного состояния | 1.3.1 | Наибольшее число пусков, допускаемое расчетом на усталость |
| Коэффициент поставочной блочности | 4.5 | Отношение суммарной массы металлической части поставочных блоков к расчетной общей массе металла |
| Нижний предел регулировочного диапазона по отношению к номинальной паропроизводительности | 1.3.4 | Область паропроизводительностей котла, при которых он может работать неограниченное технологией эксплуатации время с автоматическим регулированием параметров |
| Подсветка | То же | Сжигание растопочного топлива в составе основных горелок без изменения их количества |
| Технический минимум паропроизводительности по отношению к номинальной | 1.3.3 | Минимальная паропроизводительность, при которой непрерывная длительность работы ограничивается условиями надежности работы котла |

(Измененная редакция, Изм. № 1).