РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ “ЕЭС РОССИИ”

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ В ПРОЦЕНТАХ ОТ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

СО 34.20.611-2003

Дата введения 01.03. 2004 г.

РАЗРАБОТАНО: Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт»

ИСПОЛНИТЕЛИ: Ю.В. Трофимов, О.Б. Осипов, Б.И. Шар

СОГЛАСОВАНО: Заместитель Председателя Федеральной Энергетической Комиссии Российской Федерации Е.В. Яркин

СОГЛАСОВАНО: ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель Председателя Правления Я.М. Уринсон

Департамент экономического планирования и анализа

Начальник И.С. Кожуховский

Департамент электрических станций

Начальник А.А. Вагнер

Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта

Начальник А.А. Романов

Вводится впервые

1. Настоящие нормативы затрат на ремонт по отдельным видам и группам основных средств электростанций установлены в процентах от балансовой стоимости в ценах по состоянию на 1 января 1991 года.

2. Нормативы затрат на ремонт являются едиными для всех электростанций электроэнергетического комплекса Российской Федерации при расчете и определении ими нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт основных производственных средств.

3. Нормативная величина затрат на техническое обслуживание и ремонт основных средств электростанции – величина финансовых средств необходимых и достаточных для выполнения в планируемый год ремонтных работ по типовой номенклатуре и объемам плановых капитальных, средних, текущих ремонтов и технического обслуживания установленных:

- ”Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей” СО 34.04.181-2003;

- Технико-экономическими нормативами системы планово-предупредительного ремонта;

- Эксплуатационными и ремонтными документами на конкретные виды оборудования.

4. Расчет и определение нормативной величины затрат на ТО и ремонт основных средств электростанции в целом на основе настоящих нормативов производится в соответствии с порядком и правилами, изложенных в “Методических рекомендациях по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт, зданий и сооружений электростанций” СО 34.20.609-2003 г.

5. Для удобства производства расчетов по определению нормативной величины затрат на ТО и ремонт по конкретным видам основных средств, входящих в состав соответствующих амортизационных групп, и использования действующей схемы учета и движения основных средств и начисления амортизации в системе бухгалтерского учета электростанций и энергопредприятий нормативы затрат на ТО и ремонт установлены по видам основных средств и соответствующим шифрам, предусмотренных “Едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР”, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР 22 октября 1990 года №1072.

6. Норматив затрат на техническое обслуживание и ремонт по конкретным видам основных средств электростанций определен по формуле:

Нр = Hкр · Kтр

где:

| Нрi - | норматив затрат на ТО и ремонт i-ого вида основных средств; |
| --- | --- |
| Hкрi - | норматив затрат на капитальный (средний) ремонт i-ого вида основных средств, величина которого принята равной величине установленной в “Нормах амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР”, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 14 марта 1974 г. №183; |
| Kтр - | коэффициент увеличения норматива на капитальный (средний) ремонт, учитывающий затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание по основным амортизационным группам электростанций, величина которого определена на основании статистических данных по ремонту электростанций. |

7. В нормативах затрат на ремонт передаточных устройств учтено выполнение работ по техническому обслуживанию, относящихся к замене отдельных элементов линий, утративших в период между очередными капитальными ремонтами нормативные характеристики в соответствии с «Типовой инструкцией по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 800 кВ СО34.20.504-94 (РД 34.20.504-94) и «Типовой инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами» СО34.20.662-98 (РД 153-34.3.-20.662-98).

8. На машины и оборудование и транспортные средства находящиеся в запасе (резерве на складе) и числящиеся на балансе электростанции нормативы затрат на ремонт не применяются и нормативная величина затрат на ремонт по ним не рассчитывается.

9. Нормативы затрат на ремонт по машинам и оборудованию отмеченные одной звездочкой установлены для двухсменного режима работы. При трехсменном режиме работы к установленным нормативам затрат на ремонт применяется коэффициент-1,2, при односменном режиме работы – 0,8.

10. Нормативы затрат на ремонт по машинам и оборудованию, отмеченные двумя звездочками установлены для трехсменного режима работы. При односменном режиме работы к установленным нормативам затрат на ремонт применяется коэффициент-0,6, при двухсменном режиме работы – 0,8.

11. К нормативам затрат на ремонт на машины и оборудование, не отмеченных звездочками и специальными сносками, а также по всем остальным основным фондам коэффициенты сменности не применяются.

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ

(в процентах к балансовой стоимости)

| Группы и виды основных средств | Шифр | Норматив затрат на ремонт | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на капитальный ремонт | на ТО и текущий ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗДАНИЯ | 1 |  |  |  |
| Здания производственные и непроизводственные | 100 |  |  |  |
| Здания многоэтажные (более двух этажей), за исключением многоэтажных зданий типа этажерок специального технологического назначения (обогатительных фабрик, дробильных, размольных, химических цехов и других аналогичных производств); здания одноэтажные с железобетонными и металлическими каркасами, со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с железобетонными, металлическими и другими долговечными покрытиями, с площадью пола свыше 5000 кв. м. | 10001 | 1,93 | 1,4 | 0,53 |
| Здания ГЭС и ГАЭС бетонные и железобетонные: руслового несовмещенного, совмещенного и бычкового типов, приплотинные, подземные здания ГЭС |  | 0,16 | 0,09 | 0,07 |
| Здания приливных ГЭС |  | 0,21 | 0,14 | 0,07 |
| Здания двухэтажные всех назначений, кроме деревянных всех видов; здания одноэтажные с железобетонными и металлическими каркасами, со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с железобетонными, металлическими и другими долговечными покрытиями, с площадью пола до 5000 м2 | 10002 | 1,93 | 1,4 | 0,53 |
| Здания многоэтажные типа этажерок специального технологического назначения (обогатительных фабрик, дробильных, размольных, химических цехов и других аналогичных производств) | 10003 | 1,93 | 1,4 | 0,53 |
| Здания одноэтажные бескаркасные со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с железобетонными, металлическими и кирпичными колоннами и столбами, с железобетонными, металлическими, деревянными и другими перекрытиями и покрытиями. |  | 1,93 | 1,4 | 0,53 |
| Здания одноэтажные бескаркасные со стенами облегченной каменной кладки, с железобетонными, кирпичными и деревянными колоннами и столбами, с железобетонными, деревянными и другими перекрытиями и покрытиями | 10004 | 2,73 | 2,2 | 0,53 |
| Здания деревянные с брусчатыми или бревенчатыми рублеными стенами одно-, двух и более этажные |  | 2,73 | 2,2 | 0,53 |
| Здания деревянные, каркасные и щитовые, контейнерные, деревометаллические, каркасно-обшивочные и панельные одно-, двух- и более этажные; здания глинобитные, сырцовые, саманные, камышитовые и другие аналогичные | 10005 | 2,53 | 2,0 | 0,53 |
| Здания из пленочных материалов (воздухо-опорные, пневмокаркасные, шатровые и др.) | 10006 | 10,53 | 10,0 | 0,53 |
| Сборно-разборные и передвижные здания |  |  |  |  |
| Здания сборно-разборные контейнерного исполнения, деревянные, каркасные, каркасно-панельные и панельные, щитовые и прочие облегченные здания; телефонные кабины и будки Фрадкина | 10007 | 3,33 | 2,8 | 0,53 |
| Каркасно-панельные и панельные с металлическим и деревянным каркасом с ограждающими конструкциями из железобетонных и асбошиферных панелей | 10008 | 2,63 | 2,1 | 0,53 |
| Каркасно-панельные и панельные с металлическим и деревянным каркасом с ограждающими конструкциями из профилированного металлического листа |  | 2,33 | 1,8 | 0,53 |
| Здания испытательных станций |  | 2,43 | 1,9 | 0,53 |
| Здания передвижные: |  |  |  |  |
| - цельнометаллические | 10009 | 2,53 | 2,0 | 0,53 |
| - деревометаллические | 10010 | 3,03 | 2,5 | 0,53 |
| Палатки-магазины, павильоны, кафе, закусочные из металлоконструкций, стеклопластика, прессованных плит и деревянные | 10011 | 5,53 | 5,0 | 0,53 |
| Киоски и ларьки из металлоконструкций, стеклопластика, прессованных плит | 10012 | 5,53 | 5,0 | 0,53 |
| Жилые здания |  |  |  |  |
| Здания каменные, особо капитальные, стены кирпичные толщиной в 2,5-3,5 кирпича или кирпичные с железобетонным или металлическим каркасом, перекрытия железобетонные или бетонные | 10100 | 1,53 | 1,0 | 0,53 |
| Здания с крупнопанельными стенами, перекрытия железобетонные |  | 1,63 | 1,1 | 0,53 |
| Здания с кирпичными стенами толщиной в 1,5-2,5 кирпича, железобетонные, бетонные или деревянные; с крупноблочными стенами, перекрытия железобетонные | 10101 | 1,63 | 1,1 | 0,53 |
| Здания со стенами облегченной кладки из кирпича, монолитного шлакобетона, легких шлакоблоков, ракушечника, железобетонные, перекрытия железобетонные или бетонные | 10102 | 1,53 | 1,0 | 0,53 |
| Здания со стенами крупноблочными или облегченной кладки из кирпича, монолитного шлакобетона, легких шлакоблоков, ракушечника, перекрытия деревянные |  | 1,73 | 1,2 | 0,53 |
| Здания со стенами смешанными, деревянными рублеными или брусчатыми | 10103 | 2,43 | 1,9 | 0,53 |
| Здания сырцовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные, глинобитные, саманные | 10104 | 2,53 | 2,0 | 0,53 |
| СООРУЖЕНИЯ | 2 |  |  |  |
| Гидротехнические сооружения | 201 |  |  |  |
| Плотины при крупных гидростанциях: |  |  |  |  |
| - бетонные гравитационные и массивно-контрфорсные, из местных материалов | 20100 | 0,12 | 0,05 | 0,07 |
| - тонкостенные бетонные (арочные, многоарочные, контрфорсные); тоннели |  | 0,13 | 0,06 | 0,07 |
| Плотины железобетонные, бетонные и каменные (кроме плотин при крупных гидростанциях) |  | 0,67 | 0,6 | 0,07 |
| Массивные водосливы и водоприемники бетонные и железобетонные |  | 0,16 | 0,09 | 0,07 |
| Тонкостенные водосливы, отстойники, акведуки, лотки, дюкеры и прочие водопроводящие сооружения, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения бетонные и железобетонные |  | 0,21 | 0,14 | 0,07 |
| Напорные трубопроводы и уравнительные резервуары: |  |  |  |  |
| - металлические |  | 0,34 | 0,27 | 0,07 |
| - железобетонные |  | 0,21 | 0,14 | 0,07 |
| Деривационные каналы, напорные бассейны ГЭС и ГАЭС |  | 0,19 | 0,12 | 0,07 |
| Шлюзы судоходные железобетонные и бетонные, судоподъемники |  | 0,10 | 0,03 | 0,07 |
| Дамбы ограждающие земляные без облицовки |  | 1,67 | 1,6 | 0,07 |
| Берегоукрепительные и берегозащитные сооружения железобетонные, бетонные, каменные | 20101 | 1,27 | 1,2 | 0,07 |
| Речные причальные сооружения деревянные: эстакады, ряжевые набережные, больверки | 20102 | 2,37 | 2,3 | 0,07 |
| Гидротехнические сооружения деревянные (включая здания) | 20103 | 1,87 | 1,8 | 0,07 |
| Каналы судоходные | 20104 | 0,47 | 0,4 | 0,07 |
| Все виды регулировочных (выпрямительных) сооружений | 20105 | 2,07 | 2,0 | 0,07 |
| Водохранилища при земляных плотинах | 20106 | 0,07 | - | 0,07 |
| Водосбросы и водовыпуски при прудах: |  |  |  |  |
| - бетонные и железобетонные | 20107 | 0,37 | 0,3 | 0,07 |
| - деревянные | 20108 | 2,37 | 2,3 | 0,07 |
| Выпрямительные сооружения фашинные и каменные | 20109 | 2,07 | 2,0 | 0,07 |
| Гидротехнические внутрихозяйственные сооружения на каналах (шлюзы-регуляторы, мосты-водоводы, перепады, быстротоки, консольные перепады, дюкеры, в том числе стальные, акведуки, водосливы каменные, бетонные и железобетонные) | 20110 | 1,37 | 1,3 | 0,07 |
| Гидротехнические сооружения на межхозяйственных и внутрихозяйственных каналах деревянные | 20111 | 3,27 | 3,2 | 0,07 |
| Внутрихозяйственная и межхозяйственная оросительная сеть: |  |  |  |  |
| каналы земляные без облицовки, каналы, облицованные камнем, бетоном и железобетоном; | 20112 | 1,87 | 1,8 | 0,07 |
| межхозяйственная и внутрихозяйственная водосборно-сбросная сеть из открытых земляных каналов |  | 1,67 | 1,6 | 0,07 |
| межхозяйственные и внутрихозяйственные коллекторно-дренажные каналы земляные без крепления |  | 2,47 | 2,4 | 0,07 |
| каналы из железобетонных лотков | 20113 | 2,37 | 2,3 | 0,07 |
| каналы из асбестоцементных, стальных и полиэтиленовых труб | 20114 | 1,47 | 1,4 | 0,07 |
| Закрытая коллекторно-дренажная сеть: |  |  |  |  |
| - каналы из асбестоцементных труб | 20115 | 0,97 | 0,9 | 0,07 |
| - каналы из гончарных труб | 20116 | 0,77 | 0,7 | 0,07 |
| - каналы из пластмассовых труб | 20117 | 0,67 | 0,6 | 0,07 |
| Оградительные сооружения: |  |  |  |  |
| - земляные, бетонные и железобетонные | 20129 | 1,07 | 1,0 | 0,07 |
| - металлические и деревянные | 20130 | 1,27 | 1,2 | 0,07 |
| Водоприемные сооружения для открытых источников, включая крепление береговой полосы (для целей водоснабжения) | 20138 | 2,47 | 2,4 | 0,07 |
| Наплавные лесозадерживающие, лесонаправляющие, оградительные и причальные сооружения: |  |  |  |  |
| - деревянные; | 20139 | 0,07 | - | 0,07 |
| - металлические | 20140 | 1,07 | 1,0 | 0,07 |
| Прудовые рыбоводные сооружения |  |  |  |  |
| Плотины земляные при прудах | 20145 | 0,27 | 0,2 | 0,07 |
| Железобетонные садки для хранения рыбы и рыбоуловители | 20147 | 1,27 | 1,2 | 0,07 |
| Примечание: По гидротехническим сооружениям крупных гидростанций (плотины глухие, дамбы, водосборочные сооружения и водозаборы) нормы амортизационных отчислений разработаны для I и II классов капитальности сооружений. Для сооружений III класса капитальности применяется коэффициент 1,15, для сооружений IV класса капитальности – 1,25. К крупным гидростанциям относятся все гидростанции мощностью 25 тыс. кВт и выше, к III классу – гидростанции мощностью от 50 до 300 тыс. кВт, к IV классу – гидростанции мощностью 50 тыс. кВт и ниже. |
| Сооружение транспортного хозяйства, связи и других отраслей | 202 |  |  |  |
| Мосты железобетонные, бетонные и каменные всех видов и конструкций | 20200 | 0,83 | 0,3 | 0,53 |
| Трубы и лотки железобетонные, бетонные, каменные и чугунные |  | 0,93 | 0,4 | 0,53 |
| Мосты металлические | 20201 | 1,93 | 1,4 | 0,53 |
| Трубы стальные гофрированные | 20204 | 0,63 | 0,1 | 0,53 |
| Поддерживающие и защитные сооружения каменные, бетонные и железобетонные (противооползневые, противолавинные, противообвальные, подпорные, одевающие, улавливающие стены, галереи, селеспуски, полки, траншеи и др.) | 20205 | 0,83 | 0,3 | 0,53 |
| Регуляционные и укрепительные сооружения мостов | 20206 | 0,73 | 0,53 | 0,2 |
| Железнодорожные платформы железобетонные и каменные крытые | 20207 | 1,63 | 1,1 | 0,53 |
| Железнодорожные платформы и грузовые площадки открытые, открытая строительная часть пунктов группировки на станциях стыкования переменного и постоянного тока, распределительных устройств, электростанций, тяговых и трансформаторных подстанций, асфальтобетонные и каменные | 20208 | 1,83 | 1,3 | 0,53 |
| Подкрановые пути | 20210 | 4,23 | 3,7 | 0,53 |
| Эстакады каменные, бетонные и железобетонные, повышенные пути | 20212 | 1,23 | 0,7 | 0,53 |
| Эстакады сливные, наливные нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (металлические и железобетонные) |  | 2,03 | 1,5 | 0,53 |
| Земляное полотно железных дорог | 20216 | 1,73 | 1,2 | 0,53 |
| Верхнее строение пути железных дорог (балласт, шпалы, рельсы со скреплениями, стрелочные переводы и другие элементы) | 20217 | 5,83 | 5,3 | 0,53 |
| Подъездные и другие железнодорожные пути предприятий | 20218 | 2,13 | 1,6 | 0,53 |
| Железнодорожные пути узкой колеи | 20219 | 2,33 | 1,8 | 0,53 |
| Взрывные ямы ломоперерабатывающих цехов | 20221 | 9,63 | 9,1 | 0,53 |
| Производственные автомобильные дороги, покрытия площадок и аэродромов: |  |  |  |  |
| - цементобетонные | 20222 | 1,53 | 1,0 | 0,53 |
| - асфальтобетонные | 20223 | 2,23 | 1,7 | 0,53 |
| - черные щебеночные и черные гравийные | 20224 | 2,63 | 2,1 | 0,53 |
| - щебеночные, гравийные, грунтовые, стабилизированные вяжущими материалами, и колейные железобетонные | 20225 | 2,63 | 2,1 | 0,53 |
| Дренажные, водоотводные и укрепительные сооружения земляного полотна железных дорог: |  |  |  |  |
| - деревянные и земляные | 20232 | 3,13 | 2,6 | 0,53 |
| - каменные, бетонные и железобетонные | 20233 | 1,93 | 1,4 | 0,53 |
| Гидроколонны | 20234 | 1,73 | 1,2 | 0,53 |
| Флотационные установки с металлическими флотаторами | 20235 | 1,73 | 1,2 | 0,53 |
| Резервуары для хранения дизельного топлива и смазочных материалов: |  |  |  |  |
| - металлические | 20236 | 2,43 | 1,9 | 0,53 |
| - железобетонные | 20237 | 1,83 | 1,3 | 0,53 |
| Резервуары для хранения нефтепродуктов металлические | 20238 | 3,03 | 2,5 | 0,53 |
| Наземные и подземные емкости для сжиженных газов | 20240 | 1,13 | 0,6 | 0,53 |
| Подземные емкости для слива тяжелых остатков | 20241 | 1,13 | 0,6 | 0,53 |
| Шлакоуборочные устройства механизированные | 20243 | 2,03 | 1,5 | 0,53 |
| Смотровые канавы | 20244 | 1,93 | 1,4 | 0,53 |
| Постоянные снегозащитные заборы: |  |  |  |  |
| - железобетонные | 20245 | 1,33 | 0,8 | 0,53 |
| - деревянные | 20246 | 1,63 | 1,1 | 0,53 |
| Переезды | 20248 | 3,93 | 3,4 | 0,53 |
| Навигационные береговые знаки: |  |  |  |  |
| - металлические | 20250 | 1,93 | 1,4 | 0,53 |
| - железобетонные и каменные | 20251 | 1,33 | 0,8 | 0,53 |
| - деревянные | 20252 | 4,03 | 3,5 | 0,53 |
| Плавучие буи и вехи (металлические) | 20253 | 1,83 | 1,3 | 0,53 |
| Светотехнические и звукосигнальные устройства плавучих и береговых навигационных знаков | 20254 | 3,83 | 3,3 | 0,53 |
| Пешеходные мосты и тоннели | 20270 | 1,23 | 0,7 | 0,53 |
| Антенны УКВ передающие | 20272 | 3,23 | 2,7 | 0,53 |
| Антенны КВ и ДСВ приемные и передающие, заземления | 20273 | 3,53 | 3,0 | 0,53 |
| Антенны радиорелейных линий | 20274 | 1,93 | 1,4 | 0,53 |
| Уникальные КВ и СВ антенны направленного действия |  | 3,03 | 2,5 | 0,53 |
| Антенны УКВ приемные для телевидения и УКВ-ЧМ вещания | 20275 | 1,53 | 1,0 | 0,53 |
| Радиобашни стальные, кирпичные и железобетонные | 20277 | 1,83 | 1,3 | 0,53 |
| Радиобашни стальные и мачты-антенны | 20278 | 1,93 | 1,4 | 0,53 |
| Примечания: 1. Для плавучих доков морских, эксплуатируемых в Карелии, Красноярском крае и Архангельской области, применяется коэффициент 1,1; в Якутии, Красноярском и Хабаровском краях, Мурманской, Тюменской, Магаданской, Сахалинской и Камчатской областях – 1,2. 2. Для антенно-мачтовых сооружений, расположенных в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока (кроме Якутии, Магаданской и Камчатской областей), а также в зонах штормовых ветров, морских побережий и сильного гололеда (Особый и IV районы), применяется коэффициент 1,3; для Якутии, Магаданской и Камчатской областей – 1,6. |
| Прочие сооружения | 203 |  |  |  |
| Метантенки и песколовки (с гидроэлеватором), аэротенки, отстойники (первичные и вторичные) горизонтальные с илоскребами, вертикальные и двухъярусные; флотаторы для очистки сточных вод железобетонные | 20300 | 2,13 | 1,6 | 0,53 |
| Биофильтры и аэрофильтры железобетонные | 20303 | 3,43 | 2,9 | 0,53 |
| Иловые площадки: |  |  |  |  |
| с естественным основанием | 20304 | 20,53 | 20,0 | 0,53 |
| с искусственным основанием | 20305 | 7,43 | 6,9 | 0,53 |
| Поля орошения и поля фильтрации | 20307 | 4,83 | 4,3 | 0,53 |
| Выпуски (канализационные): |  |  |  |  |
| - береговые | 20308 | 3,03 | 2,5 | 0,53 |
| - русловые | 20309 | 1,63 | 1,1 | 0,53 |
| Артезианские скважины: |  |  |  |  |
| - бесфильтровые | 20310 | 3,63 | 3,1 | 0,53 |
| - фильтровые | 20311 | 4,43 | 3,9 | 0,53 |
| - фильтровые, работающие в условиях агрессивной и минерализованной среды | 20312 | 3,43 | 2,9 | 0,53 |
| Водоприемные сооружения для подземных источников (артезианские скважины) | 20313 | 3,33 | 2,8 | 0,53 |
| Комплекс очистных сооружений водопровода (баки затворные и растворные, смесители, камеры реакции, отстойники, осветители со взвешанным осадком, фильтры, контактные осветители), водоумягчители | 20314 | 3,13 | 2,6 | 0,53 |
| Сооружения для аэрации воды: |  |  |  |  |
| - брызгальные бассейны железобетонные | 20315 | 2,13 | 1,6 | 0,53 |
| - градирни железобетонные | 20316 | 0,73 | 0,2 | 0,53 |
| - градирни деревянные | 20317 | 1,33 | 0,8 | 0,53 |
| - градирни металлические | 20318 | 1,83 | 1,3 | 0,53 |
| - градирни бетонные | 20319 | 1,43 | 0,9 | 0,53 |
| Канализационные насосные станции заглубленные, совмещенные с приемными резервуарами | 20320 | 2,33 | 1,8 | 0,53 |
| Нефтеловушки | 20321 | 3,53 | 3,0 | 0,53 |
| Испарительные, башенные градирни-охладители: |  |  |  |  |
| - железобетонные конструкции | 20322 | 2,53 | 2,0 | 0,53 |
| - металлические конструкции с алюминиевой или асбоцементной обшивкой | 20323 | 5,53 | 5,0 | 0,53 |
| Оросители и конструкции из асбоцемента или антисептированной древесины | 20324 | 6,53 | 6,0 | 0,53 |
| Дымовые трубы: |  |  |  |  |
| - каменные и железобетонные | 20325 | 0,93 | 0,4 | 0,53 |
| - металлические | 20326 | 1,03 | 0,5 | 0,53 |
| Резервуары чистой воды: |  |  |  |  |
| - железобетонные подземные с обвалованием | 20327 | 0,73 | 0,2 | 0,53 |
| - кирпичные заземленные | 20328 | 1,13 | 0,6 | 0,53 |
| - металлические |  | 5,83 | 5,3 | 0,53 |
| Водонапорные башни: |  |  |  |  |
| - металлические; | 20329 | 1,43 | 0,9 | 0,53 |
| - кирпичные с металлическими резервуарами; | 20330 | 1,43 | 0,9 | 0,53 |
| - кирпичные и железобетонные с железобетонными резервуарами; | 20331 | 1,33 | 0,8 | 0,53 |
| Битумохранилища с железобетонными и металлическими резервуарами и вертикальные шламбассейны | 20333 | 2,43 | 1,9 | 0,53 |
| Автозаправочные станции (включая здания и оборудование) | 20334 | 5,53 | 5,0 | 0,53 |
| Специальные стенды | 20335 | 6,83 | 6,3 | 0,53 |
| Угольные бункеры | 20338 | 1,03 | 0,5 | 0,53 |
| Дюкеры стальные водопроводные | 20339 | 0,63 | 0,1 | 0,53 |
| Дюкеры канализационные (с камерами) |  | 1,83 | 1,3 | 0,53 |
| Коррекционные и сборные бассейны | 20343 | 1,63 | 1,1 | 0,53 |
| Склады заполнителей дробленных сырьевых материалов гранулированного шлака клиннкера | 20345 | 2,73 | 2,2 | 0,53 |
| Колодцы: |  |  |  |  |
| - кирпичные | 20347 | 2,03 | 1,5 | 0,53 |
| - железобетонные | 20348 | 1,53 | 1,0 | 0,53 |
| Шпалеры на стойках из железобетона, металла и на кольях из дубовых и других твердых пород | 20349 | 0,53 | - | 0,53 |
| Заборы (ограждения): |  |  |  |  |
| - каменные и металлические | 20350 | 1,23 | 0,7 | 0,53 |
| - железобетонные | 20351 | 2,03 | 1,5 | 0,53 |
| - деревянные на кирпичах и железобетонных столбах | 20352 | 2,23 | 1,7 | 0,53 |
| - прочие (деревянные на деревянных столбах и др.) | 20353 | 2,73 | 2,2 | 0,53 |
| Сооружения узла переработка хлыстов на нижних складах лесовозных дорог (эстакады, основания оборудования, накопители, спуски, бункерные галереи): |  |  |  |  |
| - деревянные | 20354 | 2,63 | 2,1 | 0,53 |
| Сооружения парков культуры и отдыха и зоопарков |  |  |  |  |
| Вазы, скульптуры, декоративные урны | 20370 | 2,53 | 2,0 | 0,53 |
| Прочие сооружения: площадки, дорожные балюстрады, лестницы, стенды, витрины, вольеры, панно и т.д. | 20372 | 2,53 | 2,0 | 0,53 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |
| Полузакрытые стрелковые тиры, стрельбища, стенды, и блиндажи железобетонные | 20379 | 2,03 | 1,5 | 0,53 |
| ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА | 3 |  |  |  |
| Устройства электропередачи и связи | 300 |  |  |  |
| Контактная сеть железных дорог на металлических и железобетонных опорах | 30000 | 2,84 | 2,0 | 0,84 |
| Воздушные линии электропередачи напряжением от 0,4 до 20 кВ: |  |  |  |  |
| - на металлических или железобетонных опорах | 30006 | 0,85 | 0,6 | 0,25 |
| - на опорах из пропитанной древесины и непропитанной лиственницы | 30007 | 1,95 | 1,7 | 0,25 |
| - на опорах из непропитанной древесины | 30008 | 2,25 | 2,0 | 0,25 |
| Воздушные линии электропередачи напряжением 35-220, 330 кВ и выше на металлических и железобетонных опорах | 30009 | 0,65 | 0,4 | 0,25 |
| Воздушные линии электропередачи напряжением 35-220 кВ на деревянных опорах из пропитанной древесины и непропитанной лиственницы | 30010 | 2,1 | 1,6 | 0,5 |
| Кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ: со свинцовой оболочкой, проложенные в земле, в помещениях; с алюминиевой оболочкой, проложенные в помещениях | 30011 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| Кабельные линии электропередачи со свинцовой оболочкой напряжением 6-10 кВ, проложенные под водой | 30012 | 0,7 | 0,6 | 0,1 |
| Кабельные линии электропередачи с алюминиевой оболочкой напряжением до 10 кВ, проложенные в земле |  | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| Кабельные линии электропередачи напряжением до 10 кВ с пластмассовой оболочкой, проложенные в земле, в помещениях. | 30013 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| Кабельные линии электропередачи напряжением 20-35 кВ со свинцовой оболочкой, проложенные под водой |  | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
| Кабельные линии электропередачи напряжением 20-35 кВ со свинцовой оболочкой, проложенные в земле, в помещениях | 30014 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| Кабельные линии электропередачи напряжением 110 – 220 кВ, маслонаполненного низкого, среднего и высокого давления, проложенные в земле, в помещениях | 30015 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
| Проложенные под водой |  | 1,1 | 1,0 | 0,1 |
| Кабельные линии связи с металлической оболочкой: |  |  |  |  |
| - в грунте | 30016 | 1,5 | 1,4 | 0,1 |
| - в канализации | 30017 | 1,3 | 1,2 | 0,1 |
| Кабельные линии связи, подвешенные на опорах и проложенные по стенам зданий: |  |  |  |  |
| - с металлической оболочкой | 30018 | 2,3 | 2,2 | 0,1 |
| - с пластмассовой оболочкой | 30019 | 4,0 | 3,9 | 0,1 |
| Кабельные линии связи с пластмассовой оболочкой: |  |  |  |  |
| - в грунте | 30020 | 3,1 | 3,0 | 0,1 |
| - в канализации | 30021 | 2,8 | 2,7 | 0,1 |
| Кабельные линии радиофикации и сельской связи, проложенные парным кабелем с пластмассовой оболочкой | 30022 | 4,1 | 4,1 | - |
| Воздушные линии связи | 30023 | 5,1 | 5,0 | 0,1 |
| Примечания: 1. Для воздушных линий связи, проходящих вдоль морских побережий, железнодорожных участков на паровой и тепловой тяге, а также в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в зонах интенсивного выделения заводских газов и сильного гололеда (Особый и IV районы), применяется коэффициент 1,3. 2. Для кабельных линий связи и телефонной канализации, проложенной в районах Дальнего Востока и Крайнего Севера (кроме Якутской АССР, Магаданской и Камчатской областей), а также для участков, проходящих под водой, в зонах вечной мерзлоты, тундры, горных рек, оползней, обвалов и агрессивных грунтов, применяется коэффициент 1,3; в Якутской АССР, Магаданской и Камчатской областях – 1,6. |
| Трубопроводы | 301 |  |  |  |
| Газопроводы: |  |  |  |  |
| - чугунные (с раструбами) | 30100 | 3,23 | 2,7 | 0,53 |
| - стальные и сооружения на них (без учета оборудования газорегуляторных пунктов) | 30101 | 1,33 | 0,8 | 0,53 |
| - из неметаллических труб | 30102 | 1,13 | 0,6 | 0,53 |
| Канализационные сети (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой): |  |  |  |  |
| - керамические | 30103 | 1,33 | 0,8 | 0,53 |
| - железобетонные и бетонные | 30104 | 1,33 | 0,8 | 0,53 |
| - асбоцементные | 30105 | 1,63 | 1,1 | 0,53 |
| - кирпичные | 30106 | 1,53 | 1,0 | 0,53 |
| - чугунные | 30107 | 1,43 | 0,9 | 0,53 |
| - стальные | 30108 | 1,83 | 1,3 | 0,53 |
| Сети водопроводные (с колодцами, колонками, гидрантами и прочим оборудованием), включая водоводы: |  |  |  |  |
| - асбоцементные, стальные | 30109 | 1,03 | 0,5 | 0,53 |
| - чугунные | 30110 | 1,23 | 0,7 | 0,53 |
| - железобетонные | 30111 | 1,23 | 0,7 | 0,53 |
| Илопроводы: |  |  |  |  |
| - чугунные | 30112 | 1,13 | 0,6 | 0,53 |
| - стальные | 30113 | 1,03 | 0,5 | 0,53 |
| - асбоцементные | 30114 | 1,43 | 0,9 | 0,53 |
| Трубопроводы для нефтепродуктов: |  |  |  |  |
| - металлические | 30115 | 2,43 | 1,9 | 0,53 |
| - железобетонные | 30116 | 1,83 | 1,3 | 0,53 |
| Трубопроводы (межцеховые) общезаводского хозяйства технологические | 30119 | 5,33 | 4,8 | 0,53 |
| Трубопроводы агрессивных сточных вод | 30120 | 3,53 | 3,0 | 0,53 |
| Трубопроводы тепловых сетей стальные, работающие в условиях непроходных тоннелей, с воздушным зазором (подвесная изоляция) | 30121 | 1,33 | 0,8 | 0,53 |
| Устройства для очистки стрелочных переводов от снега и пневматическая почта | 30124 | 2,53 | 2,0 | 0,53 |
| МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 4 |  |  |  |
| СИЛОВЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 40 |  |  |  |
| Тепломеханическое оборудование | 400 |  |  |  |
| Котельные установки и стационарные паровые котлы со вспомогательным оборудованием котельной | 40000 | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| Котельные установки со стационарно установленными паровозными котлами | 40001 | 7,23 | 4,60 | 2,63 |
| Стационарные водогрейные котлы | 40002 | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| Котлы паровые производительностью до 2 Гкал/час производственных котельных | 40006 | 7,23 | 4,60 | 2,63 |
| Примечания: 1. Норматив затрат на ремонт установлен для котельных установок и стационарных паровых и водогрейных котлов работающих на твердом топливе ( An ( 5% и Sn ( 0,3% на 1000 ккал/кг). При сжигании высокосернистого мазута и при An > 5% и Sn > 0,3% на 1000 ккал/кг применяется коэффициент 1,4. При сжигании газа 90% и более и мазута 10% и менее применять коэффициент – 0,8. При сжигании газа 80% и более и мазута 20% и менее применять коэффициент – 0,9. При сжигании горючих сланцев применяется коэффициент - 2,3. 2. В состав котельной установки включается как основное, так и вспомогательное оборудование котельной, а именно: а) собственно – котел: барабаны, пароперегреватели, экономайзер, воздухоподогреватель и др.; б) тяго-дутьевые устройства; в) золоулавливающие устройства; г) оборудование гидрозолоудаления (в пределах котельной): каркас шахты, шахта смывная, дробилки, аппараты золоулавливающие, короба, патрубки переходные, шиберы сварные, клапаны, рукава спускные, трубопроводы, аппараты золоудалительные, насосы эжектирующей воды, смывные, песковые, шандоры, железоуловители, а также электрооборудование и кабели; д) оборудование для пылеприготовления и пылетранспорта, мельницы, питатели, шнеки, весы ленточные, циклоны, сепараторы, бункеры сырого угля и пылевые (промежуточные), пылепроводы и воздухопроводы, короба, клапаны отключающие и регулирующие, приводы дистанционные; е) тепловые контрольно-измерительные приборы и автоматика в пределах котельной установки. |
| Турбинное оборудование | 401 |  |  |  |
| Турбины паровые стационарные в комплекте с генератором для тепловых и атомных электростанций со вспомогательным оборудованием | 40100 | 3,83 | 2,58 | 1,25 |
| Турбины гидравлические в комплекте с генератором и вспомогательным оборудованием | 40101 | 1,05 | 0,78 | 0,27 |
| Турбины гидравлические | 40102 | 1,15 | 0,87 | 0,28 |
| Энергетические газотурбинные установки, работающие: |  |  |  |  |
| - в пиковом режиме; | 40103 | 4,34 | 2,92 | 1,42 |
| - в полупиковом режиме; |  | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| - с авиационными двигателями в пиковом режиме; |  | 9,95 | 6,69 | 3,26 |
| - в базовом режиме | 40104 | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| Электродвигатели и дизель-генераторы | 402 |  |  |  |
| Электродвигатели: |  |  |  |  |
| - с высотой оси вращения 63-450 мм | 40200 | 3,96 | 2,66 | 1,3 |
| - с высотой оси вращения свыше 450 мм | 40201 | 3,57 | 2,4 | 1,17 |
| Дизель-генераторы со скоростью вращения: |  |  |  |  |
| - до 500 оборотов в минуту | 40202 | 2,56 | 1,72 | 0,84 |
| - более 500 оборотов в минуту | 40203 | 5,10 | 3,43 | 1,67 |
| Примечания: 1. В состав вспомогательного оборудования турбоагрегатов включаются: конденсатор, насосы конденсатные, газоохлаждения, циркуляционные, питательные, турбонасосы, деаэраторы, редукционно-охладительные установки и испарители, масляное хозяйство, эжекторы, установки регенеративные с подогревателями, возбудители, подогреватели мазута, охладители выпара, газоохладители, шинопроводы, трансформаторы тока и напряжения, приборы, электрооборудование турбогенератора в пределах машинного зала. 2. Для ГЭС с суммарной стоимостью гидроагрегатов менее 1,5 млн. руб. применяется коэффициент - 1,2. Для энергетических газотурбинных установок, использующих жидкое газотурбинное топливо, применяется коэффициент - 1,2. |
| Комплексные установки | 403 |  |  |  |
| Электроагрегаты типа АД-100С-Т400-Р (АД-100-Т400-Р) и др. и передвижные электростанции | 40300 | 19,83 | 12,6 | 7,23 |
| Передвижные железнодорожные электростанции малой мощности (до 9 кВт), дизельные электростанции на автомобильных прицепах и газотурбинные передвижные электростанции с авиадвигателями, а также передвижные котельные | 40301 | 18,90 | 12,70 | 6,2 |
| Вагоны-электростанции | 40302 | 5,99 | 4,03 | 1,96 |
| Плавучие электростанции: |  |  |  |  |
| - мощностью до 1 тыс. кВт | 40303 | 4,21 | 2,83 | 1,38 |
| - мощностью 1 тыс. кВт и более | 40304 | 4,21 | 2,83 | 1,38 |
| Электростанции железнодорожные и на базе тракторов мощностью от 30 до 100 кВт | 40305 | 10,33 | 6,95 | 3,38 |
| Мотовозы-электростанции, электростанции и агрегаты железнодорожные мощностью более 100 кВт | 40306 | 10,59 | 7,12 | 3,47 |
| Передвижные энергетические установки для обеспечения энергией при сварке стыков труб в полевых условиях | 40307 | 14,72 | 9,36 | 5,36 |
| Локомобили стационарные | 40308 | 10,21 | 6,87 | 3,34 |
| Энергопоезда с паровыми турбоагрегатами | 40309 | 6,76 | 4,55 | 2,21 |
| Двигатели внутреннего сгорания | 404 |  |  |  |
| Малооборотные дизели с частотой вращения до 300 об/мин, судовые | 40400 | 7,65 | 5,15 | 2,5 |
| Среднеоборотные дизели с частотой вращения 301-600 об/мин, промышленные | 40402 | 8,94 | 6,01 | 2,93 |
| Дизели повышенной оборотности с частотой вращения 601-1100 об/мин: |  |  |  |  |
| промышленные (в том числе плавкраны) | 40405 | 10,21 | 6,87 | 3,34 |
| Высокооборотные дизели с частотой вращения свыше 1101 об/мин |  |  |  |  |
| с диаметром цилиндра 15-21 см: |  |  |  |  |
| тепловозные | 40407 | 10,21 | 6,87 | 3,34 |
| промышленные | 40410 | 10,21 | 6,87 | 3,34 |
| с диаметром цилиндра 8,5-14,9 см: |  |  |  |  |
| промышленные | 40412 | 10,21 | 6,87 | 3,34 |
| Тракторы | 406 |  |  |  |
| Тракторы сельскохозяйственные |  |  |  |  |
| Тракторы колесные общего назначения класса 5,0 т: |  |  |  |  |
| К-700, К-701 и модификации | 40600 | 8,94 | 6,01 | 2,93 |
| Тракторы гусеничные общего назначения класса 4,0 т: |  |  |  |  |
| Т-4, Т-4А и модификации | 40601 | 8,30 | 5,58 | 2,72 |
| Тракторы колесные общего назначения класса 3,0 т: |  |  |  |  |
| Т-150К | 40602 | 8,94 | 6,01 | 2,93 |
| Тракторы гусеничные общего назначения класса 3,0 т: |  |  |  |  |
| ДТ-75, ДТ-75М и модификации, ДТ-54А, Т-74 | 40603 | 7,85 | 5,13 | 2,72 |
| ДТ-175С, Т-150 | 40604 | 7,85 | 5,13 | 2,72 |
| Тракторы гусеничные специального назначения класса 2,0 т: |  |  |  |  |
| Т-54В, Т-70С | 40605 | 5,10 | 3,43 | 1,67 |
| Тракторы колесные специального назначения класса 0,9 т: |  |  |  |  |
| Т-28ХЗ, Т-28Х4 и модификации | 40606 | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| Тракторы колесные универсально-пропашные класса 0,9 и 1,4т: |  |  |  |  |
| Т-40, Т-40М и модификации | 40607 | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| МТЗ-50 и модификации | 40608 | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| МТЗ-80, ЮМЗ-6, ЮМЗ-6А, ЮМЗ-6К и их модификации | 40609 | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| Тракторы класса 0,6 т: |  |  |  |  |
| Т-16М, Т-25А и их модификации | 40610 | 3,45 | 2,32 | 1,13 |
| Тракторы промышленные |  |  |  |  |
| Тракторы гусеничные класса 6,0; 10,0; 15,0; 25,0 и 35,0 т: Т-100, Т-130, Т-180 и их модификации, ДЭТ-250, ДЭТ-250М, Т-330, ТТ-330 | 40611 | 7,85 | 5,13 | 2,72 |
| Тракторы лесопромышленные и лесотехнические всех марок | 40612 | 4,82 | 2,96 | 1,86 |
| Прочее силовое оборудование | 407 |  |  |  |
| Вспомогательное силовое тепломеханическое оборудование (оборудование топливоподачи, насосы, емкости и оборудование химводоочистки, бойлерная установка с насосами, мостовой кран машинного зала и прочее общестационарное силовое тепломеханическое оборудование) | 40700 | 8,94 | 6,01 | 2,93 |
| Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства (электрооборудование открытых и закрытых распределительных устройств, выключатели, реакторы, шины, измерительные трансформаторы, изоляторы, силовые трансформаторы, распределительные шины и сборки со всей аппаратурой, преобразователи и другое оборудование) | 40701 | 3,70 | 2,49 | 1,21 |
| Щиты вводные и распределители | 40702 | 14,83 | 9,45 | 5,38 |
| Электротехническое оборудование пунктов группировки переключателей контактной сети на станциях стыкования постоянного и переменного тока | 40705 | 3,45 | 2,32 | 1,13 |
| Ветродвигатели | 40706 | 3,83 | 2,58 | 1,25 |
| Выпрямители селеновые, кремниевые и тиристорные, выпрямительные и преобразовательные устройства всех видов, стабилизаторы напряжений всех видов, инверторы | 40708 | 4,59 | 3,09 | 1,5 |
| Аккумуляторы: |  |  |  |  |
| стационарные кислотные | 40709 | 4,09 | 2,75 | 1,34 |
| переносные кислотные | 40711 | - |  |  |
| Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства на угольных шахтах, пускатели ручные, пусковые агрегаты, трансформаторы осветительные, реле утечки во взрывобезопасном исполнении, ящики кабельные, электромагниты и специализированные источники питания | 40712 | 25,38 | 15,78 | 9,6 |
| Реверсоры переменного тока высокого напряжения от 3 до 12 кВ | 40713 | 3,70 | 2,49 | 1,21 |
| Аппаратура защиты и техники безопасности (типа АЗАК-380, АЗАК-660, АЗШ-3, РУ-380 и др.) | 40715 | 3,70 | 2,49 | 1,21 |
| Трансформаторы малой мощности шахтные, рудничные (типа ТСШ) | 40716 | 5,75 | 3,66 | 2,09 |
| Взрывобезопасные трансформаторы шахтные, подстанции передвижные, ящики распределительные высоковольтные, комплектные распределительные устройства высокого напряжения (шкафы КРУ), преобразовательные подстанции, конденсаторы, выпрямители всех типов, трансформаторы и трансформаторные подстанции, используемые при строительстве нефтяных и газовых скважин, комплектные трансформаторные подстанции (типа ТСВП-100-630, ПСТП-10-400, ТСВЭ-400-630) | 40717 | 5,49 | 3,51 | 1,98 |
| Зарядные станции для шахтных ламп | 40719 | 4,09 | 2,75 | 1,34 |
| Примечание: При работе аккумуляторов в режимах больших пиковых нагрузок (на электростанциях и подстанциях) и в режиме заряд-разряд, а также для аккумуляторов типа СН применяется коэффициент 1,7. |
| РАБОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| Металлорежущее оборудование | 410 |  |  |  |
| Металлорежущее оборудование массой до 10 т отраслей машиностроения и металлообработки: |  |  |  |  |
| - станки с ручным управлением, включая прецизионные, классов точности А, В, С, Н, П ( универсальные, специализированные и специальные) | 41000 | 5,63 | 3,79 | 1,84 |
| - станки металлорежущие с ЧПУ, в том числе обрабатывающие центры, автоматы и полуавтоматы без ЧПУ (универсальные, специализированные и агрегатные), автоматические (станочные) линии | 41001 | 2,86 | 1,92 | 0,94 |
| Гибкие производственные системы, включая сборочное, регулировочное и окрасочное оборудование | 41003 | 4,59 | 3,09 | 1,5 |
| Примечания: 1. Для металлорежущего оборудования массой выше 10 т применяется коэффициент 0,8, а массой выше 100 т – коэффициент 0,6. 2. По станкам металлорежущим с ручным управлением применяются коэффициенты: по станкам классов точности Н, П – 1,3; по прецизионным станкам классов точности А, В, С – 2,0; по станкам металлорежущим с ЧПУ, в том числе обрабатывающим центрам, автоматам и полуавтоматам без ЧПУ – 1,5. |
| Машины и оборудование для литейного производства | 411 |  |  |  |
| Машины для изготовления: | 41100 |  |  |  |
| - формовочных материалов |  | 13,77 | 9,27 | 4,5 |
| - форм и стержней |  | 8,16 | 5,49 | 2,67 |
| Машины очистные |  | 7,11 | 4,81 | 2,3 |
| Оборудование для изготовления оболочковых форм и стержней, для литья по выплавляемым моделям, ваграночные комплексы, заливочное оборудование, линии автоматические, полуавтоматические комплексно-механизированные для литейного производства, гибкие производственные системы, модули роботизированные технологические комплексы | 41101 | 8,55 | 5,45 | 3,1 |
| Машины для литья под давлением, кокильные, для центробежного литья | 41102 | 3,34 | 2,13 | 1,21 |
| Машины выбивные | 41103 | 15,93 | 10,73 | 5,2 |
| Кузнечно-прессовое оборудование | 412 |  |  |  |
| Прессы механические, гидравлические, ножницы, правильные и гибочные машины, ковочные вальцы, молоты ковочные пневматические и выколоточные массой до 30 т | 41200 | 3,83 | 2,58 | 1,25 |
| Прессы механические, гидравлические, ножницы, правильные и гибочные машины, ковочные вальцы, горизонтально-ковочные машины, молоты штамповочные и ковочные массой свыше 30 т | 41201 | 1,76 | 1,20 | 0,56 |
| Автоматы кузнечно-прессовые, машины ротационно-ковочные | 41202 | 3,75 | 2,52 | 1,23 |
| Прессы для производства огнеупорных и формовочно-абразивных материалов и пресспорошков механические и гидравлические | 41203 | 3,12 | 2,1 | 1,02 |
| Прессы пакетировочные и брикетировочные, ножницы гидравлические аллигаторные | 41204 | 2,67 | 1,7 | 0,97 |
| Уникальные кузнечно-прессовые машины массой свыше 100 т | 41206 | 1,88 | 1,26 | 0,62 |
| Установки прессовые для производства труб, прутков, профилей | 41207 | 5,78 | 3,66 | 2,12 |
| Оборудование абразивного и алмазного производства | 413 |  |  |  |
| Электропечи для плавки абразивных материалов | 41300 | 9,76 | 6,22 | 3,54 |
| Оборудование для механической обработки и контроля абразивных изделий | 41301 | 7,15 | 4,58 | 2,57 |
| Оборудование для производства шлифовальных дисков, полировальников, шлифовальной шкурки и изделий из нее | 41302 | 7,09 | 4,51 | 2,58 |
| Компрессорные машины и оборудование | 414 |  |  |  |
| Компрессоры поршневые общего назначения давлением до 8 атм (производительностью до 20 м3 в минуту) | 41400 | 7,53 | 5,06 | 2,47 |
| Компрессоры поршневые общего назначения давлением до 8 атм (производительностью более 20 м3 в минуту) | 41401 | 5,10 | 3,43 | 1,67 |
| Компрессоры специальные (воздушные) давлением более 8 атм | 41402 | 4,73 | 3,18 | 1,55 |
| Турбокомпрессоры, газодувки | 41403 | 3,06 | 2,06 | 1,0 |
| Компрессоры и компрессорные станции и установки передвижные и специальные | 41404 | 6,75 | 4,55 | 2,2 |
| Компрессоры роторные, воздуходувки | 41406 | 3,06 | 2,06 | 1,0 |
| Компрессоры, станции и установки компрессорные, стационарные, приводные общего назначения с давлением до 12 атм: |  |  |  |  |
| производительностью до 50 м3 в минуту; | 41407 | 5,35 | 3,41 | 1,94 |
| производительностью более 50 м3 в минуту | 41408 | 5,35 | 3,41 | 1,94 |
| Насосы | 415 |  |  |  |
| Насосы артезианские | 41500 | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| Насосы пневматические винтовые |  | 16,59 | 11,16 | 5,43 |
| Насосы погружные |  | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| Землесосы песковые, багерные; насосы шламовые, битумные и углесосы | 41501 | 29,07 | 19,57 | 9,5 |
| Насосы для перекачки жидкостей, корродирующих металл |  | 12,76 | 8,58 | 4,18 |
| Насосы центробежные, осевые, вихревые, диагональные | 41502 | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| Насосы водопроводные |  | 8,64 | 5,84 | 2,8 |
| Насосы канализационные |  | 19,62 | 13,22 | 6,4 |
| Насосы вакуумные и агрегаты на их базе, вакуумные установки | 41503 | 2,42 | 1,63 | 0,79 |
| Насосы камерные | 41504 | 8,28 | 5,58 | 2,7 |
| Насосы объемные шестеренные поршневые | 41505 | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| Машины и оборудование для очистки газов и вентиляционные машины и оборудование | 416 |  |  |  |
| Оборудование механической и электрической очистки газов (пылевые камеры, циклоны, скрубберы, промывные башни, электрофильтры и др.) | 41600 | 3,45 | 2,32 | 1,13 |
| Дымососы |  | 7,53 | 5,06 | 2,47 |
| Установки вентиляционные передвижные | 41601 | 7,29 | 4,89 | 2,4 |
| Вентиляторы частичного проветривания | 41604 | 0,79 | 0,53 | 0,26 |
| Оборудование химической очистки газов | 41605 | 4,59 | 3,09 | 1,5 |
| Вентиляторы, кондиционеры, воздухонагреватели | 41606 | 2,67 | 1,8 | 0,87 |
| Воздухосборники и масловодоотделители |  | 3,96 | 2,66 | 1,3 |
| Аппараты кессонные и шлюзовые |  | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| Электрофильтры, рукавные фильтры (циклоны, трубы Вентури, ротоклоны, пылевые камеры и др.), оборудование для каталитического и термического дожигания примесей, абсорберы для улавливания летучих растворителей, дымососы, пылеуловители и др.. | 41607 | 6,07 | 4,07 | 2,0 |
| Подъемно-транспортные и погрузочно-разгрузочные машины и оборудование | 417 |  |  |  |
| Краны башенные грузоподъемностью до 10 т | 41700 | 2,93 | 1,97 | 0,96 |
| Краны на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т |  | 8,28 | 5,58 | 2,7 |
| Краны на пневматическом ходу грузоподъемностью до 16 т |  | 5,1 | 3,43 | 1,67 |
| Краны для сооружения градирен |  | 4,05 | 2,75 | 1,3 |
| Краны на гусеничном ходу, на специальном шасси автомобильного типа грузоподъемностью до 40 т | 41701 | 5,76 | 3,86 | 1,9 |
| Краны башенные и краны на автомобильном ходу грузоподъемностью более 10 т до 25 т | 41702 | 3,32 | 2,23 | 1,09 |
| Краны на пневмоколесном ходу грузоподъемностью более 16 т до 40 т |  | 4,59 | 3,09 | 1,5 |
| Краны башенные грузоподъемностью более 25 т | 41703 |  |  |  |
| Краны на пневмоколесном ходу грузоподъемностью более 40 т |  | 4,05 | 2,75 | 1,3 |
| Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью более 40 т |  | 5,10 | 3,43 | 1,67 |
| Краны на специальном шасси автомобильного типа грузоподъемностью более 40 т |  | 4,05 | 2,75 | 1,3 |
| Краны башенные приставные |  | 3,32 | 2,23 | 1,09 |
| Краны кабельные |  | 5,10 | 3,43 | 1,67 |
| Краны козловые общего назначения (крюковые) грузоподъемностью до 15 т | 41704 | 5,36 | 3,61 | 1,75 |
| Краны мостовые однобалочные с электроталью |  | 3,69 | 2,49 | 1,2 |
| Краны козловые (специальные) грузоподъемностью более 15 т | 41705 | 5,22 | 3,52 | 1,7 |
| Краны консольные и шлюзовые |  | 2,52 | 1,72 | 0,8 |
| Краны мостовые, подвесные многоопорные (стреловые) |  |  |  |  |
| Краны на железнодорожном ходу |  | 6,63 | 4,46 | 2,17 |
| Краны плавучие и перегружатели | 41706 | 1,4 | 0,94 | 0,46 |
| Краны-перегружатели козловые |  | 3,06 | 2,06 | 1,0 |
| Фронтальные (причальные) перегружатели |  |  |  |  |
| Краны-перегружатели для морских и речных портов |  | 6,89 | 4,64 | 2,25 |
| Краны переносные и ползучие для монтажа радиомачт | 41707 | 8,91 | 6,01 | 2,9 |
| Краны типа КТС-5Э; краны-завозники | 41708 | 14,67 | 9,87 | 4,8 |
| Краны штабелеры (мостовые и стеллажные), краны на короткобазовом шасси грузоподъемностью до 40т. | 41709 | 7,15 | 4,79 | 2,36 |
| Краны мачтовые стреловые |  | 3,83 | 2,58 | 1,25 |
| Домкраты винтовые и реечные | 41710 | 7,27 | 4,89 | 2,38 |
| Домкраты гидравлические | 41711 | 5,1 | 3,43 | 1,67 |
| Конвейеры (транспортеры) ленточные передвижные | 41712 | 7,26 | 4,89 | 2,37 |
| Конвейеры скребковые: |  |  |  |  |
| передвижные |  | 5,99 | 4,03 | 1,96 |
| сборно-разборные |  | 10,97 | 7,38 | 3,59 |
| Конвейеры пластинчатые |  | 11,22 | 7,55 | 3,67 |
| Конвейеры: стационарные (общего назначения), тяжелого типа шириной ленты 1600-2000 мм и более | 41714 | 6,63 | 4,46 | 2,17 |
| Перегружатели | 41717 | 8,28 | 5,58 | 2,7 |
| Автопогрузчики |  | 12,25 | 8,24 | 4,01 |
| Автогидроподъемники |  | 10,35 | 6,95 | 3,4 |
| Автовышки |  | 13,27 | 8,93 | 4,34 |
| Электропогрузчики | 41718 | 8,55 | 5,75 | 2,8 |
| Льдоэкипировочные машины |  | 10,58 | 7,12 | 3,46 |
| Погрузчики контейнерные, портальные, фронтальные и боковые |  |  |  |  |
| Разгрузочные машины и разгрузчики сыпучих и пылевидных материалов | 41719 | 10,17 | 6,87 | 3,3 |
| Погрузчики механические | 41720 | 15,30 | 10,30 | 5,0 |
| Подъемники электрические строительные мачтовые грузовые | 41721 | 5,85 | 3,95 | 1,9 |
| Подъемники грузопассажирские высотой до 50 м |  | 10,17 | 6,87 | 3,3 |
| Грейферы механические, электрические |  | 14,40 | 9,7 | 4,7 |
| Тали ручные и электрические | 41722 | 12,76 | 8,58 | 4,18 |
| Подъемные электромагниты |  | 12,76 | 8,58 | 4,18 |
| Вышки телескопические с ручным приводом и подмости передвижные |  | 5,85 | 3,95 | 1,9 |
| Подмости самоходные; устройства загрузочные для скипов |  | 5,58 | 3,78 | 1,8 |
| Краны тракторные |  | 14,29 | 9,61 | 4,68 |
| Трубоукладчики грузоподъемностью до 35 т и более | 41723 | 14,93 | 10,04 | 4,89 |
| Штабелеукладчики марки ДШ |  | 7,11 | 4,81 | 2,3 |
| Путеподъемники и путепередвигатели | 41724 | 6,12 | 4,12 | 2,0 |
| Подъемные машины |  | 1,33 | 0,85 | 0,48 |
| Машины монтажные с шарнирной стрелой типа МШТС-2 | 41725 | 9,54 | 6,44 | 3,1 |
| Вышки рычажно-гидравлические |  | 5,85 | 3,95 | 1,9 |
| Лебедки приводные, электрические; вышки телескопические на базе трактора ТВТ-1 | 41726 | 13,14 | 8,84 | 4,3 |
| Пневмоперегружатели мобильные | 41732 | 8,3 | 5,6 | 2,7 |
| Машины и оборудование для земляных и карьерных работ | 418 |  |  |  |
| Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с емкостью ковша до 0,4 м3 | 41800 | 8,91 | 6,01 | 2,9 |
| Экскаваторы одноковшовые на пневматическом ходу с емкостью ковша до 0,4 м3 |  | 10,17 | 6,87 | 3,3 |
| Экскаваторы универсальные гидравлические с емкостью основного ковша до 1 м3 |  | 6,21 | 4,21 | 2,0 |
| Экскаваторы траншейные цепные и роторные для открытия траншей глубиной до 1,6 м |  | 10,17 | 6,87 | 3,3 |
| Экскаваторы многоковшовые, каналокопатели шнековые, роторные и фрезерные с глубиной копания до 3 м |  | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| Экскаваторы многоковшовые траншейные (роторные, карьерные и цепные) |  | 8,91 | 6,01 | 2,9 |
| Каналоочистители для содержания каналов глубиной от 2 до 3 м и внутриканальные для очистки каналов глубиной до 4,0 м |  | 15,32 | 10,30 | 5,02 |
| Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с емкостью ковша от 0,4 до 0,8 м3 | 41801 | 8,91 | 6,01 | 2,9 |
| Экскаваторы одноковшовые на пневматическом ходу с емкостью ковша от 0,4 до 0,8 м3 |  | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| Экскаваторы универсальные гидравлические с емкостью основного ковша 1 м3 |  | 4,95 | 3,35 | 1,6 |
| Экскаваторы роторные мелиоративные, карьерные и строительные с ковшом емкостью: | 41802 |  |  |  |
| до 50 л |  | 15,32 | 10,30 | 5,02 |
| более 50 до 100 л |  | 12,76 | 8,58 | 4,18 |
| Экскаваторы траншейные цепные и роторные для открытия траншей глубиной 2,0 – 2,5 м |  | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с емкостью ковша от 0,8 до 1,25 м3 | 41803 | 8,91 | 6,01 | 2,9 |
| Экскаваторы одноковшовые на пневмоколесном ходу с емкостью ковша от 0,8 до 1,25 м3 |  | 6,38 | 4,29 | 2,09 |
| Экскаваторы одноковшовые универсальные гидравлические с емкостью основного ковша 1,6 м3 |  | 6,75 | 4,55 | 2,2 |
| Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с емкостью ковша более 1,25 м3 | 41804 | 8,82 | 5,92 | 2,9 |
| Экскаваторы одноковшовые универсальные гидравлические с емкостью ковша от 2,5 м3 до 13 м3 |  | 6,25 | 4,21 | 2,04 |
| Каналоочистители внутриканальные для очистки каналов глубиной до 1,2 м | 41805 | 15,30 | 10,30 | 5,0 |
| Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные, в том числе дреноукладчики | 41806 | 8,91 | 6,01 | 2,9 |
| Экскаваторы многоковшовые с глубиной копания до 2 м |  | 10,17 | 6,87 | 3,3 |
| Канавокопатели, кирковщики и рыхлители прицепные без трактора |  | 4,5 | 3,0 | 1,5 |
| Бульдозеры-трубоукладчики типа БТК |  | 18,25 | 12,27 | 5,98 |
| Котлованокопатели типа КВ, КМ, МКТС |  | 14,04 | 9,44 | 4,6 |
| Экскаваторы поперечного копания | 41807 |  |  |  |
| Каналоочистители внутриканальные для очистки каналов глубиной от 2,0 до 3,0 м |  | 15,32 | 10,30 | 5,02 |
| Экскаваторы роторные мелиоративные, карьерные и строительные с ковшом емкостью от 100 до 500 л | 41808 | 7,02 | 4,72 | 2,3 |
| Экскаваторы роторные мелиоративные, карьерные и строительные с ковшом емкостью от 500 до 1500л | 41809 | 6,21 | 4,21 | 2,0 |
| Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 3,0 до 13,0 м3 | 41810 | 6,21 | 4,21 | 2,0 |
| Экскаваторы роторные мелиоративные, карьерные и строительные с ковшом емкостью более 1500 л | 41811 | 4,95 | 3,35 | 1,6 |
| Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 13 до 40 м3 |  | 4,5 | 3,0 | 1,5 |
| Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью более 40 м3 | 41812 | 4,5 | 3,0 | 1,5 |
| Бульдозеры на базе тракторов мощностью двигателя до 75 л.с. | 41813 | 20,43 | 13,73 | 6,7 |
| Бульдозеры на базе тракторов мощностью двигателя от 76 до 180 л.с. | 41814 | 12,76 | 8,58 | 4,18 |
| Автогрейдеры мощностью до 120 л.с. | 41815 | 7,74 | 5,24 | 2,5 |
| Грейдеры-элеваторы с двигателями мощностью от 108 до 180 л.с. |  | 5,13 | 3,43 | 1,7 |
| Скреперы без трактора |  | 5,13 | 3,43 | 1,7 |
| Скреперы прицепные с трактором и самоходные с ковшом емкостью от 3 до 15 м3 |  | 7,65 | 5,15 | 2,5 |
| Траншеезасыпатели |  | 10,35 | 6,95 | 3,4 |
| Бульдозеры на базе тракторов мощностью двигателя от 108 до 180 л.с. |  | 13,50 | 9,1 | 4,4 |
| Бульдозеры на базе тракторов мощностью двигателя более 180 л.с. | 41816 | 12,76 | 8,58 | 4,18 |
| Скреперы прицепные с трактором и самоходные с ковшом емкостью более 15 м3 |  | 7,65 | 5,15 | 2,5 |
| Автогрейдеры мощностью от 120 л.с. до 250 л.с. |  | 5,13 | 3,43 | 1,7 |
| Грейдеры-элеваторы с двигателями мощностью более 180 л.с. |  | 5,13 | 3,43 | 1,7 |
| Террасы, катки-осветители лесных культур, машины для расчистки лесных полос; вычесыватели корней | 41817 | 7,77 | 4,94 | 2,83 |
| Машины и оборудование для гидромеханизации | 419 |  |  |  |
| Гидромониторы | 41900 | - |  |  |
| Ковши, гидромолоты | 41901 | 2,30 | 1,54 | 0,76 |
| Рукояти, буровые грунторезные установки | 41902 | 12,6 | 8,44 | 4,16 |
| Земснаряды производительностью до 50 м3/час; напорные грейферы; комплексы машин и оборудования для прокладки водопроводов диаметром от 200 до 1200 мм; дренопромывочные машины; стрелы | 41903 | 11,48 | 7,72 | 3,76 |
| Звено плавучего пультопровода с шарниром |  | 10,17 | 6,87 | 3,3 |
| Земснаряды и станции перекачки электрические производительностью 120 м3/час по грунту с комплектом плавучего пультопровода; копры; бурильные установки | 41904 | 11,48 | 7,72 | 3,76 |
| Земснаряды и станции перекачки с комплектом плавучего пультопровода электрические производительностью 180 м3/час по грунту; земснаряды дизельные той же производительности | 41905 | 10,80 | 7,3 | 3,5 |
| Земснаряды и станции перекачки с комплектом плавучего пультопровода электрические производительностью 400 м3/час по грунту; земснаряды дизельные той же производительности | 41906 | 10,80 | 7,3 | 3,5 |
| Земснаряды и станции перекачки с комплектом плавучего пультопровода электрические производительностью более 400 м3/час по грунту; земснаряды дизельные той же производительности | 41907 | 9,05 | 6,09 | 2,96 |
| Машины и оборудование для бетонных и отделочных работ | 420 |  |  |  |
| Автобетоносмесители, авторастворовозы, автоцементовозы, автобетоновозы | 42000 | 7,65 | 5,15 | 2,5 |
| Бетономешалки стационарные и передвижные |  | 12,51 | 8,41 | 4,1 |
| Бетоно- и растворосмесители, передвижные механические установки с комплектом всех необходимых машин |  | 16,92 | 11,42 | 5,5 |
| Автобетононасосы, установки загрузочные | 42001 | 8,02 | 5,11 | 2,91 |
| Бетононасосы, известегасители, растворонасосы | 42002 | 8,01 | 5,41 | 2,6 |
| Станции штукатурные; передвижные штукатурные станции; перегружатель раствора шнековый; агрегат штукатурный; краскотерки; мелотерки; агрегат штукатуросмесительный; машины для приготовления и подачи жестких растворов | 42003 | 15,84 | 10,64 | 5,2 |
| Передвижные малярные станции; станции малярные | 42004 | 15,84 | 10,64 | 5,2 |
| Пескоструйные аппараты; цемент-пушки и установки для вакуумирования бетона |  | 6,75 | 4,55 | 2,2 |
| Комплекты машин для устройства бетонного покрытия дна и откосов ирригационных каналов; виброфирмы для облицовки каналов монолитным бетоном и заливщики швов | 42005 | 5,13 | 3,43 | 1,7 |
| Леса строительные трубчатые | 42006 | 15,32 | 10,3 | 5,02 |
| Люльки самоподъемные электрические | 42008 | 10,17 | 6,87 | 3,3 |
| Подмости самоподъемные | 42009 | 8,46 | 3,46 | 5,0 |
| Мозаично-шлифовальные, паркетострогальные и паркетошлифовальные машины и окрасочные аппараты; машины для сварки линолеума электрические | 42010 | 18,72 | 12,62 | 6,1 |
| Емкости механизированные для извести | 42011 | 6,75 | 4,55 | 2,2 |
| Плитоукладчики | 42012 | 11,48 | 7,78 | 3,7 |
| Машины и оборудование для дорожно-строительных работ | 421 |  |  |  |
| Автогудронаторы; машины маркировочные; планировщики дорожно-строительные; ремонтеры дорожные; битумозаправщики для питания ванн изоляционных машин; установки для приготовления битума | 42100 | 12,12 | 8,15 | 3,97 |
| Асфальтосмесительные установки | 42101 | 8,91 | 6,01 | 2,9 |
| Асфальтоукладчики; уплотнители секционные; машины для измельчения и перемешивания грунтов; распределители щебня и гравия; комплект машин для устройства бетонного покрытия дорог и аэродромов; катки прицепные | 42102 | 8,91 | 6,01 | 2,9 |
| Битумоплавильные агрегаты и котлы битумные | 42103 | - |  |  |
| Катки самоходные | 42104 | 7,56 | 5,06 | 2,5 |
| Комплект машин для стабилизации грунта – стационарный | 42105 | 15,3 | 10,30 | 5,0 |
| Комплект машин для стабилизации грунта передвижной; грунтосмесительные установки | 42106 | 6,66 | 4,46 | 2,2 |
| Балластеры электрические; машины щебнеочистительные, путерихтовочные, выправочно-подбивочно-отделочные ВПО-3000; путеукладочные краны; моторные платформы | 42108 | 6,66 | 4,46 | 2,2 |
| Вагоны рельсошлифовальные | 42109 | 14,4 | 9,7 | 4,7 |
| Комплект съемного и унифицированного оборудования путеукладочного состава | 42110 | 3,19 | 2,15 | 1,04 |
| Платформы с несъемным оборудованием | 42111 | 1,66 | 1,12 | 0,54 |
| Путевые струги и струги-снегоочистители |  | 4,5 | 3,0 | 1,5 |
| Снегоочистители; рельсовые путеукладчики узкоколейные; балластоочистительные машины и планировщики с тракторной тягой | 42112 | 4,5 | 3,0 | 1,5 |
| Снегоочистители железнодорожные плуговые | 42113 | 7,74 | 5,24 | 2,5 |
| Снегоочистители роторные; снего- и землеуборочные машины железнодорожные; снегоуборочные поезда | 42114 | 7,65 | 5,15 | 2,5 |
| Составы для перевозки рельсовых плетей; вагоны путеизмерительные | 42115 | 4,59 | 3,09 | 1,5 |
| Машины шпалоподбивочные цикличного действия; щебнеочистительные; уплотняющие; выправочно-подбивочно-рихтовочные цикличного действия; для очистки рельсов; планировщики на базе тракторов | 42116 | 9,05 | 6,09 | 2,96 |
| Машины и оборудование для свайных работ | 422 |  |  |  |
| Вибропогружатели для погружения свай и свай-оболочек; наголовники; шпунтовыдергиватели (виброразгрузчики, устройства для скручивания свай) | 42200 | 7,65 | 5,15 | 2,5 |
| Молоты свайные дизельные, штанговые с весом ударной части до 3 т, вибромолоты | 42201 | 8,91 | 6,01 | 2,9 |
| Молоты паровоздушные простого и двойного действия и специальные |  | 1,14 | 0,77 | 0,37 |
| Молоты дизельные трубчатые с весом ударной части до 5 т | 42202 | 7,74 | 5,24 | 2,5 |
| Копры без сваебойного оборудования сухопутные длиной свай 12, 16, 20 м; копры рельсовые для погружения | 42203 | 12,76 | 8,58 | 4,18 |
| Копры без сваебойного оборудования плавучие | 42204 | 5,1 | 3,43 | 1,67 |
| Машины и оборудование для укладки кабелей | 423 |  |  |  |
| Навесное оборудование кабелеукладчиков самоходных гусеничных | 42300 | 16,2 | 10,90 | 5,3 |
| Кабелеукладчики несамоходные колесные и болотные, легкие и тяжелые |  | 29,48 | 19,83 | 9,65 |
| Кабельные транспортеры колесные |  | 13,68 | 9,18 | 4,5 |
| Кабельные машины для размотки и укладки кабелей | 42301 | 3,96 | 2,66 | 1,3 |
| Машины и оборудование для подводно-технических работ | 424 |  |  |  |
| Водолазное оборудование | 42401 | 14,04 | 9,44 | 4,6 |
| Водолазные боты | 42402 | 2,52 | 1,72 | 0,8 |
| Понтоны и площадки плавучие для обеспечения подводно-технических и водолазных работ | 42403 | 11,48 | 7,72 | 3,76 |
| Универсальные плавучие гидромониторно-эжекторные снаряды |  | 5,1 | 3,43 | 1,67 |
| Судоподъемные понтоны металлические | 42404 | 2,52 | 1,72 | 0,8 |
| Насосные установки для гидравлической разработки грунта и водоотлива; скреперные установки | 42405 | 8,91 | 6,01 | 2,9 |
| Машины и оборудование для электросварки и резки | 425 |  |  |  |
| Источники питания для электросварки (агрегаты передвижные с двигателями внутреннего сгорания, генераторы, преобразователи, трансформаторы) | 42500 | 14,04 | 9,44 | 4,6 |
| Механизированное электросварочное оборудование (автоматы и полуавтоматы, установки для дуговой сварки, наплавки и электрошлаковой сварки) | 42501 | 14,04 | 9,44 | 4,6 |
| Сварочные преобразователи и полупроводниковые выпрямители однопостовые и многопостовые, трансформаторы для автоматической и электрошлаковой сварки, установки для ручной дуговой сварки в аргоне, автоматы и полуавтоматы для дуговой и электрошлаковой сварки | 42502 | 14,04 | 9,44 | 4,6 |
| Машины контактной сварки и прочее оборудование для специальных способов сварки | 42503 | 12,76 | 8,58 | 4,18 |
| Машины и установки для термической резки металлов (кислородной, плазменной и лазерной резки листового и профильного проката, труб) с линейными, магнитными, фотокопировальными и программными системами управления: |  |  |  |  |
| - стационарные; | 42504 | - | - | - |
| - переносные | 42505 | - | - | - |
| Установки для газотермического напыления покрытий (из металла, керамики и пластмасс): |  |  |  |  |
| - газопламенные; | 42506 | - | - | - |
| - плазменные и электродуговые | 42507 | - | - | - |
| Оборудование для производства ацетилена производительностью до 10 м3/час (стационарные генераторы для производства газообразного ацетилена) | 42508 | 14,71 | 9,37 | 5,34 |
| Машины и оборудование дробильно-размольное, сортировочное, обогатительное | 426 |  |  |  |
| Грохоты и сита всех типов | 42600 | 8,91** | 6,01 | 2,9 |
| Дробилки щековые и конусные | 42602 | 8,16** | 5,49 | 2,67 |
| Дробилки прочие и дробильно-сортировочные агрегаты | 42603 | 9,99** | 6,69 | 3,3 |
| Моечные машины, пресс-фильтры, классификаторы, отсадочные машины, сепараторы, оборудование для обогащения в тяжелых суспензиях | 42605 | 9,54** | 6,44 | 3,1 |
| Мельницы шаровые, стержневые, самоизмельчения | 42606 | 8,91** | 6,01 | 2,9 |
| Питатели всех систем, смесители, охладители, обезвоживающие концентрационные столы | 42607 | 8,91** | 6,01 | 2,9 |
| Агломерационные машины | 42608 | 6,38** | 4,29 | 2,09 |
| Турбоэксгаустеры | 42609 | 6,38** | 4,29 | 2,09 |
| Машины проборазделочные | 42610 | 2,93** | 1,97 | 0,96 |
| Бегуны сухого помола |  | 11,48 | 7,72 | 3,76 |
| Ролико-маятниковые мельницы | 42611 | 10,71 | 7,21 | 3,5 |
| Машины и оборудование для подземных и открытых горных работ | 428 |  |  |  |
| Комбайны очистные широкозахватные; врубовые машины; комбайны проходческие; комплексы стволовые проходческие; машины для очистки шахтных вагонеток; крепеукладчики; зарядные и забойные машины на открытых горных работах, машины погрузочные шахтные, буропогрузочные, закладочные | 42802 | 12,69 | 8,59 | 4,1 |
| Установки бурильные; каретки буровые; станки для бурения взрывных скважин на подземных горных работах; погрузочно-транспортные машины; экскаваторы подземные; вагоны самоходные для подземных работ; машины на базе самоходного шасси для выполнения вспомогательных работ; щиты проходческие механизированные; станки для штанговой крепи | 42803 | 6,38 | 4,28 | 2,1 |
| Емкости всех видов для технологических процессов | 429 |  |  |  |
| Ёмкости стальные под давлением подотраслей химической, минеральных удобрений, нефтехимической, микробиологической промышленности: |  |  |  |  |
| - азотной, хлорной, анилиновой, органического синтеза; | 42900 | 10,29 | 6,56 | 3,73 |
| - основной химии (включая производство фтористых солей); | 42901 | 6,89 | 4,41 | 2,48 |
| - химических волокон, пластмасс, химико-фотографической и прочих подотраслей химической, минеральных удобрений, нефтехимической и микробиологической промышленности | 42902 | 5,35 | 3,41 | 1,94 |
| Ванны металлические для металлопокрытий, травления, промывки, закалки, обезжиривания; сосуды, емкости, баки для агрессивных жидкостей | 42903 | 11,1 | 7,07 | 4,03 |
| Емкости под налив для хранения жидких веществ в подотраслях: |  |  |  |  |
| - азотной, калийной, хлорной, органического синтеза; | 42904 | 10,31 | 6,56 | 3,75 |
| - химических волокон, лаков, красок, пластмасс, содовой, горной химии, анилиновой и других подотраслях химической, нефтехимической и микробиологической промышленности | 42905 | 5,34 | 3,4 | 1,94 |
| Сосуды и емкости химических производств прочих отраслей промышленности | 42906 | 5,08 | 3,24 | 1,84 |
| Емкости пищевой промышленности: |  |  |  |  |
| металлические эмалированные; | 42907 | 4,28 | 2,73 | 1,55 |
| деревянные | 42908 |  |  |  |
| Системы хранения и выдачи криогенных продуктов | 42910 | 4,09 | 2,75 | 1,34 |
| Резервуары и сосуды для хранения и транспортирования криогенных продуктов: |  |  |  |  |
| резервуары криогенных жидкостей | 42911 | 4,86 | 3,27 | 1,59 |
| Резервуары транспортные, резервуары транспортабельные, хранилища биопродуктов | 42912 | 4,98 | 3,35 | 1,63 |
| Машины и оборудование черной металлургии | 430 |  |  |  |
| Термические печи роликовые (кроме отпуска рельсов), колпаковые, протяжные, башенные, секционные и прочие термические и нагревательные печи (во всех отраслях промышленности) | 43031 | 11,11 | 7,47 | 3,64 |
| Средства неразрушающего контроля металлопродукции и труб | 43037 | 8,19 | 5,59 | 2,60 |
| Печи для обжига огнеупорных изделий | 43045 | 6,89 | 4,62 | 2,27 |
| Машины и оборудование цветной металлургии | 431 |  |  |  |
| Печи электрические индукционные, высокочастотные, сопротивления, для плавки съёмов, обжиговые, сушильные, многоподовые, многокамерные, шлаковозгоночные, термостаты окисления нитрона, агрегаты непрерывной карбонизации, электролизёры ретортные с верхним подводом тока, с обожженными анодами, миксеры разделительные, ванны электролизные(железобетонные, металлические, полимербетонные, деревянные футерованные), агрегаты непрерывного литья и прокатки металлов, комплекс оборудования для сушки твердосплавных смесей, ковши разливочные вакуумные и литейные, ковшеопрокиды, дистилляторы, линии дробления крупногабаритного лома, стенды сушки и чистки ковшей | 43102 | 12,76 | 8,56 | 4,2 |
| Прочее оборудование цветной металлургии |  |  |  |  |
| Печи электротермические | 43149 | 16,73 | 10,64 | 6,09 |
| Машины и оборудование химической промышленности и промышленности минеральных удобрений | 432 |  |  |  |
| Прессы мерсеризационные с насосами, аппараты матирования смолы; печи сжигания кубовых остатков в производствах оргсинтеза; ксантогенаторы ВКМ, вискозные аппараты “ВА”, турборастворители в производстве искусственного волокна | 43207 | 2,54 | 1,62 | 0,92 |
| Электролизёры разные | 43213 | 7,15 | 4,79 | 2,36 |
| Центрифуги и центробежные аппараты в производствах азотной промышленности, расплавители, автоклавы и аппараты непрерывной полимеризации для производства синтетических волокон | 43219 | 1,79 | 1,19 | 0,6 |
| Прочее оборудование предприятий химической промышленности и минеральных удобрений | 43231 | 6,89 | 4,63 | 2,26 |
| Подогреватели, мерники, дозаторы, холодильники, емкости для растворов серной кислоты, пластификационной ванны и горячей щелочи в промышленности химических волокон | 43248 | 15,21 | 10,31 | 4,9 |
| Центрифуги и сепараторы, полимеризаторы, гомогенизаторы, разлагатели скоростные, растворители каучука в стироле | 43271 | 4,19 | 2,84 | 1,35 |
| Установки воздухоразделительные производительностью до 1000 м3/час по кислороду (до 5000 м3/час по перерабатываемому воздуху): Специализации НПО “Кислородмаш” | 43281 | 5,46 | 3,49 | 1,97 |
| Теплообменное оборудование и печи химической промышленности и другое специальное оборудование | 433 |  |  |  |
| Печи для сжигания серы, обжига колчегана; печи “КС” | 43312 | 7,5 | 4,77 | 2,73 |
| Машины пооперационной обработки (полуавтоматы для лакировки, закатные станки, автоматы чистки наружной поверхности, автоматы чистки наружной поверхности, автоматы струйного травления) | 43322 | 3,93 | 2,66 | 1,27 |
| Нестандартизированное специальное химическое оборудование (емкостная аппаратура, работающая под давлением и обогреваемая, баки смесителя с паровой рубашкой и мешалкой, нитраторы; теплообменная аппаратура , дозирующее оборудование, дозаторы, мерники, мешатели, сушильное и другое оборудование, вакуум – приемники, сборники с обогревом и т.д.) | 43323 | 5,1 | 3,5 | 1,6 |
| Установка ошуки воздуха, вакуум-испарители в производствах азотной и фосфорной кислот, нитроаммофоски, выплавки серы | 43328 | 5,35 | 3,41 | 1,94 |
| Машины и оборудование нефтеперерабатывающей промышленности | 435 |  |  |  |
| Установки ЭЛОУ, АВТ- топливные, АВТ- масляные каталитического риформинга, каталитического риформинга с гидроочисткой, газофракционирования, установки по производству изопропилбензола, этилена, полиэтилена низкого давления; установки вторичной перегонки бензинов каталитического крекинга, по производству смазочных масел (деасфальтизация, селективная очистки, контактная очистка, гидроочистка, депарафинизация), установки гидроочистки топлива, парафиновая, карбамидной депарафинизации; установки вакуумная, термокрекига и алкирилования, по производству синтетических и специальных нефтесмазок и смазочно-охлаждающих жидкостей, гидрокрекинга, “ПАРЕКС”; комплексы по производству ароматических углеводородов ЛК-6У, КТ, ГК-3, КМ. | 43500 | 5,36 | 3,46 | 1,9 |
| Установки опытные, комбинированные и экспериментальные по производству спецмазок, масел и присадок | 43505 | 11,90 | 7,58 | 4,32 |
| Машины и оборудование нефтехимической промышленности | 436 |  |  |  |
| Оборудование для стыковки ездовых камер, линии для вулканизации автокамер, прессы для ободных лент, питатели к станкам | 43602 | 3,57 | 2,29 | 1,28 |
| Вулканизаторы многопозиционные, секторные, камерные, форматоры-вулканизаторы, воздушные форматоры, автоклавы, автоклав-прессы, вулканизационные котлы для производства резинотехнических изделий, шин и оборудования для вулканизации асбестотехнических изделий; прессы гидравлические вулканизационные в шинной, резинотехнической, резинообувной и асбестотехнической промышленности; машины и агрегаты: вырубные, для резки каучука, для механической обработки асбестотехнических изделий, для производства асбостальных листов; станки для изготовления обортовых колец, браслетов и крыльев покрышек, для обертки клиновых ремней; сборочные станки в шинной и резинотехнической промышленности; станки для формовки фильтр-пластин в асбестотехнической промышленности | 43605 | 3,88 | 2,47 | 1,41 |
| Гидроамортизаторы; плавающие топливозаборные устройства | 43619 | 3,87 | 2,47 | 1,4 |
| Прочее оборудование нефтехимии | 43620 | 3,7 | 2,4 | 1,3 |
| Машины и оборудование газовой промышленности | 438 |  |  |  |
| Оборудование для гидравлических испытаний магистральных трубопроводов | 43800 | 11,48 | 7,38 | 4,1 |
| Передвижные водоотливные насосные станции | 43801 | 12,38 | 7,92 | 4,46 |
| Станки для холодной гибки труб | 43805 | 8,68 | 5,56 | 3,12 |
| Оборудование теплообменное (ребойлеры, конденсаторы, холодильники, испарители, подогреватели) газовой промышленности | 43809 | 3,34 | 2,13 | 1,21 |
| Оборудование для наполнения, освидетельствования и ремонта баллонов для сжиженного газа | 43810 | 1,27 | 0,81 | 0,46 |
| Оборудование электронной промышленности | 440 |  |  |  |
| Оборудование для очистки и промывки, химической, электрохимической обработки; химического и электрохимического нанесения покрытия на металлы; фотолитографии, фотохимических процессов, совмещения и экспонирования; средства малой механизации для фотолитографических и технохимических операций | 44005 | 5,21 | 3,32 | 1,89 |
| Оборудование для контроля физических параметров материалов; промежуточного контроля; контроля на электропрочность, короткое замыкание и обрывы, контроля статических параметров; контроля на функционирование; выходного контроля и разбраковки готовых изделий; разбраковки по номиналам и группам точности; оборудование и КИП для комплексных исследований и контроля поверхностей | 44017 | 2,88 | 1,85 | 1,03 |
| Оборудование для дефектоскопии | 44019 | 3,2 | 2,05 | 1,15 |
| СКИП электроизмерительные | 44029 | 2,92 | 1,98 | 0,94 |
| Машины и оборудование промышленности строительных материалов | 441 |  |  |  |
| Машины и оборудование асбестоцементной промышленности |  |  |  |  |
| Прессы для производства асбестоцементных изделий | 44107 | 2,94 | 1,87 | 1,07 |
| Машины и оборудование для производства керамического и силикатного кирпича, изделий из ячеистого бетона |  |  |  |  |
| Прессы для производства керамического и силикатного кирпича | 44114 | 11,11 | 7,07 | 4,04 |
| Оборудование для сушки сырца | 44117 | 4,73 | 3,03 | 1,7 |
| Машины и оборудование промышленности по добыче и обработке облицовочных материалов из природного камня |  |  |  |  |
| Станки тяжелого типа: распиловочные с криволинейным и прямолинейным движением пильной рамы, фрезерные и шлифовальные портального типа, конвейеры шлифовально-полировальные | 44131 | 6,85 | 4,64 | 2,21 |
| Станки среднего типа: распиловочные, дисковые, фрезерные и шлифовальные мостового типа | 44132 | 9,44 | 6,04 | 3,4 |
| Станки легкого типа: фрезерные, шлифовальные, радиально- консольные, машины камнерезные, пилы канатные | 44133 | 13,91 | 8,91 | 5,00 |
| Машины и оборудование для производства керамзита, аглопорита и перлита |  |  |  |  |
| Агломерационные машины для производства аглопорита | 44138 | 5,48 | 3,49 | 1,99 |
| Машины и оборудование асбестовой промышленности |  |  |  |  |
| Бетономешалки, пенобетономешалки, газобетономешалки, растворомешалки, с дозировочной аппаратурой и устройствами бетоносмесительных цехов и заводов | 44166 | 16,04 | 11,32 | 4,72 |
| Машины и установки сварочные, точечные | 44175 | 6,51 | 4,38 | 2,13 |
| Конвейеры формовочные, штанговые, приводы конвейеров, рольганги, подъемники-снижатели, толкатели цепные и компенсирующие, тележки самоходные, кантователи, траверсы, автозахваты, машины и механизмы для отделки, пропарки, испытаний железобетонных изделий, устройства для очистки и смазки форм, машины для нанесения грунта, окраски, шпаклевки | 44176 | 7,75 | 4,94 | 2,81 |
| Машины и оборудование кабельной промышленности | 443 |  |  |  |
| Машины обмоточные | 44308 | 6,15 | 3,92 | 2,23 |
| Станки перемоточные | 44310 | 6,77 | 4,33 | 2,44 |
| Машины и оборудование лесной промышленности | 444 |  |  |  |
| Станки для продольной распиловки бревен; машины трелевочные, сучкорезные, валочные, валочно-пакетирующие и валочно-трелевочные; трелевочные тракторы; погрузчики-штабелеры; машины погрузочно-транспортные; машины для корчевки пней; паро-, водо-, электронагревательные и топливно-маслозаправочные установки; водомаслогрейки; оборудование для производства колотых балансов | 44400 | 12,70 | 8,09 | 4,61 |
| Автолесовозы; - бреносвалы, бренотаски, транспортеры, бреносбрасыватели, разгрузочно-растаскивающие устройства; - полуавтоматические линии для раскряжевки хлыстов; разобщители хлыстов, бревен; сучкорезные и окорочные установки; сплоточные и размолевочные машины; перегружатели древесины; топлякоподъемные агрегаты; ускорители для продвижения древесины; передвижные средства заправки, технического обслуживания и ремонта ( на базе трактора, автомобиля) | 44403 | 11,1 | 7,1 | 4,0 |
| Машины и оборудование деревообрабатывающей промышленности | 445 |  |  |  |
| Рамы лесопильные одноэтажные и специальные, станки опорочные, полировальные, лентопильные и др.. | 44500 | 7,02 | 4,5 | 2,52 |
| Оборудование для производства технологической щепы из отходов лесопиления и деревообработки | 44501 | 7,02 | 4,5 | 2,52 |
| Станки кругопильные, строгальные, фрезерные, шлифовальные, щипорезные, токарные и круглопалочные, рамы лесопильные, оборудование специализированное для фанеры | 44502 | 6,98 | 4,47 | 2,51 |
| Линии автоматические и полуавтоматические для деревообрабатывающей промышленности | 44503 | 4,01 | 2,55 | 1,46 |
| Машины и оборудование лесохимической промышленности | 447 |  |  |  |
| Стальные вагонетки для технологического сырья | 44701 | 14,72 | 9,36 | 5,36 |
| Машины и оборудование полиграфической промышленности | 448 |  |  |  |
| Оборудование для производства клише и форм офсетной и глубокой печати, стереотипное оборудование, травильное, копировальное, репродукционное (фотоаппараты), отделочное | 44801 | 1,74 | 1,11 | 0,63 |
| Машины плоскопечатные с ручным и автоматическим накладом, бумагорезальные (1 и 3 ножевые), листорезальные, ниткошвейные, книговставочные, листопотборочные, вкладочно-проволокошвейные, вкладочно-швейно-резальные, блокообрабатывающие крышкоделательные, для покрытья книг легкой обложкой | 44802 | 1,87 | 1,19 | 0,68 |
| Средства копирования и оперативного размножения документов | 44804 | 1,79 | 1,15 | 0,64 |
| Машины и станки для обработки книжных блоков, тигельные, прессы печатно-позолотные | 44807 | 1,74 | 1,11 | 0,63 |
| Машины и оборудование легкой промышленности | 449 |  |  |  |
| Машины швейной промышленности |  |  |  |  |
| Машины швейные универсальные и специальные, полуавтоматы и автоматы; прессы пневматические, гладильные, утюжильные, механические с ножным и ручным приводом; аппараты для клеевого крепления деталей одежды, паровоздушные машины; осноровочные машины для резки лекал и окантовки лекал, перфорировочные, электрозакройные ручные с вертикальными и дисковыми консолями, прокаточные для форменных головных уборов, электроформы для головных уборов, настилочные, ленточные раскройные машины, разбраковочно-промерочные станки; машины для раскроя лазером; комплексно-механизированные линии | 44919 | 7,65 | 5,15 | 2,5 |
| Машины и оборудование других отраслей легкой промышленности |  |  |  |  |
| Машины и оборудование для производства нетканых материалов (вязально-прошивное, иглопробивное, клеевое оборудование и оборудование термоскрепления) | 44929 | 3,32 | 2,23 | 1,09 |
| Технологическое оборудование пищевой промышленности | 450 |  |  |  |
| Оборудование пивобезалкогольной, спиртовой, ликероводочной промышленности, первичного и вторичного виноделия | 45000 | 9,18 | 6,18 | 3,0 |
| Оборудование хлебопекарной и макаронной промышленности | 45005 | 5,94 | 3,98 | 1,96 |
| Оборудование мясной и молочной промышленности |  |  |  |  |
| Холодильно-компрессорное оборудование | 45104 | 6,81 | 4,34 | 2,47 |
| Машины и оборудование железнодорожного транспорта | 453 |  |  |  |
| Стенды, установки и специализированное оборудование для ремонта подвижного состава; механизмы для подъемки вагонов и смены их узлов; машины для окраски и сушки вагонов; машины, применяемые для ремонта электрооборудования вагонов; поточно-конвейерные линии для ремонта локомотивов и вагонов; моечные машины для обмывки и промывки подвижного состава и его деталей; оборудование пунктов технического осмотра вагонов; рельсосварочные агрегаты передвижные; установки для термической обработки сварных рельсовых стыков; станки для срезки грата | 45300 | 5,84 | 3,95 | 1,89 |
| Кантователи; установки для отмывки подвижного состава, рельсосварочные машины и др.. | 45303 | 6,38 4,59 3,6 | 4,28 3,08 2,41 | 2,1 1,51 1,19 |
| Машины и оборудование речного флота | 455 |  |  |  |
| Дноочистительные снаряды и водолазные краны | 45502 | 4,01 | 2,55 | 1,46 |
| Оборудование связи | 456 |  |  |  |
| Производственное оборудование междугородной телефонной связи |  |  |  |  |
| Вводное, вводно-испытательное и вводно-коммутационное оборудование | 45600 | 3,19 | 2,15 | 1,04 |
| Аппаратура усиления и уплотнения кабельных и воздушных линий; системы передачи полупроводниковые, импульсно-кодовой модуляции, ламповые; аппаратура преобразования, транзита и звукового вещания | 45601 | 2,16 | 1,46 | 0,7 |
| Аппаратура междугородной полуавтоматики и автоматики станции малой емкости (СП-МТС, АМТС-1, АВТС, АЗТС); коммутаторное и стативное оборудование междугородных телефонных станций типа МРУ и М-60 | 45602 | 3,19 | 2,15 | 1,04 |
| Аппаратура междугородных автоматических станций координатного и квазиэлектронного типа большой и средней емкости (АМТС-2, АМТС-3, АРМ-20, “Кварц”, Метаконта 10С) | 45603 | 2,93 | 1,97 | 0,96 |
| Аппаратура междугородних автоматических станций механоэлектронного и электронного типов (АМТС-13, АМТС-10) | 45604 | 3,08 | 1,96 | 1,12 |
| Аппаратура радиорелейных линий связи: СВЧ приемно-передающая, оконечная и аппаратура выделения радиорелейных станций, автоматики и управления, антенно-волноводный тракт, аппаратура типа “Контейнер” и др., приемно-передающие станции | 45605 | 2,42 | 1,63 | 0,79 |
| Производственное оборудование городской и сельской телефонной связи |  |  |  |  |
| Оборудование городских АТС декадно-шаговой и машинной системы, городских, сельских и учрежденческих АТС координатной и электронной систем (АТС-47, АТС-54, АТСК, ПСК-П, ПСК, АТСК-50/200, ЭАТС-200, АРЕ-11, А204П и др.); вводное и промежуточное оборудование всех систем, щиты переключений | 45606 | 3,19 | 2,15 | 1,04 |
| Оборудование сельских и учрежденческих АТС декадно-шаговой системы, городских, сельских и учрежденческих АТС квазиэлектронной системы типа УАТС-49, АТС-100/500М, ”Кварц”, “Квант”, “Исток”, “Апус” и др.; аппаратура цифровых и аналоговых систем передачи на соединительных линиях ГТС и цифровых систем передачи на линиях ГТС и СТС типа КРР, “Кама”, ИКМ, “Радан”, “Зона” и др.; | 45607 | 3,95 | 2,66 | 1,29 |
| Специализированное оборудование справочных телефонных узлов: оборудование справочных служб “09”, АСПС, автоинформаторы, оборудование СКИ-СПС, УППН; оборудование электронных справочных служб на базе использования средств вычислительной техники (видеотерминалов, ЭВМ, аппаратура службы времени и т, п,); аппаратура: для автоматизации и централизации технической эксплуатации ГТС и СТС, сбора, контроля, регистрации нагрузки, передачи аварийной сигнализации и др. (АПАС, АСТОА, АЦКТ, АККС, “Арна”, УОК-Ц, УОС-ПИ, АПКУ-К, КТС ЦТЭ СТС, “Скала”, “Садко”, СК НК, АПСЛВ, УКПНС); коммутаторы каналов, оборудование вычислительной техники АСУ ГТС и СТС |  | 4,46 | 3,0 | 1,46 |
| Оборудование сельских и учрежденческих АТС малой емкости (АТС-ВРС, АТС-10/40, УАТС-50/100, АТСК-40/80, ГУ-10, УПАТС-100/400); телефонные аппараты абонентские, абонентские ВЧ, установки АВУ; электронная приставка к устройству автоматического контроля (УАК) координатных АТС (ЭПК) с комплектом программ обработки кодограмм на ЭВМ | 45608 | 3,95 | 2,66 | 1,29 |
| Коммутаторное, стативное и прочее оборудование городских учрежденческих и СТС ручного обслуживания: коммутаторы ЦБ, МБ разной емкости, стативы линейных и шнуровых реле, комплекты соединительных линий для связи ЦБ с ЦБ, ЦБ с МБ, ЦБ с АТС | 45609 | 4,46** | 3,0 | 1,46 |
| Таксофоны междугородной, городской и сельской телефонной связи | 45610 | 12,83 | 8,17 | 4,66 |
| Аппаратура аналоговых систем передачи СТС (В-2, В-2-2, КНК, ВО-12Е, ТН-12Н, В-3, ВС-3 и др.. | 45611 | 4,46 | 3,0 | 1,46 |
| Усилительное транзитное и другое вспомогательное оборудование на соединительных линиях ГТС и СТС | 45612 | 2,93 | 1,96 | 0,97 |
| Производственное оборудование телеграфной связи |  |  |  |  |
| Вводно-коммутационное оборудование, телеграфные и факсимильные аппараты, ленточные и рулонные электромеханические аппараты, РТА-80/5 и др. | 45613 | 4,05 | 2,75 | 1,3 |
| Оконечные установки коммутации сообщений и устройства взаимодействия с сетями связи | 45615 | 3,20 | 2,04 | 1,16 |
| Каналообразующая аппаратура магистральной, зоновой, городской и сельской связи на транзисторах и интегральных микросхемах; технические средства коммутации каналов и коммутации сообщений электронного типа | 45616 | 1,15 | 0,77 | 0,38 |
| Технические средства коммутации каналов электромеханического типа | 45617 | 2,67 | 1,8 | 0,87 |
| Производственное оборудование радиосвязи, звукового и телевизионного вещания |  |  |  |  |
| Передающее оборудование радиосвязи, радиовещания и телевидения мощностью 1 кВт и более: передатчики радиовещания ДВ, СВ, КВ, передатчики телевизионные и радиосвязи, радиостанции УКВ ЧМ радиовещания, возбудители передатчиков, антенные коммутаторы и переключатели внутренней установки | 45618 | 2,42 | 1,63 | 0,79 |
| Передающее оборудование радиосвязи, радиовещания и телевидения мощностью менее 1 кВт, ретрансляторы телевизионные и радиовещания | 45619 | 2,3 | 1,55 | 0,75 |
| Приемно-передающие радиостанции стационарные (“Алтай” и др.); приемники радиовещания, телевизионные и видеоконтрольные устройства; микрофоны студийные | 45620 | 2,40 | 1,53 | 0,87 |
| Приемное оборудование радиосвязи, аппаратура многократного использования приемных антенн | 45621 | 1,89 | 1,29 | 0,6 |
| Промежуточное оборудование радиобюро, коммутационно-распределительных аппаратных, контрольно-корректировочные пункты, контрольные агрегаты, усилители, пульты, аппаратура дистанционного управления передатчиками, приемниками и другое оборудование радиостанций; магнитофоны студийные, радиоприемники всеволновые | 45623 | 2,01 | 1,28 | 0,73 |
| Оборудование проводного вещания: усилители транзисторные и ламповые, устройства передающие ТПВ с элементами подключения и обходными устройствами, аппаратура ТУ-ТК-ТС, входной и выходной коммутации и измерений, подачи программ, звукоусилительные установки, групповые радиоприемники ТПВ | 45624 | 3,83 | 2,58 | 1,25 |
| Оборудование аппаратно-студийного комплекса телевидения и радиовещания | 45625 | 2,01 | 1,28 | 0,73 |
| Сельскохозяйственные машины и оборудование | 457 |  |  |  |
| Машины для уборки и первичной обработки картофеля (копатели, транспортеры погрузочные и разгрузочные, сортировки, пункты первичной обработки картофеля, комбайны картофелеуборочные) | 45705 | 1,46 | - | 1,46 |
| Плуги общего назначения | 45717 | 1,46 | - | 1,46 |
| Плуги кустарниково-болотные, лесные, конные и для горных склонов | 45718 | 1,46 | - | 1,46 |
| Культиваторы тракторные для сплошной обработки почвы (лаповые, штанговые, ротационные и фрезеры, рыхлители, плоскорезы и специальные всех –видов) | 45720 | 1,46 | - | 1,46 |
| Машины для поверхностной обработки почвы: |  |  |  |  |
| - лущильники лемешные и дисковые, бороны дисковые | 45721 | 1,46 | - | 1,46 |
| Машины для междурядной обработки почвы: |  |  |  |  |
| - культиваторы для сахарной свеклы, овощей сеянных, для кукурузы, подсолнечника, картофеля, капусты, томатов, прореживатели; | 45724 | 1,46 | - | 1,46 |
| - культиваторы фрезерные, мотыги, машины и приспособления для обработки приствольных полос и профилирования комбинированные и универсальные | 45725 | 1,46 | - | 1,46 |
| Сеялки тракторные зернотуковые | 45727 | 1,46 | - | 1,46 |
| Машины для внесения удобрений, защиты растений, зерна и семян (опрыскиватели, опыливатели, протравливатели, фулинаторы, разбрасыватели, смесители, аппараты аэрозольные и для базальной обработки деревьев) | 45731 | 1,46 | - | 1,46 |
| Загрузчики, погрузчики и разгрузчики сельскохозяйственные | 45736 | 1,46 | - | 1,46 |
| Средства транспортные специальные сельскохозяйственного назначения (прицепы, полуприцепы, шасси, самоходные, платформы, кузова, тележки, дороги подвесные) | 45738 | 0,12 | 0,12 | - |
| Оборудование вспомогательное, погрузочно-разгрузочное, транспортное, приспособления и инвентарь для почвообработки, посева, посадки, ухода, уборки всех видов культур | 45740 | 1,46 | - | 1,46 |
| Машины и оборудование для животноводства и кормопроизводства |  |  |  |  |
| Комбайны силосоуборочные прицепные, косилки, измельчители, подборщики-копнители, копновозы, агрегаты для приготовления травяной муки, гранулирования и брикетирования кормов | 45741 | 1,46 | - | 1,46 |
| Прочие машины и оборудование для сельского хозяйства |  |  |  |  |
| Машины дождевальные кругового типа с гидроприводом (типа “Фрегат”) | 45763 | 1,46 | - | 1,46 |
| Оборудование торговли и общественного питания | 458 |  |  |  |
| Холодильное оборудование | 45800 | 4,59 | 2,94 | 1,65 |
| Тепловое оборудование торговли и общественного питания | 45801 | 3,7 | 2,37 | 1,33 |
| - оборудование механическое для плодоовощных баз; | 45802 | 3,2 | 2,05 | 1,15 |
| - кипятильники непрерывного действия |  | 5,49 | 3,51 | 1,98 |
| Машины для переработки мяса, овощей, фруктов (автоматические и полуавтоматические) | 45803 | 3,34 | 2,13 | 1,21 |
| Прочее торгово-технологическое оборудование | 45804 | 4,09 | 2,62 | 1,47 |
| Специализированное оборудование киностудий, кинокопировальных фабрик и киносети | 459 |  |  |  |
| Специализированное оборудование киностудий |  |  |  |  |
| Киносъемочное оборудование всех видов | 45900 | 1,87 | 1,2 | 0,67 |
| Аппаратура стационарная для записи, воспроизведения и копирования магнитных фонограмм, звукооператорские пульты | 45901 | 2,94 | 1,87 | 1,07 |
| Аппаратура передвижная для записи, воспроизведения и копирования магнитных фонограмм, аппаратура электроакустическая | 45902 | 2,81 | 1,8 | 1,01 |
| Кинокопировальные аппараты, | 45909 | 2,54 | 1,63 | 0,91 |
| проявочные машины, |  | 9,27 | 5,93 | 3,34 |
| прочее специализированное оборудование |  | 4,45 | 2,85 | 1,6 |
| Машины и оборудование медицинской и микробиологической промышленности | 460 |  |  |  |
| Машины и оборудование для ампулирования инъекционных растворов, разлива и укупорки жидких медикаментов, дражирования, лакировки таблеток и драже, изготовление таблетосмесей, фасовки и упаковки таблеток, драже и твердых желатиновых капсул, лейкопластырей, перевязочных средств, нанесения реквизита на конвалюты и печатных этикеток на флаконах и ампулах, производства желатиновых капсул, линиментов, глобулей, оборудование и аппараты химико-фармацевтического, фитохимического и витаминного производства, стерилизационное и дезинфекционное оборудование | 46000 | 2,94 | 1,87 | 1,07 |
| Машины и оборудование для производства очковой оптики, изготовление ампул, пенициллиновых и инсулиновых флаконов, стоматологического инструмента и инъекционных игл; прессы для изготовления таблеток | 46001 | 4,28 | 2,73 | 1,55 |
| Ферментационные оборудование с механическим перемешиванием в производстве БВК | 46004 | 4,94 | 3,15 | 1,79 |
| Центробежные сепараторы, испарители стальные футерованные | 46006 | 4,94 | 3,15 | 1,79 |
| Сушильные установки | 46007 | 4,94 | 3,15 | 1,79 |
| Оснащение аптек |  |  |  |  |
| Мебель аптечная специальная (оборудование) | 46009 | - | - | - |
| Дистилляционно-стерилизационное оборудование | 46010 | 2,94 | 1,87 | 1,07 |
| Аппараты, приборы, средства малой механизации | 46011 | 3,81 | 2,44 | 1,37 |
| Прочий специальный инвентарь | 46012 | 4,94 | 3,15 | 1,79 |
| Другие виды специализированных рабочих машин и оборудования | 461 |  |  |  |
| Сливо-наливные средства |  |  |  |  |
| Устройства для слива –налива нефтепродуктов в ж. д. цистерны | 46110 | 2,26 | - | 2,26 |
| Установки автоматизированного налива, светлых нефтепродуктов в автоцистерны, танкеры, малогабаритные и контейнерные автозаправочные станции | 46111 | 6,89 | 4,41 | 2,48 |
| Установка для электроподогрева вязких нефтепродуктов в раздаточных резервуарах регенерационные для очистки всех видов нефтепродуктов | 46112 | - | - | - |
| Специализированные ремонтно-технологические машины и оборудование ремонтных предприятий: демонтажные и монтажные линии, комплекты оборудования и др. | 46113 | 4,09 | 2,62 | 1,47 |
| Стенды и приспособления контрольно-испытательные для обкатки, регулировки и испытания машин, узлов и агрегатов при сборке и ремонте | 46114 | 5,21 | 3,32 | 1,89 |
| Машины, агрегаты и установки окрасочные и моечные самоходные | 46115 | 5,62 | 3,6 | 2,02 |
| Оборудование для механических испытаний аппаратуры (вибростенды, ударные стенды и др.) | 46118 | 3,08 | 1,98 | 1,1 |
| Измерительные и регулирующие приборы и устройства и лабораторное оборудование | 470 |  |  |  |
| Контрольно-измерительная, проверочная и испытательная аппаратура связи, сигнализации и блокировки стационарная | 47000 | 2,3 | 1,55 | 0,75 |
| Контрольно-измерительная, проверочная и испытательная аппаратура связи, сигнализации и блокировки переносная | 47001 | 2,17 | 1,46 | 0,71 |
| Оборудование автоблокировки (в том числе путевые устройства автоматической локомотивной сигнализации), автостопов точечного типа, диспетчерского контроля движения поездов, переездной сигнализации, автошлагбаумов, переносной автоблокировки | 47002 | 2,93 | 1,97 | 0,96 |
| Полуавтоматическая блокировка | 47003 | 1,66 | 1,12 | 0,54 |
| Автоматическая локомотивная сигнализация | 47004 | 3,96 | 2,66 | 1,3 |
| Электрожезловая сигнализация | 47005 | 7,11 | 4,81 | 2,3 |
| Независимодействующая сигнализация | 47006 | 1,78 | 1,2 | 0,58 |
| Электрическая централизация стрелок и сигналов | 47007 | 2,79 | 1,89 | 0,9 |
| Комплексы оборудования центральных диспетчерских и оперативных пунктов | 47008 | 2,04 | 1,37 | 0,67 |
| Механическая централизация стрелок и сигналов | 47009 | 2,79 | 1,89 | 0,9 |
| Маршрутно-контрольные устройства | 47010 | 4,68 | 3,18 | 1,5 |
| Контрольно-кассовые аппараты | 47013 | 4,28 | 2,73 | 1,55 |
| Путеизмерительные тележки | 47014 | 16,47 | 11,07 | 5,4 |
| Дефектоскопы рельсовые передвижные, съемные | 47015 | 9,32 | 6,27 | 3,05 |
| Дефектоскопы для контроля деталей и узлов подвижного состава | 47016 | - |  |  |
| Горизонтальные и вертикальные глушители шума: |  |  |  |  |
| на выхлопе | 47017 | 13,41 | 9,01 | 4,4 |
| на всасывании | 47018 | 1,66 | 1,12 | 0,54 |
| Оборудование испытательных станций | 47019 | 4,85 | 3,26 | 1,59 |
| Измерительные лаборатории несамоходные | 47020 | 11,07 | 7,47 | 3,6 |
| Измерительные лаборатории самоходные |  | 11,97 | 8,07 | 3,9 |
| Вагоны-дефектоскопы магнитные и ультразвуковые | 47021 | 18,5 | 12,44 | 6,06 |
| Лабораторное оборудование, приборы и аппараты из стекла, кварца и фарфора (лаборатории стационарные и переносные) | 47023 | - | - | - |
| Измерительные приборы, аппаратура, устройства МГА, аппаратура рентгеновская, медицинская диагностическая | 47024 | 3,57 | 2,39 | 1,18 |
| Контрольно-измерительное и испытательное, сортировочное оборудование | 47026 | 3,19 | 2,15 | 1,04 |
| Авиационные тренажеры | 47027 | 1,31 | 0,88 | 0,43 |
| Аппаратура диспетчерского управления специальных видов связи и прочих средств автоматизации | 47030 | 1,88 | - | 1,88 |
| Приборы для определения температуры, расхода и скоростей в химической промышленности | 47031 | 10,17 | 6,87 | 3,3 |
| Радиоизмерительные и электроизмерительные приборы и устройства общего и специального назначения | 47032 | 2,3 | 1,55 | 0,75 |
| Геодезические приборы (астрономические универсалы, теодолиты, нивелиры, кипрегели и другие приборы, используемые на полевых работах) | 47033 | 1,28 | 0,86 | 0,42 |
| Радиогеодезические системы (светодальнометры, радиодальнометры и другие системы) | 47034 | 1,34 | 0,85 | 0,49 |
| Стереотопографические и фотограмметрические приборы (стереографы, стереопроекторы, стереокомпараторы, фототрансформаторы, фоторедукторы и другие приборы, используемые на камеральных работах) | 47035 | 1,34 | 0,85 | 0,49 |
| Приборы для контроля и регулирования технологических процессов (за исключением приборов температуры, радиоизотопных приборов) | 47036 | 3,19 | 2,15 | 1,04 |
| Приборы для измерения и регулирования температуры | 47037 | 1,53 | 1,03 | 0,5 |
| Весовое оборудование: |  |  |  |  |
| весы лабораторные | 47038 | 7,02 | 4,72 | 2,3 |
| весы платформенные | 47039 | 5,85 | 3,95 | 1,9 |
| Весы транспортные: | 47040 |  |  |  |
| - автомобильные |  | 2,1 | 1,4 | 0,7 |
| - вагонные |  | 1,6 | 1,03 | 0,57 |
| - вагонеточные |  | 2,7 | 1,73 | 0,97 |
| Весы и дозаторы специальные передвижные: |  |  |  |  |
| электровагон-весы (кроме электровагон-весов доменных цехов), электровесовые тележки и т.п., включая автоматические непрерывного и дискретного действия | 47042 | 2,16 | 1,46 | 0,7 |
| Весы подвесные монорельсовые | 47043 | 5,99 | 4,03 | 1,96 |
| Машины и приборы для определения механических свойств материалов | 47044 | 3,19 | 2,15 | 1,04 |
| Машины и приборы для измерения усилий и деформации | 47045 | 3,19 | 2,15 | 1,04 |
| Аппараты и приборы виброметрии | 47046 | 3,19 | 2,15 | 1,04 |
| Электронные средства контроля (в том числе приборы активного контроля) | 47048 | 3,19 | 2,15 | 1,04 |
| Приборы для измерения шероховатости, отклонения от формы и расположения поверхностей (профилемеры, кругломеры) | 47049 | 3,19 | 2,15 | 1,04 |
| Комплексы устройств телемеханики многофункциональные | 47051 | 3,19 | 2,15 | 1,04 |
| Щиты и пульты диспетчерские телемеханические, щиты и пульты для автоматических систем управления производственными процессами | 47052 | 3,19 | 2,15 | 1,04 |
| СКИП электроизмерительные | 47054 | 2,3 | 1,55 | 0,75 |
| Приборы поверочные и технологические для часовой промышленности | 47055 | 3,20 | 2,15 | 1,05 |
| Весы специальные технологические | 47056 | 2,09 | 1,47 | 0,62 |
| Секундомеры, хронометры, хронографы всех видов | 47057 | 1,34 | 0,85 | 0,49 |
| Вспомогательные приборы и аппараты для клинико-диагностических, санитарно-гигиенических бактериологических исследований общего назначения | 47058 | - |  |  |
| Приборы и аппаратура для лечения и наркоза, замещения функций органов и систем организма и др. | 47059 | 3,74 | 2,38 | 1,36 |
| Вычислительная техника | 480 |  |  |  |
| Машины и комплексы электронные цифровые вычислительные с программным управлением общего назначения, специализированные и управляющие на базе всех типов процессоров | 48000 | 2,56 | 1,72 | 0,84 |
| Аналоговые и клавишные электронные вычислительные машины | 48001 | 1,33 | 0,85 | 0,48 |
| Перфорационные и клавишные электромеханические вычислительные машины | 48002 | 5,1 | 3,43 | 1,67 |
| Устройства периферийные вычислительных комплексов и электронных машин | 48003 | 2,56 | 1,72 | 0,84 |
| Микро-ЭВМ и процессоры унифицированные | 48004 | 2,56 | 1,72 | 0,84 |
| ЭВМ (ДВК) персональные компьютеры ВК 0010 “Агат” | 48005 | 2,56 | 1,72 | 0,84 |
| Устройства программного управления | 48006 | 2,56 | 1,72 | 0,84 |
| Командо-аппараты для различных видов оборудования и линии | 48007 | 2,56 | 1,72 | 0,84 |
| Системы программного управления для всех типов технологического оборудования и гибких автоматизированных систем | 48008 | 2,56 | 1,72 | 0,84 |
| Персональные компьютеры |  | 0,84 |  |  |
| Аналого-цифровые вычислительные комплексы и системы | 48009 | 2,56 | 1,72 | 0,84 |
| Комплексы автоматизированных рабочих мест для конструкторских и технологических работ | 48010 | 2,56 | 1,72 | 0,84 |
| ПРОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 49 |  |  |  |
| Машины и оборудование коммунального хозяйства | 490 |  |  |  |
| Дробилки, грабли механические, решетки, шиберы | 49000 | 18,63 | 12,53 | 6,1 |
| Задвижки на насосных станциях; затворы щитовые, шандорные, шиберные |  | 1,66 | 1,12 | 0,54 |
| Насосы для канализационных отстойников | 49001 | 0,64 | 0,43 | 0,21 |
| Центрифуги, вакуум-фильтры, микро-фильтры, фильтр-прессы ленточные для обезвоживания осадка | 49005 | 7,4 | 4,96 | 2,44 |
| Стиральные машины; стиральные карусельные установки; сушильные барабаны; прессы для глажения белья; центрифуги; комбинированные машины для стирки, отжима и сушки белья, машины для химической чистки и крашения одежды; паровоздушные камеры; адсорбционные установки; пятновыводные станки | 49008 | 7,91* | 5,32 | 2,59 |
| Сушильно-гладильные машины; вакуум-катки; водоумягчительные установки; подъемники для белья; устройства для приготовления моющих растворов; автоматизированные склады для чистого и грязного белья | 49010 | 4,46* | 3,0 | 1,46 |
| Фильтры кварцевые и катионовые | 49013 | 6,26 | 4,21 | 2,05 |
| Дозаторы реагентов | 49014 | 17,1 | 11,5 | 5,6 |
| Бактерицидные установки | 49015 | 3,59 | 2,3 | 1,29 |
| Поливочно-моечные машины и прицепное поливочно-моечное оборудование; снегоочистители всех типов и снегоочистительное оборудование; вакуумные машины; ассенизационные машины и прицепные ассенизационные цистерны; специальное оборудование мусоровозов (кузова и механизмы) | 49016 | 4,8 | 3,67 | 1,13 |
| Пескоразбрасыватели, подметально-уборочные машины; снегопогрузчики; тротуароуборочные машины со специальным оборудованием; илососные машины для очистки колодцев ливневой канализации | 49017 | 4,8 | 3,67 | 1,13 |
| Контейнеры и металлические сборники для бытового мусора | 49019 | 12,51 | 8,41 | 4,1 |
| Оборудование газорегуляторных пунктов в комплекте | 49020 | 0,77 | 0,52 | 0,25 |
| Шкафные установки баллонов сжиженного газа | 49021 | 1,92 | 1,29 | 0,63 |
| Напольные бытовые электроплиты | 49023 | 1,53 | 0,98 | 0,55 |
| Полотерные машины | 49025 | 5,62 | 3,58 | 2,04 |
| Газонокосилки средней производительности; навесное фрезерное оборудование; машины для обработки бровки газонов | 49026 | - | - | - |
| Газонокосилки высокой производительности; агрегаты для обработки почвы и внесения минеральных удобрений; машины для протравления луковиц | 49027 | 1,46 | - | 1,46 |
| Аэраторы; машины для посадки луковиц; тележки для цветов; прицепы поливочно-моечные к универсальной машине; автоопрыскиватель | 49029 | - | - | - |
| Спортивное оборудование | 491 |  |  |  |
| Оборудование легкоатлетическое, гимнастическое, для бокса, борьбы, тяжёлой атлетики и других видов спорта | 49100 | 5,74 | 3,67 | 2,07 |
| Контрольно-измерительные приборы | 49104 | 2,40 | 1,53 | 0,87 |
| Медико-биологическое оборудование и аппаратура медицинского контроля в различных видах спорта | 49111 | 5,35 | 3,41 | 1,94 |
| Другие виды прочих машин и оборудования | 493 |  |  |  |
| Автоматические камеры хранения багажа, справочные установки, распределители мест на поезда, указатели отправления поездов, электрокомпостеры, штемпели многокареточные | 49300 | 4,41 | 2,81 | 1,6 |
| Музыкальные инструменты: |  |  |  |  |
| пианино, рояли, арфы; | 49301 | 3,08 | 1,96 | 1,12 |
| органы; | 49302 | - |  |  |
| духовые, ударные, струнные и др. | 49303 | - |  |  |
| ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | 5 |  |  |  |
| Железнодорожный подвижной состав | 500 |  |  |  |
| Электровозы постоянного тока | 50000 | 8,5 | 6,2 | 2,3 |
| Электровозы переменного тока |  | 9,2 | 6,7 | 2,5 |
| Тепловозы магистральные | 50001 | 7,9 | 5,8 | 2,1 |
| Дизель-поезда |  | 8,5 | 6,2 | 2,3 |
| Автомотрисы |  | 8,7 | 6,4 | 2,3 |
| Паровозы и тендеры |  | 6,84 | 5,0 | 1,84 |
| Тепловозы маневровые и промышленные: |  |  |  |  |
| с электрической передачей | 50002 | 4,65 | 3,4 | 1,25 |
| с гидравлической передачей: |  |  |  |  |
| - мощностью 550 кВт и выше | 50003 | 4,9 | 3,6 | 1,3 |
| - мощностью менее 550 кВт | 50004 | 4,9 | 3,6 | 1,3 |
| Вагоны грузовые крытые универсальные | 50007 | 4,51 | 3,02 | 1,49 |
| Платформы универсальные |  | 3,42 | 2,29 | 1,13 |
| Цистерны нефтебензиновые |  | 2,74 | 1,84 | 0,9 |
| Транспортеры | 50009 | 2,7 | 2,0 | 0,7 |
| Цистерны кислотные; цистерны для улучшенной серной кислоты | 50011 | 3,29 | 2,22 | 1,07 |
| Морской флот | 501 |  |  |  |
| Буксиры морские | 50117 | 4,16 | 2,8 | 1,36 |
| Служебно-разъездные катера, лоцманские боты и суда | 50138 | 3,28 | 2,2 | 1,08 |
| Плавпричалы, плавучие емкости, понтоны | 50139 | 2,3 | 1,7 | 0,6 |
| Речной флот | 502 |  |  |  |
| Буксирные и служебно-вспомогательные суда мощностью: |  |  |  |  |
| более 515 кВт | 50200 | 3,69 | 2,7 | 0,99 |
| 221-515 кВт | 50201 | 5,2 | 3,8 | 1,4 |
| до 221 кВт | 50202 | 10,1 | 7,4 | 2,7 |
| Сухогрузные теплоходы внутреннего плавания: |  |  |  |  |
| универсального назначения грузоподъемностью более 700 т | 50204 | 3,15 | 2,3 | 0,85 |
| универсального назначения грузоподъемностью до 700 т | 50205 | 5,3 | 3,9 | 1,4 |
| Наливные теплоходы внутреннего плавания: |  |  |  |  |
| грузоподъемностью более 3000 т | 50207 | 2,6 | 1,9 | 0,7 |
| грузоподъемностью более 500 до 3000 т | 50208 | 3,8 | 2,8 | 1,0 |
| грузоподъемностью до 500 т | 50209 | 4,0 | 2,9 | 1,1 |
| Грузовые теплоходы смешанного плавания | 50210 | 2,87 | 2,1 | 0,77 |
| Грузопассажирские суда: |  |  |  |  |
| мощностью 443 кВт и более | 50212 | 3,28 | 2,4 | 0,88 |
| мощностью от 221 до 442 кВт | 50213 | 4,9 | 3,6 | 1,3 |
| мощностью до 220 кВт | 50214 | 7,1 | 5,2 | 1,9 |
| Суда на подводных крыльях | 50215 | 8,6 | 6,3 | 2,3 |
| Суда на воздушной подушке, глиссирующие суда | 50216 | 8,6 | 6,3 | 2,3 |
| Сухогрузные баржи: |  |  |  |  |
| грузоподъемностью более 1000 т | 50217 | 2,3 | 1,7 | 0,6 |
| грузоподъемностью более 300 до 1000 т | 50218 | 2,7 | 2,0 | 0,7 |
| грузоподъемностью до 300 т | 50219 | 5,2 | 3,8 | 1,4 |
| Наливные баржи: |  |  |  |  |
| грузоподъемностью более 1000 т | 50220 | 3,69 | 2,7 | 0,99 |
| грузоподъемностью до 1000 т | 50221 | 4,65 | 3,4 | 1,25 |
| Дебаркадеры, брандвахты и понтоны: |  |  |  |  |
| металлические | 50222 | 2,87 | 2,1 | 0,77 |
| железобетонные | 50223 | 2,7 | 2,0 | 0,7 |
| Лодки моторные и весельные: |  |  |  |  |
| металлические и пластмассовые | 50224 | 9,6 | 7,0 | 2,6 |
| деревянные | 50225 | 5,5 | 4,0 | 1,5 |
| Лесосплавный флот |  |  |  |  |
| Плавающие агрегаты для работы в западнях и на путях сплава | 50226 | 6,12 | 4,32 | 1,8 |
| Подвижной состав автомобильного транспорта | 504 |  |  |  |
| Транспортные автомобили, прицепы и полуприцепы |  |  |  |  |
| Автомобили грузоподъемностью: |  |  |  |  |
| до 0,5 т | 50400 | 0,62 | - | 0,62 |
| более 0,5 до 2 т | 50401 | 0,61 | 0,45 | 0,16 |
| более 2 т | 50402 | 0,27 | 0,2 | 0,07 |
| Автомобили грузоподъемностью более 2 т. с ресурсом до капитального ремонта более 200 до 250 тыс. км.. | 50403 | 0,27 | 0,2 | 0,07 |
| Автомобили грузоподъемностью более 2 т. с ресурсом до капитального ремонта более 250 до 350 тыс. км.. | 50404 | 0,27 | 0,2 | 0,07 |
| Автомобили грузоподъемностью более 2 т. с ресурсом до капитального ремонта более 350 до 400 тыс. км.. | 50405 | 0,27 | 0,2 | 0,07 |
| Карьерные автомобили-самосвалы грузоподъемностью: |  |  |  |  |
| - от 27 до 50 т | 50406 | 0,68 | 0,46 | 0,22 |
| Прицепы и полуприцепы грузоподъемностью: |  |  |  |  |
| - до 8 т | 50410 | 0,18 | 0,13 | 0,05 |
| - более 8 т | 50411 | 0,18 | 0,13 | 0,05 |
| - прицепы самосвальные | 50412 | 0,18 | 0,13 | 0,05 |
| Прицепы и полуприцепы – тяжеловозы (ЧМЗАП) грузоподъемностью: |  |  |  |  |
| - до 100 т; | 50413 | 0,18 | 0,13 | 0,05 |
| - более 100 т | 50414 |  |  |  |
| Легковые автомобили |  |  |  |  |
| Автомобили особо малого класса (с рабочим объемом двигателя до 1,2 л) | 50415 | 1,05 | 0,77 | 0,28 |
| Автомобили малого класса (с рабочим объемом двигателя более 1,2 л до 1,8 л): |  |  |  |  |
| общего назначения | 50416 | 0,49 | 0,36 | 0,13 |
| Автомобили среднего класса (с рабочим объемом двигателя более 1,8 л до 3,5 л): |  |  |  |  |
| общего назначения | 50418 | 0,25 | 0,18 | 0,07 |
| Автобусы |  |  |  |  |
| Автобусы особо малого класса (длиной до 5 м): |  |  |  |  |
| общего назначения | 50420 | 0,27 | 0,2 | 0,07 |
| Автобусы малого класса (длиной до 7,5 м): |  |  |  |  |
| - транспорта общего пользования; | 50422 | 0,39 | 0,29 | 0,1 |
| - ведомственного транспорта | 50423 | 0,4 | 0,29 | 0,11 |
| Автобусы среднего и большого классов (длиной более 8 м): |  |  |  |  |
| ведомственного транспорта | 50425 | 0,27 | 0,2 | 0,07 |
| Специальные автомобили (санитарные, ветеринарные, пожарные, аварийные, мастерские, автолавки и т. д.): |  |  |  |  |
| на шасси грузовых автомобилей | 50426 | 8,9 | 6,5 | 2,4 |
| на шасси легковых автомобилей и автобусов | 50427 | 8,9 | 6,5 | 2,4 |
| Спецтягачи кортовые | 50428 | 0,29 | 0,22 | 0,07 |
| Производственный транспорт | 505 |  |  |  |
| Вагоны узкой колеи крытые, платформы, вагоны-сцепы узкой колеи | 50500 | 6,84 | 5,0 | 1,84 |
| Транспортеры, цистерны узкой колеи | 50501 | 6,84 | 5,0 | 1,84 |
| Полувагоны торфовозочные узкой колеи | 50502 | 6,84 | 5,0 | 1,84 |
| Грузопассажирские тепловозы и пассажирские вагоны узкой колеи | 50503 | 10,9 | 8,0 | 2,9 |
| Паровозы узкой колеи |  | 15,05 | 11,0 | 4,05 |
| Мотовозы, автодрезины, погрузочно-разгрузочные летучки | 50504 | 13,95 | 10,2 | 3,75 |
| Съемные и транспортные дрезины | 50505 | 17,8 | 13,0 | 4,8 |
| Электротягачи, электрокары, вагонетки, тележки почтовые, багажные, путевые и др. |  | 5,6 | 4,1 | 1,5 |
| Электровозы и тяговые агрегаты для промышленности | 50507 | 5,6 | 4,1 | 1,5 |
| Аэросани “Амфибия” | 50510 | 9,8 | 7,2 | 2,6 |
| Мотоциклы, мотороллеры, мопеды | 50511 | 3,27 | 2,2 | 1,07 |
| Трубопроводный магистральный транспорт | 506 |  |  |  |
| Магистральные газопроводы и нефтепродуктопроводы, трубопроводы транспортные с компенсаторами линейными, воздуховодами, водогрязесборниками, люками-лазами, люками ревизионными, воздухопроводы | 50600 | 0,82 | 0,6 | 0,22 |
| Машины моечные | 50606 | 5,71 | 4,2 | 1,51 |
| Коммунальный транспорт | 507 |  |  |  |
| Грузовой подвижной состав и вагоны специального назначения | 50702 | 6,84 | 5,0 | 1,84 |
| Вагоны широкой колеи для промышленности (технологические): |  |  |  |  |
| вагоны для перегрузки угля, торфа, технического угля | 50706 | 2,3 | 1,7 | 0,6 |
| ИНСТРУМЕНТ | 6 |  |  |  |
| Инструмент для обслуживания и ремонта железнодорожного пути |  |  |  |  |
| Бурильные и отбойные молотки, перфораторы и другой механический, пневматический и электрифицированный инструмент | 60000 | - | - | - |
| Краскопульты, пистолеты-распылители и вибраторы (кроме вибраторов специального применения стоимостью менее 100 рублей или сроком службы менее 1 года для гидротехнического строительства, для комплекса машин ДС, для укладки бетона при формировании железобетонных напорных труб) | 60001 | - | - | - |
| Прочий инструмент | 60002 | - | - | - |
| Гидравлические разгоночные приборы, рихтовщики, шуруповерты, костылезабивщики | 60003 | 5,74 | 4,2 | 1,54 |
| Рельсорудные, рельсосверлильные и рельсошлифовальные станки переносные | 60004 | 12,3 | 9,0 | 3,3 |
| Прочий путевой инструмент | 60005 | 5,3 | 3,9 | 1,4 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 7 |  |  |  |
| Контейнеры универсальные деревянные | 70000 | 13,27 | 9,7 | 3,57 |
| Прочий производственный и хозяйственный инвентарь |  | 6,1 | 4,5 | 1,6 |
| Контейнеры универсальные металлические (включая сейфы) | 70001 | 4,65 | 3,4 | 1,25 |
| Фоторепродукционные камеры, светокопировальные рамы | 70002 | 1,37 | 1,0 | 0,37 |
| Инвентарь гостиниц и хозяйственных организаций |  |  |  |  |
| Мебель (кроме мебели в гарнитурах) | 70003 | 0,37 | - | 0,37 |
| Мебель в гарнитурах, ковры, зеркала | 70004 | 0,37 | - | 0,37 |
| Электроарматура и электроприборы | 70005 | - | - | - |
| Ковровые дорожки, драпировки оконные и дверные, белье постельное и столовое гостиниц | 70006 | - | - | - |
| Картины в рамках | 70007 | - | - | - |
| Скульптуры бронзовые и мраморные | 70008 | - |  |  |
| Стеллажи стоечные | 70010 | - | - | - |
| Многолетние насаждения | 9 |  |  |  |
| Защитные и другие лесные насаждения степной (черноземной) зоны: |  |  |  |  |
| из дуба и хвойных пород; | 90000 |  |  |  |
| из других пород | 90001 | 1,0 | - | 1,0 |