ГОСТ 17561-84

УДК 001.4:621.315:006.354                                                                                          Группа Е00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ

Термины и определения

Magnetic amplifiers. Terms and definitions

МКС 01.040.29

ОКСТУ 3401

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 сентября 1984г. № 3378 дата введения установлена

01.01.86

ВЗАМЕН ГОСТ 17561-72

ПЕРЕИЗДАНИЕ 2005 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области магнитных усилителей.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещено.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на английском языке.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранные эквиваленты.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ВИДЫ МАГНИТНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ |
| 1. Магнитный усилитель Transductor | Устройство, состоящее из одного или нескольких магнитопроводов с обмотками, с помощью которого в электрической цепи, питаемой от источника переменного напряжения или тока, может изменяться ток или напряжение по величине, основанное на использовании явления насыщения ферромагнетика при действии постоянного подмагничивающего поля |
| 2. Магнитный усилитель с самоподмагничиванием Auto self-excited transductor | Магнитный усилитель, в котором подмагничивание достигается с помощью выпрямителей, соединенных последовательно с рабочей обмоткой каждого магнитопровода |
| 3. Магнитный усилитель с магнитной обратной связью | Магнитный усилитель с отдельными обмотками управления для цепей обратных связей |
| 4. Магнитный усилитель с электрической обратной связью | Магнитный усилитель с обмотками управления, общими для входных цепей и цепей обратных связей |
| 5. Магнитный усилитель с последовательным соединением рабочих обмоток Series transductor | Магнитный усилитель, в котором соответствующие рабочие обмотки магнитопроводов, принадлежащих одной фазе, соединены последовательно |
| 6. Магнитный усилитель с параллельным соединением рабочих обмоток Parallel transductor | Магнитный усилитель, в котором соответствующие рабочие обмотки магнитопроводов, принадлежащие одной фазе, соединены параллельно |
| 7. Магнитный усилитель с совмещенными обмотками Auto-transductor | Магнитный усилитель, в котором одни и те же обмотки используются в качестве рабочих обмоток и обмоток управления |
| 8. Магнитный усилитель с обратной связью по четным гармоникам тока | Магнитный усилитель, в котором обратная связь осуществляется однополупериодным выпрямлением четных гармоник тока |
| 9. Нереверсивный магнитный усилитель Non-reversible transductor | Магнитный усилитель, в котором изменение полярности входной величины не вызывает изменения полярности или фазы выходного напряжения и тока |
| 10. Реверсивный магнитный усилитель Reversible transductor | Магнитный усилитель, в котором изменение полярности входной величины вызывает изменение полярности или фазы выходного напряжения и тока |
| 11. Быстродействующий магнитный усилитель Half-cycle transductor | Магнитный усилитель, в котором время с момента изменения управляющей величины до момента соответствующего изменения управляемой величины составляет один полупериод |
| 12. Дроссельный магнитный усилитель | Магнитный усилитель, по рабочим обмоткам которого протекает переменный ток |
| 13. Обмотка подмагничивания магнитного усилителя Excitation winding of transductor | Обмотка магнитного усилителя, с помощью которой осуществляется подмагничивание |
| 14. Рабочая обмотка магнитного усилителя Power winding of transductor | Обмотка магнитного усилителя, по которой протекает рабочий ток |
| 15. Обмотка управления магнитного усилителя Control winding of transductor | Обмотка магнитного усилителя, с помощью которой от внешнего источника изменяется выходная величина |
| 16. Обмотка смещения магнитного усилителя Bias winding of transductor | Обмотка подмагничивания магнитного усилителя, с помощью которой устанавливается начальное значение выходной величины при нулевых значениях входных величин в цепях управления |
| 17. Обмотка обратной связи магнитного усилителя Self-excitation winding of transductor | Обмотка подмагничивания магнитного усилителя, с помощью которой осуществляется обратная связь |
| 18. Выпрямитель самоподмагничивания магнитного усилителя Auto self-excitation rectifier of transductor | Выпрямитель для самоподмагничивания, соединенный последовательно с рабочей обмоткой магнитного усилителя |
| СПОСОБЫ ПОДМАГНИЧИВАНИЯ МАГНИТНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ |
| 19. Подмагничивание магнитного усилителя Excitation of transductor | Действие тока обмоткой магнитного усилителя с целью изменения магнитного состояния магнитопровода |
| 20. Обратная связь магнитного усилителя Self-excitation of transductor | Подмагничивание магнитного усилителя в функции выходной величины |
| 21. Внешняя обратная связь магнитного усилителя Separate self-excitation of transductor | Обратная связь магнитного усилителя с помощью обмотки подмагничивания |
| 22. Внутренняя обратная связь магнитного усилителя Auto self-excitation of transductor; Self-saturation of transductor | Обратная связь магнитного усилителя с помощью рабочей обмотки |
| 23. Критическая обратная связь магнитного усилителя Critical self-excitation of transductor | Обратная связь магнитного усилителя, при которой имеет место бесконечно большая крутизна участка характеристики управления магнитного усилителя |
| 24. Идеальное самоподмагничивание магнитного усилителя Ideal self-excitation of transductor | Самоподмагничивание магнитного усилителя с магнитопроводами с бесконечно большой магнитной проницаемостью в ненасыщенном состоянии и идеальными выпрямителями самоподмагничивания, обеспечивающее критическую обратную связь |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ЦЕПИ МАГНИТНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ |
| 25. Выпрямительная схема магнитного усилителя Rectifier connection of an auto self-excited transductor | Схема магнитного усилителя с внутренней обратной связью, в которой рабочие обмотки каждого магнитопровода включены последовательно с выпрямителями плеч выпрямительной схемы |
| 26. Полная мостовая схема магнитного усилителя Complete bridge connection of an auto self-excited transductor | Выпрямительная схема магнитного усилителя с внутренней обратной связью, рабочие обмотки которого включены во все плечи мостовой выпрямительной схемы магнитного усилителя |
| 27. Неполная мостовая схема магнитного усилителя Incomplete bridge connection of an auto self-excited transductor | Выпрямительная схема магнитного усилителя, рабочие обмотки которого включены в половину плеч мостовой выпрямительной схемы |
| 28. Цепь управления магнитного усилителя Control circuit of transductor | Электрическая цепь магнитного усилителя, включающая в себя источник управляющего сигнала и обмотки управления |
| 29. Рабочая цепь магнитного усилителя | Электрическая цепь магнитного усилителя, включающая в себя источник переменного тока или напряжения, рабочие обмотки и нагрузку |
| 30. Входная цепь магнитного усилителя Input circuit of transductor | Цепь управления магнитного усилителя, питание которой производится от внешнего источника управляющего сигнала |
| 31. Цепь обратной связи магнитного усилителя Feedback circuit of transductor | Цепь управления магнитного усилителя, ток которой зависит от выходного тока или напряжения |
| 32. Цепь смешения магнитного усилителя Bias circuit of transductor | Цепь управления магнитного усилителя, с помощью которой устанавливается начальное значение выходной величины при нулевых значениях входных величин в цепях управления без внешних и внутренних обратных связей |
| ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ |
| 33. Напряжение нагрузки магнитного усилителя Load voltage of transductor; Output voltage of transductor | - |
| 34. Напряжение питания магнитного усилителя Supply voltage of transductor | Напряжение источника питания рабочей обмотки магнитного усилителя |
| 35. Напряжение управления магнитного усилителя Control voltage of transductor | Напряжение на входных зажимах цепи управления магнитного усилителя |
| 36. Рабочее напряжение магнитного усилителя | Напряжение на рабочей обмотке магнитного усилителя |
| 37. Падение напряжения на магнитном усилителе Absorbed voltage of transductor | Напряжение на магнитном усилителе в последовательной цепи, состоящей из источника, нагрузки и усилителя |
| 38. Рабочий ток магнитного усилителя | - |
| 39. Ток управления магнитного усилителя Control current of transductor | - |
| 40. Номинальный ток управления магнитного усилителя Rated control current of transductor | Ток управления магнитного усилителя, необходимый для создания номинального перепада выходной величины, установленного для данного вида магнитных усилителей, при номинальных значениях напряжения и частоты напряжения питания, напряжения нагрузки магнитного усилителя |
| 41. Характеристика управления магнитного усилителя Static characteristic of transductor; Transfer curve of transductor | Зависимость между выходной и входной величинами в установившемся режиме магнитного усилителя |
| 42. Точка номинального выхода характеристики управления магнитного усилителя Rated static characteristic of transductor; Rated transfer curve of transductor | Точка характеристики управления магнитного усилителя при номинальных напряжении, частоте напряжения питания, напряжения нагрузки и установленном для данного усилителя сопротивлении цепи управления |
| 43. Точка минимального выхода характеристики управления магнитного усилителя | Точка характеристики управления магнитного усилителя, соответствующая минимально возможной выходной величине |
| 44. Точка максимального выхода характеристики управления магнитного усилителя | Точка характеристики управления магнитного усилителя, соответствующая максимально возможной выходной величине |
| 45. Крутизна характеристики управления магнитного усилителя | Отношение приращения выходной величины, установленного для данного вида магнитного усилителя, к соответствующему приращению входной величины |
| 46. Средняя крутизна характеристики управления магнитного усилителя | Отношение номинального приращения выходной величины, установленного для данного вида магнитных усилителей, к соответствующему приращению входной величины |
| 47. Максимальная средняя крутизна характеристики управления магнитного усилителя | Средняя крутизна в области, составляющей 10% от участка характеристики управления магнитного усилителя, ограниченного точками номинального и максимального выходов |
| 48. Линейный участок характеристики управления магнитного усилителя | Участок характеристики управления магнитного усилителя, ограниченный точками, в которых крутизна в два раза меньше максимальной средней крутизны |
| 49. Коэффициент усиления тока магнитного усилителя Current ratio of transductor; Current amplification of transductor | Отношение тока в нагрузке к соответствующему току управления в установившемся режиме работы магнитного усилителя |
| 50. Коэффициент усиления напряжения магнитного усилителя Voltage ratio of transductor; Voltage amplification of transductor | Отношение напряжения на нагрузке к соответствующему напряжению управления в установившемся режиме работы магнитного усилителя |
| 51. Коэффициент усиления мощности магнитного усилителя Power amplification of transductor | Отношение мощности в нагрузке к соответствующей мощности управления в установившемся режиме работы магнитного усилителя |
| 52. Коэффициент полезного действия рабочей цепи магнитного усилителя | Отношение номинальной активной мощности нагрузки магнитного усилителя к активной мощности, потребляемой от источника питания рабочей цепи |
| 53. Передаточное сопротивление магнитного усилителя | Отношение выходного напряжения магнитного усилителя к соответствующему установленному для данного вида магнитных усилителей току управления |
| 54. Постоянная времени магнитного усилителя Time constant of transductor | Время переходного процесса магнитного усилителя, за которое изменение выходной величины в нагрузке магнитного усилителя достигает 63% установившегося значения при скачкообразном изменении входной величины |
| 55. Суммарная постоянная времени магнитного усилителя Total time constant of transductor | Постоянная времени процесса изменения выходной величины магнитного усилителя при малом скачкообразном изменении напряжения управления магнитного усилителя |
| 56. Добавочная постоянная времени магнитного усилителя Residual time constant of transductor | Постоянная времени процесса изменения выходной величины магнитного усилителя при малом скачкообразном изменении тока управления магнитного усилителя |
| 57. Постоянная времени цепи управления магнитного усилителя Input time constant of transductor | Разность суммарной и добавочной постоянных времени |
| 58. Время реакции магнитного усилителя Response time of transductor | Время между скачкообразным изменением управляющей величины и моментом, когда соответствующее изменение выходной величины достигает своего установившегося значения |
| 59. Индуктивность насыщения магнитного усилителя Saturation inductance of transductor | Индуктивность рабочей обмотки, соответствующая изменениям потока в пределах насыщенного участка кривой намагничивания |
| 60. Реактивное сопротивление насыщения магнитного усилителя Saturation reactance of transductor | Реактивное сопротивление рабочей обмотки магнитного усилителя, соответствующее индуктивности насыщения магнитного усилителя при частоте напряжения источника питания переменного тока |
| 61. Добротность магнитного усилителя Figure of merit of transductor | Отношение коэффициента усиления мощности магнитного усилителя к постоянной времени цепи управления магнитного усилителя |
| 62. Относительная добротность магнитного усилителя | Отношение коэффициента усиления мощности магнитного усилителя к произведению частоты напряжения питания и постоянной времени магнитного усилителя |
| РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАГНИТНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ |
| 63. Режим свободного намагничивания магнитного усилителя Free current operation of transductor; Natural excitation of transductor | Режим работы магнитного усилителя с малым сопротивлением электрических цепей четным относительно частоты напряжения питания гармоникам тока |
| 64. Режим вынужденного намагничивания магнитного усилителя Constrained current operation of transductor; Forced excitation of transductor | Режим работы магнитного усилителя с большим сопротивлением электрических цепей четным относительно частоты напряжения питания гармоникам тока |
| 65. Релейный режим магнитного усилителя | Режим работы магнитного усилителя, в котором при плавном изменении тока управления магнитного усилителя происходит скачкообразное изменение рабочего тока магнитного усилителя |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| Время реакции магнитного усилителя | 58 |
| --- | --- |
| Выпрямитель магнитного усилителя самоподмагничивания | 18 |
| Добротность магнитного усилителя | 61 |
| Добротность магнитного усилителя относительная | 62 |
| Дроссельный магнитный усилитель | 12 |
| Индуктивность насыщения магнитного усилителя | 59 |
| Коэффициент полезного действия рабочей цепи магнитного усилителя | 52 |
| Коэффициент усиления мощности магнитного усилителя | 51 |
| Коэффициент усиления напряжения магнитного усилителя | 50 |
| Коэффициент усиления тока магнитного усилителя | 49 |
| Крутизна характеристики управления магнитного усилителя | 45 |
| Крутизна характеристики управления магнитного усилителя средняя | 46 |
| Крутизна характеристики управления магнитного усилителя средняя максимальная | 47 |
| Напряжение нагрузки магнитного усилителя | 33 |
| Напряжение магнитного усилителя питания | 34 |
| Напряжение магнитного усилителя рабочее | 36 |
| Напряжение магнитного усилителя управления | 35 |
| Обмотка магнитного усилителя обратной связи | 17 |
| Обмотка магнитного усилителя подмагничивания | 13 |
| Обмотка магнитного усилителя рабочая | 14 |
| Обмотка магнитного усилителя смещения | 16 |
| Обмотка магнитного усилителя управления | 15 |
| Падение напряжения на магнитном усилителе | 37 |
| Подмагничивание магнитного усилителя | 19 |
| Постоянная времени магнитного усилителя | 54 |
| Постоянная времени магнитного усилителя добавочная | 56 |
| Постоянная времени магнитного усилителя суммарная | 55 |
| Постоянная времени цепи управления магнитного усилителя | 57 |
| Режим магнитного усилителя вынужденного намагничивания | 64 |
| Режим магнитного усилителя релейный | 65 |
| Режим магнитного усилителя свободного намагничивания | 63 |
| Самоподмагничивание магнитного усилителя идеальное | 24 |
| Связь магнитного усилителя обратная | 20 |
| Связь магнитного усилителя обратная внешняя | 21 |
| Связь магнитного усилителя обратная внутренняя | 22 |
| Связь магнитного усилителя обратная критическая | 23 |
| Сопротивление магнитного усилителя передаточное | 53 |
| Сопротивление насыщения магнитного усилителя реактивное | 60 |
| Схема магнитного усилителя выпрямительная | 25 |
| Схема магнитного усилителя неполная мостовая | 27 |
| Схема магнитного усилителя полная мостовая | 26 |
| Ток магнитного усилителя рабочий | 38 |
| Ток магнитного усилителя управления | 39 |
| Ток магнитного усилителя управления номинальный | 40 |
| Точка максимального выхода характеристики управления магнитного усилителя | 44 |
| Точка минимального выхода характеристики управления магнитного усилителя | 43 |
| Точка номинального выхода характеристики управления магнитного усилителя | 42 |
| Усилитель магнитный | 1 |
| Усилитель магнитный быстродействующий | 11 |
| Усилитель магнитный нереверсивный | 9 |
| Усилитель магнитный реверсивный | 10 |
| Усилитель магнитный с магнитной обратной связью | 3 |
| Усилитель магнитный с обратной связью по четным гармоникам тока | 8 |
| Усилитель магнитный с параллельным соединением рабочих обмоток | 6 |
| Усилитель магнитный с последовательным соединением рабочих обмоток | 5 |
| Усилитель магнитный с самоподмагничиванием | 2 |
| Усилитель магнитный с совмещенными обмотками | 7 |
| Усилитель магнитный с электрической обратной связью | 4 |
| Характеристика управления магнитного усилителя | 41 |
| Характеристика управления магнитного усилителя линейный участок | 48 |
| Цепь магнитного усилителя входная | 30 |
| Цепь магнитного усилителя обратной связи | 31 |
| Цепь магнитного усилителя рабочая | 29 |
| Цепь магнитного усилителя смещения | 32 |
| Цепь магнитного усилителя управления | 28 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМИНОВ

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Absorbed voltage of transductor | 37 |
| --- | --- |
| Auto self-excitation of transductor | 22 |
| Auto self-excitation rectifier of transductor | 18 |
| Auto self-excited transductor | 2 |
| Auto-transductor | 7 |
| Bias circuit of transductor | 32 |
| Bias winding of transductor | 16 |
| Complete bridge connection of an auto self-excited transductor | 26 |
| Constrained current operation of transductor | 64 |
| Control circuit of transductor | 28 |
| Control current of transductor | 39 |
| Control voltage of transductor | 35 |
| Control winding of transductor | 15 |
| Critical self-excitation of transductor | 23 |
| Current amplification of transductor | 49 |
| Current ratio of transductor | 49 |
| Excitation of transductor | 19 |
| Excitation winding of transductor | 13 |
| Feedback circuit of transductor | 31 |
| Figure of merit of transductor | 61 |
| Forced excitation of transductor | 64 |
| Free current operation of transductor | 63 |
| Half-cycle transductor | 11 |
| Ideal self-excitation of transductor | 24 |
| Incomplete bridge connection of an auto self-excited transductor | 27 |
| Input circuit of transductor | 30 |
| Input time constant of transductor | 57 |
| Load voltage of transductor | 33 |
| Natural excitation of transductor | 63 |
| Non-reversible transductor | 9 |
| Output voltage of transductor | 33 |
| Parallel transductor | 6 |
| Power amplification of transductor | 51 |
| Power winding of transductor | 14 |
| Rated control current of transductor | 40 |
| Rated static characteristic of transductor | 42 |
| Rated transfer curve of transductor | 42 |
| Rectifier connection of an auto self-excited transductor | 25 |
| Residual time constant of transductor | 56 |
| Response time of transductor | 58 |
| Reversible transductor | 10 |
| Saturation inductance of transductor | 59 |
| Saturation reactance of transductor | 60 |
| Self-excitation of transductor | 20 |
| Self-excitation winding of transductor | 17 |
| Self-saturation of transductor | 22 |
| Separate self-excitation of transductor | 21 |
| Series transductor | 5 |
| Static characteristic of transductor | 41 |
| Supply voltage of transductor | 34 |
| Time constant of transductor | 54 |
| Total time constant of transductor | 55 |
| Transductor | 1 |
| Transfer curve of transductor | 41 |
| Voltage amplification of transductor | 50 |
| Voltage ratio of transductor | 50 |