НИИ строительной физики РААСН

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

Справочное пособие к СНиП 23-01-99*

УДК 69:551.58(035)

Авторы:

член-корреспондент РААСН В.К. Савин,

кандидаты технических наук М.И. Краснов, И.Л. Шубин, Н.Г. Волкова,

инженеры Д.А. Козина, В.П. Колесников

Справочное пособие по строительной климатологии служит руководством для проектирования планировки и застройки населенных мест. Оно используется при проектировании новых и реконструкции старых гражданских и производственных зданий и сооружений. Основные климатические данные приведены в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», издание 2003 г. В Пособие включены дополнительные сведения о климатических параметрах. В нем также содержится информация о параметрах наружного воздуха с учетом глобального изменения климата. Материалы, содержащиеся в пособии, изложены с позиции экономии энергии при строительстве и эксплуатации зданий.

Для проектных организаций, инженерно-технических работников строительных и научно-исследовательских организаций.

Введение

Климатология является наукой, которая занимается изучением нестационарных процессов и явлений, происходящих в атмосфере земной коры. В результате мы имеем дело с климатическими параметрами, изменяющимися в пространстве и во времени. К климатическим параметрам следует отнести температуру наружного воздуха, скорость его движения, давление, характеристики изменения водяного пара, количество осадков, солнечную радиацию и др. параметры. Климатология, как наука, необходима для решения целого ряда задач в различных отраслях народного хозяйства и, в частности, в строительстве.

Политика и экономика любого государства направлена на то, чтобы как можно меньше расходовать первичные невозобновляемые энергоресурсы (нефти, угля, газа и урана) при производстве товаров и услуг. В России строительная отрасль потребляет около 55-60 % всего добываемого топлива, идущего на внутренние нужды. В связи с этим она является ключевой отраслью и, следовательно, на первый план выходит строительная климатология, с которой начинается проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Строительная климатология служит для удовлетворения всех требований, предъявляемых в области строительства в части обеспечения различными расчетными метеорологическими параметрами, климатическими характеристиками, специфическим климатическим зонированием, климатическими паспортами населенных пунктов. Она является основой для проектирования градостроительных комплексов и планировки жилых массивов, для обеспечения комфортных энергоэффективных зданий, потребляющих в процессе строительства и эксплуатации минимальное количество энергии.

Климатические параметры являются также исходными данными для разработки и производства новых строительных материалов, изделий и конструкций. Материалы Пособия можно использовать при теплотехнических и физических расчетах строительных конструкций гражданских и производственных зданий. С его помощью для любого климатического района строительства определяют требуемый уровень теплозащиты ограждающих конструкций, рассчитывают системы отопления и вентиляции, теплопоступления и теплопотери, инсоляцию и световой режим зданий и сооружений различного назначения, а также ведут прочностные расчеты как отдельных элементов, так и здания или сооружения в целом.

Научно-исследовательский институт строительной физики функционирует 50 лет, и в нем всегда была лаборатория «Строительной климатологии». Наибольший вклад в основание и развитие строительной климатологии внесли М.А. Золотарев, А.И. Круглова, Г.К. Климова и М.И. Краснов — сотрудники института строительной физики. При написании Пособия использован опыт и наработки многолетних исследований и нормативных документов, выполненных в лаборатории «Строительной климатологии», НИИСФ в содружестве с другими организациями.

Пособие предназначено для инженерно-технических и научных сотрудников, занимающихся вопросами проектирования и эксплуатации зданий и сооружений, а также оно может быть использовано студентами и преподавателями при изучении курса «Строительная физика».

Глава 1

Методика расчета климатических параметров

1.1. Область применения

Исходными данными для проектирования и строительства гражданских и производственных зданий и сооружений являются климатические характеристики района строительства. Вместе с параметрами внутреннего микроклимата помещений они определяют конструктивное и эстетическое решение объекта строительства.

Внешние воздействия на объект строительства характеризуются параметрами светового, теплового и воздушного климата. Основные исходные данные для строительства и эксплуатации сосредоточены в документе СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» издания 2003 г. [1]. Дополнительные сведения можно найти в [2-4] и в настоящем Пособии, которое содержит дополнения и вспомогательные материалы.

Климатические параметры для строительного проектирования применяются при разработке генеральных планов городов, поселков, сельских населенных пунктов, при проектировании гражданских и производственных зданий и в частности при проектировании систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водо- и теплоснабжения, при разработке новых строительных материалов, изделий и конструкций.

Для расчета уровня теплозащиты (приведенного сопротивления теплопередаче) гражданских и производственных зданий применяются следующие климатические параметры:

— температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки и другие климатические параметры холодного периода года;

— при определении установочной мощности систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо учитывать температуры наиболее холодных суток, пятидневок, месяца, удельную энтальпию, скорость и направление ветра и влажность воздуха, климатические параметры теплого периода года;

— при нахождении максимальных теплопотерь, теплопотерь за отопительный период и за срок службы здания используются абсолютно минимальные температуры, параметры продолжительности и средней температуры отопительного периода, температуры наиболее холодных суток, пятидневки, месяца;

— для расчета теплопоступлений используется суммарная солнечная (прямая и рассеянная) радиация, падающая на поверхность под любым углом относительно к горизонту, параметры различных температур теплого периода года;

— при проектировании генеральных планов городов, поселков, сельских населенных пунктов необходимо учитывать климатические периоды теплого и холодного периодов года (скорость и направление ветра);

— для определения долговечности применяют параметры перехода температуры воздуха через ноль градусов Цельсия, осадки, температуры воздуха теплого и холодного периода, в том числе продолжительность температуры воздуха различной градации.

С использованием климатических параметров рассчитываются теплоустойчивость и пароизоляция ограждающих конструкций, а также определяется воздухопроницаемость материалов и зданий.

Главными основополагающими нормативными документами, которые обслуживает строительная климатология, являются:

— СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» [5];

— СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» [6];

— СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» [7];

— СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» [8];

— СНиП 2.08.01-89* «Жилые дома» [9];

— СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» [10];

— СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания [11];

— СНиП 2.10.03-83. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения [12];

— СНиП 2.11.02-87. Холодильники [13];

— СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения [14];

— СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия [15];

— СНиП 31-03-2001 Производственные здания [16];

— СНиП 23-02-2003. Защита от шума [17].

1.2. Методы расчета климатических параметров

1.2.1. Получение, обработка и представление климатической информации

1. Климатическая информация, на основе которой разрабатываются расчетные климатические параметры для строительства, представлена различными количественными показателями и содержится в разных источниках. Первичной метеорологической информацией являются данные наблюдений на метеорологических станциях. Часть станций являются реперными (вековыми). Информация о показателях солнечной радиации, температуры и влажности воздуха и других фиксируется в 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21 ч по московскому времени (до 1966 г. наблюдения проводили в 1, 7, 13, 19 ч по местному среднесолнечному времени). На отдельных метеостанциях самописцы отмечают ежечасные значения некоторых метеорологических элементов. Результаты наблюдений на метеорологических станциях сводят в таблицы специальной формы, которые являются опорными данными для разработки всей последующей климатической информации.

На основе данных этих таблиц за период наблюдений вычисляют средние суточные, месячные и годовые их значения, которые помещают в метеорологических ежемесячниках и ежегодниках, например, [18]. Данные опорных метеорологических таблиц, ежемесячников и ежегодников составляют первый уровень обработки. Эта информация является базовой для установления средних месячных значений многолетних величин метеорологических элементов за пятилетие (второй уровень обработки) и за весь период наблюдений (третий уровень обработки).

Четвертым уровнем обработки климатической информации является пространственное обобщение климатических данных в виде изолинейных карт, районирования территории, осреднения по территориально-экономическим районам. Для характеристики режима метеорологических элементов используются различные виды климатических показателей — отдельные метеорологические элементы и комплексные показатели и др.

2. Показателями отдельных метеорологических элементов являются: повторяемость различных значений элемента; накопленная повторяемость (обеспеченность); средние значения, крайние (максимальные и минимальные); показатели изменчивости и др.

3. Повторяемость есть отношение числа случаев со значениями метеорологического элемента, входящими в данную градацию (интервал), к общему числу членов ряда (в долях единицы или процентах). Повторяемость, полученную на основании длинного ряда наблюдений, называют вероятностью. Накопленная повторяемость характеризует частоту появления значений метеорологического элемента, превышающих (или не превышающих) заранее заданное значение. Ее получают последовательным суммированием относительных или средних абсолютных частот соответствующих интервалов в ряду статистического распределения. Суммарную повторяемость, полученную на основании данного ряда наблюдений, называют интегральной вероятностью или обеспеченностью.

В интересах строительства и эксплуатации зданий рекомендуется использовать для расчета многолетние средние нормы по температуре воздуха однородного периода наблюдений, например, с 1936 г.

Во-первых, с этого года начались систематические четырехсрочные наблюдения (1, 7, 13, 19 ч); во-вторых, период наблюдений с 1936 по 2000 г. (65 лет) характеризуется сравнительно устойчивым климатом.

Расчет интегральной вероятности P с использованием ранжированного климатического ряда, включающего полную совокупность наблюдений, производится по формуле:

P = m / n.                                                                (1.1)

В зависимости от общего числа членов ряда расчет P производится по формулам:

P = (m - 0,3) / (n + 0,4);

P = (m - 0,25) / (n + 0,5);

P = m / (n + 1),                                                             (1.2)

где m — порядковый номер членов климатического ряда; n — число членов ряда.

4. Среднее арифметическое значение метеорологического элемента представляет собой сумму значений членов ряда, деленную на их общее число.

Как дополнение к среднему значению вычисляют медиану и моду.

Медиана — значение срединного числа в ряду значений простого ранжирования статистического ряда. Медиану рекомендуется определять при асимметричных распределениях и при неточных крайних значениях метеорологического элемента.

Мода — наиболее часто встречающееся в данном метеорологическом ряду значение. Моду рекомендуется определять для резко асимметричных распределений, когда среднее арифметическое не является типичным значением элемента.

Крайние значения характеризуют те пределы, в которых заключены значения метеорологического элемента, отмеченные на данной станции за определенный период времени. Различают абсолютный максимум или минимум, среднее из максимальных или минимальных значений метеорологического элемента, а также максимум и минимум заданной обеспеченности.

Так как значения, близкие к абсолютным максимумам и минимумам, наблюдаются редко, то для получения представления о более вероятных низких и высоких значениях определяют средние из экстремальных значений. Эти значения могут встречаться ежегодно. Средние максимумы и минимумы вычисляются как многолетние средние значения ежедневных, ежемесячных или ежегодных максимумов и минимумов.

Наружные климатические параметры воздуха

Выбор расчетных наружных климатических параметров осуществляется на вероятностной основе. Вероятность и количественные значения предлагаемых климатических изменений приводятся в сравнение с нормой, за которую принимаются многолетние средние и экстремальные характеристики климатических параметров за определенный период. Знак и величина отклонения от климатической нормы даются в градациях ниже нормы, около нормы (норма), выше нормы. Вероятностный анализ расчетных наружных климатических параметров позволяет оценить число раз превышения параметров климата над расчетными значениями, общую продолжительность превышения параметров и продолжительность наибольшего отклонения.

Вероятностные характеристики отражают основные закономерности поведения климатического параметра и позволяют с большей надежностью судить обо всех возможных отклонениях, выбранных на основе обеспеченности расчетных значений внутренних условий в помещениях.

Для нормируемых климатических параметров при появлении температуры воздуха наиболее холодных суток 4 раза в 50 лет обеспеченность составляет 0,92. Основными нормируемыми показателями температуры воздуха являются: средние месячные температуры воздуха и производные от нее температуры воздуха наиболее холодной пятидневки различной обеспеченности.

1.2.2. Средняя месячная температура воздуха

Средняя многолетняя температура в справочно-нормативных документах рассчитана за период наблюдений до 1980 г., т.е. порядка 40 лет. В общей климатологии этот период считается достаточным для достоверной оценки устойчивых особенностей теплового режима.

Однако установленный критерий является справедливым для оценки устойчивого климатического фона, когда не наблюдается природных аномалий, отмечаемых в последние два десятилетия (1980-2000 гг.), особенно 1991-2000 гг. Изменения климата диктуют необходимость оценки влияния этого явления на расчетные строительно-климатические параметры. С этой целью в дополнение к имеющемуся периоду наблюдений до 1980 г. для ряда городов, расположенных в различных климатических районах, рассмотрен период до 2000 г.

Выборка средней месячной температуры воздуха за 20 лет (1981-2000 гг.) была проведена из метеорологических ежемесячников. Уточненная среднемесячная температура рассчитана по следующей методике.

Многолетняя средняя величина климатического параметра X определяется из наблюдений в разные периоды времени. Полученные расчетные данные за разные периоды наблюдений x1, x2, x3, … xn умножаются на число лет этих периодов p1, p2, p3, … pn, и суммы произведений xipi делятся на число лет в общем периоде наблюдений. Таким образом, получается среднее взвешенное арифметическое число климатического параметра x за период наблюдений p:

.                                           (1.3)

Расчет производился по 10 метеостанциям из представительных городов в различных экономических районах РФ. Результаты исследований позволяют судить об изменении климата в рассматриваемых регионах (табл. 1).

Таблица 1.1. Расчет средневзвешенной месячной температуры воздуха

| Средняя и взвешенная средняя ( за расчетный период | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Абакан |
| Средняя x1…x12 за период p1 = 53 года | -20,5 | -18,5 | -8,5 | 2,9 | 10,5 | 17,3 | 19,5 | 16,4 | 9,9 | 1,6 | -9,5 | -17,9 | 0,3 |
| Средняя x1…x12 за период p2 = 20 лет | -17,5 | -15,4 | -6,1 | 3,8 | 11,8 | 17,1 | 20,0 | 17,1 | 9,5 | 2,2 | -8,4 | -14,0 | 1,7 |
| Взвешенная средняя ( за период p = 73 года | -19,6 | -17,6 | -7,8 | 3,2 | 10,9 | 17,2 | 19,6 | 16,6 | 9,8 | 1,8 | -9,2 | -16,8 | 0,7 |
| Санкт-Петербург |
| Средняя x1…x12 за период p1 = 100 лет | -7,8 | -7,8 | -3,9 | 3,1 | 9,8 | 15,0 | 17,8 | 16,0 | 10,9 | 4,9 | -0,3 | -5,0 | 4,4 |
| Средняя x1…x12 за период p2 = 18 лет | -5,4 | -6,0 | -1,1 | 4,5 | 11,0 | 15,5 | 17,5 | 16,4 | 11,0 | 6,0 | -0,6 | -3,7 | 5,4 |
| Взвешенная средняя ( за период p = 118 лет | -7,4 | -7,5 | -3,5 | 3,3 | 10,0 | 15,1 | 17,8 | 16,1 | 10,9 | 5,1 | -0,3 | -4,8 | 4,6 |
| Волгоград |
| Средняя x1…x12 за период p1 = 21 год | -9,1 | -7,6 | -1,4 | 10,0 | 17,0 | 21,0 | 23,4 | 22,0 | 16,2 | 17,5 | 1,4 | -4,2 | 8,0 |
| Средняя x1…x12 за период p2 = 20 лет | -6,0 | -6,4 | -0,6 | 10,0 | 16,4 | 21,6 | 23,8 | 22,2 | 15,8 | 8,6 | -0,2 | -4,2 | 8,4 |
| Взвешенная средняя ( за период p = 41 г. | -7,6 | -7,0 | -1,0 | 10,0 | 16,7 | 21,3 | 23,6 | 22,1 | 16,0 | 8,0 | 0,6 | -4,2 | 8,2 |
| Ливны |
| Средняя x1…x12 за период p1 = 53 года | -10,0 | -9,4 | -4,1 | 5,6 | 13,5 | 17,3 | 19,2 | 17,8 | 12,2 | 5,2 | -0,9 | -6,3 | 5,0 |
| Средняя x1…x12 за период p2 = 20 лет | -6,4 | -7,2 | -2,4 | 7,2 | 14,0 | 17,9 | 19,2 | 17,7 | 12,2 | 6,0 | -1,8 | -5,6 | 5,9 |
| Взвешенная средняя ( за период p = 73 года | -9,0 | -8,8 | -3,6 | 6,1 | 13,6 | 17,5 | 19,1 | 17,8 | 12,2 | 5,5 | -1,1 | -6,1 | 5,3 |
| Казань |
| Средняя x1…x12 за период p1 = 56 лет | -13,5 | -13,1 | -6,5 | 3,7 | 12,4 | 17,0 | 19,1 | 17,5 | 11,2 | 3,4 | -3,8 | -10,4 | 3,1 |
| Средняя x1…x12 за период p2 = 20 лет | -11,2 | -10,8 | -4,9 | 4,6 | 13,0 | 18,2 | 19,4 | 17,0 | 11,2 | 4,6 | 4,8 | -9,0 | 3,9 |
| Взвешенная средняя ( за период p = 76 лет | -12,9 | -12,5 | -6,1 | 3,9 | 12,6 | 17,3 | 19,2 | 17,4 | 11,2 | 3,7 | -4,0 | -10,0 | 3,3 |
| Екатеринбург |
| Средняя x1…x12 за период p1 = 99 лет | -15,5 | -13,6 | -6,9 | 2,7 | 10,0 | 15,1 | 17,2 | 14,9 | 9,2 | 1,2 | -6,8 | -13,1 | 1,2 |
| Средняя x1…x12 за период p2 = 20 лет | -12,5 | -10,6 | -3,9 | 4,7 | 10,8 | 17,6 | 18,5 | 15,4 | 9,3 | 2,8 | -6,2 | -11,2 | 2,9 |
| Взвешенная средняя ( за период p = 119 лет | -15,1 | -13,2 | -6,4 | 3,0 | 10,1 | 15,5 | 17,4 | 15,0 | 9,2 | 1,4 | -6,7 | -12,8 | 1,4 |
| Москва |
| Средняя x1…x12 за период p1 = 100 лет | -10,2 | -9,2 | -4,3 | 4,4 | 11,9 | 16,0 | 18,1 | 16,3 | 10,7 | 4,3 | -1,9 | -7,3 | 4,1 |
| Средняя x1…x12 за период p2 = 20 лет | -6,6 | -6,4 | -1,1 | 6,8 | 13,3 | 17,4 | 18,7 | 16,7 | 11,0 | 5,5 | -2,5 | -5,6 | 5,6 |
| Взвешенная средняя ( за период p = 120 лет | -9,6 | -8,7 | -3,9 | 4,8 | 12,1 | 16,2 | 18,2 | 16,4 | 10,8 | 4,5 | -2,0 | -7,0 | 4,6 |
| Уфа |
| Средняя x1…x12 за период p1 = 39 лет | -14,9 | -13,7 | -6,7 | 4,4 | 13,3 | 17,3 | 18,9 | 16,8 | 11,1 | 2,8 | -5,1 | -11,2 | 2,8 |
| Взвешенная средняя ( за период p = 59 лет | -14,8 | -13,3 | -5,9 | 4,7 | 13,2 | 17,2 | 19,3 | 16,5 | 11,0 | 3,0 | -4,2 | -10,8 | 3,0 |
| Турий Рог |
| Средняя x1…x12 за период p1 = 53 года | -18,9 | -15,1 | -6,0 | 3,8 | 11,5 | 17,0 | 21,0 | 20,5 | 14,0 | 5,6 | -5,7 | -15,4 | 2,7 |
| Средняя x1…x12 за период p2 = 17 лет | -17,0 | -12,3 | -3,9 | 5,1 | 12,2 | 17,2 | 20,8 | 20,8 | 14,3 | 5,8 | -4,7 | -13,9 | 3,7 |
| Взвешенная средняя ( за период p = 70 лет | -18,4 | -14,4 | -5,5 | 4,1 | 11,7 | 17,1 | 20,9 | 20,6 | 14,1 | 5,7 | -5,5 | -15,0 | 3,0 |
| Находка |
| Средняя x1…x12 за период p1 = 50 лет | -11,9 | -8,9 | -2,3 | 4,6 | 9,7 | 13,4 | 18,0 | 19,8 | 15,3 | 8,2 | -0,9 | -8,8 | 4,7 |
| Средняя x1…x12 за период p2 = 20 лет | -10,0 | -6,3 | -0,5 | 5,6 | 10,4 | 13,1 | 17,8 | 20,7 | 16,4 | 9,1 | 0,1 | -7,1 | 5,8 |
| Взвешенная средняя ( за период p = 70 лет | -11,4 | -8,1 | -1,8 | 4,9 | 9,9 | 13,3 | 18,2 | 20,1 | 15,6 | 8,6 | -0,6 | -8,4 | 5,0 |

Нормируемые средняя температура и продолжительность отопительного периода рассчитываются по кривой годового хода температуры воздуха. Кривая строится по средним месячным температурам воздуха, имеющим обеспеченность, близкую к 0,5. С такой же обеспеченностью определяются нормируемые величины средней температуры и продолжительности отопительного периода.

1.2.3. Температуры наиболее холодной пятидневки различной обеспеченности

В основу расчета температуры воздуха наиболее холодной пятидневки положена методика СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Первичными метеорологическими данными для расчета температуры воздуха наиболее холодной пятидневки являются средние суточные значения температуры воздуха, выбираемые из метеорологических ежемесячников. Выборка данных и расчет производится по данным наблюдений за период в 30-50 лет. Выборка данных осуществляется из опорных метеорологических таблиц и метеорологических ежемесячников.

Средние температуры воздуха наиболее холодных пятидневок определяются как средние температуры воздуха наиболее холодных пятидневок из 8 зим за 50-летний период.

Данные выстраиваются в хронологический ряд и ранжируются в порядке убывания метеорологической величины (по абсолютному значению) с присвоением ей порядкового номера. Значения температур округляются до 0,5 °С с присвоением среднего порядкового номера. Искомая величина любой степени обеспеченности данного параметра определяется суммированием повторяемости в убывающем порядке.

На этой основе строятся интегральные кривые распределения температуры воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки на сетчатке асимметричной частоты по оси ординат — логарифмическая шкала температуры воздуха, по оси абсцисс — двойная логарифмическая шкала обеспеченности. Кривые строятся до обеспеченности 0,2 °С, с этих кривых снимается температура воздуха наиболее холодной пятидневки заданной обеспеченности.

Полученная спрямленная кривая распределения интегральной повторяемости температур воздуха может быть использована для определения температур воздуха различной обеспеченности. Значения температуры воздуха наиболее холодной пятидневки заданной обеспеченности определяются на данной интегральной кривой методом интерполяции.

Интегральные кривые распределения температуры воздуха наиболее холодной пятидневки для Москвы и Иркутска представлены на рис. 1.1, а для Нижнего Новгорода и Архангельска — на рис. 1.2.

Рис. 1.1. Интегральные кривые распределения температуры воздуха наиболее холодной пятидневки

Период наблюдений для Иркутска: I — 1926-1990 гг., II — 1960-1990 гг.; период наблюдений для Москвы: I — 1925-1975 гг., II — 1950-2000 гг., III — 1925-2000 гг.

Рис. 1.2. Интегральные кривые распределения температуры воздуха наиболее холодной пятидневки

I — период наблюдений 1926-1990 гг., II — период наблюдений 1960-1990 гг.

Рис. 1.3. График расчета продолжительности и средней температуры воздуха отопительного периода для г. Черусти

1.2.4. Продолжительность отопительного периода

По данным среднего значения температуры наружного воздуха по каждому пункту строятся графики годового хода температур.

В основу построения графиков положен метод гистограмм: средняя месячная температура воздуха изображается в виде прямоугольника, у которого основание равно числу дней месяца, а высота — средней температуре воздуха за данный месяц. Кривая годового хода проводится так, чтобы отрезок, который она отсекает с одного конца прямоугольника, был равен по площади отрезку, который она прибавляет к нему с другой стороны.

С этих графиков снимаются даты отопительного периода или перехода средней суточной температуры воздуха через линию значения температуры, равной 8 °С, и по разнице между этими датами определяется продолжительность периода в сутках. В течение отопительного периода средняя суточная температура воздуха устойчиво держится ниже задаваемого предела, т.е. 8 °С.

Температуру неполных месяцев холодного периода определяют по кривой годового хода средней температуры воздуха. На отрезках кривой от даты начала периода до конца месяца и от начала месяца до даты конца периода и вычисляют сумму температур воздуха за неполные месяцы отопительного периода.

Среднюю температуру воздуха неполного месяца определяют делением общей суммы температур воздуха данного периода на его продолжительность.

На рис. 1.3 представлен график расчета продолжительности и средней температуры воздуха отопительного периода г. Черусти. На графике показано начало отопительного периода 28 сентября и конец 23 апреля. Средняя температура неполного месяца в сентябре составила 7,8 °С, а в апреле — 5,2 °С.

1.2.5. Продолжительность зимнего периода

Расчет продолжительности зимнего периода отличается от методики расчета продолжительности отопительного периода тем, что с графиков снимаются даты зимнего периода или перехода средней суточной температуры воздуха через линию значения средней суточной температуры 0 °С и по разнице между этими датами определяются продолжительность периода в сутках. В течение зимнего периода средняя суточная температура воздуха устойчиво держится ниже задаваемого предела, т.е. 0 °С.

Относительную величину зимнего периода в году можно определить в процентном отношении (отношение количества суток зимнего периода к количеству суток в году).

1.2.6. Температурное зонирование (ТЗ) территории (на примере городов Московской области)

При проведении обработки информации по теме температурного зонирования использовались первичная метеорологическая информация за последние годы (1980-2004 гг.). Это связано с тем, что ранее к обработке были приняты данные Научно-прикладного справочника по климату СССР до 1980 г. Использование информации за последующие годы позволило уточнить расчетные климатические параметры.

В работе использовалась метеорологическая информация Московского центра по гидрометеорологии и наблюдению природной среды Государственного комитета по гидрометеорологии (данные Центральной высотной гидрометеорологической обсерватории г. Обнинск).

На основе этих данных были составлены таблицы со значениями средней месячной температуры воздуха за период с 1980-2004 гг. по городам Московской области.

Эти данные также послужили основой для определения средней месячной температуры воздуха за все зимы данного периода, начиная с зимнего периода 1980-1981 и далее до 2003-2004 гг. Также определялись средние месячные температуры воздуха по каждому месяцу зимнего периода.

Для оценки температурного режима каждого из городов Московской области по нормам зимнего удорожания были проведены расчеты по определению продолжительности зимнего периода, его начала и окончания. Это позволило провести дифференцирование городов применительно к температурным зонам.

Также были выполнены расчеты по определению продолжительности отопительного периода.

Глава 2

Расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха

2.1. Параметры микроклимата в помещениях

При теплофизических расчетах здания параметры внутреннего и наружного климата тесно связаны между собой, например, разностью температур, давлений или скоростями между внутренним и наружным воздухом.

Микроклимат помещений зданий характеризуется состоянием внутренней среды помещения, которая должна удовлетворять физиологическим и психологическим потребностям человека и обеспечивать стандартные минимальные качества жизни. Жилище человека, в котором он проводит 70-80 % своей жизни, должно быть экологически чистым, защищать людей от вредных воздействий шума и химических веществ, возникающих в помещениях вследствие применения некачественных материалов.

Пребывание людей в помещении должно вызывать положительные эмоции, соответствовать его духовным, санитарно-гигиеническим регламентам и требованиям.

Жилище — среда обитания людей, среда жизнедеятельности человека — должно отвечать не только требованиям гигиены и культурного быта, но и способствовать восстановлению творческих сил и здоровья населения. Микроклимат помещений создается с помощью ограждающих конструкций зданий и систем обеспечения необходимого теплового, воздушного и светового режимов.

Наружные строительные конструкции должны:

— совместно с системами отопления и вентиляции обеспечивать в помещениях зданий требуемый тепловой и воздушный режим (комфорт);

— не допускать конденсации водяных паров на внутренних поверхностях или внутри конструкций;

— обеспечить в помещениях необходимый световой режим (комфорт);

— обеспечить оптимальную теплозащиту при эксплуатации здания и наименьшую энергоемкость при их создании;

— иметь высокую долговечность.

Исходными данными для теплофизического расчета здания являются климатические параметры наружного воздуха, которые изложены в СНиП «Строительная климатология» и в настоящем Пособии, а также требования, предъявляемые к микроклимату помещений. Эти требования изложены в различных нормативных документах.

В ГОСТ 30494-96 [19] установлены параметры микроклимата помещений жилых и общественных зданий. В нем дана классификация помещений общественных зданий, которые разбиты на 6 категорий.

Помещения 1 категории — помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха.

Помещения 2 категории — помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой.

Помещения 3 категории — помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся в положении сидя в уличной одежде или стоя без уличной одежды.

Помещения 4 категории — помещения для занятий подвижными видами спорта.

Помещения 5 категории — помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде (раздевалки, процедурные кабинеты, кабинеты врачей и т.п.).

Помещения 6 категории — помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые).

Сумма теплофизических факторов определяет тепловую, воздушную и световую обстановку в помещении.

Основными показателями теплового комфорта в помещении являются теплофизические параметры:

— температура воздуха;

— температуры ограждающих поверхностей;

— подвижность воздуха;

— относительная влажность воздуха.

Параметры воздушной среды внутреннего воздуха (температура, влажность, подвижность воздуха) имеют большое значение не только для жизнедеятельности людей, но и для долговечности зданий. Ошибки при проектировании наружных ограждающих конструкций могут привести к недопустимой подвижности воздуха, к снижению относительной влажности и температуры в помещении, отрицательной температуре на внутренней поверхности остекления, к выпадению инея и образованию наледей.

Расчетные параметры внутреннего воздуха устанавливаются для обслуживаемой зоны помещений или для рабочей зоны помещений. Обслуживаемая (рабочая) зона определяется в соответствии с указаниями санитарно-гигиенических норм, ГОСТ 30494-96 и СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Обслуживаемой (рабочей) зоной в помещениях считается пространство в помещении, ограниченное горизонтальными плоскостями, параллельными полу на высоте 0,1 и 2,0 м и вертикальными плоскостями на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен и окон. По ширине рабочая зона производственных зданий не нормируется.

На расход тепла при эксплуатации здания большое значение имеет правильный выбор требуемых параметров теплового режима помещений. ГОСТ 30494-96 для гражданских зданий устанавливает нормативные значения параметров теплового микроклимата (оптимальные, допустимые или их сочетание) в зависимости от назначения помещения и периода года, которые для жилых зданий приведены в табл. 2.1, для общественных зданий — в табл. 2.2. Нормативные значения расчетных температур, скорости относительной влажности производственных помещений приведены в табл. 2.3. Покажем, взяв в качестве примера жилые здания [6], какие расчетные параметры следует принимать из условия обеспечения экономии энергии при эксплуатации здания без нарушения норм [6-8].

Температуру внутреннего воздуха tв в обслуживаемой зоне следует принимать как минимально допустимую для всех помещений жилых зданий на период стояния самых низких температур наружного воздуха. Для Москвы, например, средняя расчетная температура наиболее холодной пятидневки составляет -28 °С, а минимально допустимая tв = 18 °С. Определив мощность нагревательных приборов по разности температур (tв – tн) = (18 + 28) = 46 °С, мы экономим энергию при создании нагревательного прибора. Поддерживая tв = 18 °С при температурах наружного воздуха tн = -15 °С и ниже в течение наибольшего периода времени (для Москвы это время составит 8-12 % от отопительного периода), получим при эксплуатации здания экономию тепловой энергии 8-10 %. При этом следует иметь в виду, что, согласно [6], допустимые параметры микроклимата у 80 % людей «не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья». Дети и люди пожилого возраста в дневное время могут испытывать локальное ощущение дискомфорта и понижение работоспособности.

Из табл. 2.4 видно, что в ночное время в спальнях рекомендуется держать температуру tв ниже на 4-5 °С расчетной, так как сон в условиях даже небольшого перегрева протекает беспокойно, в то время как при tв = 14-17 °С сон становится глубоким.

Работоспособность и здоровье человека зависят не только от теплового режима жилища, но и от состояния воздушной среды в нем. Воздушный комфорт в помещениях создается ограждающими конструкциями и системами вентиляции здания. Воздухообмен в помещении происходит или только под действием гравитационных сил (естественная вентиляция), или под действием гравитационных сил и работы искусственных побудителей движения воздуха (механическая вентиляция).

Особую роль на жизнедеятельность человека оказывает солнечная энергия, проникающая в помещение через окна и фонари. Лучистая энергия солнца представляет собой электромагнитные волны, оптическая часть которых находится в диапазоне от 0,1 до 1000 мкм. Световое поле (видимое излучение) — это часть электромагнитного поля в диапазоне от 0,38 до 0,78 мкм. Ультрафиолетовое излучение солнца находится в диапазоне 0,01 до 0,38 мкм, а инфракрасное — 0,78 до 1000 мкм. Под световой средой помещения подразумевается комплекс положительных или отрицательных реакций человека при его взаимодействии с электромагнитными лучами солнца. Свет нужен людям не только для видения окружающих предметов, от светоосвещенности зависит психоэмоциональное состояние человека. Приемник света — наш глаз хорошо приспособлен к условиям солнечного освещения. Прямые солнечные лучи и рассеянный свет несут в помещение ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение оказывает на человека многообразное биологическое действие, без него невозможно нормальное функционирование организма человека.

Таблица 2.1. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий

| Период года | Наименование помещения | Температура воздуха, °С | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая, не более | оптимальная, не более | допустимая, не более |
| Холодный | Жилая комната | 20-22 | 18-24 (20-24) | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | То же, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже | 21-23 | 20-22 (22-24) | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | Кухня | 19-21 | 18-26 | НН* | НН | 0,15 | 0,2 |
|  | Туалет | 19-21 | 18-26 | НН | НН | 0,15 | 0,2 |

* НН — не нормируется.

Таблица 2.2. Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне общественных зданий

| Период года | Наименование помещения или категория | Температура воздуха, °С | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая, не более | оптимальная, не более | допустимая, не более |
| Холодный | 1 категория | 20-22 | 18-24 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 2 « | 19-21 | 18-23 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 3 « | 20-21 | 19-23 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 3а « | 14-16 | 12-17 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 3б « | 18-20 | 16-22 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 4 « | 17-19 | 15-21 | 45-30 | 60 | 0,2 | 0,3 |
|  | 5 « | 20-22 | 20-24 | 45-30 | 60 | 0,15 | 0,2 |
|  | 6 « | 16-18 | 14-20 | НН* | НН | НН | НН |

* НН — не нормируется.

Примечание. Для детских дошкольных учреждений, расположенных в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °С и ниже, допустимую расчетную температуру воздуха в помещении следует принимать на 1 °С выше указанной в таблице.

Таблица 2.3. Расчетные температуры, скорость и относительная влажность воздуха на постоянных и непостоянных рабочих местах производственных помещений

| Период года | Категория работ | Оптимальные нормы на постоянных и непостоянных рабочих местах | Допустимые нормы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | температуры, °С | Скорости движения воздуха, м/с, не более | относительной влажности воздуха, %, не более |
|  |  | температура, °С | скорость движения м/с, не более | относительная влажность, % | на всех рабочих местах | на постоянных рабочих местах | на непостоянных рабочих местах |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на постоянных и непостоянных рабочих местах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Теплый | Легкая: |  |  | 40-60 | На 4 °С выше расчетной температуры наружного воздуха (параметра А) и не более, указанных в графах 7 и 8 |  |  |  | 0,75 |
|  | Iа | 23-25 | 0,1 |  |  | 28/31 | 30/32 | 0,2 |  |
|  | Iб | 22-24 | 0,2 |  |  | 28/31 | 30/32 | 0,3 |  |
|  | Средней тяжести: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIа | 21-23 | 0,3 |  |  | 27/30 | 29/31 | 0,4 |  |
|  | IIб | 20-22 | 0,3 |  |  | 27/30 | 29/31 | 0,5 |  |
|  | Тяжелая: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 18-20 | 0,4 |  |  | 26/29 | 28/30 | 0,6 |  |
| Холодный и переходные условия | Легкая: |  |  | 40-60 | — |  |  |  | 0,75 |
|  | Iа | 22-24 | 0,1 |  |  | 21-25 | 18-26 | 0,1 |  |
|  | Iб | 21-23 | 0,1 |  |  | 20-24 | 17-25 | 0,2 |  |
|  | Средней тяжести: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IIа | 18-20 | 0,2 |  |  | 17-23 | 15-24 | 0,3 |  |
|  | IIб | 17-19 | 0,2 |  |  | 15-21 | 13-23 | 0,4 |  |
|  | Тяжелая: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 16-18 | 0,3 |  |  | 13-19 | 12-20 | 0,5 |  |

Примечание. 1. В таблице допустимые нормы внутреннего воздуха приведены в виде дроби, в числителе для районов с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) ниже 25 °С, в знаменателе — выше 25 °С.

2. Для районов с температурой наружного воздуха 25 °С и выше соответственно для категорий работ легкой, средней тяжести и тяжелой температуру на рабочих местах следует принимать на 4 °С выше температуры наружного воздуха, но не выше указанной в знаменателе гр. 7 и 8.

3. В населенных пунктах с расчетной температурой наружного воздуха 18 °С и ниже вместо 4 °С, указанных в графе 6, допускается принимать 6 °С. В строительных нормах общей и коммунальной гигиены обоснованы требования к тепловому режиму жилища в зависимости от возрастной группы [8].

Таблица 2.4. Гигиенические требования к тепловому режиму жилища в зависимости от возрастной группы (по рекомендациям Киевского НИИ общей и коммунальной гигиены)

| Возрастные группы | Помещения | Температура воздуха, °С | Влажность воздуха, % | Скорость воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-13 лет | Жилые | 20-22 | 45-50 | 0,1-0,15 |
|  | Спальни | 16-17 | 38-50 | 0,08-0,1 |
| 20-30 лет | Жилые | 18-20 | 45-50 | 0,1-0,15 |
|  | Спальни | 14-15 | 38-50 | 0,08-0,1 |
| 55-60 лет | Жилые | 20-22 | 45-50 | 0,1-0,15 |
|  | Спальни | 16-17 | 38-50 | 0,08-0,1 |

Санитарные нормы и правила, касающиеся жилых и общественных зданий, требуют обеспечить непрерывное прямое солнечное облучение помещений не менее 2,5 ч (в одной жилой комнате — в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах и двух комнат в четырехкомнатных квартирах) [7].

При проектировании светового микроклимата помещений следует руководствоваться следующими строительными нормами и правилами: 1) СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» [8]; 2) СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» [5]; 3) СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» [1]; 4) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» [7].

2.2. Комплексные климатические параметры наружного воздуха

Для строительного проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений существенное значение имеют сочетания нескольких метеорологических параметров. Пособие содержит банк данных комплексных климатических параметров в виде сочетаний значений температуры наружного воздуха, его относительной влажности и скорости ветра с указанием повторяемости их возможного одновременного воздействия на здание.

Комплексные параметры могут быть рекомендованы для использования при определении уровня теплозащиты ограждающих конструкций, проектировании инженерных систем обеспечения (ИСО) микроклимата и определении энергозатрат на эксплуатацию зданий и сооружений.

В данном пособии приведены комплексные характеристики климата на основе методики, разработанной в НИИСФ, которая позволяет определять значения элементов комплекса с заданной вероятностью, а также величины их отклонения от нормируемого уровня. Расчеты комплексных характеристик климата выполнены для периода с 1966 по 1980 гг.

Сочетание статистического распределения двумерного комплекса описано в табличной форме. Каждая клетка содержит число или долю случаев соответствующей градации. Значения частоты метеопараметров даны в процентах. В таблицах указаны непрерывная продолжительность, частота и отклонения выбросов параметров за определенные уровни значений.

Комплексные климатические параметры учитывают интегральные повторяемости их элементов. Для обработки двух метеорологических параметров как двумерных случайных величин использован аппарат математической статистики. В каждой клетке этих таблиц содержится относительное число случаев, когда температура воздуха не ниже, а скорость ветра и относительная влажность воздуха не больше крайних значений, определяющих эту клетку. Другими словами, таблицы описывают обеспеченность комплекса для различных сочетаний значений его элементов.

Сочетания градаций значений метеорологических элементов представлены для 15 городов, расположенных в различных климатических зонах РФ. Повторяемость сочетаний комплексных параметров представляет число случаев соотношения температуры и скорости ветра за расчетный период наблюдений для холодного и теплого периодов, т.е. для трех зимних и трех летних месяцев.

Обеспеченность интервалов температуры определяется из ранжированного ряда градаций температуры и повторяемости сочетаний интервалов температуры воздуха и скорости ветра, а также температуры и относительной влажности воздуха за расчетный период наблюдений для холодного и теплого периодов года.

Комплексные климатические параметры включают в себя следующие метеорологические элементы:

1 — температура наружного воздуха декабря, января и февраля с градацией значений через 2 °С;

2 — температура наружного воздуха июня, июля и августа с градацией значений через 2 °С;

3 — относительная влажность наружного воздуха с градациями значений через 5 %;

4 — скорость ветра с градациями значений через 2 м/с.

Повторяемость и обеспеченность сочетаний температуры и скорости ветра для трех холодных месяцев приведены в табл. 2.5.

Повторяемость и обеспеченность сочетаний температуры и относительной влажности воздуха для трех холодных месяцев даны в табл. 2.6.

Повторяемость и обеспеченность сочетаний температуры и скорости ветра для трех летних месяцев даны в табл. 2.7.

Повторяемость и обеспеченность сочетаний температуры и относительной влажности воздуха для трех летних месяцев даны в табл. 2.8.

Таблица 2.5. Повторяемость и обеспеченность (в %) сочетаний интервалов температуры воздуха и скорости ветра за три зимних месяца

| Скорость ветра, м/с Интервалы температуры, °С (от и до) | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-21 | 22-25 | 26-30 | Повторяемость интервалов температуры | Обеспеченность интервалов температуры, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Архангельск |
| -44 ( -42,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -42 ( -40,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -40 ( -38,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 100,0 |
| -38 ( -36,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 99,8 |
| -36 ( -34,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 99,3 |
| -34 ( -32,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 98,2 |
| -32 ( -30,1 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 97,0 |
| -30 ( -28,1 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 | 95,3 |
| -28 ( -26,1 | 1,2 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 | 93,0 |
| -26 ( -24,1 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 89,6 |
| -24 ( -22,1 | 1,3 | 2,0 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4,6 | 85,6 |
| -22 ( -20,1 | 1,4 | 2,2 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 81,0 |
| -20 ( -18,1 | 1,2 | 2,3 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5,2 | 76,0 |
| -18 ( -16,1 | 1,0 | 2,6 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 6,0 | 70,8 |
| -16 ( -14,1 | 0,9 | 2,7 | 1,7 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 6,3 | 64,8 |
| -14 ( -12,1 | 0,9 | 2,5 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 6,6 | 58,5 |
| -12 ( -10,1 | 1,1 | 2,8 | 2,3 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 7,8 | 51,9 |
| -10 ( -8,1 | 0,9 | 2,7 | 2,3 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 7,6 | 44,1 |
| -8 ( -6,1 | 0,8 | 3,2 | 3,0 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 8,9 | 36,5 |
| -6 ( -4,1 | 0,5 | 2,3 | 2,8 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 8,4 | 27,6 |
| -4 ( -2,1 | 0,3 | 1,5 | 2,9 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 7,7 | 19,2 |
| -2 ( -0,1 | 0,1 | 1,3 | 2,6 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 6,9 | 11,5 |
| 0-1,9 | 0,1 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 3,7 | 4,6 |
| 2-3,9 |  | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,9 | 0,9 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов скорости ветра | 15,6 | 34,8 | 27,3 | 15,1 | 5,7 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |
| Владивосток |
| -30 ( -28,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -28 ( -26,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -26 ( -24,1 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 0,4 | 99,9 |
| -24 ( -22,1 |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  | 1,4 | 99,5 |
| -22 ( -20,1 |  | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  | 3,5 | 98,1 |
| -20 ( -18,1 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |  |  | 6,1 | 94,6 |
| -18 ( -16,1 | 0,1 | 0,5 | 1,6 | 1,8 | 2,9 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |  |  | 10,0 | 88,5 |
| -16 ( -14,1 | 0,3 | 0,8 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |  | 12,6 | 78,5 |
| -14 ( -12,1 | 0,4 | 1,2 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,0 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |  |  | 13,3 | 65,9 |
| -12 ( -10,1 | 0,7 | 1,7 | 3,0 | 2,3 | 2,6 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  | 13,8 | 52,6 |
| -10 ( -8,1 | 0,8 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,1 |  |  |  | 10,9 | 38,8 |
| -8 ( -6,1 | 0,5 | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |  | 8,4 | 27,9 |
| -6 ( -4,1 | 0,4 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 6,5 | 19,5 |
| -4 ( -2,1 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  | 5,9 | 13,0 |
| -2 ( -0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 4,2 | 7,1 |
| 0-1,9 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 1,9 | 2,9 |
| 2-3,9 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,7 | 1,0 |
| 4-5,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 6-7,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов скорости ветра | 4,0 | 11,7 | 19,9 | 17,9 | 20,4 | 11,9 | 7,0 | 4,3 | 1,9 | 0,9 | 0,1 |  | 100,0 |  |
| Екатеринбург |
| -46 ( -44,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -44 ( -42,1 |  | 0,0 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -42 ( -40,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 99,9 |
| -40 ( -38,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 99,8 |
| -38 ( -36,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 99,6 |
| -36 ( -34,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 99,1 |
| -34 ( -32,1 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 98,5 |
| -32 ( -30,1 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 97,4 |
| -30 ( -28,1 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 95,9 |
| -28 ( -26,1 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 93,5 |
| -26 ( -24,1 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 90,7 |
| -24 ( -22,1 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 | 87,2 |
| -22 ( -20,1 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5,1 | 82,9 |
| -20 ( -18,1 | 2,1 | 2,0 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5,8 | 77,8 |
| -18 ( -16,1 | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 0,7 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 | 72,0 |
| -16 ( -14,1 | 2,2 | 3,3 | 2,7 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 9,1 | 64,1 |
| -14 ( -12,1 | 2,2 | 3,6 | 2,6 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 9,5 | 55,0 |
| -12 ( -10,1 | 2,2 | 4,1 | 2,9 | 1,1 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 10,5 | 45,5 |
| -10 ( -8,1 | 1,4 | 3,6 | 2,9 | 1,2 | 0,4 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 9,6 | 35,0 |
| -8 ( -6,1 | 1,0 | 3,1 | 2,8 | 1,1 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 8,2 | 25,4 |
| -6 ( -4,1 | 0,9 | 2,8 | 2,2 | 1,0 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7,2 | 17,2 |
| -4 ( -2,1 | 0,6 | 1,7 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 5,3 | 10,2 |
| -2 ( -0,1 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 | 4,7 |
| 0-1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,6 |
| 2-3,9 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,5 |
| 4-5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| Повторяемость интервалов скорости ветра | 22,8 | 35,7 | 28,3 | 10,7 | 2,4 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Иркутск |
| -42 ( -40,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -40 ( -38,1 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 99,9 |
| -38 ( -36,1 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 99,7 |
| -36 ( -34,1 | 1,0 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 99,0 |
| -34 ( -32,1 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 | 97,7 |
| -32 ( -30,1 | 1,9 | 0,9 | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 95,8 |
| -30 ( -28,1 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 92,9 |
| -28 ( -26,1 | 2,8 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 4,8 | 89,0 |
| -26 ( -24,1 | 3,4 | 2,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 6,1 | 84,2 |
| -24 ( -22,1 | 3,8 | 3,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 7,9 | 78,1 |
| -22 ( -20,1 | 4,1 | 3,7 | 1,1 | 0,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 9,1 | 70,2 |
| -20 ( -18,1 | 3,9 | 4,1 | 1,7 | 0,2 | 0,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 10,0 | 61,1 |
| -18 ( -16,1 | 3,9 | 4,3 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 10,4 | 51,1 |
| -16 ( -14,1 | 3,8 | 3,9 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 9,8 | 40,7 |
| -14 ( -12,1 | 3,9 | 3,7 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 9,6 | 30,9 |
| -12 ( -10,1 | 2,4 | 3,4 | 1,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 21,3 |
| -10 ( -8,1 | 1,5 | 2,0 | 1,1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 13,3 |
| -8 ( -6,1 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,8 | 8,5 |
| -6 ( -4,1 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 4,7 |
| -4 ( -2,1 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,2 |
| -2 ( -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,7 |
| 0-1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 |
| 2-3,9 |  | 0,0 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| Повторяемость интервалов скорости ветра | 43,1 | 39,2 | 14,4 | 2,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Калининград |
| -30 ( -28,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -28 ( -26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -26 ( -24,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -24 ( -22,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 99,9 |
| -22 ( -20,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 99,6 |
| -20 ( -18,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 99,2 |
| -18 ( -16,1 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 98,6 |
| -16 ( -14,1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 97,3 |
| -14 ( -12,1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 95,8 |
| -12 ( -10,1 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 93,3 |
| -10 ( -8,1 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 89,4 |
| -8 ( -6,1 | 1,7 | 2,7 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7,7 | 84,4 |
| -6 ( -4,1 | 1,8 | 3,4 | 2,4 | 1,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 9,6 | 76,7 |
| -4 ( -2,1 | 2,3 | 4,2 | 2,6 | 1,8 | 0,6 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 11,5 | 67,1 |
| -2 ( -0,1 | 2,4 | 5,7 | 3,3 | 1,8 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 | 55,6 |
| 0-1,9 | 3,6 | 8,4 | 4,6 | 2,3 | 0,7 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 19,7 | 41,8 |
| 2-3,9 | 1,2 | 4,7 | 3,8 | 2,6 | 0,8 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 13,2 | 22,1 |
| 4-5,9 | 0,3 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 6,3 | 8,9 |
| 6-7,9 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 2,3 | 2,6 |
| 8-9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 10-11,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов скорости ветра | 18,3 | 36,0 | 24,4 | 15,4 | 5,0 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Красноярск |
| -44 ( -42,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -42 ( -40,1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 99,9 |
| -40 ( -38,1 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 99,6 |
| -38 ( -36,1 | 1,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 98,8 |
| -36 ( -34,1 | 1,7 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 97,7 |
| -34 ( -32,1 | 2,7 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 95,9 |
| -32 ( -30,1 | 3,4 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 93,0 |
| -30 ( -28,1 | 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 89,2 |
| -28 ( -26,1 | 3,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 | 85,4 |
| -26 ( -24,1 | 3,7 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 81,2 |
| -24 ( -22,1 | 4,3 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 | 76,5 |
| -22 ( -20,1 | 4,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 5,9 | 70,7 |
| -20 ( -18,1 | 3,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 5,7 | 64,8 |
| -18 ( -16,1 | 3,3 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 6,1 | 59,1 |
| -16 ( -14,1 | 3,1 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 7,7 | 53,0 |
| -14 ( -12,1 | 2,7 | 1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 7,1 | 45,3 |
| -12 ( -10,1 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 8,4 | 38,2 |
| -10 ( -8,1 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 7,7 | 29,8 |
| -8 ( -6,1 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 7,5 | 22,1 |
| -4 ( -2,1 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  | 4,2 | 9,4 |
| -2 ( -0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2,7 | 5,2 |
| 0-1,9 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,5 |
| 2-3,9 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 1,0 |
| 4-5,9 |  | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| Повторяемость интервалов скорости ветра | 48,2 | 17,0 | 18,1 | 9,8 | 5,4 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |
| Курск |
| -32 ( -30,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -30 ( -28,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -28 ( -26,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 99,9 |
| -26 ( -24,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 99,5 |
| -24 ( -22,1 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1,9 | 98,3 |
| -22 ( -20,1 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 96,4 |
| -20 ( -18,1 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 93,9 |
| -18 ( -16,1 | 1,1 | 1,8 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4,8 | 90,4 |
| -16 ( -14,1 | 1,1 | 2,1 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 5,6 | 85,6 |
| -14 ( -12,1 | 1,2 | 1,9 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 6,4 | 80,0 |
| -12 ( -10,1 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  | 8,3 | 73,6 |
| -10 ( -8,1 | 1,1 | 2,4 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 8,1 | 65,3 |
| -8 ( -6,1 | 1,1 | 2,8 | 3,1 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 9,8 | 57,2 |
| -6 ( -4,1 | 1,3 | 2,8 | 3,1 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 9,9 | 47,4 |
| -2 ( -0,1 | 1,9 | 4,6 | 4,6 | 2,7 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 15,2 | 27,1 |
| 0-1,9 | 0,6 | 2,9 | 3,5 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 10,2 | 11,9 |
| 2-3,9 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,7 |
| 4-5,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 6-7,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 8-9,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов скорости ветра | 14,1 | 30,5 | 29,6 | 16,2 | 7,3 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |
| Магадан |
| -34 ( -32,1 |  | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -32 ( -30,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 99,9 |
| -30 ( -28,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 99,3 |
| -28 ( -26,1 | 0,5 | 1,9 | 1,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 97,9 |
| -26 ( -24,1 | 0,6 | 2,6 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5,6 | 94,1 |
| -24 ( -22,1 | 1,0 | 3,0 | 3,8 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 8,9 | 88,5 |
| -22 ( -20,1 | 1,1 | 3,9 | 4,4 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 11,3 | 79,6 |
| -20 ( -18,1 | 1,2 | 3,5 | 3,9 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 10,8 | 68,3 |
| -18 ( -16,1 | 1,1 | 2,9 | 3,6 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 10,7 | 57,5 |
| -16 ( -14,1 | 1,0 | 2,6 | 3,5 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 10,8 | 46,8 |
| -14 ( -12,1 | 0,6 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 8,5 | 36,0 |
| -12 ( -10,1 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |  |  | 6,8 | 27,5 |
| -10 ( -8,1 | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |  |  | 5,9 | 20,7 |
| -8 ( -6,1 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  | 4,8 | 14,8 |
| -6 ( -4,1 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | ,0,1 | 0,0 |  |  | 4,6 | 10,0 |
| -4 ( -2,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  | 3,2 | 5,4 |
| -2 ( -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  | 1,6 | 2,2 |
| 0-1,9 |  |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Повторяемость интервалов скорости ветра | 8,8 | 27,3 | 30,9 | 15,8 | 9,5 | 3,9 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Москва |
| -38 ( -36,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -36 ( -34,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -34 ( -32,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -32 ( -30,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 99,9 |
| -30 ( -28,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 99,8 |
| -28 ( -26,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 99,3 |
| -26 ( -24,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 98,5 |
| -24 ( -22,1 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 | 97,3 |
| -22 ( -20,1 | 1,6 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 | 95,4 |
| -20 ( -18,1 | 1,9 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 92,0 |
| -18 ( -16,1 | 2,2 | 2,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4,9 | 88,2 |
| -16 ( -14,1 | 2,4 | 2,6 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 5,7 | 83,3 |
| -14 ( -12,1 | 2,6 | 3,4 | 0,9 | 0,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 7,0 | 77,6 |
| -12 ( -10,1 | 2,5 | 4,2 | 1,7 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 | 70,6 |
| -10 ( -8,1 | 2,4 | 4,3 | 1,8 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 | 62,0 |
| -8 ( -6,1 | 2,4 | 5,2 | 2,3 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 | 53,2 |
| -6 ( -4,1 | 2,3 | 5,5 | 1,9 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 43,0 |
| -4 ( -2,1 | 2,6 | 5,3 | 2,0 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 | 33,0 |
| -2 ( -0,1 | 2,3 | 5,3 | 2,4 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,3 | 22,9 |
| 0-1,9 | 2,0 | 5,4 | 2,5 | 0,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 10,1 | 12,6 |
| 2-3,9 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 2,5 |
| 4-5,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 6-7,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов скорости ветра | 29,9 | 49,2 | 18,2 | 2,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Нижний Новгород |
| -40 ( -38,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -38 ( -36,1 | 0,0 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -36 ( -34,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 99,9 |
| -34 ( -32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 99,8 |
| -32 ( -30,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 99,7 |
| -30 ( -28,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 99,2 |
| -28 ( -26,1 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 98,2 |
| -26 ( -24,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 96,5 |
| -24 ( -22,1 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 94,4 |
| -22 ( -20,1 | 0,6 | 1,5 | 1,1 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 91,6 |
| -20 ( -18,1 | 1,1 | 2,3 | 1,5 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 | 88,1 |
| -18 ( -16,1 | 1,7 | 2,9 | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 6,5 | 83,0 |
| -16 ( -14,1 | 1,4 | 3,4 | 2,3 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 7,7 | 76,5 |
| -14 ( -12,1 | 1,2 | 3,8 | 2,8 | 0,8 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 8,7 | 68,8 |
| -12 ( -10,1 | 1,3 | 4,2 | 2,8 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 9,4 | 60,1 |
| -10 ( -8,1 | 1,3 | 4,5 | 3,3 | 1,0 | 0,2 | 00 |  |  |  |  |  |  | 10,3 | 50,7 |
| -8 ( -6,1 | 0,9 | 4,2 | 3,5 | 1,0 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 9,8 | 40,4 |
| -6 ( -4,1 | 0,8 | 3,6 | 2,9 | 1,2 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 8,7 | 30,6 |
| -4 ( -2,1 | 0,7 | 3,5 | 3,7 | 1,0 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 9,1 | 21,9 |
| -2 ( -0,1 | 0,6 | 2,6 | 3,3 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7,5 | 12,8 |
| 0-1,9 | 0,2 | 1,8 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,3 |
| 2-3,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| Повторяемость интервалов скорости ветра | 13,9 | 41,7 | 33,7 | 9,2 | 1,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Ростов-на-Дону |
| -26 ( -24,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -24 ( -22,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 99,9 |
| -22 ( -20,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,8 | 99,4 |
| -20 ( -18,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 98,6 |
| -18 ( -16,1 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 97,4 |
| -16 ( -14,1 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |  |  | 0,0 |  |  |  | 3,1 | 95,9 |
| -14 ( -12,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4,0 | 92,8 |
| -12 ( -10,1 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |  |  | 5,0 | 88,8 |
| -10 ( -8,1 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 5,6 | 83,8 |
| -8 ( -6,1 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  | 7,8 | 78,2 |
| -6 ( -4,1 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 9,6 | 70,4 |
| -4 ( -2,1 | 3,3 | 4,1 | 2,3 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 11,1 | 60,8 |
| -2 ( -0,1 | 4,4 | 5,3 | 3,2 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |  |  | 14,4 | 49,7 |
| 0-1,9 | 4,2 | 6,1 | 3,4 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 15,4 | 35,3 |
| 2-3,9 | 2,7 | 3,9 | 2,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 9,9 | 19,9 |
| 4-5,9 | 1,7 | 2,5 | 1,1 | 0,2 | 0,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 5,6 | 10,0 |
| 6-7,9 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 4,4 |
| 8-9,9 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 1,4 |
| 10-11,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,5 |
| 12-13,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 14-15,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов скорости ветра | 29,3 | 34,7 | 21,9 | 7,5 | 3,8 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 100,0 |  |
| Самара |
| -42 ( -40,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -40 ( -38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 99,9 |
| -38 ( -36,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 99,9 |
| -36 ( -34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 99,9 |
| -34 ( -32,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 99,9 |
| -32 ( -30,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 99,7 |
| -30 ( -28,1 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 99,1 |
| -28 ( -26,1 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 97,7 |
| -26 ( -24,1 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 96,0 |
| -24 ( -22,1 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 | 93,6 |
| -22 ( -20,1 | 0,8 | 1,9 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4,6 | 90,5 |
| -20 ( -18,1 | 0,8 | 2,4 | 1,8 | 0,7 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 6,1 | 85,9 |
| -18 ( -16,1 | 1,2 | 3,3 | 2,4 | 0,9 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 8,1 | 79,8 |
| -16 ( -14,1 | 1,1 | 3,4 | 2,3 | 1,2 | 0,4 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 8,5 | 71,7 |
| -14 ( -12,1 | 1,2 | 3,8 | 2,8 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  | 10,3 | 63,2 |
| -12 ( -10,1 | 1,0 | 4,0 | 2,7 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 10,0 | 52,9 |
| -10 ( -8,1 | 0,9 | 2,8 | 2,6 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 8,5 | 42,9 |
| -8 ( -6,1 | 0,8 | 3,0 | 2,7 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 8,9 | 34,4 |
| -6 ( -4,1 | 0,9 | 2,3 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  | 8,0 | 25,5 |
| -4 ( -2,1 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 7,8 | 17,5 |
| -2 ( -0,1 | 0,6 | 1,4 | 2,0 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 5,7 | 9,7 |
| 0-1,9 | 0,1 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,7 | 4,0 |
| 2-3,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,3 |
| 4-5,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 6-7,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов скорости ветра | 12,0 | 35,5 | 29,2 | 15,7 | 5,6 | 1,9 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Санкт-Петербург |
| -34 ( -32,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -32 ( -30,1 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 99,9 |
| -30 ( -28,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 99,7 |
| -28 ( -26,1 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 99,6 |
| -26 ( -24,1 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 99,2 |
| -24 ( -22,1 | 1,4 | 0,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 | 98,2 |
| -22 ( -20,1 | 1,7 | 0,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 96,3 |
| -20 ( -18,1 | 1,9 | 0,9 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 93,8 |
| -18 ( -16,1 | 2,0 | 1,3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 | 90,9 |
| -16 ( -14,1 | 2,5 | 2,0 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 | 87,5 |
| -14 ( -12,1 | 2,8 | 2,5 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9 | 82,6 |
| -12 ( -10,1 | 2,6 | 3,9 | 0,9 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 | 76,7 |
| -10 ( -8,1 | 2,7 | 4,2 | 0,9 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 | 69,2 |
| -8 ( -6,1 | 3,3 | 5,3 | 1,6 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 | 61,3 |
| -6 ( -4,1 | 2,7 | 5,3 | 2,2 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 | 50,8 |
| -4 ( -2,1 | 2,4 | 5,8 | 2,1 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,6 | 40,3 |
| -2 ( -0,1 | 1,6 | 5,1 | 3,3 | 0,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 | 29,7 |
| 0-1,9 | 1,7 | 6,2 | 4,4 | 0,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 | 19,2 |
| 2-3,9 | 0,2 | 1,7 | 2,6 | 0,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 6,2 |
| 4-5,9 |  | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,2 |
| 6-7,9 |  |  | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 8-9,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов скорости ветра | 30,9 | 46,3 | 19,9 | 2,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Томск |
| -48 ( -46,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -46 ( -44,1 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 99,9 |
| -44 ( -42,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 99,7 |
| -42 ( -40,1 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 99,3 |
| -40 ( -38,1 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 98,4 |
| -38 ( -36,1 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 97,1 |
| -36 ( -34,1 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2,4 | 95,1 |
| -34 ( -32,1 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2,6 | 92,7 |
| -32 ( -30,1 | 1,7 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3,4 | 90,1 |
| -30 ( -28,1 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 86,7 |
| -28 ( -26,1 | 2,1 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 5,0 | 82,7 |
| -26 ( -24,1 | 2,4 | 1,9 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 5,7 | 77,7 |
| -24 ( -22,1 | 2,7 | 2,0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 6,3 | 72,0 |
| -22 ( -20,1 | 2,9 | 2,2 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 6,9 | 65,7 |
| -20 ( -18,1 | 3,0 | 2,4 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 7,5 | 58,8 |
| -18 ( -16,1 | 2,9 | 2,6 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 8,2 | 51,3 |
| -16 ( -14,1 | 2,5 | 2,3 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 7,3 | 43,1 |
| -14 ( -12,1 | 2,2 | 2,3 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 7,4 | 35,8 |
| -12 ( -10,1 | 2,2 | 2,4 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  | 8,0 | 28,4 |
| -10 ( -8,1 | 1,9 | 2,3 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 6,9 | 20,4 |
| -8 ( -6,1 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 5,2 | 13,5 |
| -6 ( -4,1 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 3,7 | 8,3 |
| -4 ( -2,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 2,4 | 4,6 |
| -2 ( -0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 1,5 | 2,2 |
| 0-1,9 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,6 | 0,7 |
| 2-3,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 4-5,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов скорости ветра | 36,5 | 30,4 | 16,2 | 9,2 | 4,9 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |
| Хабаровск |
| -40 ( -38,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -38 ( -36,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -36 ( -34,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -34 ( -32,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 99,9 |
| -32 ( -30,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1,1 | 99,6 |
| -30 ( -28,1 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2,8 | 98,5 |
| -28 ( -26,1 | 2,6 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 6,0 | 95,7 |
| -26 ( -24,1 | 3,3 | 1,9 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  | 8,2 | 89,7 |
| -24 ( -22,1 | 4,1 | 2,8 | 2,7 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 11,7 | 81,5 |
| -22 ( -20,1 | 4,5 | 3,4 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 14,5 | 69,8 |
| -20 ( -18,1 | 4,1 | 4,0 | 3,6 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  | 14,4 | 55,3 |
| -18 ( -16,1 | 4,0 | 3,9 | 3,1 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 13,6 | 40,9 |
| -16 ( -14,1 | 2,7 | 3,4 | 2,8 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 11,1 | 27,3 |
| -14 ( -12,1 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 6,5 | 16,2 |
| -12 ( -10,1 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  |  | 4,5 | 9,7 |
| -10 ( -8,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 2,4 | 5,2 |
| -8 ( -6,1 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 1,3 | 2,8 |
| -6 ( -4,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,5 |
| -4 ( -2,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,5 |
| -2 ( -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 0-1,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2-3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 4-5,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов скорости ветра | 31,9 | 26,5 | 22,8 | 12,3 | 5,2 | 1,1 | 0,2 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |

Таблица 2.6. Повторяемость (в %) сочетаний интервалов температуры (t) и относительной влажности воздуха (() за три зимних месяца

| (, % t, °С (от и до) | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | Повторяемость интервалов t | Обеспеченность интервалов t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Архангельск |
| -44 ( -42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -42 ( -40,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -40 ( -38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  | 0,2 | 100,0 |
| -38 ( -36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 0,5 | 99,8 |
| -36 ( -34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |  |  |  | 1,1 | 99,3 |
| -34 ( -32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |  |  |  | 1,2 | 98,2 |
| -32 ( -30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,0 |  |  | 1,7 | 97,0 |
| -30 ( -28,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |  | 2,3 | 95,3 |
| -28 ( -26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 1,7 | 0,9 | 0,2 | 0,1 |  | 3,4 | 93,0 |
| -26 ( -24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 0,1 |  | 4,0 | 89,6 |
| -24 ( -22,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 1,9 | 0,6 | 0,1 |  | 4,6 | 85,6 |
| -22 ( -20,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 2,8 | 1,0 | 0,0 |  | 5,0 | 81,0 |
| -20 ( -18,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 2,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 76,0 |
| -18 ( -16,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 2,2 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 6,0 | 70,8 |
| -16 ( -14,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 2,1 | 2,4 | 0,6 |  | 6,3 | 64,8 |
| -14 ( -12,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,6 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 6,6 | 58,5 |
| -12 ( -10,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,5 | 3,3 | 1,6 | 0,3 | 7,8 | 51,9 |
| -10 ( -8,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,4 | 2,7 | 1,8 | 0,2 | 7,6 | 44,1 |
| -8 ( -6,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 3,1 | 2,4 | 0,3 | 8,9 | 36,5 |
| -6 ( -4,1 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 01 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 0,3 | 8,4 | 27,6 |
| -4 ( -2,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 2,2 | 2,2 | 0,3 | 7,7 | 19,2 |
| -2 ( -0,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 0,9 | 6,9 | 11,5 |
| 0-1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 3,7 | 4,6 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,9 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов ( |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 2,8 | 6,9 | 16,2 | 25,7 | 27,4 | 16,2 | 3,2 | 100,0 |  |
| Владивосток |
| -30 ( -28,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -28 ( -26,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -26 ( -24,1 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 0,4 | 99,9 |
| -24 ( -22,1 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |  |  |  | 1,4 | 99,5 |
| -22 ( -20,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |  |  |  | 3,5 | 98,1 |
| -20 ( -18,1 |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  | 6,1 | 94,6 |
| -18 ( -16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 10,0 | 88,5 |
| -16 ( -14,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 12,6 | 78,5 |
| -14 ( -12,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 13,3 | 65,9 |
| -12 ( -10,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 13,8 | 52,6 |
| -10 ( -8,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 10,9 | 38,8 |
| -8 ( -6,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 8,4 | 27,9 |
| -6 ( -4,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | 19,5 |
| -4 ( -2,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 5,9 | 13,0 |
| -2 ( -0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 4,2 | 7,1 |
| 0-1,9 |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,9 | 2,9 |
| 2-3,9 |  |  |  | 0,1 | 0,0 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,0 |
| 4-5,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,1 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Повторяемость интервалов ( | 0,5 | 1,6 | 3,6 | 7,8 | 11,5 | 13,4 | 11,9 | 9,8 | 8,3 | 6,5 | 5,2 | 4,6 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 100,0 |  |
| Екатеринбург |
| -46 ( -44,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -44 ( -42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -42 ( -40,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | 99,9 |
| -40 ( -38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  | 0,2 | 99,8 |
| -38 ( -36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  | 0,5 | 99,6 |
| -36 ( -34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,3 | 0,2 |  |  |  |  | 0,6 | 99,1 |
| -34 ( -32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,0 |  |  |  | 1,1 | 98,5 |
| -32 ( -30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,2 |  |  |  | 1,5 | 97,4 |
| -30 ( -28,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |  |  |  | 2,4 | 95,9 |
| -28 ( -26,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 0,5 |  |  |  | 2,8 | 93,5 |
| -26 ( -24,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 0,9 | 0,0 |  |  | 3,5 | 90,7 |
| -24 ( -22,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 0,2 |  |  | 4,3 | 87,2 |
| -22 ( -20,1 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 0,7 | 0,0 |  | 5,1 | 82,9 |
| -20 ( -18,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 0,3 |  | 5,8 | 77,8 |
| -18 ( -16,1 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 0,6 |  | 7,9 | 72,0 |
| -16 ( -14,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 0,8 |  | 9,1 | 64,1 |
| -14 ( -12,1 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 55,0 |
| -12 ( -10,1 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 0,9 | 0,1 | 10,5 | 45,5 |
| -10 ( -8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 9,6 | 35,0 |
| -8 ( -6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 8,2 | 25,4 |
| -6 ( -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 7,2 | 17,2 |
| -4 ( -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 5,3 | 10,0 |
| -2 ( -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 3,1 | 4,7 |
| 0-1,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 1,6 |
| 2-3,9 |  | 0,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,4 | 0,5 |
| 4-5,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,1 | 0,1 |
| Повторяемость интервалов ( | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 3,5 | 4,6 | 8,7 | 14,3 | 21,2 | 19,0 | 15,0 | 6,5 | 1,1 | 100,0 |  |
| Иркутск |
| -42 ( -40,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -40 ( -38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 99,9 |
| -38 ( -36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,6 |  |  |  |  | 0,7 | 99,7 |
| -36 ( -34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 1,0 | 0,1 |  |  |  | 1,3 | 99,0 |
| -34 ( -32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 1,5 | 0,3 |  |  |  | 1,9 | 97,7 |
| -32 ( -30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 0,9 |  |  |  | 2,9 | 95,8 |
| -30 ( -28,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 1,5 |  |  |  | 3,9 | 92,9 |
| -28 ( -26,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2,1 | 2,1 | 0,1 |  |  | 4,8 | 89,0 |
| -26 ( -24,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 3,3 | 0,3 |  |  | 6,1 | 84,2 |
| -24 ( -22,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,9 | 3,6 | 1,1 |  |  | 7,9 | 78,1 |
| -22 ( -20,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 3,7 | 1,9 | 0,1 |  | 9,1 | 70,2 |
| -20 ( -18,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 3,5 | 2,6 | 0,3 |  | 10,0 | 61,1 |
| -18 ( -16,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 2,6 | 2,9 | 0,5 | 0,0 | 10,4 | 51,1 |
| -16 ( -14,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 0,9 | 0,0 | 9,8 | 40,7 |
| -14 ( -12,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 1,3 | 0,1 | 9,6 | 30,9 |
| -12 ( -10,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 0,8 | 0,2 | 8,0 | 21,3 |
| -10 ( -8,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 4,8 | 13,3 |
| -8 ( -6,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 3,8 | 8,5 |
| -6 ( -4,1 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 2,5 | 4,7 |
| -4 ( -2,1 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 2,2 |
| -2 ( -0,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 |
| 0-1,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,1 | 0,2 |
| 2-3,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 4-5,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов ( |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 1,6 | 2,5 | 4,2 | 6,3 | 9,4 | 23,3 | 28,0 | 17,3 | 5,3 | 0,7 | 100,0 |  |
| Калининград |
| -30 ( -28,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -28 ( -26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26 ( -24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -24 ( -22,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  | 0,3 | 99,9 |
| -22 ( -20,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  |  |  | 0,4 | 99,6 |
| -20 ( -18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  | 0,6 | 99,2 |
| -18 ( -16,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |  | 1,3 | 98,6 |
| -16 ( -14,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 1,5 | 97,3 |
| -14 ( -12,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 2,5 | 95,8 |
| -12 ( -10,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 3,9 | 93,3 |
| -10 ( -8,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,2 | 5,0 | 89,4 |
| -8 ( -6,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | 7,7 | 84,4 |
| -6 ( -4,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 0,7 | 9,6 | 76,7 |
| -4 ( -2,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 1,4 | 11,5 | 67,1 |
| -2 ( -0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 13,8 | 55,6 |
| 0-1,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 3,2 | 3,2 | 5,1 | 6,5 | 19,7 | 41,8 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 2,6 | 3,5 | 3,0 | 13,2 | 22,1 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 0,9 | 6,3 | 8,9 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | 2,6 |
| 8-9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 10-11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов ( |  |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 2,4 | 4,1 | 6,2 | 9,9 | 16,2 | 20,5 | 22,5 | 16,2 | 100,0 |  |
| Красноярск |
| -44 ( -42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -42 ( -40,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,3 | 99,9 |
| -40 ( -38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,5 | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,8 | 99,6 |
| -38 ( -36,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |  | 1,1 | 98,8 |
| -36 ( -34,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,9 |  |  |  |  |  | 1,8 | 97,7 |
| -34 ( -32,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 1,4 | 0,1 |  |  |  |  | 2,9 | 95,9 |
| -32 ( -30,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 0,3 |  |  |  | 3,8 | 93,0 |
| -30 ( -28,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 0,4 |  |  |  | 3,8 | 89,2 |
| -28 ( -26,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 0,1 |  |  | 4,2 | 85,4 |
| -26 ( -24,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 0,3 |  |  | 4,7 | 81,2 |
| -24 ( -22,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | 0,0 |  | 5,8 | 76,5 |
| -22 ( -20,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 0,1 |  | 5,9 | 70,7 |
| -20 ( -18,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 0,2 |  | 5,7 | 64,8 |
| -18 ( -16,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |  | 6,1 | 59,1 |
| -16 ( -14,1 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | 7,7 | 53,0 |
| -14 ( -12,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 7,1 | 45,3 |
| -12 ( -10,1 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 8,4 | 38,2 |
| -10 ( -8,1 |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 7,7 | 29,8 |
| -8 ( -6,1 |  | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |  | 7,5 | 22,1 |
| -6 ( -4,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |  | 5,2 | 14,6 |
| -4 ( -2,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  | 4,2 | 9,4 |
| -2 ( -0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 2,7 | 5,2 |
| 0-1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,1 |  | 1,5 | 2,5 |
| 2-3,9 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,8 | 1,0 |
| 4-5,9 |  | 0,0 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| Повторяемость интервалов ( | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,8 | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 6,2 | 8,9 | 13,3 | 17,1 | 18,4 | 11,4 | 6,4 | 2,7 | 0,2 | 100,0 |  |
| Курск |
| -32 ( -30,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -30 ( -28,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -28 ( -26,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  | 0,4 | 99,9 |
| -26 ( -24,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,0 |  |  |  | 1,2 | 99,5 |
| -24 ( -22,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,1 |  |  |  | 1,9 | 98,3 |
| -22 ( -20,1 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,2 |  |  | 2,5 | 96,4 |
| -20 ( -18,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,0 |  | 3,5 | 93,9 |
| -18 ( -16,1 |  |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,1 |  | 4,8 | 90,4 |
| -16 ( -14,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 5,6 | 85,6 |
| -14 ( -12,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 6,4 | 80,0 |
| -12 ( -10,1 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 0,5 | 0,2 | 8,3 | 73,6 |
| -10 ( -8,1 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 0,3 | 8,1 | 65,3 |
| -8 ( -6,1 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2,7 | 2,5 | 0,7 | 9,9 | 57,2 |
| -6 ( -4,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 2,5 | 3,0 | 1,1 | 9,8 | 47,3 |
| -4 ( -2,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 2,1 | 3,8 | 2,2 | 10,4 | 37,5 |
| -2 ( -0,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 2,2 | 4,0 | 7,0 | 15,2 | 27,1 |
| 0-1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 6,5 | 10,2 | 11,9 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 1,7 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов ( |  |  | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 4,4 | 7,9 | 11,0 | 13,8 | 18,9 | 17,6 | 18,8 | 100,0 |  |
| Магадан |
| -34 ( -32,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -32 ( -30,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,6 | 99,9 |
| -30 ( -28,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 1,4 | 99,3 |
| -28 ( -26,1 |  |  |  |  | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  | 3,8 | 97,9 |
| -26 ( -24,1 |  |  |  | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  | 5,6 | 94,1 |
| -24 ( -22,1 |  |  |  | 0,0 | 0,8 | 1,9 | 2,4 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |  |  | 8,9 | 88,5 |
| -22 ( -20,1 |  |  |  | 0,1 | 0,8 | 2,5 | 3,1 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |  | 11,3 | 79,6 |
| -20 ( -18,1 |  |  |  | 0,2 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |  | 10,8 | 68,3 |
| -18 ( -16,1 |  |  |  | 0,2 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |  | 10,7 | 57,5 |
| -16 ( -14,1 |  |  |  | 0,2 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,1 |  | 10,8 | 46,8 |
| -14 ( -12,1 |  |  | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 8,5 | 36,0 |
| -12 ( -10,1 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 6,8 | 27,5 |
| -10 ( -8,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 5,9 | 20,7 |
| -8 ( -6,1 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 4,8 | 14,8 |
| -6 ( -4,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 4,6 | 10,0 |
| -4 ( -2,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 3,2 | 5,4 |
| -2 ( -0,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,6 | 2,2 |
| 0-1,9 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,6 | 0,6 |
| Повторяемость интервалов ( |  | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 8,0 | 16,0 | 18,1 | 12,7 | 9,1 | 7,7 | 7,2 | 6,9 | 5,6 | 4,0 | 2,4 | 0,9 | 100,0 |  |
| Москва |
| -38 ( -36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -36 ( -34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -34 ( -32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -32 ( -30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 0,1 | 99,9 |
| -30 ( -28,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  |  |  | 0,5 | 98,8 |
| -28 ( -26,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |  |  |  | 0,8 | 99,3 |
| -26 ( -24,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |  |  | 1,2 | 98,5 |
| -24 ( -22,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |  |  | 1,9 | 97,3 |
| -22 ( -20,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,1 |  | 3,4 | 95,4 |
| -20 ( -18,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,2 |  | 3,8 | 92,0 |
| -18 ( -16,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 4,9 | 88,2 |
| -16 ( -14,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 5,7 | 83,3 |
| -14 ( -12,1 |  |  |  |  | 00 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 7,0 | 77,6 |
| -12 ( -10,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | 8,6 | 70,6 |
| -10 ( -8,1 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | 8,8 | 62,0 |
| -8 ( -6,1 |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,6 | 2,3 | 1,0 | 0,1 | 10,2 | 53,2 |
| -6 ( -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 2,2 | 2,3 | 1,6 | 0,1 | 10,0 | 43,0 |
| -4 ( -2,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 0,3 | 10,1 | 33,0 |
| -2 ( -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 2,4 | 0,6 | 10,3 | 22,9 |
| 0-1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,1 | 0,9 | 10,1 | 12,6 |
| 2-3,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 2,4 | 2,5 |
| 4-5,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов ( | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 5,4 | 9,7 | 16,3 | 21,2 | 22,1 | 13,9 | 2,2 | 100,0 |  |
| Нижний Новгород |
| -40 ( -38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -38 ( -36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -36 ( -34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 0,1 | 99,9 |
| -34 ( -32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,1 | 99,8 |
| -32 ( -30,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  | 0,5 | 99,7 |
| -30 ( -28,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |  |  |  | 1,0 | 99,2 |
| -28 ( -26,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,1 |  |  |  | 1,7 | 98,2 |
| -26 ( -24,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |  |  |  | 2,1 | 96,5 |
| -24 ( -22,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |  | 2,8 | 94,4 |
| -22 ( -20,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,0 |  | 3,5 | 91,6 |
| -20 ( -18,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 1,7 | 1,3 | 0,4 |  | 5,1 | 88,1 |
| -18 ( -16,1 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,7 | 2,2 | 0,4 |  | 6,5 | 83,0 |
| -16 ( -14,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,8 | 2,4 | 0,7 | 0,0 | 7,7 | 76,5 |
| -14 ( -12,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 1,2 | 0,1 | 8,7 | 68,8 |
| -12 ( -10,1 |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 1,6 | 0,3 | 9,4 | 60,1 |
| -10 ( -8,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 2,6 | 2,0 | 0,6 | 10,3 | 50,7 |
| -8 ( -6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 2,5 | 2,4 | 0,7 | 9,8 | 40,4 |
| -6 ( -4,1 |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 2,3 | 1,0 | 8,7 | 30,6 |
| -4 ( -2,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 9,1 | 21,9 |
| -2 ( -0,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 7,5 | 12,8 |
| 0-1,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 1,1 | 2,3 | 5,0 | 5,3 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| Повторяемость интервалов ( | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 4,5 | 7,1 | 13,3 | 17,1 | 23,2 | 17,1 | 9,1 | 100,0 |  |
| Ростов-на-Дону |
| -26 ( -24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -24 ( -22,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 0,5 | 99,9 |
| -22 ( -20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |  |  |  | 0,8 | 99,4 |
| -20 ( -18,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |  |  | 1,2 | 98,6 |
| -18 ( -16,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  | 1,5 | 97,4 |
| -16 ( -14,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,0 |  | 3,1 | 95,9 |
| -14 ( -12,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 4,0 | 92,8 |
| -12 ( 10,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 5,0 | 88,8 |
| -10 ( -8,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 5,6 | 83,8 |
| -8 ( -6,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,2 | 7,8 | 78,2 |
| -6 ( -4,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 0,7 | 9,6 | 70,4 |
| -4 ( -2,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,4 | 2,7 | 1,6 | 11,1 | 60,8 |
| -2 ( -0,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 4,2 | 14,4 | 49,7 |
| 0-1,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 2,6 | 3,5 | 6,1 | 15,4 | 35,3 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 2,6 | 3,2 | 9,9 | 19,9 |
| 4-5,9 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 5,6 | 10,0 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 3,0 | 4,4 |
| 8-9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 1,4 |
| 10-11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  | 0,3 | 0,5 |
| 12-13,9 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 14-15,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов ( | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 2,2 | 3,6 | 6,0 | 7,8 | 11,5 | 13,8 | 16,3 | 17,8 | 18,7 | 100,0 |  |
| Самара |
| -42 ( -40,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -40 ( -38,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 99,9 |
| -38 ( -36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 99,9 |
| -36 ( -34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 99,9 |
| -34 ( -32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,2 | 99,9 |
| -32 ( -30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  | 0,6 | 99,7 |
| -30 ( -28,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,1 |  |  |  | 1,4 | 99,1 |
| -28 ( -26,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,2 |  |  |  | 1,7 | 97,7 |
| -26 ( -24,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |  |  | 2,4 | 96,0 |
| -24 ( -22,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,0 |  | 3,1 | 93,6 |
| -22 ( -20,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 1,3 | 0,3 | 0,2 |  | 4,6 | 90,5 |
| -20 ( -18,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 0,3 |  | 6,1 | 85,9 |
| -18 ( -16,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 2,4 | 1,7 | 0,5 | 0,0 | 8,1 | 79,8 |
| -16 ( -14,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 8,5 | 71,7 |
| -14 ( -12,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2,4 | 2,9 | 0,8 | 0,2 | 10,3 | 63,2 |
| -12 ( -10,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 0,3 | 10,0 | 52,9 |
| -10 ( -8,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 2,3 | 1,5 | 0,4 | 8,5 | 42,9 |
| -8 ( -6,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | 0,9 | 8,9 | 34,4 |
| -6 ( -4,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 1,6 | 8,0 | 25,5 |
| -4 ( -2,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 2,2 | 2,8 | 7,8 | 17,5 |
| -2 ( -0,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | 5,7 | 9,7 |
| 0-1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | 3,7 | 4,0 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов ( | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 2,3 | 3,6 | 6,7 | 8,6 | 14,3 | 18,4 | 18,8 | 13,6 | 11,5 | 100,0 |  |
| Санкт-Петербург |
| -34 ( -32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -32 ( -30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 0,2 | 99,9 |
| -30 ( -28,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 0,1 | 99,7 |
| -28 ( -26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |  |  | 0,4 | 99,6 |
| -26 ( -24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |  |  | 1,0 | 99,2 |
| -24 ( -22,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,0 |  | 1,9 | 98,2 |
| -22 ( -20,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 0,7 | 0,2 |  | 2,5 | 96,3 |
| -20 ( -18,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,3 |  | 2,9 | 93,8 |
| -18 ( -16,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 0,5 |  | 3,4 | 90,9 |
| -16 ( -14,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 5,5 | 87,5 |
| -14 ( -12,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 0,2 | 5,9 | 82,0 |
| -12 ( -10,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 7,6 | 76,1 |
| -10 ( -8,1 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 2,3 | 1,3 | 0,3 | 7,9 | 68,5 |
| -8 ( -6,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 2,2 | 3,0 | 1,9 | 0,5 | 10,5 | 60,6 |
| -6 ( -4,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 3,3 | 2,3 | 0,8 | 10,5 | 50,1 |
| -4 ( -2,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 2,6 | 3,0 | 1,0 | 10,6 | 39,6 |
| -2 ( -0,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 10,5 | 29,0 |
| 0-1,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 2,5 | 3,5 | 3,4 | 12,4 | 18,5 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 5,0 | 6,1 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 1,1 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 8-9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов ( | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 5,1 | 10,5 | 19,0 | 26,2 | 20,8 | 9,6 | 100,0 |  |
| Томск |
| -48 ( -46,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -46 ( -44,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 99,9 |
| -44 ( -42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,4 | 99,7 |
| -42 ( -40,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,5 | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,9 | 99,3 |
| -40 ( -38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,0 |  |  |  |  | 1,3 | 98,4 |
| -38 ( -36,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 0,1 |  |  |  |  | 2,0 | 97,1 |
| -36 ( -34,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 1,3 | 0,2 |  |  |  |  | 2,4 | 95,1 |
| -34 ( -32,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,6 | 92,7 |
| -32 ( -30,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,6 | 0,7 | 0,0 |  |  |  | 3,4 | 90,1 |
| 30 ( -28,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 0,0 |  |  | 4,0 | 86,7 |
| 28 ( -26,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 2,0 | 1,5 | 0,3 | 0,0 |  |  | 5,0 | 82,7 |
| 26 ( -24,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 0,6 | 0,0 |  |  | 5,7 | 77,7 |
| 24 ( -22,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 2,5 | 1,0 | 0,3 |  |  | 6,3 | 72,0 |
| 22 ( -20,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 2,3 | 1,8 | 0,4 |  |  | 6,9 | 65,7 |
| 20 ( -18,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 2,0 | 2,2 | 0,5 |  |  | 7,5 | 58,8 |
| -18 ( -16,1 |  | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 2,1 | 2,6 | 0,9 | 0,0 |  | 8,2 | 51,3 |
| -16 ( -14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 0,2 |  | 7,3 | 43,1 |
| -14 ( -12,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 7,4 | 35,8 |
| -12 ( -10,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 0,6 | 0,0 | 8,0 | 28,4 |
| -10 ( -8,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | 6,9 | 20,4 |
| -8 ( -6,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 5,2 | 13,5 |
| -6 ( -4,1 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 3,7 | 8,3 |
| -4 ( -2,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 2,4 | 4,6 |
| -2 ( -0,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |  | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,5 | 2,2 |
| 0-1,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,7 |
| 2-3,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов ( | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 1,8 | 3,4 | 5,5 | 11,4 | 19,5 | 21,4 | 17,5 | 11,4 | 4,7 | 1,1 | 100,0 |  |
| Хабаровск |
| -40 ( -38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -38 ( -36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -36 ( -34,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| -34 ( -32,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,3 | 99,9 |
| -32 ( -30,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  | 1,1 | 99,6 |
| -30 ( -28,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |  |  | 2,8 | 98,5 |
| -28 ( -26,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |  |  | 6,0 | 95,7 |
| -26 ( -24,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 0,1 |  | 8,2 | 89,7 |
| -24 ( -22,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 0,2 |  | 11,7 | 81,5 |
| -22 ( -20,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 0,3 |  | 14,5 | 69,8 |
| -20 ( -18,1 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 0,6 | 0,0 | 14,4 | 55,3 |
| -18 ( -16,1 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 13,6 | 40,9 |
| -16 ( -14,1 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 11,1 | 27,3 |
| -14 ( -12,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 6,5 | 16,2 |
| -12 ( -10,1 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 4,5 | 9,7 |
| -10 ( -8,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 2,4 | 5,2 |
| -8 ( -6,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 2,8 |
| -6 ( -4,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,5 |
| -4 ( -2,1 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 |
| -2 ( -0,1 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 0-1,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов ( |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,7 | 4,3 | 9,2 | 12,2 | 14,4 | 12,9 | 13,2 | 12,5 | 13,5 | 4,3 | 1,2 | 100,0 |  |

Таблица 2.7. Повторяемость (в %) сочетаний интервалов температуры воздуха (t) и скорости ветра (v) трех летних месяцев

| v, м/с t, °C (от и до) | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-21 | Повторяемость интервалов, t | Обеспеченность интервалов t, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Архангельск |
| -4 ( -2,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -2 ( -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 100,0 |
| 0-1,9 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 99,6 |
| 2-3,9 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 2,2 | 98,4 |
| 4-5,9 | 0,8 | 2,5 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  | 5,3 | 96,2 |
| 6-7,9 | 1,1 | 3,5 | 2,1 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 7,9 | 90,9 |
| 8-9,9 | 1,5 | 5,4 | 2,8 | 1,1 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  | 11,2 | 83,0 |
| 10-11,9 | 1,9 | 5,6 | 3,3 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 12,3 | 71,8 |
| 12-13,9 | 1,9 | 6,3 | 3,6 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 13,2 | 59,5 |
| 14-15,9 | 1,7 | 6,0 | 3,4 | 1,1 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  | 12,4 | 46,3 |
| 16-17,9 | 1,4 | 4,9 | 3,1 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 10,6 | 33,9 |
| 18-19,9 | 1,2 | 3,8 | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 8,2 | 23,3 |
| 20-21,9 | 0,7 | 2,9 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 6,0 | 15,1 |
| 22-23,9 | 0,5 | 2,0 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  | 4,1 | 9,1 |
| 24-25,9 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 2,6 | 5,0 |
| 26-27,9 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,4 |
| 28-29,9 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,9 |
| 30-31,9 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 |
| 32-33,9 |  |  | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 34-35,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, v | 13,8 | 47,4 | 27,9 | 8,4 | 2,1 | 0,4 | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |
| Владивосток |
| 4-5,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 0,2 | 100,0 |
| 6-7,9 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |  |  |  | 1,8 | 99,8 |
| 8-9,9 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 98,0 |
| 10-11,9 | 0,3 | 1,2 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 8,5 | 93,0 |
| 12-13,9 | 0,6 | 2,0 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |  | 13,1 | 84,5 |
| 14-15,9 | 0,9 | 2,8 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  | 14,3 | 71,4 |
| 16-17,9 | 1,4 | 3,3 | 4,2 | 3,7 | 3,6 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |  | 18,1 | 57,1 |
| 18-19,9 | 1,3 | 3,6 | 4,4 | 3,7 | 3,1 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 17,9 | 39,0 |
| 20-21,9 | 0,9 | 2,6 | 3,2 | 2,1 | 1,9 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |  |  | 11,4 | 21,1 |
| 22-23,9 | 0,4 | 1,4 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 5,5 | 9,1 |
| 24-25,9 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 2,7 | 4,2 |
| 26-27,9 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,5 |
| 28-29,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,5 |
| 30-31,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| Повторяемость интервалов, v | 6,4 | 19,2 | 25,6 | 20,0 | 19,5 | 6,0 | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 100,0 |  |
| Екатеринбург |
| -4 ( -2,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -2 ( -0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| 0-1,9 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,4 | 100,0 |
| 2-3,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,7 | 99,6 |
| 4-5,9 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 1,9 | 98,9 |
| 6-7,9 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 4,6 | 97,0 |
| 8-9,9 | 2,1 | 2,8 | 2,2 | 0,6 | 0,2 |  |  |  |  |  | 7,9 | 92,4 |
| 10-11,9 | 2,9 | 3,8 | 2,6 | 0,8 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 10,2 | 84,5 |
| 12-13,9 | 3,6 | 4,7 | 2,7 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  | 12,0 | 74,3 |
| 14-15,9 | 4,4 | 5,4 | 2,8 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |  | 0,0 |  |  | 13,5 | 62,3 |
| 16-17,9 | 4,6 | 5,4 | 2,8 | 0,7 | 0,1 |  |  |  |  |  | 13,6 | 48,8 |
| 18-19,9 | 3,0 | 4,3 | 2,6 | 0,9 | 0,1 |  |  | 0,0 |  |  | 10,9 | 35,2 |
| 20-21,9 | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 0,6 | 0,1 |  |  |  |  |  | 8,4 | 24,3 |
| 22-23,9 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |  |  | 6,7 | 15,9 |
| 24-25,9 | 0,9 | 2,2 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 4,8 | 9,2 |
| 26-27,9 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  |  | 2,8 | 4,4 |
| 28-29,9 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 1,2 | 1,6 |
| 30-31,9 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,4 |
| 32-33,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 34-35,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, v | 27,6 | 39,4 | 24,5 | 7,1 | 1,3 | 0,1 |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |
| Иркутск |
| -2 ( -0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| 0-1,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| 2-3,9 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 99,9 |
| 4-5,9 | 0,7 | 0,8 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 99,5 |
| 6-7,9 | 1,5 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 4,0 | 97,8 |
| 8-9,9 | 2,4 | 3,2 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 6,7 | 93,8 |
| 10-11,9 | 3,9 | 6,1 | 1,6 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  | 11,9 | 87,1 |
| 12-13,9 | 4,6 | 7,3 | 1,8 | 0,2 | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  | 14,0 | 75,2 |
| 14-15,9 | 4,6 | 7,4 | 1,6 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 13,8 | 61,2 |
| 16-17,9 | 4,1 | 6,5 | 1,6 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 12,4 | 47,4 |
| 18-19,9 | 3,0 | 5,7 | 1,5 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 10,3 | 35,0 |
| 20-21,9 | 2,0 | 4,7 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 8,0 | 24,7 |
| 22-23,9 | 1,9 | 3,8 | 1,0 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 6,8 | 16,7 |
| 24-25,9 | 1,1 | 3,0 | 0,8 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 9,9 |
| 26-27,9 | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,0 | 4,9 |
| 28-29,9 | 0,3 | 1,0 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,9 |
| 30-31,9 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 32-33,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, v | 31,0 | 53,7 | 13,3 | 1,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |
| Калининград |
| 2-3,9 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| 4-5,9 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 99,9 |
| 6-7,9 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 99,6 |
| 8-9,9 | 1,8 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3,6 | 98,5 |
| 10-11,9 | 3,8 | 3,1 | 1,1 | 0,6 | 0,1 |  |  | 0,0 |  |  | 8,7 | 94,9 |
| 12-13,9 | 5,6 | 5,7 | 2,4 | 0,9 | 0,4 | 0,1 |  | 0,0 |  |  | 15,1 | 86,2 |
| 14-15,9 | 5,8 | 7,2 | 4,0 | 1,8 | 0,4 | 0,0 |  |  |  |  | 19,2 | 71,1 |
| 16-17,9 | 4,4 | 6,4 | 4,3 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 17,4 | 51,9 |
| 18-19,9 | 2,8 | 5,7 | 3,2 | 1,6 | 0,4 |  |  |  |  |  | 13,7 | 34,5 |
| 20-21,9 | 1,2 | 4,0 | 2,4 | 0,9 | 0,1 |  |  |  |  |  | 8,6 | 20,8 |
| 22-23,9 | 0,8 | 2,3 | 1,6 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |  |  | 5,3 | 12,2 |
| 24-25,9 | 0,6 | 1,6 | 1,0 | 0,4 | 0,1 |  |  |  |  |  | 3,7 | 6,9 |
| 26-27,9 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2,0 | 3,2 |
| 28-29,9 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,9 | 1,2 |
| 30-31,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,3 |
| 32-33,9 |  |  | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| Повторяемость интервалов, v | 28,3 | 38,8 | 21,4 | 9,3 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |  |
| Красноярск |
| -2 ( -0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| 0-1,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 100,0 |
| 2-3,9 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 99,8 |
| 4-5,9 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 99,4 |
| 6-7,9 | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,3 | 98,0 |
| 8-9,9 | 3,3 | 1,7 | 1,1 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 6,3 | 94,7 |
| 10-11,9 | 5,3 | 2,9 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 10,0 | 88,4 |
| 12-13,9 | 6,5 | 3,4 | 2,0 | 0,4 | 0,1 |  |  |  |  |  | 12,4 | 78,4 |
| 14-15,9 | 7,3 | 4,0 | 2,2 | 0,5 | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  | 14,1 | 66,0 |
| 16-17,9 | 7,3 | 4,4 | 2,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 14,6 | 51,9 |
| 18-19,9 | 5,4 | 3,8 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 11,5 | 37,3 |
| 20-21,9 | 3,8 | 3,2 | 1,4 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 8,6 | 25,8 |
| 22-23,9 | 3,0 | 2,7 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 6,7 | 17,2 |
| 24-25,9 | 2,3 | 2,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 5,2 | 10,5 |
| 26-27,9 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 5,3 |
| 28-29,9 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,3 |
| 30-31,9 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,8 |
| 32-33,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 34-35,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, v | 49,5 | 32,3 | 15,6 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |
| Курск |
| 2-3,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| 4-5,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 100,0 |
| 6-7,9 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  | 1,0 | 99,7 |
| 8-9,9 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  | 2,8 | 98,7 |
| 10-11,9 | 1,5 | 2,8 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 6,6 | 95,9 |
| 12-13,9 | 3,2 | 4,7 | 2,4 | 0,9 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  | 11,5 | 89,3 |
| 14-15,9 | 4,3 | 7,0 | 3,1 | 1,1 | 0,3 |  |  |  |  |  | 15,8 | 77,8 |
| 16-17,9 | 4,6 | 7,5 | 3,5 | 0,9 | 0,4 |  |  |  |  |  | 16,9 | 62,0 |
| 18-19,9 | 3,8 | 5,9 | 2,9 | 0,8 | 0,3 |  |  |  |  |  | 13,7 | 45,1 |
| 20-21,9 | 2,6 | 5,3 | 3,0 | 0,8 | 0,1 |  |  |  |  |  | 11,8 | 31,4 |
| 22-23,9 | 1,7 | 3,7 | 2,4 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 8,4 | 19,6 |
| 24-25,9 | 1,1 | 2,7 | 1,6 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 5,9 | 11,2 |
| 26-27,9 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,0 | 5,3 |
| 28-29,9 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,3 |
| 30-31,9 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,8 |
| 32-33,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 34-35,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, v | 25,0 | 43,4 | 22,7 | 6,8 | 2,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |
| Магадан |
| -4 ( -2,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -2 ( -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 100,0 |
| 0-1,9 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 1,9 | 99,6 |
| 2-3,9 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 4,3 | 97,7 |
| 4-5,9 | 1,6 | 2,9 | 2,2 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 7,9 | 93,4 |
| 6-7,9 | 2,2 | 5,3 | 3,9 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 13,5 | 85,5 |
| 8-9,9 | 4,7 | 8,3 | 5,2 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 21,0 | 72,0 |
| 10-11,9 | 5,3 | 10,0 | 6,6 | 2,4 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |  |  | 25,5 | 51,0 |
| 12-13,9 | 2,2 | 5,5 | 4,8 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 14,7 | 25,5 |
| 14-15,9 | 0,8 | 2,6 | 2,3 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 6,9 | 10,8 |
| 16-17,9 | 0,3 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |  | 0,0 |  | 2,5 | 3,9 |
| 18-19,9 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1,0 | 1,4 |
| 20-21,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,3 | 0,4 |
| 22-23,9 |  | 0,0 | 0,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 24-25,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, v | 18,7 | 38,4 | 28,0 | 10,7 | 3,3 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Москва |
| 0-1,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| 2-3,9 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 100,0 |
| 4-5,9 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 99,8 |
| 6-7,9 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 99,2 |
| 8-9,9 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 4,0 | 97,5 |
| 10-11,9 | 4,3 | 3,5 | 0,7 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 8,6 | 93,5 |
| 12-13,9 | 6,4 | 5,6 | 1,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 13,3 | 84,9 |
| 14-15,9 | 7,5 | 6,4 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 15,3 | 71,6 |
| 16-17,9 | 7,6 | 7,2 | 1,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 15,9 | 56,3 |
| 18-19,9 | 5,7 | 6,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 12,8 | 40,4 |
| 20-21,9 | 4,0 | 5,7 | 1,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 10,8 | 27,6 |
| 22-23,9 | 2,3 | 4,7 | 0,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7,8 | 16,8 |
| 24-25,9 | 1,2 | 3,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 5,0 | 9,0 |
| 26-27,9 | 0,5 | 1,6 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 4,0 |
| 28-29,9 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,5 |
| 30-31,9 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,5 |
| 32-33,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 34-35,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, v | 43,3 | 47,4 | 8,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Нижний Новгород |
| 0-1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| 2-3,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,2 | 100,0 |
| 4-5,9 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,9 | 99,8 |
| 6-7,9 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2,4 | 98,9 |
| 8-9,9 | 0,9 | 2,3 | 1,4 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  | 4,9 | 96,5 |
| 10-11,9 | 1,7 | 3,8 | 2,1 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |  |  | 8,2 | 91,6 |
| 12-13,9 | 2,6 | 5,3 | 2,7 | 0,5 | 0,0 |  |  |  |  |  | 11,1 | 83,4 |
| 14-15,9 | 3,8 | 7,7 | 3,1 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |  |  | 15,2 | 72,3 |
| 16-17,9 | 3,8 | 7,2 | 3,6 | 0,5 | 0,0 |  |  |  |  |  | 15,1 | 57,1 |
| 18-19,9 | 3,4 | 6,7 | 2,9 | 0,6 | 0,0 |  |  |  |  |  | 13,6 | 42,0 |
| 20-21,9 | 2,3 | 5,9 | 2,1 | 0,4 | 0,1 |  |  |  |  |  | 10,8 | 28,4 |
| 22-23,9 | 1,4 | 4,2 | 1,9 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 7,6 | 17,6 |
| 24-25,9 | 0,8 | 2,7 | 1,6 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  | 5,4 | 10,0 |
| 26-27,9 | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2,8 | 4,6 |
| 28-29,9 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,8 |
| 30-31,9 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,6 |
| 32-33,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 34-35,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, v | 22,1 | 49,6 | 23,7 | 4,3 | 0,3 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Ростов-на-Дону |
| 6-7,9 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| 8-9,9 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 99,9 |
| 10-11,9 | 0,8 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 99,5 |
| 12-13,9 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 98,4 |
| 14-15,9 | 4,3 | 1,9 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 6,9 | 95,6 |
| 16-17,9 | 7,0 | 3,1 | 1,2 | 0,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 11,5 | 88,7 |
| 18-19,9 | 8,3 | 4,3 | 1,7 | 0,4 | 0,1 |  |  | 0,0 |  |  | 14,8 | 77,2 |
| 20-21,9 | 7,3 | 5,0 | 2,3 | 0,4 | 0,1 |  |  |  |  |  | 15,1 | 62,4 |
| 22-23,9 | 5,3 | 5,3 | 2,5 | 0,6 | 0,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 13,8 | 47,3 |
| 24-25,9 | 4,0 | 4,6 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 11,7 | 33,5 |
| 26-27,9 | 2,7 | 4,1 | 1,8 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  | 8,9 | 21,8 |
| 28-29,9 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 0,2 | 0,1 |  |  | 0,0 |  |  | 6,3 | 12,9 |
| 30-31,9 | 1,0 | 1,7 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,7 | 6,6 |
| 32-33,9 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,9 |
| 34-35,9 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,9 |
| 36-37,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 38-39,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, v | 45,3 | 35,0 | 15,8 | 3,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |  |
| Самара |
| -2 ( -0,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| 0-1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| 2-3,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| 4-5,9 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,5 | 99,9 |
| 6-7,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  | 1,4 | 99,4 |
| 8-9,9 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2,6 | 98,0 |
| 10-11,9 | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 5,1 | 95,4 |
| 12-13,9 | 2,0 | 3,5 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 8,1 | 90,3 |
| 14-15,9 | 2,2 | 5,1 | 3,1 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 11,4 | 82,2 |
| 16-17,9 | 2,9 | 7,0 | 3,4 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 14,6 | 70,8 |
| 18-19,9 | 2,8 | 6,6 | 3,7 | 1,1 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  | 14,4 | 56,2 |
| 20-21,9 | 2,3 | 5,9 | 3,5 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  | 12,7 | 41,8 |
| 22-23,9 | 1,4 | 4,9 | 3,0 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  | 10,2 | 29,1 |
| 24-25,9 | 1,3 | 3,7 | 2,3 | 0,6 | 0,1 |  |  |  |  |  | 8,0 | 18,9 |
| 26-27,9 | 0,8 | 2,6 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 5,1 | 10,9 |
| 28-29,9 | 0,6 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,4 | 5,8 |
| 30-31,9 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 1,6 | 2,4 |
| 32-33,9 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,8 |
| 34-35,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 36-37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, v | 19,1 | 45,9 | 26,3 | 7,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |
| Санкт-Петербург |
| 0-1,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| 2-3,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| 4-5,9 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 100,0 |
| 6-7,9 | 0,9 | 0,3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 99,4 |
| 8-9,9 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 98,1 |
| 10-11,9 | 4,3 | 3,0 | 0,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 94,2 |
| 12-13,9 | 6,6 | 5,6 | 1,3 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 13,7 | 86,2 |
| 14-15,9 | 8,5 | 7,5 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 18,3 | 72,5 |
| 16-17,9 | 7,3 | 8,0 | 1,7 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 17,2 | 54,2 |
| 18-19,9 | 6,4 | 6,2 | 1,4 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 14,1 | 37,0 |
| 20-21,9 | 3,9 | 4,9 | 0,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 9,5 | 22,9 |
| 22-23,9 | 2,8 | 3,5 | 0,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 6,9 | 13,4 |
| 24-25,9 | 1,4 | 2,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 6,5 |
| 26-27,9 | 0,6 | 0,9 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 | 2,6 |
| 28-29,9 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 1,0 |
| 30-31,9 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 32-33,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, v | 45,8 | 44,2 | 9,1 | 0,8 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Томск |
| -4 ( -2,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -2 ( -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| 0-1,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,1 | 99,9 |
| 2-3,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 99,8 |
| 4-5,9 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 99,5 |
| 6-7,9 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 3,8 | 97,8 |
| 8-9,9 | 3,5 | 2,1 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 7,2 | 94,0 |
| 10-11,9 | 4,6 | 2,9 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 9,9 | 86,8 |
| 12-13,9 | 5,7 | 3,6 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 12,1 | 76,9 |
| 14-15,9 | 6,8 | 4,6 | 2,4 | 0,6 | 0,1 |  |  |  |  |  | 14,5 | 64,8 |
| 16-17,9 | 6,3 | 4,5 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 13,3 | 50,3 |
| 18-19,9 | 4,7 | 4,1 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 11,2 | 37,0 |
| 20-21,9 | 3,2 | 3,3 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 8,8 | 25,8 |
| 22-23,9 | 2,3 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  | 6,4 | 17,0 |
| 24-25,9 | 1,8 | 2,0 | 1,1 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  | 5,2 | 10,6 |
| 26-27,9 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  | 3,1 | 5,4 |
| 28-29,9 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 1,6 | 2,3 |
| 30-31,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,7 |
| 32-33,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 34-35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, v | 43,8 | 33,4 | 17,1 | 4,4 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |  |
| Хабаровск |
| 4-5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| 6-7,9 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,3 | 100,0 |
| 8-9,9 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 1,1 | 99,7 |
| 10-11,9 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 3,2 | 98,6 |
| 12-13,9 | 3,0 | 2,3 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 7,0 | 95,4 |
| 14-15,9 | 4,6 | 4,2 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 11,4 | 88,4 |
| 16-17,9 | 6,3 | 5,6 | 3,5 | 0,5 | 0,1 |  |  |  |  |  | 16,0 | 77,0 |
| 18-19,9 | 6,9 | 6,0 | 3,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 16,6 | 61,0 |
| 20-21,9 | 5,7 | 6,0 | 2,6 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  | 15,0 | 44,4 |
| 22-23,9 | 4,0 | 5,2 | 2,4 | 0,4 | 0,1 |  |  |  |  |  | 12,1 | 29,4 |
| 24-25,9 | 2,4 | 3,6 | 2,0 | 0,3 | 00 |  |  |  |  |  | 8,3 | 17,3 |
| 26-27,9 | 1,5 | 2,6 | 1,4 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 5,7 | 9,0 |
| 28-29,9 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2,5 | 3,3 |
| 30-31,9 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,8 |
| 32-33,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 34-35,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, v | 37,4 | 38,5 | 19,6 | 3,8 | 0,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 |  |

Таблица 2.8. Повторяемость, %, сочетаний интервалов температуры (t) и относительной влажности (() воздуха за три летних месяца

| (, % t, °C (от и до) | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | Повторяемость интервалов, t | Обеспеченность интервалов, t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Архангельск |
| -4 ( -2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| -2 ( -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 100,0 |
| 0-1,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 99,6 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 2,2 | 98,4 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 5,3 | 96,2 |
| 6-7,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 0,9 | 7,9 | 90,9 |
| 8-9,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,2 | 11,2 | 83,0 |
| 10-11,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 12,3 | 71,8 |
| 12-13,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 1,3 | 13,2 | 59,5 |
| 14-15,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 12,4 | 46,3 |
| 16-17,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 10,6 | 33,9 |
| 18-19,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 8,2 | 23,3 |
| 20-21,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 05 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  | 6,0 | 15,1 |
| 22-23,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |  |  |  | 4,1 | 9,1 |
| 24-25,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 2,6 | 5,0 |
| 26-27,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,4 |
| 28-29,9 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,9 |
| 30-31,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 |
| 32-33,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| Повторяемость интервалов, ( |  | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,5 | 3,2 | 4,1 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 7,3 | 7,4 | 8,0 | 8,5 | 9,8 | 10,8 | 13,1 | 7,4 | 100,0 |  |
| Владивосток |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 100,0 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 1,8 | 99,8 |
| 8-9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 3,7 | 5,0 | 98,0 |
| 10-11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 5,9 | 8,5 | 93,0 |
| 12-13,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 8,6 | 13,2 | 84,5 |
| 14-15,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 8,3 | 14,3 | 71,3 |
| 16-17,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,9 | 8,7 | 17,9 | 57,0 |
| 18-19,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 8,4 | 18,0 | 39,1 |
| 20-21,9 |  |  |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 3,7 | 11,4 | 21,1 |
| 22-23,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 5,5 | 9,7 |
| 24-25,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  | 2,6 | 4,2 |
| 26-27,9 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 02 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 1,1 | 1,6 |
| 28-29,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,5 |
| 30-31,9 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| Повторяемость интервалов, ( |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 5,6 | 6,9 | 8,8 | 12,3 | 49,3 | 100,0 |  |
| Екатеринбург |
| -4 ( -2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -2 ( -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 0-1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 100,0 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 99,6 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 1,9 | 98,9 |
| 6-7,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 4,6 | 97,0 |
| 8-9,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 0,8 | 7,9 | 92,4 |
| 10-11,9 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 0,7 | 10,2 | 84,5 |
| 12-13,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 0,9 | 12,0 | 74,3 |
| 14-15,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 13,5 | 62,3 |
| 16-17,9 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 0,4 | 13,6 | 48,8 |
| 18-19,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 10,9 | 35,2 |
| 20-21,9 | 0,0 |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 24,3 |
| 22-23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  | 6,7 | 15,9 |
| 24-25,9 |  | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 4,8 | 9,2 |
| 26-27,9 |  | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 4,4 |
| 28-29,9 |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,6 |
| 30-31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,4 |
| 32-33,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 34-35,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, ( | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 1,6 | 3,2 | 4,5 | 5,3 | 6,2 | 6,6 | 6,9 | 7,0 | 7,6 | 7,8 | 8,5 | 9,1 | 9,9 | 10,4 | 4,3 | 100,0 |  |
| Иркутск |
| -2 ( -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0-1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 100,0 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 99,9 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | 99,5 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 4,0 | 97,8 |
| 8-9,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 1,0 | 6,7 | 93,8 |
| 10-11,9 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 3,2 | 1,5 | 11,9 | 87,1 |
| 12-13,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 3,6 | 1,4 | 14,0 | 75,2 |
| 14-15,9 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 1,2 | 13,8 | 61,2 |
| 16-17,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 0,6 | 12,4 | 47,4 |
| 18-19,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 10,3 | 35,0 |
| 20-21,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  | 8,0 | 24,7 |
| 22-23,9 |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  | 6,8 | 16,7 |
| 24-25,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 5,0 | 9,9 |
| 26-27,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 4,9 |
| 28-29,9 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,9 |
| 30-31,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 32-33,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, ( |  | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 2,1 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,0 | 5,9 | 6,4 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 9,4 | 11,7 | 14,6 | 6,7 | 100,0 |  |
| Калининград |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 100,0 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 99,9 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 99,6 |
| 8-9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 3,6 | 98,5 |
| 10-11,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,9 | 2,6 | 1,6 | 8,7 | 94,9 |
| 12-13,9 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 15,1 | 86,2 |
| 14-15,9 |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 2,4 | 19,2 | 71,1 |
| 16-17,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 1,1 | 17,4 | 51,9 |
| 18-19,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 13,7 | 34,5 |
| 20-21,9 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |  | 8,6 | 20,8 |
| 22-23,9 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  | 5,3 | 12,2 |
| 24-25,9 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 3,7 | 6,9 |
| 26-27,9 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 2,0 | 3,2 |
| 28-29,9 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 1,2 |
| 30-31,9 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,3 |
| 32-33,9 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 100,0 |
| Повторяемость интервалов, ( |  |  |  | 0,2 | 0,7 | 1,8 | 2,5 | 3,8 | 5,3 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 9,1 | 10,6 | 12,4 | 16,4 | 8,7 | 100,0 |  |
| Красноярск |
| -2 ( -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 00 | 100,0 |
| 0-1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 100,0 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 99,8 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,4 | 99,4 |
| 6-7,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 3,3 | 98,0 |
| 8-9,9 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 6,3 | 94,7 |
| 10-11,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 10,0 | 88,4 |
| 12-13,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 01 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 0,6 | 12,4 | 78,4 |
| 14-15,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 0,7 | 14,1 | 66,0 |
| 16-17,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 14,6 | 51,9 |
| 18-19,9 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 11,5 | 37,3 |
| 20-21,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |  | 8,6 | 25,8 |
| 22-23,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  | 6,7 | 17,2 |
| 24-25,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 5,2 | 10,5 |
| 26-27,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 5,3 |
| 28-29,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,3 |
| 30-31,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,8 |
| 32-33,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| Повторяемость интервалов, ( |  | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 2,7 | 3,8 | 5,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,6 | 9,4 | 9,6 | 8,8 | 3,8 | 100,0 |  |
| Курск |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 100,0 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 99,7 |
| 8-9,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 2,8 | 98,7 |
| 10-11,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 6,6 | 95,9 |
| 12-13,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 11,5 | 89,3 |
| 14-15,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,3 | 15,8 | 77,8 |
| 16-17,9 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,2 | 16,9 | 62,0 |
| 18-19,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 13,7 | 45,1 |
| 20-21,9 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 11,8 | 31,4 |
| 22-23,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |  |  |  | 8,4 | 19,6 |
| 24-25,9 |  |  | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 5,9 | 11,2 |
| 26-27,9 |  |  | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 5,3 |
| 28-29,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 2,3 |
| 30-31,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,8 |
| 32-33,9 |  | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 34-35,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, ( | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 2,2 | 3,6 | 5,0 | 6,4 | 7,1 | 7,1 | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 9,2 | 9,7 | 7,1 | 100,0 |  |
| Магадан |
| -4 ( -2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 100,0 |
| -2 ( -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| 0-1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1,6 | 1,9 | 99,6 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 4,3 | 97,7 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 3,2 | 7,9 | 93,4 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 5,3 | 13,5 | 85,5 |
| 8-9,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 3,2 | 9,3 | 21,0 | 72,0 |
| 10-11,9 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 07 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 2,3 | 3,7 | 4,9 | 7,7 | 25,5 | 51,0 |
| 12-13,9 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 0,9 | 14,7 | 25,5 |
| 14-15,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 6,9 | 10,8 |
| 16-17,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  | 2,5 | 3,9 |
| 18-19,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1,0 | 1,4 |
| 20-21,9 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,4 |
| 22-23,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 24-25,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, ( |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 3,7 | 4,1 | 4,8 | 5,7 | 7,2 | 9,4 | 11,7 | 14,2 | 30,5 | 100,0 |  |
| Москва |
| 0-1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 100,0 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 99,8 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 1,7 | 99,2 |
| 8-9,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 4,0 | 97,5 |
| 10-11,9 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 8,6 | 93,5 |
| 12-13,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 1,5 | 13,3 | 84,9 |
| 14-15,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 3,3 | 1,6 | 15,3 | 71,6 |
| 16-17,9 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 15,9 | 56,3 |
| 18-19,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 12,8 | 40,4 |
| 20-21,9 |  |  |  | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,0 |  | 10,8 | 27,6 |
| 22-23,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  | 7,8 | 16,8 |
| 24-25,9 |  |  |  | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 5,0 | 9,0 |
| 26-27,9 |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 4,0 |
| 28-29,9 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,5 |
| 30-31,9 |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,5 |
| 32-33,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 34-35,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, ( | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 2,3 | 3,9 | 5,0 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 7,2 | 9,6 | 10,5 | 14,1 | 6,3 | 100,0 |  |
| Нижний Новгород |
| 0-1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 100,0 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 99,8 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 2,4 | 98,9 |
| 8-9,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 4,9 | 96,5 |
| 10-11,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 8,2 | 91,6 |
| 12-13,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 11,1 | 83,4 |
| 14-15,9 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 15,2 | 72,3 |
| 16-17,9 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 0,6 | 15,1 | 57,1 |
| 18-19,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 13,6 | 42,0 |
| 20-21,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,0 |  | 10,8 | 28,4 |
| 22-23,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |  |  |  | 7,6 | 17,6 |
| 24-25,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |  |  |  |  | 5,4 | 10,0 |
| 26-27,9 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 4,6 |
| 28-29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,8 |
| 30-31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,6 |
| 32-33,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 34-35,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, ( | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 2,5 | 4,2 | 5,6 | 6,4 | 7,6 | 7,8 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 8,0 | 8,9 | 9,0 | 5,4 | 100,0 |  |
| Ростов-на-Дону |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 |  | 0,0 |  | 0,1 | 100,0 |
| 8-9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 99,9 |
| 10-11,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 99,6 |
| 12-13,9 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 2,8 | 98,6 |
| 14-15,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 6,8 | 95,8 |
| 16-17,9 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 0,7 | 11,5 | 89,0 |
| 18-19,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 0,3 | 14,8 | 77,5 |
| 20-21,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 15,3 | 62,7 |
| 22-23,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |  | 13,9 | 47,4 |
| 24-25,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  |  | 11,7 | 33,5 |
| 26-27,9 |  | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 9,0 | 21,8 |
| 28-29,9 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 6,3 | 12,8 |
| 30-31,9 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 | 6,5 |
| 32-33,9 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 | 2,8 |
| 34-35,9 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,9 |
| 36-37,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 38-39,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, ( | 0,0 | 0,6 | 1,9 | 3,9 | 5,8 | 7,3 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,4 | 7,4 | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 5,8 | 1,6 | 100,0 |  |
| Самара |
| -2 ( -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 100,0 |
| 0-1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 100,0 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 99,9 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1,5 | 99,4 |
| 8-9,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 3,1 | 97,9 |
| 10-11,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 5,8 | 94,8 |
| 12-13,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 8,3 | 89,0 |
| 14-15,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 11,4 | 80,7 |
| 16-17,9 |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 14,4 | 69,3 |
| 18-19,9 |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 14,2 | 54,9 |
| 20-21,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |  | 12,3 | 40,7 |
| 22-23,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  | 9,8 | 28,4 |
| 24-25,9 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  | 7,8 | 18,6 |
| 26-27,9 |  | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 5,1 | 10,8 |
| 28-29,9 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 3,4 | 5,7 |
| 30-31,9 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 | 2,3 |
| 32-33,9 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,7 |
| 34-35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 36-37,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, ( | 0,0 | 0,6 | 1,5 | 3,0 | 5,2 | 6,3 | 7,0 | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 8,6 | 7,3 | 7,7 | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 5,7 | 2,2 | 100,0 |  |
| Санкт-Петербург |
| 0-1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 100,0 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 99,4 |
| 8-9,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 3,9 | 98,1 |
| 10-11,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 0,8 | 8,0 | 94,2 |
| 12-13,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,6 | 2,3 | 0,6 | 13,7 | 86,2 |
| 14-15,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 1,1 | 18,3 | 72,5 |
| 16-17,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 0,6 | 17,2 | 54,2 |
| 18-19,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 14,1 | 37,0 |
| 20-21,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |  | 9,5 | 22,9 |
| 22-23,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |  |  |  | 6,9 | 13,4 |
| 24-25,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 3,9 | 6,5 |
| 26-27,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 1,6 | 2,6 |
| 28-29,9 |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 1,0 |
| 30-31,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 32-33,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, ( | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 2,9 | 4,7 | 5,2 | 6,3 | 7,1 | 7,6 | 8,8 | 9,3 | 10,2 | 10,3 | 11,4 | 10,4 | 4,1 | 100,0 |  |
| Томск |
| -4 ( -2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| -2 ( -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,1 | 100,0 |
| 0-1,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 99,9 |
| 2-3,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 99,8 |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 1,7 | 99,5 |
| 6-7,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 3,8 | 97,8 |
| 8-9,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,9 | 1,7 | 7,2 | 94,0 |
| 10-11,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 1,4 | 9,9 | 86,8 |
| 12-13,9 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 12,1 | 76,9 |
| 14-15,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 14,5 | 64,8 |
| 16-17,9 |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,0 | 13,3 | 50,3 |
| 18-19,9 |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 11,2 | 37,0 |
| 20-21,9 |  |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 8,8 | 25,8 |
| 22-23,9 |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  | 6,4 | 17,0 |
| 24-25,9 |  |  | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |  |  |  |  | 5,2 | 10,6 |
| 26-27,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,1 | 5,4 |
| 28-29,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1,6 | 2,3 |
| 30-31,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,7 |
| 32-33,9 |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 34-35,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, ( |  | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,3 | 3,7 | 4,9 | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 7,9 | 7,7 | 8,5 | 10,5 | 12,9 | 9,7 | 100,0 |  |
| Хабаровск |
| 4-5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6-7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 100,0 |
| 8-9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 99,7 |
| 10-11,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 3,2 | 98,6 |
| 12-13,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 7,0 | 95,4 |
| 14-15,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 3,0 | 11,4 | 88,4 |
| 16-17,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 16,0 | 77,0 |
| 18-19,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 16,6 | 61,0 |
| 20-21,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 15,0 | 44,4 |
| 22-23,9 |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 12,1 | 29,4 |
| 24-25,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 8,3 | 17,3 |
| 26-27,9 |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  | 5,7 | 9,0 |
| 28-29,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 2,5 | 3,3 |
| 30-31,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,8 |
| 32-33,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 34-35,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Повторяемость интервалов, ( |  | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 3,2 | 3,9 | 5,1 | 6,8 | 7,4 | 8,0 | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 10,4 | 11,9 | 12,4 | 100,0 |  |

2.3. Расчетные параметры воздуха наиболее холодной пятидневки с различной обеспеченностью

В строительной практике используются климатические параметры с различной степенью обеспеченности [4, 5, 7, 9-11]. В настоящее время применяются характеристики климата, данные в федеральных и региональных нормах [3, 9, 12]. Так, для зимних условий нормируется наружная температура при разных уровнях обеспеченности. Уровни требований к обеспеченности расчетных условий в зданиях зависят от назначения помещения, требований к санитарно-гигиеническим или технологическим условиям, продолжительности пребывания людей в помещениях с различными эксплуатационными режимами. При определении расчетных температур для проектирования отопления в расчет принимается теплоемкость здания, а также возможность кратковременного небольшого понижения температуры внутреннего воздуха в периоды резких климатических похолоданий. Энергозатраты на эксплуатацию зданий зависят от обеспеченности требуемого микроклимата помещений.

При выборе коэффициента обеспеченности наружных климатических условий следует учитывать проектируемую длительность эксплуатации объекта. Действительно, p = 0,98 соответствует вероятность превышения климатического параметра один раз в 50 лет. Поэтому при выборе коэффициента обеспеченности наружных климатических условий необходимо учитывать как возможность обеспечения комфортных условий в помещении, так и длительность эксплуатации объекта [4-6, 9-12].

Повышение надежности эксплуатации зданий и сооружений связано с удорожанием строительства. Следовательно, при выборе обеспеченности нормируемого климатического параметра необходимо учитывать технико-экономические характеристики проектируемого объекта. Требования к тепловому режиму помещений учитываются при выполнении теплотехнических расчетов ограждающих конструкций.

Значения температур наиболее холодных пятидневок относятся к параметрам, характеризующим климат местности, и находят широкое применение при планировке зданий различного назначения, при выборе марок стали, арматуры, бетона, алюминия и других строительных материалов, а также при проектировании фундаментов, мостов, труб и т.п.

При выборе какой-либо ограждающей конструкции за расчетную температуру принимается средняя величина наиболее холодного промежутка времени, в течение которого завершается процесс охлаждения этой конструкции, что выражается в предельном понижении температуры на поверхности ограждения, обращенной в помещение. Значение температуры наружного воздуха для расчета теплозащитных свойств ограждающих конструкций, работающих в стационарном режиме, принимается с учетом времени, необходимого для предельно допустимого охлаждения рассматриваемых конструкций, возможного при крайних и наиболее длительных понижениях температуры в данном географическом пункте.

Вероятностные характеристики позволяют с большей надежностью судить о всевозможных отклонениях климатических параметров, выбранных на основе расчетных значений. В СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» расчетные наружные условия представлены в нормируемых значениях климатических параметров в основном многолетними средними значениями с обеспеченностью примерно 50 %, с вероятностной оценкой приведены температуры наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 и 0,98 для холодного периода. Значения этих величин не могут в полной мере удовлетворить требованиям строительного проектирования в условиях изменяющегося климата, а также при расчете и проектировании уникальных зданий и сооружений, когда требуется детальный учет местных климатических условий.

Температура воздуха заданной обеспеченности рассчитывается на основе статистической обработки ежедневных значений температуры воздуха за все сроки наблюдений. При проведении исследований проанализированы значения температур наиболее холодных пятидневок за 30-50 лет. Такой период является достаточным для получения устойчивой величины этой температуры. Выборка данных осуществляется из опорных метеорологических таблиц и метеорологических ежемесячников.

Расчеты наиболее холодной пятидневки с различной обеспеченностью были выполнены для уточненных нормативных показателей температуры воздуха для городов представителей, находящихся в разных климатических и экономических районах РФ с учетом данных наблюдений последних десятилетий до 2000 г.

Расчетные нормируемые значение температуры воздуха наиболее холодной пятидневки до 2000 г. для Москвы (ТСХА — обсерватория Тимирязевской сельскохозяйственной академии), Санкт-Петербурга, Находки Приморского края приведены в табл. 2.9-2.11.

Таблица 2.9. Расчет температуры воздуха наиболее холодной пятидневки, г. Москва

| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | Порядковый номер в ряду, m | Средний порядковый номер, mср | Обеспеченность в долях единицы, p |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| -31,1 | 1 | 1 | 0,99 |
| -29,9 | 2 | 2 | 0,97 |
| -29,5 | 3 | 3 | 0,96 |
| -28,8 | 4 | 4 | 0,94 |
| -28,5 | 5 | 5,5 | 0,92 |
| -28,4 | 6 |  |  |
| -28,2 | 7 | 7 | 0,90 |
| -26,5 | 8 | 8 | 0,88 |
| … | … | … | … |
| -13,7 | 59 | 59,5 | 0,09 |
| -13,6 | 60 |  |  |
| -13,1 | 61 | 61,5 | 0,6 |
| -12,8 | 62 |  |  |
| -12,4 | 63 | 63,5 | 0,03 |
| -12,3 | 64 |  |  |
| -9,7 | 65 | 65 | 0,1 |

Таблица 2.10. Расчет температуры воздуха наиболее холодной пятидневки, Санкт-Петербург

| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | Ранжированный ряд температур | Порядковый номер в ряду, m | Средний порядковый номер, mср | Обеспеченность в долях единицы, p |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -31,7 | -31,5 | 1 | 1 | 0,99 |
| -28,9 | -29,0 | 2 | 2,5 | 0,96 |
| -28,9 | -29,0 | 3 |  |  |
| -28,4 | -28,5 | 4 | 4 | 0,94 |
| -26,4 | -26,5 | 5 | 5 | 0,92 |
| -26,0 | -26,0 | 6 | 6 | 0,91 |
| -25,7 | -25,5 | 7 | 7 | 0,89 |
| -25,1 | -25,0 | 8 | 8 | 0,88 |
| … |  |  |  |  |
| -12,7 | -12,5 | 55 |  |  |
| -12,6 | -12,5 | 56 | 56 | 0,11 |
| -12,6 | -12,5 | 57 |  |  |
| -12,1 | -12,0 | 58 | 58 | 0,07 |
| -11,6 | -11,5 | 59 | 59 | 0,06 |
| -10,9 | -11,0 | 60 | 60,5 | 0,04 |
| -11,1 | -11,0 | 61 |  |  |
| -10,4 | -10,5 | 62 | 62 | 0,01 |

Таблица 2.11. Расчет температуры воздуха наиболее холодной пятидневки, Находка, Приморский край

| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | Ранжированный ряд температур | Порядковый номер в ряду m | Средний порядковый номер mср | Обеспеченность в долях единицы, p |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -21,4 | -21,5 | 1 | 1 | 0,99 |
| -19,6 | -19,5 | 2 |  |  |
| -19,5 | -19,5 | 3 | 3 | 0,96 |
| -19,3 | -19,5 | 4 |  |  |
| -19,1 | -19,0 | 5 |  |  |
| -19,0 | -19,0 | 6 | 6 | 0,91 |
| -18,9 | -19,0 | 7 |  |  |
| -18,6 | -18,5 | 8 | 8 | 0,88 |
| … |  |  |  |  |
| -13,1 | -13,0 | 55 | 55,5 | 0,12 |
| -12,9 | -13,0 | 56 |  |  |
| -12,6 | -12,5 | 57 |  |  |
| -12,5 | -12,5 | 58 | 58 | 0,08 |
| -12,5 | -12,5 | 59 |  |  |
| -12,2 | -12,0 | 60 | 60,5 | 0,04 |
| -12,2 | -12,0 | 61 |  |  |
| -11,2 | -11,0 | 62 | 62 | 0,01 |

Результаты расчета температуры воздуха наиболее холодной пятидневки различной обеспеченности для Архангельска, Иркутска и Нижнего Новгорода по периодам наблюдений с 1926-1990 гг. и 1960-1990 гг. приведены в табл. 2.12-2.17 и могут быть использованы при технико-экономических обоснованиях проектируемых объектов.

Таблица 2.12. Расчет обеспеченности температуры наружного воздуха самой холодной пятидневки, Архангельск. Период наблюдений 1926-1990 гг.

| Ранжированный ряд холодных пятидневок | Порядковый номер | Средний порядковый номер, mср | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| -36,5 | 1 | 1 | 0,99 |
| -33,5 | 2-3 | 2,5 | 0,96 |
| -33,5 |  |  |  |
| -31,5 | 4 | 4 | 0,94 |
| -31,0 |  |  |  |
| -31,0 |  |  |  |
| -31,0 | 5-9 | 7 | 0,89 |
| -31,0 |  |  |  |
| -31,0 |  |  |  |
| -30,5 | 10-11 | 10,5 | 0,84 |
| -30,5 |  |  |  |
| -30,0 |  |  |  |
| -30,0 | 12-15 | 13,5 | 0,79 |
| -30,0 |  |  |  |
| -30,0 |  |  |  |
| -29,5 | 16 | 16 | 0,75 |
| -29,0 |  |  |  |
| -29,0 | 17-19 | 18,0 | 0,72 |
| -29,0 |  |  |  |
| -28,5 |  |  |  |
| -28,5 | 20-23 | 21,5 | 0,66 |
| -28,5 |  |  |  |
| -28,5 |  |  |  |
| -28,0 | 24-25 | 24,5 | 0,61 |
| -28,0 |  |  |  |
| -27,5 | 26-27 | 26,5 | 0,58 |
| -27,5 |  |  |  |
| -26,5 | 28 | 28 | 0,56 |
| -26,0 |  |  |  |
| -26,0 | 29-31 | 30 | 0,52 |
| -26,0 |  |  |  |
| -25,5 | 32-33 | 32,5 | 0,48 |
| -25,5 |  |  |  |
| -25,0 | 34 | 34 | 0,46 |
| -24,5 | 35-36 | 35,5 | 0,44 |
| -24,5 |  |  |  |
| -24,0 |  |  |  |
| -24,0 | 37-40 | 38,5 | 0,39 |
| -24,0 |  |  |  |
| -24,0 |  |  |  |
| -22,5 |  |  |  |
| -22,5 | 41-43 | 42 | 0,33 |
| -22,5 |  |  |  |
| -22,0 | 44 | 44 | 0,30 |
| -21,0 |  |  |  |
| -21,0 |  |  |  |
| -21,0 | 45-49 | 47 | 0,25 |
| -21,0 |  |  |  |
| -21,0 |  |  |  |
| -20,5 |  |  |  |
| -20,5 | 50-52 | 51 | 0,19 |
| -20,5 |  |  |  |
| … | … | … | … |
| -14,5 | 65 | 65 | 0,01 |

Таблица 2.13. Расчет обеспеченности температуры наружного воздуха самой холодной пятидневки, Архангельск. Период наблюдений 1960-1990 гг.

| Годы в хронологическом порядке | Холодные пятидневки | Годы | Ранжированный ряд температур | Порядковый номер | Средний порядковый номер, mср | Обеспе- ченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1960-1961 | -22,3 | 1986-1987 | -36,5 | 1 | 1 | 0,98 |
| 1961-1962 | -20,4 | 1978-1979 | -33,5 | 2-3 | 2,5 | 0,93 |
| 1962-1963 | -19,9 | 1984-1985 | -33,5 |  |  |  |
| 1963-1964 | -26,3 | 1968-1969 | -31,5 | 4 | 4 | 0,88 |
| 1964-1965 | -23,8 | 1976-1977 | -31,0 | 5 | 5 | 0,84 |
| 1965-1966 | -28,4 | 1973-1974 | -30,5 | 6-7 | 6,5 | 0,80 |
| 1966-1967 | -30,3 | 1966-1967 | -30,5 |  |  |  |
| 1967-1968 | -28,5 | 1977-1978 | -29,5 | 8-9 | 8,5 | 0,73 |
| 1968-1969 | -31,3 | 1969-1970 | -29,5 |  |  |  |
| 1969-1970 | -29,6 | 1981-1982 | -29,0 | 10 | 10 | 0,68 |
| 1970-1971 | -21,1 | 1967-1968 | -28,5 |  |  |  |
| 1971-1972 | -25,2 | 1972-1973 | -28,5 | 11-14 | 12,5 | 0,60 |
| 1972-1973 | -28,5 | 1988-1989 | -28,5 |  |  |  |
| 1973-1974 | -30,4 | 1965-1966 | -28,5 |  |  |  |
| 1974-1975 | -26,0 | 1975-1976 | -28,0 | 15-16 | 15,5 | 0,50 |
| 1975-1976 | -28,0 | 1979-1980 | -28,0 |  |  |  |
| 1976-1977 | -31,0 | 1963-1964 | -26,5 | 17 | 17 | 0,45 |
| 1977-1978 | -29,7 | 1974-1975 | -26,0 | 18 | 18 | 0,42 |
| 1978-1979 | -33,6 | 1985-1986 | -25,5 | 19 | 19 | 0,38 |
| 1979-1980 | -28,0 | 1971-1972 | -25,0 | 20 | 20 | 0,35 |
| 1980-1981 | -21,3 | 1987-1988 | -24,5 | 21 | 21 | 0,32 |
| 1981-1982 | -29,0 | 1964-1965 | -24,0 | 22 | 22 | 0,29 |
| 1982-1983 | -19,7 | 1960-1961 | -22,5 | 23 | 23 | 0,25 |
| 1983-1984 | -17,0 | 1980-1981 | -21,5 | 24 | 24 |  |
| 1984-1985 | -33,5 | 1970-1971 | -21,0 | 25 | 25 |  |
| 1985-1986 | -25,7 | 1961-1962 | -20,5 | 26 | 26 |  |
| 1986-1987 | -36,5 | 1962-1963 | -20,0 | 27 | 27 |  |
| 1987-1988 | -24,5 | 1982-1983 | -19,5 | 28 | 28 |  |
| 1988-1989 | -28,5 | 1989-1990 | -18,5 | 29 | 29 |  |
| 1989-1990 | -18,6 | 1983-1984 | -17,0 | 30 | 30 |  |

Таблица 2.14. Расчет обеспеченности температуры наружного воздуха самой холодной пятидневки, Иркутск. Период наблюдений 1926-1990 гг.

| Ранжированный ряд холодных пятидневок | Порядковый номер | Средний порядковый номер mср | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| -37,5 | 1-2 | 1,5 | 0,98 |
| -37,5 |  |  |  |
| -36,5 | 3-4 | 3,5 | 0,95 |
| -36,5 |  |  |  |
| -35,0 | 5 | 5 | 0,92 |
| -34,5 | 6-7 | 6,5 | 0,90 |
| -34,5 |  |  |  |
| -34,0 | 8 | 8 | 0,87 |
| -33,5 | 9 | 9 | 0,86 |
| -33,0 | 10-11 | 10,5 | 0,83 |
| -33,0 |  |  |  |
| -32,5 | 12 | 12 | 0,81 |
| -32,0 |  |  |  |
| -32,0 | 13-15 | 14 | 0,77 |
| -32,0 |  |  |  |
| -31,5 |  |  |  |
| -31,5 |  |  |  |
| -31,5 | 16-21 | 18,5 | 0,70 |
| -31,5 |  |  |  |
| -31,5 |  |  |  |
| -31,5 |  |  |  |
| -31,0 | 22-23 | 22,5 | 0,63 |
| -31,0 |  |  |  |
| -30,5 |  |  |  |
| -30,5 |  |  |  |
| -30,5 | 24-28 | 26 | 0,57 |
| -30,5 |  |  |  |
| -30,5 |  |  |  |
| -30,0 |  |  |  |
| -30,0 | 29-31 | 30 | 0,51 |
| -30,0 |  |  |  |
| -29,5 |  |  |  |
| -29,5 |  |  |  |
| -29,5 | 32-37 | 34,5 | 0,43 |
| -29,5 |  |  |  |
| -29,5 |  |  |  |
| -29,5 |  |  |  |
| -29,0 |  |  |  |
| -29,0 | 38-40 | 39 | 0,36 |
| -29,0 |  |  |  |
| -28,5 |  |  |  |
| -28,5 |  |  |  |
| -28,5 | 41-46 | 43,5 | 0,28 |
| -28,5 |  |  |  |
| -28,5 |  |  |  |
| -28,5 |  |  |  |
| -28,0 | 47 | 47 | 0,23 |
| -27,5 | 48-49 | 48,5 |  |
| -27,5 |  |  |  |
| … | … | … | … |
| -21,5 | 65 | 65 | 0,01 |

Таблица 2.15. Расчет обеспеченности температуры наружного воздуха самой холодной пятидневки, Иркутск. Период наблюдений 1960-1990 гг.

| Годы в хронологическом порядке | Холодные пятидневки | Годы | Ранжированный ряд температур | Порядковый номер | Средний порядковый номер, mср | Обеспе- ченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1960-1961 | -32,0 | 1969-1970 | -33,0 | 1 | 1 | 0,98 |
| 1961-1962 | -28,3 | 1960-1961 | -32,0 |  |  |  |
| 1962-1963 | -23,7 | 1968-1969 | -32,0 | 2-4 | 3 | 0,91 |
| 1963-1964 | -28,3 | 1979-1980 | -32,0 |  |  |  |
| 1964-1965 | -30,2 | 1978-1979 | -31,5 | 5-196 | 5,5 | 0,83 |
| 1965-1966 | -28,6 | 1976-1977 | -31,5 |  |  |  |
| 1966-1967 | -29,7 | 1986-1987 | -31,0 | 7-198 | 7,5 | 0,76 |
| 1967-1968 | -28,6 | 1960-1961 | -31,0 |  |  |  |
| 1968-1969 | -32,0 | 1988-1989 | -30,5 | 9-10 | 9,5 | 0,70 |
| 1969-1970 | -33,0 | 1981-1982 | -30,5 |  |  |  |
| 1970-1971 | -25,8 | 1964-1965 | -30,0 | 11-12 | 11,5 | 0,63 |
| 1971-1972 | -29,0 | 1975-1976 | -30,0 |  |  |  |
| 1972-1973 | -28,8 | 1966-1967 | -29,5 |  |  |  |
| 1973-1974 | -23,0 | 1985-1986 | -29,5 |  |  |  |
| 1974-1975 | -29,6 | 1974-1975 | -29,5 | 13-17 | 15 | 0,52 |
| 1975-1976 | -29,9 | 1977-1978 | -29,5 |  |  |  |
| 1976-1977 | -31,3 | 1989-1990 | -29,5 |  |  |  |
| 1977-1978 | -29,6 | 1971-1972 | -29,0 | 18-19 | 18,5 | 0,40 |
| 1978-1979 | -31,3 | 1972-1973 | -29,0 |  |  |  |
| 1979-1980 | -31,8 | 1965-1966 | -28,5 |  |  |  |
| 1980-1981 | -25,8 | 1967-1968 | -28,5 |  |  |  |
| 1981-1982 | -30,6 | 1984-1985 | -28,5 | 20-24 | 22 | 0,29 |
| 1982-1983 | -21,3 | 1961-1962 | -28,5 |  |  |  |
| 1983-1984 | -25,2 | 1963-1964 | -28,5 |  |  |  |
| 1984-1985 | -28,4 | 1970-1971 | -26,0 | 25-26 | 25,5 |  |
| 1985-1986 | -29,7 | 1980-1981 | -26,0 |  |  |  |
| 1986-1987 | -31,0 | 1983-1984 | -25,0 | 27 | 27 |  |
| 1987-1988 | -31,0 | 1962-1963 | -23,5 | 28 | 28 |  |
| 1988-1989 | -30,7 | 1973-1974 | -23,0 | 29 | 29 |  |
| 1989-1990 | -29,5 | 1982-1983 | -21,5 | 30 | 30 |  |

Таблица 2.16. Расчет обеспеченности температуры наружного воздуха самой холодной пятидневки, Нижний Новгород. Период наблюдений 1926-1990 гг.

| Ранжированный ряд холодных пятидневок | Порядковый номер | Средний порядковый номер, mср | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| -34,5 | 1 | 1 | 0,99 |
| -34,0 | 2 | 2 | 0,97 |
| -33,5 | 3 | 3 | 0,96 |
| -31,5 | 4-5 | 4,5 | 0,93 |
| -31,5 |  |  |  |
| -31,0 | 6 | 6 | 0,90 |
| -28,0 |  |  |  |
| -28,0 | 7-9 | 8 | 0,87 |
| -28,0 |  |  |  |
| -27,0 | 10 | 10 | 0,84 |
| -26,5 |  |  |  |
| -26,5 | 11-14 | 12,5 | 0,80 |
| -26,5 |  |  |  |
| -26,5 |  |  |  |
| -26,0 |  |  |  |
| -26,0 | 15-17 | 16 | 0,74 |
| -26,0 |  |  |  |
| -25,5 | 18 | 18 | 0,71 |
| -25,0 | 19 | 19 | 0,69 |
| -24,5 | 20-21 | 20,5 | 0,67 |
| -24,5 |  |  |  |
| -24,0 | 22 | 22 | 0,64 |
| -23,5 |  |  |  |
| -23,5 | 23-25 | 24 | 0,61 |
| -23,5 |  |  |  |
| -23,0 |  |  |  |
| -23,0 | 26-29 | 27,5 | 0,55 |
| -23,0 |  |  |  |
| -23,0 |  |  |  |
| -22,5 | 30-31 | 30,5 | 0,5 |
| -22,5 |  |  |  |
| -22,0 |  |  |  |
| -22,0 | 32-34 | 33 | 0,45 |
| -22,0 |  |  |  |
| -21,5 |  |  |  |
| -21,5 |  |  |  |
| -21,5 | 35-40 | 37,5 | 0,38 |
| -21,5 |  |  |  |
| -21,5 |  |  |  |
| -21,5 |  |  |  |
| -21,0 | 41-42 | 41,5 | 0,32 |
| -21,0 |  |  |  |
| -20,5 | 43-44 | 43,5 | 0,28 |
| -20,5 |  |  |  |
| -20,0 | 45-46 | 45,5 | 0,25 |
| -20,0 |  |  |  |
| -19,0 | 47 | 47 |  |
| … | … | … | … |
| -13,5 | 65 | 65 | 0,01 |

Таблица 2.17. Расчет обеспеченности температуры наружного воздуха самой холодной пятидневки. Нижний Новгород. Период наблюдений 1960-1990 гг.

| Годы в хронологическом порядке | Холодные пятидневки | Годы | Ранжированный ряд температур | Порядковый номер | Средний порядковый номер, mср | Обеспе- ченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960-1961 | -20,0 | 1978-1979 | -34,5 | 1 | 1 | 0,98 |
| 1961-1962 | -17,9 | 1963-1964 | -31,5 | 2 | 2 | 0,94 |
| 1962-1963 | -19,8 | 1976-1977 | -28,0 | 3-4 | 3,5 | 0,89 |
| 1963-1964 | -31,7 | 1968-1969 | -28,0 |  |  |  |
| 1964-1965 | -19,0 | 1966-1967 | -26,5 | 5-196 | 5,5 | 0,83 |
| 1965-1966 | -21,0 | 1967-1968 | -26,5 |  |  |  |
| 1966-1967 | -26,6 | 1966-1967 | -26,0 | 7 | 7 | 0,78 |
| 1967-1968 | -26,6 | 1963-1964 | -25,5 | 8 | 8 | 0,75 |
| 1968-1969 | -27,8 | 1972-1973 | -25,0 | 9 | 9 | 0,71 |
| 1969-1970 | -24,6 | 1969-1970 | -24,5 | 10 | 10 | 0,68 |
| 1970-1971 | -21,9 | 1973-1974 | -23,5 | 11-12 | 11,5 | 0,63 |
| 1971-1972 | -16,1 | 1982-1983 | -23,5 |  |  |  |
| 1972-1973 | -25,0 | 1989-1990 | -23,0 | 13 | 13 | 0,58 |
| 1973-1974 | -23,7 | 1985-1986 | -22,0 | 14-15 | 14,5 | 0,53 |
| 1974-1975 | -18,2 | 1970-1971 | -22,0 |  |  |  |
| 1975-1976 | -16,5 | 1965-1966 | -21,0 | 16 | 16 | 0,48 |
| 1976-1977 | -28,0 | 1979-1980 | -20,5 | 17-18 | 17,5 | 0,43 |
| 1977-1978 | -20,5 | 1977-1978 | -20,5 |  |  |  |
| 1978-1979 | -34,5 | 1960-1961 | -20,0 | 19-20 | 19,5 | 0,37 |
| 1979-1980 | -20,6 | 1962-1963 | -20,0 |  |  |  |
| 1980-1981 | -17,5 | 1964-1965 | -19,0 | 21 | 21 | 0,32 |
| 1981-1982 | -14,0 | 1974-1975 | -18,0 | 22-23 | 22,5 | 0,27 |
| 1982-1983 | -23,5 | 1961-1962 | -18,0 |  |  |  |
| 1983-1984 | -13,5 | 1980-1981 | -17,5 | 24 | 24 | 0,22 |
| 1984-1985 | -16,0 | 1975-1976 | -16,5 | 25 | 25 |  |
| 1985-1986 | -22,0 | 1987-1988 | -16,0 |  |  |  |
| 1986-1987 | -25,7 | 1971-1972 | -16,0 | 26-28 | 27 |  |
| 1987-1988 | -16,2 | 1984-1985 | -16,0 |  |  |  |
| 1988-1989 | -25,8 | 1981-1982 | -14,0 | 29 | 29 |  |
| 1989-1990 | -22,8 | 1983-1984 | -13,5 | 30 | 30 |  |

Таблица 2.18. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки за различные периоды наблюдений. Москва

| Годы | Период наблюдений 1925-1975 гг. (норма) | Годы | Период наблюдений 1950-2000 гг. | Годы | Период наблюдений 1925-2000 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ранжированный ряд | порядковый номер | средний порядковый номер | обеспе- ченность |  | ранжированный ряд | порядковый номер | средний порядковый номер | обеспе- ченность |  | ранжированный ряд | порядковый номер | средний порядковый номер | обеспе- ченность |
| 1929 | -31,0 | 1 | 1 | 0,99 | 1956 | -30,0 | 1 | 1 | 0,99 | 1929 | -31,0 | 1 | 1 | 0,99 |
| 1956 | -30,0 | 2 | 2 | 0,97 | 1978 | -29,0 | 2 | 2 | 0,97 | 1956 | -30,0 | 2 | 2 | 0,98 |
| 1940 | -29,5 | 3 | 3 | 0,95 | 1950 | -28,5 | 3 | 3 | 0,95 | 1940 | -29,5 | 3 | 3 | 0,96 |
| 1942 | -28,5 | 4-5 | 4,5 | 0,92 | 1986 | -28,0 | 4 | 4 | 0,93 | 1978 | -29,0 | 4 | 4 | 0,95 |
| 1950 | -28,5 |  |  |  | 1959 | -24,5 | 5 | 5 | 0,91 | 1942 | -28,5 | 5-6 | 5,5 | 0,93 |
| 1935 | -26,5 | 6 | 6 | 0,89 | 1966 | -23,5 | 6-7 | 6,5 | 0,88 | 1950 | -28,5 |  |  |  |
| 1933 | -25,0 | 7 | 7 | 0,87 | 1952 | -23,5 |  |  |  | 1986 | -28,0 | 7 | 7 | 0,91 |
| 1959 | -24,5 | 8 | 8 | 0,85 | 1975 | -23,0 | 8 | 8 | 0,85 | 1935 | -26,5 | 8 | 8 | 0,90 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1933 | -25,0 | 9 | 9 | 0,89 |
| 1975 | -13,0 | 51 | 51 | 0,01 | 2000 | -12,0 | 51 | 51 | 0,01 | 1959 | -24,5 | 10 | 10 | 0,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 | -23,5 | 11-12 | 11,5 | 0,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1926 | -23,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … | … | … | … | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | -12,0 | 76 | 76 | 0,01 |

В табл. 2.18 представлены результаты расчетов температуры воздуха наиболее холодной пятидневки за различные периоды наблюдений для г. Москвы. Результаты расчетов свидетельствуют о некотором изменении обеспеченности температур рассматриваемых периодов. Так, для периода наблюдений с устойчивыми климатическими условиями (норма) — 1925-1975 гг. — обеспеченность температуры воздуха со значением 30 °С составила 0,97. При рассмотрении данных наблюдений за последние 50 лет прошлого столетия 30 °С соответствует 0,99. При учете большего периода наблюдений, а именно с 1925 по 2000 гг., обеспеченность температуры 30 °С составляет 0,98. Полученные данные свидетельствуют о незначительном изменении климатических условий в г. Москве.

Температуры холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98; 0,92; 0,9; 0,85; 0,8 для представительных городов РФ представлены в табл. 2.19. Результаты расчетов могут быть использованы при выборе предпроектных решений строительных конструкций.

Таблица 2.19. Результаты расчета температуры воздуха наиболее холодной пятидневки различной обеспеченности

| № пп. | Пункт | Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (°С) с обеспеченностью |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,98 | 0,92 | 0,90 | 0,85 | 0,80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Майкоп | -21 | -19 | -18 | -16 | -15 |
| 2 | Барнаул | -41 | -39 | -38 | -37 | -35 |
| 3 | Архангельск | -34 | -31 | -30 | -29 | -29 |
| 4 | Астрахань | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 |
| 5 | Уфа | -38 | -35 | -34 | -32 | -31 |
| 6 | Белгород | -27 | -23 | -23 | -22 | -22 |
| 7 | Владимир | -32 | -28 | -27 | -26 | -25 |
| 8 | Котельниково | -27 | -24 | -24 | -23 | -22 |
| 9 | Вологда | -38 | -32 | -30 | -30 | -29 |
| 10 | Воронеж | -28 | -26 | -26 | -25 | -24 |
| 11 | Махачкала | -17 | -14 | -13 | -12 | -12 |
| 12 | Иваново | -34 | -30 | -29 | -28 | -27 |
| 13 | Иркутск | -38 | -36 | -36 | -35 | -34 |
| 14 | Калининград | -21 | -19 | -17 | -15 | -14 |
| 15 | Элиста | -25 | -23 | -23 | -22 | -22 |
| 16 | Калуга | -30 | -27 | -26 | -25 | -24 |
| 17 | Усть-Камчатск | -30 | -28 | -27 | -26 | -26 |
| 18 | Кемь | -29 | -27 | -26 | -25 | -24 |
| 19 | Кострома | -34 | -31 | -30 | -29 | -28 |
| 20 | Краснодар | -23 | -19 | -19 | -17 | -16 |
| 21 | Курган | -39 | -37 | -36 | -35 | -34 |
| 22 | Курск | -29 | -26 | -26 | -25 | -24 |
| 23 | Липецк | -29 | -27 | -26 | -26 | -25 |
| 24 | Санкт-Петербург | -30 | -26 | -25 | -24 | -22 |
| 25 | Магадан | -31 | -29 | -29 | -29 | -28 |
| 26 | Йошкар-Ола | -38 | -34 | -33 | -32 | -32 |
| 27 | Саранск | -34 | -30 | -30 | -29 | -28 |
| 28 | Москва | -30 | -28 | -26 | -25 | -24 |
| 29 | Дмитров | -32 | -28 | -28 | -26 | -25 |
| 30 | Мурманск | -29 | -27 | -26 | -25 | -24 |
| 31 | Нижний Новгород | -34 | -31 | -30 | -28 | -27 |
| 32 | Новосибирск | -42 | -39 | -39 | -38 | -37 |
| 33 | Карасук | -40 | -37 | -36 | -35 | -35 |
| 34 | Оренбург | -34 | -31 | -31 | -30 | -29 |
| 35 | Пермь | -38 | -35 | -34 | -33 | -32 |
| 36 | Находка | -21 | -20 | -20 | -20 | -19 |
| 37 | Псков | -30 | -26 | -25 | -24 | -23 |
| 38 | Ростов-на-Дону | -25 | -22 | -21 | -20 | -19 |
| 39 | Рязань | -30 | -27 | -26 | -25 | -25 |
| 40 | Самара | -36 | -30 | -30 | -29 | -28 |
| 41 | Екатеринбург | -38 | -35 | -34 | -33 | -32 |
| 42 | Саратов | -30 | -27 | -26 | -25 | -24 |
| 43 | Южно-Сахалинск | -25 | -24 | -23 | -22 | -22 |
| 44 | Смоленск | -28 | -26 | -25 | -24 | -23 |
| 45 | Кисловодск | -18 | -16 | -15 | -14 | -13 |
| 46 | Тамбов | -30 | -28 | -27 | -26 | -25 |
| 47 | Казань | -36 | -32 | -31 | -30 | -30 |
| 48 | Тверь | -33 | -29 | -28 | -26 | -25 |
| 49 | Томск | -44 | -40 | -40 | -39 | -38 |
| 50 | Тула | -30 | -27 | -26 | -25 | -24 |
| 51 | Тюмень | -42 | -38 | -37 | -36 | -35 |
| 52 | Ханты-Мансийск | -45 | -41 | -40 | -39 | -38 |
| 53 | Сарапул | -38 | -34 | -33 | -32 | -30 |
| 54 | Челябинск | -35 | -34 | -33 | -32 | -31 |
| 55 | Чита | -42 | -38 | -37 | -37 | -36 |
| 56 | Чебоксары | -35 | -32 | -30 | -29 | -29 |
| 57 | Березово | -51 | -50 | -48 | -48 | -47 |
| 58 | Верхоянск | -62 | -59 | -57 | -57 | -56 |
| 59 | Витим | -53 | -51 | -51 | -50 | -49 |
| 60 | Оленёк | -58 | -57 | -56 | -56 | -55 |
| 61 | Якутск | -57 | -54 | -54 | -53 | -53 |
| 62 | Ярославль | -34 | -31 | -30 | -29 | -28 |

2.4. Средняя продолжительность периода с температурой воздуха различных градаций

Исходным материалом для расчета средней продолжительности периода с температурой воздуха различных градаций [3] (в часах) является первичная метеорологическая информация значений температуры воздуха в отдельные сроки наблюдений. При этом принимается, что, если в срок наблюдения отмечалась некоторая температура, то ее продолжительность составляет 5 ч при четырех срочных наблюдениях и 3 ч — при восьми срочных.

Данные средней продолжительности температуры воздуха различных градаций представляют собой статистическую совокупность числовых значений температуры воздуха xi, имеющую вид статистического распределения. Оно состоит в группировке числовых значений температуры воздуха по определяющим градациям (середина градации xi, x1, x2, x3, … xk) и подсчете абсолютной (mi, m1, m2, m3, … mk) и относительной (Pi, P1, P2, P3, … Pk) частоты каждой градации температуры воздуха.

Численностями градаций служат абсолютная (mi) и относительная (Pi) частоты градаций. Абсолютная частота есть число случаев попадания значений температуры воздуха в ту или иную градацию. Причем

,

где n — объем статистической совокупности (числа наблюдений).

Относительная частота градации выражается отношением числа случаев со значениями температуры воздуха, входящими в данную градацию, к общему числу наблюдений

Pi = mi / n;

Статистическая совокупность в виде распределения позволяет получать первое представление об основных закономерностях многолетнего режима температуры воздуха: о наиболее часто встречающихся значениях температуры воздуха и диапазоне ее значений.

Накопленные частоты получают, суммируя последовательно абсолютные или относительные частоты. Накопленные абсолютные (m ( xi или m > xi) или относительные (P ( xi или P ( xi) частоты представляют частоты значений, не больших или не меньших некоторого заданного значения температуры воздуха xi.

Накопленные частоты относятся не к серединам, а к границам градаций, если они считаются по распределению. Выражения для накопленных частот при числе градаций, равном ki имеют вид:

, ,

, .

Накопленные относительные частоты иногда вычисляют, используя ранжированный ряд (расположение в порядке возрастания или убывания числовых значений членов ряда), по формуле

P ( xi = mi (n + 1),

где mi — порядковый номер ряда, n — объем статистической совокупности.

В табл. 2.20 представлены средние значения продолжительности температуры воздуха различных градаций для разных регионов России.

Таблица 2.20. Средняя продолжительность периода с температурой воздуха различных градаций, ч

| Температура воздуха, °С | Алдан (Республика Саха (Якутия)) | Александровск-Сахалинский | Александровское (Томская область) | Анадырь | Архангельск | Архара (Амурская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -46 ( -44,1 | 9 |  | 18 |  |  |  |
| -44 ( -42,1 | 18 |  | 26 |  |  |  |
| -42 ( -40,1 | 35 |  | 44 |  |  | 9 |
| -40 ( -38,1 | 61 |  | 61 | 35 |  | 18 |
| -38 ( -36,1 | 114 |  | 70 | 70 | 9 | 53 |
| -36 ( -34,1 | 175 |  | 88 | 105 | 18 | 96 |
| -34 ( -32,1 | 210 |  | 114 | 149 | 18 | 140 |
| -32 ( -30,1 | 237 | 9 | 123 | 228 | 35 | 175 |
| -30 ( -28,1 | 254 | 44 | 140 | 245 | 70 | 237 |
| -28 ( -26,1 | 272 | 70 | 149 | 254 | 88 | 254 |
| -26 ( -24,1 | 298 | 105 | 166 | 289 | 96 | 280 |
| -24 ( -22,1 | 298 | 158 | 193 | 298 | 114 | 272 |
| -22 ( -20,1 | 289 | 184 | 228 | 324 | 123 | 263 |
| -20 ( -18,1 | 289 | 245 | 254 | 351 | 131 | 245 |
| -18 ( -16,1 | 289 | 298 | 280 | 342 | 175 | 237 |
| -16 ( -14,1 | 289 | 342 | 280 | 351 | 184 | 219 |
| -14 ( -12,1 | 280 | 342 | 307 | 342 | 228 | 202 |
| -12 ( -10,1 | 272 | 368 | 316 | 316 | 272 | 210 |
| -10 ( -8,1 | 263 | 368 | 298 | 307 | 324 | 201 |
| -8 ( -6,1 | 254 | 351 | 333 | 342 | 394 | 210 |
| -6 ( -4,1 | 289 | 368 | 342 | 386 | 465 | 219 |
| -4 ( -2,1 | 298 | 368 | 351 | 412 | 543 | 228 |
| -2 ( -0,1 | 333 | 412 | 429 | 447 | 701 | 254 |
| 0-1,9 | 316 | 456 | 509 | 482 | 806 | 298 |
| 2-3,9 | 333 | 438 | 394 | 394 | 561 | 298 |
| 4-5,9 | 342 | 429 | 342 | 421 | 473 | 289 |
| 6-7,9 | 368 | 447 | 351 | 473 | 465 | 307 |
| 8-9,9 | 368 | 473 | 394 | 552 | 456 | 342 |
| 10-11,9 | 377 | 500 | 412 | 412 | 430 | 351 |
| 12-13,9 | 359 | 640 | 394 | 228 | 394 | 386 |
| 14-15,9 | 333 | 570 | 377 | 105 | 351 | 465 |
| 16-17,9 | 245 | 421 | 298 | 61 | 280 | 491 |
| 18-19,9 | 210 | 237 | 237 | 35 | 193 | 456 |
| 20-21,9 | 149 | 96 | 175 | 9 | 149 | 377 |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Астрахань | Аян (Хабаровский край) | Байкит (Красноярский край) | Барабинск (Новосибирская область) | Баргузин (Республика Бурятия) | Барнаул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -46 |  |  | 219 |  | 9 |  |
| -44 ( -40,1 |  |  | 119 | 27 | 71 |  |
| -40 ( -36,1 |  |  | 315 | 61 | 193 | 18 |
| -36 ( -34,1 |  |  | 175 | 53 | 149 | 26 |
| -34 ( -32,1 |  |  | 193 | 53 | 193 | 26 |
| -32 ( -30,1 |  | 26 | 193 | 88 | 184 | 35 |
| -30 ( -28,1 |  | 44 | 193 | 105 | 184 | 70 |
| -28 ( -26,1 |  | 96 | 201 | 123 | 219 | 70 |
| -26 ( -24,1 | 9 | 175 | 245 | 158 | 228 | 88 |
| -24 ( -22,1 | 18 | 263 | 228 | 175 | 228 | 105 |
| -22 ( -20,1 | 26 | 298 | 237 | 210 | 210 | 149 |
| -20 ( -18,1 | 35 | 351 | 219 | 237 | 201 | 166 |
| -18 ( -16,1 | 53 | 403 | 228 | 280 | 210 | 201 |
| -16 ( -14,1 | 61 | 421 | 201 | 289 | 219 | 245 |
| -14 ( -12,1 | 88 | 403 | 219 | 272 | 228 | 263 |
| -12 ( -10,1 | 140 | 394 | 263 | 298 | 245 | 307 |
| -10 ( -8,1 | 158 | 351 | 219 | 307 | 228 | 333 |
| -8 ( -6,1 | 254 | 359 | 245 | 289 | 263 | 316 |
| -6 ( -4,1 | 316 | 368 | 272 | 316 | 289 | 316 |
| -4 ( -2,1 | 394 | 421 | 333 | 377 | 324 | 324 |
| -2 ( -0,1 | 543 | 526 | 403 | 412 | 377 | 351 |
| 0-1,9 | 552 | 482 | 447 | 465 | 359 | 412 |
| 2-3,9 | 438 | 403 | 377 | 351 | 333 | 456 |
| 4-5,9 | 421 | 394 | 377 | 342 | 343 | 359 |
| 6-7,9 | 438 | 438 | 368 | 351 | 368 | 351 |
| 8-9,9 | 386 | 508 | 386 | 377 | 377 | 351 |
| 10-11,9 | 377 | 648 | 351 | 412 | 429 | 377 |
| 12-13,9 | 394 | 570 | 324 | 438 | 429 | 403 |
| 14-15,9 | 429 | 228 | 272 | 429 | 429 | 421 |
| 16-17,9 | 456 | 105 | 228 | 377 | 351 | 456 |
| 18-19,9 | 535 | 53 | 184 | 307 | 263 | 429 |
| 20-21,9 | 535 | 28 | 140 | 245 | 228 | 377 |
| 22-25,9 | 850 | 9 | 902 | 436 | 290 | 526 |
| 26-29,9 | 670 |  | 80 | 140 | 105 | 350 |
| Выше 30 | 290 |  | 9 | 25 | 9 | 61 |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Березово (Тюменская область) | Бисер (Пермская область) | Благовещенск | Богучаны (Красноярский край) | Бодайбо (Иркутская область) | Бомнак (Амурская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -44 | 36 |  |  | 97 | 167 | 27 |
| -42 ( -38,1 | 70 |  |  | 79 | 149 | 79 |
| -38 ( -36,1 | 70 | 18 | 9 | 114 | 158 | 175 |
| -36 ( -34,1 | 79 | 35 | 44 | 140 | 193 | 228 |
| -34 ( -32,1 | 105 | 35 | 61 | 131 | 193 | 237 |
| -32 ( -30,1 | 131 | 53 | 114 | 158 | 201 | 254 |
| -30 ( -28,1 | 131 | 70 | 149 | 166 | 201 | 272 |
| -28 ( -26,1 | 166 | 88 | 201 | 175 | 228 | 245 |
| -26 ( -24,1 | 184 | 113 | 237 | 184 | 237 | 245 |
| -24 ( -22,1 | 210 | 131 | 263 | 184 | 219 | 228 |
| -22 ( -20,1 | 238 | 166 | 280 | 193 | 237 | 219 |
| -20 ( -18,1 | 263 | 210 | 307 | 184 | 219 | 210 |
| -18 ( -16,1 | 298 | 245 | 324 | 210 | 228 | 201 |
| -16 ( -14,1 | 298 | 289 | 289 | 219 | 219 | 193 |
| -14 ( -12,1 | 316 | 351 | 245 | 228 | 210 | 193 |
| -12 ( -10,1 | 342 | 377 | 245 | 272 | 228 | 201 |
| -10 ( -8,1 | 333 | 386 | 201 | 245 | 194 | 201 |
| -8 ( -6,1 | 333 | 412 | 202 | 280 | 237 | 211 |
| -6 ( -4,1 | 351 | 429 | 237 | 316 | 254 | 228 |
| -4 ( -2,1 | 377 | 465 | 263 | 333 | 280 | 245 |
| -2 ( -0,1 | 447 | 587 | 289 | 404 | 359 | 289 |
| 0-1,9 | 491 | 465 | 289 | 430 | 377 | 299 |
| 2-3,9 | 429 | 412 | 289 | 394 | 368 | 316 |
| 4-5,9 | 403 | 421 | 289 | 359 | 359 | 333 |
| 6-7,9 | 403 | 465 | 307 | 368 | 377 | 342 |
| 8-9,9 | 412 | 473 | 333 | 377 | 378 | 377 |
| 10-11,9 | 421 | 447 | 351 | 377 | 386 | 429 |
| 12-13,9 | 377 | 421 | 387 | 403 | 394 | 456 |
| 14-15,9 | 324 | 377 | 456 | 412 | 351 | 421 |
| 16-17,9 | 254 | 272 | 482 | 342 | 272 | 342 |
| 18-19,9 | 201 | 201 | 465 | 272 | 219 | 280 |
| 20-21,9 | 123 | 166 | 368 | 210 | 175 | 219 |
| 22-23,9 | 79 | 105 | 289 | 158 | 131 | 175 |
| 24-25,9 | 44 | 53 | 219 | 114 | 96 | 114 |
| Выше 26 | 26 | 18 | 228 | 123 | 105 | 105 |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Борзя (Читинская область) | Ванавара (Красноярский край) | Великие Луки | Верхоянск | Вилюйск (Республика Саха (Якутия)) | Витим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -46 |  | 175 |  | 1209 | 219 | 124 |
| -46 ( -44,1 |  | 88 |  | 342 | 149 | 79 |
| -44 ( -42,1 |  | 115 |  | 324 | 175 | 88 |
| -42 ( -40,1 | 9 | 131 |  | 272 | 237 | 124 |
| -40 ( -38,1 | 44 | 149 |  | 228 | 245 | 131 |
| -38 ( -36,1 | 88 | 158 |  | 228 | 263 | 140 |
| -36 ( -34,1 | 123 | 175 |  | 210 | 280 | 158 |
| -34 ( -32,1 | 131 | 184 |  | 201 | 254 | 166 |
| -32 ( -30,1 | 184 | 184 | 9 | 193 | 254 | 175 |
| -30 ( -28,1 | 201 | 210 | 9 | 185 | 229 | 193 |
| -28 ( -26,1 | 237 | 193 | 18 | 158 | 228 | 210 |
| -26 ( -24,1 | 254 | 184 | 26 | 150 | 219 | 210 |
| -24 ( -22,1 | 298 | 184 | 35 | 141 | 184 | 210 |
| -22 ( -20,1 | 289 | 184 | 53 | 132 | 184 | 210 |
| -20 ( -18,1 | 289 | 193 | 79 | 115 | 175 | 219 |
| -18 ( -16,1 | 263 | 201 | 96 | 131 | 167 | 219 |
| -16 ( -14,1 | 237 | 228 | 123 | 131 | 166 | 228 |
| -14 ( -12,1 | 254 | 210 | 140 | 124 | 166 | 219 |
| -12 ( -10,1 | 237 | 228 | 201 | 131 | 184 | 245 |
| -10 ( -8,1 | 228 | 245 | 237 | 131 | 184 | 219 |
| -8 ( -6,1 | 245 | 254 | 307 | 149 | 185 | 237 |
| -6 ( -4,1 | 263 | 307 | 377 | 175 | 219 | 272 |
| -4 ( -2,1 | 280 | 342 | 438 | 228 | 254 | 324 |
| -2 ( -0,1 | 289 | 403 | 578 | 272 | 298 | 359 |
| 0-1,9 | 298 | 421 | 929 | 298 | 324 | 394 |
| 2-3,9 | 307 | 368 | 570 | 333 | 307 | 368 |
| 4-5,9 | 307 | 377 | 473 | 342 | 298 | 342 |
| 6-7,9 | 316 | 351 | 500 | 324 | 316 | 359 |
| 8-9,9 | 359 | 359 | 535 | 333 | 351 | 377 |
| 10-11,9 | 368 | 351 | 578 | 298 | 324 | 386 |
| 12-15,9 | 806 | 631 | 1069 | 525 | 649 | 763 |
| 16-19,9 | 728 | 447 | 771 | 376 | 491 | 508 |
| 20-21,9 | 272 | 149 | 272 | 140 | 184 | 193 |
| 22-23,9 | 219 | 123 | 175 | 96 | 149 | 132 |
| Выше 24 | 324 | 237 | 167 | 131 | 219 | 175 |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Владивосток | Вологда | Воронеж | Грозный | Дальнереченск (Приморский край) | Диксон, остров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -36 |  |  |  |  |  | 122 |
| -36 ( -34,1 |  | 9 |  |  |  | 184 |
| -34 ( -32,1 |  | 18 |  |  |  | 263 |
| -32 ( -30,1 |  | 18 |  |  | 18 | 307 |
| -30 ( -28,1 |  | 44 |  |  | 53 | 359 |
| -28 ( -26,1 |  | 44 | 9 |  | 105 | 368 |
| -26 ( -24,1 |  | 61 | 26 |  | 158 | 403 |
| -24 ( -22,1 | 18 | 88 | 35 |  | 228 | 403 |
| -22 ( -20,1 | 79 | 114 | 61 | 18 | 298 | 412 |
| -20 ( -18,1 | 131 | 105 | 88 | 26 | 316 | 351 |
| -18 ( -16,1 | 228 | 149 | 114 | 26 | 333 | 351 |
| -16 ( -14,1 | 298 | 158 | 158 | 44 | 307 | 351 |
| -14 ( -12,1 | 316 | 193 | 166 | 44 | 280 | 324 |
| -12 ( 10,1 | 377 | 245 | 193 | 70 | 263 | 316 |
| -10 ( -8,1 | 333 | 289 | 245 | 70 | 228 | 316 |
| -8 ( -6,1 | 307 | 342 | 307 | 114 | 228 | 324 |
| -6 ( -4,1 | 316 | 429 | 342 | 193 | 236 | 316 |
| -4 ( -2,1 | 351 | 482 | 386 | 368 | 280 | 351 |
| -2 ( -0,1 | 412 | 631 | 588 | 552 | 316 | 692 |
| 0-1,9 | 438 | 797 | 780 | 666 | 333 | 876 |
| 2-3,9 | 438 | 508 | 429 | 544 | 316 | 535 |
| 4-5,9 | 447 | 465 | 386 | 535 | 316 | 359 |
| 6-7,9 | 447 | 456 | 386 | 517 | 342 | 175 |
| 8-9,9 | 500 | 465 | 421 | 421 | 333 | 114 |
| 10-11,9 | 508 | 473 | 491 | 394 | 394 | 53 |
| 12-13,9 | 578 | 508 | 517 | 465 | 421 | 26 |
| 14-15,9 | 587 | 482 | 561 | 526 | 482 |  |
| 16-17,9 | 614 | 359 | 535 | 561 | 482 |  |
| 18-19,9 | 508 | 280 | 429 | 561 | 517 |  |
| 20-21,9 | 307 | 228 | 377 | 500 | 429 |  |
| 22-23,9 | 149 | 158 | 280 | 447 | 324 |  |
| 24-25,9 | 61 | 96 | 201 | 368 | 228 |  |
| 26-27,9 | 17 | 53 | 131 | 280 | 131 |  |
| 28-29,9 |  | 18 | 70 | 201 | 61 |  |
| Выше 30 |  |  | 53 | 254 | 9 |  |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Енисейск | Ербогачен (Иркутская область) | Жигалово (Иркутская область) | Ивдель (Свердловская область) | Иркутск | Исить (Республика Саха (Якутия)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -44 | 53 | 343 | 36 | 9 |  | 219 |
| -44 ( -42,1 | 44 | 123 | 70 | 18 |  | 158 |
| -42 ( -40,1 | 61 | 140 | 79 | 18 |  | 210 |
| -40 ( -38,1 | 70 | 149 | 96 | 35 |  | 245 |
| -38 ( -36,1 | 88 | 158 | 140 | 35 | 18 | 254 |
| -36 ( -34,1 | 88 | 193 | 149 | 61 | 26 | 289 |
| -34 ( -32,1 | 88 | 193 | 158 | 70 | 44 | 272 |
| -32 ( -30,1 | 114 | 193 | 184 | 97 | 61 | 254 |
| -30 ( -28,1 | 123 | 201 | 193 | 105 | 88 | 263 |
| -28 ( -26,1 | 149 | 201 | 228 | 114 | 123 | 228 |
| -26 ( -24,1 | 158 | 201 | 237 | 140 | 149 | 228 |
| -24 ( -22,1 | 184 | 219 | 245 | 158 | 210 | 193 |
| -22 ( -20,1 | 201 | 210 | 254 | 184 | 237 | 193 |
| -20 ( -18,1 | 201 | 219 | 219 | 184 | 280 | 193 |
| -18 ( -16,1 | 228 | 219 | 219 | 219 | 298 | 184 |
| -16 ( -14,1 | 254 | 219 | 237 | 219 | 298 | 175 |
| -14 ( -12,1 | 263 | 219 | 219 | 272 | 333 | 175 |
| -12 ( -10,1 | 272 | 228 | 245 | 289 | 333 | 175 |
| -10 ( -8,1 | 280 | 228 | 245 | 289 | 289 | 158 |
| -8 ( -6,1 | 307 | 237 | 280 | 324 | 280 | 149 |
| -6 ( -4,1 | 324 | 263 | 289 | 359 | 316 | 210 |
| -4 ( -2,1 | 359 | 324 | 333 | 429 | 359 | 228 |
| -2 ( -0,1 | 438 | 351 | 394 | 526 | 421 | 289 |
| 0-1,9 | 500 | 358 | 377 | 570 | 438 | 333 |
| 2-3,9 | 412 | 359 | 368 | 456 | 386 | 333 |
| 4-5,9 | 377 | 359 | 351 | 421 | 377 | 333 |
| 6-7,9 | 377 | 351 | 368 | 438 | 403 | 333 |
| 8-9,9 | 403 | 351 | 386 | 456 | 421 | 368 |
| 10-11,9 | 403 | 351 | 386 | 473 | 465 | 386 |
| 12-13,9 | 394 | 333 | 403 | 429 | 473 | 368 |
| 14-15,9 | 377 | 307 | 333 | 387 | 412 | 359 |
| 16-17,9 | 324 | 254 | 272 | 298 | 351 | 298 |
| 18-19,9 | 263 | 202 | 210 | 210 | 272 | 237 |
| 20-21,9 | 210 | 166 | 184 | 175 | 219 | 184 |
| Выше 22 | 368 | 334 | 358 | 131 | 175 | 131 |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Ича (Камчатская область) | Казань | Калининград | Кандалакша (Мурманская область) | Кемь (Республика Карелия) | Киренск (Иркутская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -40 |  |  |  |  |  | 333 |
| -40 ( -38,1 |  |  |  |  |  | 114 |
| -38 ( -36,1 |  |  |  |  |  | 140 |
| -36 ( -34,1 |  |  |  |  |  | 149 |
| -34 ( -32,1 |  | 18 |  | 18 |  | 149 |
| -32 ( -30,1 |  | 26 |  | 18 | 18 | 184 |
| -30 ( -28,1 | 9 | 35 |  | 44 | 26 | 167 |
| -28 ( -26,1 | 18 | 44 |  | 70 | 44 | 193 |
| -26 ( -24,1 | 44 | 70 |  | 105 | 53 | 193 |
| -24 ( -22,1 | 70 | 79 |  | 131 | 79 | 193 |
| -22 ( -20,1 | 131 | 114 |  | 158 | 105 | 184 |
| -20 ( -18,1 | 175 | 140 | 18 | 175 | 140 | 210 |
| -18 ( -16,1 | 237 | 158 | 18 | 210 | 175 | 220 |
| -16 ( -14,1 | 289 | 201 | 35 | 237 | 201 | 228 |
| -14 ( -12,1 | 342 | 245 | 53 | 272 | 228 | 237 |
| -12 ( -10,1 | 394 | 280 | 88 | 307 | 298 | 254 |
| -10 ( -8,1 | 394 | 324 | 131 | 333 | 324 | 245 |
| -8 ( -6,1 | 456 | 342 | 201 | 438 | 404 | 254 |
| -6 ( -4,1 | 508 | 394 | 263 | 482 | 508 | 272 |
| -4 ( -2,1 | 579 | 448 | 359 | 561 | 587 | 324 |
| -2 ( -0,1 | 667 | 526 | 508 | 712 | 692 | 403 |
| 0-1,9 | 648 | 657 | 859 | 745 | 860 | 403 |
| 2-3,9 | 578 | 377 | 841 | 543 | 614 | 351 |
| 4-5,9 | 561 | 359 | 692 | 473 | 465 | 359 |
| 6-7,9 | 587 | 351 | 622 | 491 | 473 | 359 |
| 8-9,9 | 771 | 368 | 614 | 491 | 552 | 386 |
| 10-11,9 | 798 | 421 | 648 | 465 | 517 | 412 |
| 12-13,9 | 386 | 482 | 675 | 403 | 482 | 394 |
| 14-15,9 | 114 | 500 | 666 | 324 | 359 | 368 |
| 16-17,9 | 9 | 500 | 536 | 245 | 263 | 307 |
| 18-19,9 |  | 412 | 377 | 149 | 149 | 229 |
| 20-21,9 |  | 307 | 254 | 88 | 88 | 166 |
| 22-23,9 |  | 245 | 140 | 62 | 62 | 131 |
| 24-25,9 |  | 158 | 96 | 18 | 18 | 114 |
| Выше 26 |  | 184 | 71 | 9 | 9 | 140 |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Киров | Ключи (Камчатская область) | Койнас (Архангельская область) | Колпашево (Томская область) | Корф (Корякский АО) | Кострома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -38 |  |  | 70 | 106 |  |  |
| -38 ( -36,1 |  | 9 | 35 | 61 |  |  |
| -36 ( -34,1 | 9 | 26 | 44 | 70 |  |  |
| -34 ( -32,1 | 26 | 35 | 61 | 88 |  |  |
| -32 ( -30,1 | 43 | 53 | 70 | 114 |  | 18 |
| -30 ( -28,1 | 44 | 70 | 70 | 140 | 35 | 26 |
| -28 ( -26,1 | 53 | 96 | 96 | 149 | 61 | 44 |
| -26 ( -24,1 | 79 | 123 | 123 | 184 | 149 | 61 |
| -24 ( -22,1 | 95 | 131 | 131 | 184 | 219 | 79 |
| -22 ( -20,1 | 114 | 184 | 149 | 219 | 272 | 88 |
| -20 ( -18,1 | 131 | 219 | 158 | 228 | 316 | 114 |
| -18 ( -16,1 | 175 | 245 | 184 | 254 | 359 | 149 |
| -16 ( -14,1 | 237 | 272 | 219 | 245 | 377 | 193 |
| -14 ( -12,1 | 254 | 298 | 219 | 263 | 386 | 210 |
| -12 ( -10,1 | 307 | 342 | 280 | 298 | 324 | 263 |
| -10 ( -8,1 | 324 | 342 | 324 | 263 | 377 | 298 |
| -8 ( -6,1 | 412 | 386 | 394 | 316 | 351 | 359 |
| -6 ( --4,1 | 421 | 386 | 508 | 334 | 386 | 394 |
| -4 ( -2,1 | 491 | 447 | 562 | 386 | 482 | 465 |
| -2 ( -0,1 | 570 | 605 | 631 | 403 | 596 | 631 |
| 0-1,9 | 631 | 691 | 762 | 500 | 508 | 701 |
| 2-3,9 | 412 | 456 | 500 | 403 | 438 | 482 |
| 4-5,9 | 377 | 412 | 465 | 368 | 429 | 394 |
| 6-7,9 | 386 | 429 | 438 | 403 | 500 | 429 |
| 8-9,9 | 412 | 526 | 465 | 403 | 631 | 465 |
| 10-11,9 | 465 | 578 | 421 | 421 | 754 | 473 |
| 12-13,9 | 473 | 482 | 342 | 403 | 447 | 517 |
| 14-15,9 | 447 | 359 | 298 | 412 | 210 | 500 |
| 16-17,9 | 412 | 237 | 228 | 342 | 62 | 421 |
| 18-19,9 | 316 | 166 | 166 | 263 | 26 | 351 |
| 20-21,9 | 237 | 96 | 123 | 210 |  | 254 |
| 22-23,9 | 175 | 53 | 88 | 140 |  | 175 |
| 24-25,9 | 114 | 9 | 70 | 105 |  | 123 |
| 26-27,9 | 79 |  | 53 | 53 |  | 61 |
| Выше 28 | 44 |  | 18 | 35 |  | 27 |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Котлас | Красноярск | Курган | Курск | Леуши | Магадан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -38 |  | 27 | 18 |  | 45 |  |
| -38 ( -36,1 | 9 | 26 | 26 |  | 26 |  |
| -36 ( -34,1 | 26 | 44 | 35 |  | 53 |  |
| -34 ( -32,1 | 44 | 61 | 44 |  | 61 |  |
| -32 ( -30,1 | 44 | 88 | 61 |  | 70 | 18 |
| -30 ( -28,1 | 61 | 96 | 70 |  | 88 | 26 |
| -28 ( -26,1 | 70 | 105 | 96 | 9 | 96 | 79 |
| -26 ( -24,1 | 88 | 123 | 123 | 18 | 114 | 131 |
| -24 ( -22,1 | 105 | 158 | 149 | 35 | 131 | 210 |
| -22 ( -20,1 | 114 | 175 | 175 | 44 | 184 | 298 |
| -20 ( -18,1 | 131 | 175 | 201 | 70 | 228 | 333 |
| -18 ( -16,1 | 158 | 201 | 245 | 114 | 245 | 421 |
| -16 ( -14,1 | 184 | 245 | 254 | 130 | 272 | 456 |
| -14 ( -12,1 | 210 | 272 | 272 | 158 | 307 | 421 |
| -12 ( -10,1 | 280 | 316 | 307 | 228 | 316 | 438 |
| -10 ( -8,1 | 333 | 342 | 298 | 237 | 316 | 429 |
| -8 ( -6,1 | 369 | 386 | 324 | 307 | 359 | 429 |
| -6 ( -4,1 | 465 | 394 | 333 | 350 | 342 | 473 |
| -4 ( -2,1 | 517 | 412 | 386 | 438 | 403 | 456 |
| -2 ( -0,1 | 605 | 438 | 438 | 754 | 456 | 447 |
| 0-1,9 | 702 | 491 | 447 | 719 | 508 | 456 |
| 2-3,9 | 517 | 412 | 342 | 386 | 447 | 386 |
| 4-5,9 | 456 | 394 | 333 | 403 | 394 | 429 |
| 6-7,9 | 438 | 377 | 342 | 403 | 402 | 526 |
| 8-9,9 | 465 | 403 | 394 | 412 | 438 | 640 |
| 10-11,9 | 456 | 429 | 447 | 500 | 482 | 666 |
| 12-13,9 | 456 | 456 | 456 | 570 | 447 | 351 |
| 14-15,9 | 394 | 421 | 438 | 614 | 403 | 166 |
| 16-17,9 | 333 | 394 | 438 | 552 | 351 | 62 |
| 18-19,9 | 245 | 307 | 342 | 420 | 272 | 18 |
| 20-21,9 | 175 | 237 | 280 | 359 | 193 |  |
| 22-23,9 | 140 | 166 | 219 | 245 | 149 |  |
| 24-25,9 | 96 | 70 | 193 | 158 | 105 |  |
| 26-27,9 | 53 | 70 | 123 | 88 | 44 |  |
| Выше 28 | 26 | 54 | 104 | 44 | 18 |  |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Марково (Магаданская область) | Махачкала | Минусинск | Могоча (Читинская область) | Москва | Мурманск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -40 | 105 |  | 26 | 61 |  |  |
| -40 ( -38,1 | 105 |  | 44 | 88 |  |  |
| -38 ( -36,1 | 123 |  | 53 | 123 |  |  |
| -36 ( -34,1 | 140 |  | 61 | 184 |  |  |
| -34 ( -32,1 | 166 |  | 79 | 210 |  | 9 |
| -32 ( -30,1 | 201 |  | 96 | 237 |  | 9 |
| -30 ( -28,1 | 237 |  | 105 | 254 | 9 | 9 |
| -28 ( -26,1 | 263 |  | 114 | 280 | 18 | 35 |
| -26 ( -24,1 | 298 |  | 140 | 272 | 26 | 44 |
| -24 ( -22,1 | 307 |  | 149 | 289 | 35 | 79 |
| -22 ( -20,1 | 316 |  | 166 | 289 | 70 | 114 |
| -20 ( -18,1 | 342 |  | 184 | 254 | 88 | 140 |
| -18 ( -16,1 | 333 |  | 175 | 263 | 114 | 175 |
| -16 ( -14,1 | 351 | 18 | 228 | 228 | 131 | 219 |
| -14 ( -12,1 | 333 | 26 | 237 | 219 | 166 | 280 |
| -12 ( -10,1 | 307 | 35 | 280 | 219 | 228 | 298 |
| -10 ( -8,1 | 263 | 44 | 289 | 210 | 254 | 368 |
| -8 ( -6,1 | 280 | 61 | 298 | 237 | 316 | 465 |
| -6 ( -4,1 | 254 | 132 | 377 | 245 | 368 | 570 |
| -4 ( -2,1 | 254 | 176 | 394 | 280 | 465 | 684 |
| -2 ( -0,1 | 307 | 333 | 421 | 342 | 570 | 762 |
| 0-1,9 | 368 | 570 | 412 | 333 | 789 | 815 |
| 2-3,9 | 333 | 658 | 386 | 333 | 526 | 657 |
| 4-5,9 | 307 | 666 | 359 | 333 | 447 | 631 |
| 6-7,9 | 351 | 614 | 368 | 351 | 429 | 605 |
| 8-9,9 | 403 | 552 | 368 | 342 | 465 | 517 |
| 10-11,9 | 421 | 447 | 421 | 377 | 517 | 394 |
| 12-13,9 | 333 | 456 | 438 | 394 | 561 | 289 |
| 14-15,9 | 254 | 508 | 456 | 351 | 543 | 201 |
| 16-17,9 | 175 | 508 | 394 | 307 | 500 | 149 |
| 18-19,9 | 123 | 578 | 324 | 263 | 368 | 96 |
| 20-21,9 | 96 | 648 | 272 | 193 | 298 | 70 |
| 22-23,9 | 52 | 683 | 219 | 158 | 19 | 36 |
| 24-25,9 | 35 | 543 | 175 | 96 | 131 | 27 |
| Выше 26 | 18 | 508 | 139 | 26 | 114 | 18 |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Нарьян-Мар | Нижнеудинск (Иркутская область) | Нижний Новгород | Николаевск-на-Амуре | Оймякон | Олекминск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -44 |  | 9 |  |  | 1613 | 141 |
| -44 ( -42,1 | 9 | 18 |  |  | 289 | 88 |
| -42 ( -40,1 | 18 | 18 |  |  | 254 | 123 |
| 40 ( -38,1 | 26 | 35 |  |  | 228 | 175 |
| -38 ( -36,1 | 44 | 53 |  | 9 | 245 | 193 |
| -36 ( -34,1 | 61 | 70 |  | 18 | 210 | 245 |
| -34 ( -32,1 | 79 | 88 |  | 53 | 210 | 228 |
| -32 ( -30,1 | 96 | 96 |  | 88 | 193 | 237 |
| -30 ( -28,1 | 114 | 114 | 18 | 158 | 175 | 245 |
| -28 ( -26,1 | 158 | 158 | 35 | 210 | 158 | 245 |
| -26 ( -24,1 | 158 | 175 | 53 | 280 | 158 | 237 |
| -24 ( -22,1 | 175 | 184 | 61 | 289 | 123 | 228 |
| -22 ( -20,1 | 228 | 219 | 96 | 324 | 123 | 219 |
| -20 ( -18,1 | 219 | 236 | 123 | 342 | 140 | 228 |
| -18 ( -16,1 | 254 | 263 | 140 | 333 | 131 | 219 |
| -16 ( -14,1 | 280 | 272 | 184 | 324 | 105 | 201 |
| -14 ( -12,1 | 280 | 272 | 219 | 289 | 123 | 201 |
| -12 ( -10,1 | 342 | 280 | 263 | 307 | 140 | 219 |
| -10 ( -8,1 | 368 | 307 | 342 | 263 | 150 | 201 |
| -8 ( -6,1 | 429 | 316 | 368 | 263 | 166 | 210 |
| -6 ( -4,1 | 517 | 359 | 412 | 280 | 219 | 237 |
| -4 ( -2,1 | 588 | 394 | 465 | 316 | 237 | 289 |
| -2 ( -0,1 | 685 | 421 | 561 | 421 | 263 | 316 |
| 0-1,9 | 702 | 421 | 675 | 421 | 289 | 316 |
| 2-3,9 | 474 | 386 | 429 | 351 | 307 | 324 |
| 4-5,9 | 482 | 403 | 394 | 359 | 342 | 324 |
| 6-7,9 | 473 | 386 | 403 | 342 | 342 | 351 |
| 8-9,9 | 394 | 429 | 412 | 394 | 351 | 368 |
| 10-11,9 | 298 | 412 | 465 | 456 | 324 | 386 |
| 12-13,9 | 237 | 438 | 482 | 456 | 298 | 368 |
| 14-15,9 | 184 | 377 | 535 | 429 | 228 | 351 |
| 16-17,9 | 131 | 333 | 465 | 359 | 201 | 280 |
| 18-19,9 | 105 | 237 | 394 | 263 | 149 | 228 |
| 20-21,9 | 70 | 201 | 298 | 175 | 123 | 193 |
| Выше 24 | 87 | 350 | 429 | 184 | 149 | 298 |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Оленск | Омск | Онега (Архангельская область) | Оренбург | Охотск | Павелец (Рязанская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -40 | 955 | 9 |  |  |  |  |
| -40 ( -38,1 | 210 | 18 |  |  |  |  |
| -38 ( -36,1 | 210 | 35 |  |  |  |  |
| -36 ( -34,1 | 237 | 44 | 9 | 9 |  |  |
| -34 ( -32,1 | 245 | 61 | 18 | 18 | 26 |  |
| -32 ( -30,1 | 245 | 79 | 18 | 18 | 79 |  |
| -30 ( -28,1 | 228 | 88 | 35 | 35 | 166 | 9 |
| -28 ( -26,1 | 254 | 96 | 61 | 44 | 228 | 26 |
| -26 ( -24,1 | 263 | 131 | 88 | 96 | 280 | 44 |
| -24 ( -22,1 | 280 | 158 | 96 | 114 | 316 | 53 |
| -22 ( -20,1 | 245 | 184 | 123 | 149 | 377 | 96 |
| -20 ( -18,1 | 237 | 219 | 149 | 166 | 386 | 123 |
| -18 ( -16,1 | 228 | 254 | 166 | 228 | 368 | 131 |
| -16 ( -14,1 | 219 | 289 | 175 | 228 | 342 | 175 |
| -14 ( -12,1 | 201 | 307 | 210 | 228 | 333 | 201 |
| -12 ( -10,1 | 202 | 307 | 254 | 272 | 316 | 245 |
| -10 ( -8,1 | 219 | 316 | 307 | 254 | 289 | 280 |
| -8 ( -6,1 | 254 | 324 | 412 | 316 | 333 | 333 |
| -6 ( -4,1 | 254 | 333 | 456 | 351 | 359 | 368 |
| -4 ( -2,1 | 289 | 324 | 552 | 386 | 413 | 456 |
| -2 ( -0,1 | 343 | 421 | 675 | 526 | 447 | 631 |
| 0-1,9 | 360 | 456 | 815 | 535 | 456 | 745 |
| 2-3,9 | 334 | 351 | 588 | 316 | 377 | 394 |
| 4-5,9 | 316 | 342 | 482 | 289 | 403 | 422 |
| 6-7,9 | 307 | 351 | 473 | 307 | 412 | 368 |
| 8-9,9 | 289 | 359 | 456 | 307 | 473 | 429 |
| 10-11,9 | 272 | 421 | 438 | 350 | 631 | 482 |
| 12-13,9 | 254 | 456 | 438 | 402 | 570 | 535 |
| 14-15,9 | 210 | 456 | 368 | 438 | 263 | 535 |
| 16-17,9 | 193 | 403 | 316 | 438 | 96 | 491 |
| 18-19,9 | 149 | 342 | 228 | 437 | 26 | 377 |
| 20-21,9 | 96 | 272 | 131 | 386 |  | 307 |
| 22-23,9 | 79 | 219 | 114 | 324 |  | 210 |
| 24-25,9 | 53 | 149 | 70 | 272 |  | 158 |
| Выше 26 | 35 | 191 | 44 | 368 |  | 141 |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Пермь | Петрозаводск | Петропавловск-Камчатский | Печора (Коми АССР) | Подкаменная Тунгуска | Поронайск (Сахалинская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -40 | 9 |  |  | 88 | 237 |  |
| -40 ( -38,1 | 9 |  |  | 44 | 96 |  |
| -38 ( -36,1 | 9 |  |  | 53 | 105 |  |
| -36 ( -34,1 | 18 |  |  | 61 | 123 |  |
| -34 ( -32,1 | 18 |  |  | 70 | 123 |  |
| -32 ( -30,1 | 35 | 9 |  | 88 | 158 |  |
| -30 ( -28,1 | 53 | 18 |  | 114 | 166 | 18 |
| -28 ( -26,1 | 61 | 35 |  | 114 | 175 | 44 |
| -26 ( -24,1 | 79 | 53 |  | 131 | 193 | 70 |
| -24 ( -22,1 | 105 | 79 |  | 158 | 193 | 123 |
| -22 ( -20,1 | 131 | 88 |  | 201 | 219 | 193 |
| -20 ( -18,1 | 149 | 123 | 18 | 219 | 245 | 237 |
| -18 ( -16,1 | 193 | 140 | 79 | 255 | 254 | 280 |
| -16 ( -14,1 | 228 | 175 | 149 | 272 | 254 | 315 |
| -14 ( -12,1 | 289 | 184 | 254 | 280 | 254 | 359 |
| -12 ( -10,1 | 324 | 245 | 377 | 307 | 298 | 351 |
| -10 ( -8,1 | 342 | 298 | 447 | 333 | 280 | 342 |
| -8 ( -6,1 | 403 | 394 | 491 | 412 | 298 | 368 |
| -6 ( -4,1 | 412 | 456 | 666 | 456 | 298 | 342 |
| -4 ( -2,1 | 447 | 517 | 789 | 491 | 333 | 394 |
| -2 ( -0,1 | 508 | 701 | 859 | 578 | 404 | 516 |
| 0-1,9 | 570 | 859 | 710 | 631 | 447 | 517 |
| 2-3,9 | 438 | 561 | 614 | 482 | 404 | 447 |
| 4-5,9 | 403 | 482 | 614 | 429 | 368 | 491 |
| 6-7,9 | 403 | 473 | 631 | 447 | 377 | 491 |
| 8-9,9 | 447 | 473 | 762 | 412 | 377 | 500 |
| 10-11,9 | 473 | 491 | 701 | 351 | 386 | 570 |
| 12-13,9 | 465 | 500 | 324 | 333 | 377 | 631 |
| 14-15,9 | 438 | 473 | 175 | 263 | 359 | 596 |
| 16-17,9 | 394 | 359 | 70 | 210 | 280 | 333 |
| 18-19,9 | 289 | 254 | 35 | 166 | 219 | 149 |
| 20-21,9 | 237 | 158 |  | 114 | 166 | 61 |
| 22-23,9 | 158 | 96 |  | 88 | 114 | 18 |
| 24-25,9 | 131 | 53 |  | 61 | 88 | 9 |
| Выше 26 | 97 | 18 |  | 53 | 97 |  |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Псков | Пятигорск | Ростов-на-Дону | Рубцовск (Алтайский край) | Самара | Санкт-Петербург |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -34 |  |  |  | 88 |  |  |
| -34 ( -32,1 |  |  |  | 53 |  |  |
| -32 ( -30,1 |  |  |  | 79 | 9 |  |
| -30 ( -28,1 | 9 |  |  | 88 | 26 |  |
| -28 ( -26,1 | 18 |  |  | 96 | 35 | 9 |
| -26 ( -24,1 | 26 |  |  | 131 | 44 | 26 |
| -24 ( -22,1 | 26 | 9 |  | 158 | 70 | 44 |
| -22 ( -20,1 | 53 | 9 |  | 166 | 96 | 53 |
| -20 ( -18,1 | 70 | 18 | 26 | 193 | 140 | 61 |
| -18 ( -16,1 | 105 | 35 | 35 | 201 | 196 | 79 |
| -16 ( -14,1 | 105 | 44 | 53 | 237 | 201 | 123 |
| -14 ( -12,1 | 140 | 70 | 88 | 272 | 272 | 140 |
| -12 ( -10,1 | 184 | 96 | 105 | 289 | 289 | 193 |
| -10 ( -8,1 | 228 | 114 | 131 | 272 | 289 | 219 |
| -8 ( -6,1 | 298 | 210 | 193 | 298 | 342 | 316 |
| -6 ( -4,1 | 359 | 333 | 263 | 359 | 377 | 376 |
| -4 ( -2,1 | 447 | 482 | 342 | 351 | 438 | 438 |
| -2 ( -0,1 | 578 | 587 | 500 | 429 | 508 | 587 |
| 0-1,9 | 938 | 596 | 648 | 421 | 578 | 876 |
| 2-3,9 | 614 | 517 | 561 | 351 | 342 | 719 |
| 4-5,9 | 500 | 491 | 517 | 324 | 324 | 535 |
| 6-7,9 | 500 | 447 | 447 | 359 | 333 | 456 |
| 8-9,9 | 526 | 473 | 429 | 359 | 316 | 465 |
| 10-11,9 | 543 | 517 | 421 | 412 | 386 | 500 |
| 12-13,9 | 570 | 570 | 465 | 421 | 438 | 543 |
| 14-15,9 | 517 | 648 | 526 | 465 | 473 | 570 |
| 16-17,9 | 438 | 614 | 578 | 421 | 535 | 482 |
| 18-19,9 | 351 | 561 | 570 | 377 | 482 | 377 |
| 20-21,9 | 245 | 429 | 517 | 324 | 394 | 254 |
| 22-23,9 | 193 | 351 | 438 | 272 | 307 | 175 |
| 24-25,9 | 114 | 254 | 342 | 210 | 228 | 96 |
| 26-27,9 | 52 | 158 | 245 | 140 | 149 | 35 |
| 28-29,9 | 18 | 88 | 175 | 96 | 88 | 18 |
| 30-31,9 |  | 35 | 96 | 44 | 45 |  |
| Выше 32 |  | 9 | 54 | 9 | 18 |  |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Екатеринбург | Смоленск | Сортавала (Республика Карелия) | Сочи | Сунтар (Республика Саха (Якутия)) | Сургут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -42 |  |  |  |  | 465 | 45 |
| -42 ( -40,1 |  |  |  |  | 158 | 44 |
| -40 ( -38,1 | 9 |  |  |  | 166 | 70 |
| -38 ( -36,1 | 9 |  |  |  | 201 | 70 |
| -36 ( -34,1 | 26 |  | 9 |  | 219 | 88 |
| -34 ( -32,1 | 26 |  | 18 |  | 210 | 105 |
| -32 ( -30,1 | 44 |  | 26 |  | 219 | 105 |
| -30 ( -28,1 | 61 | 18 | 35 |  | 228 | 131 |
| -28 ( -26,1 | 79 | 18 | 53 |  | 237 | 149 |
| -26 ( -24,1 | 96 | 44 | 70 |  | 228 | 184 |
| -24 ( -22,1 | 123 | 79 | 88 |  | 219 | 184 |
| -22 ( -20,1 | 149 | 88 | 114 |  | 201 | 210 |
| -20 ( -18,1 | 201 | 105 | 140 |  | 201 | 237 |
| -18 ( -16,1 | 254 | 123 | 149 |  | 184 | 272 |
| -16 ( -14,1 | 289 | 158 | 193 |  | 201 | 289 |
| -14 ( -12,1 | 351 | 228 | 219 |  | 184 | 307 |
| -12 ( -10,1 | 368 | 237 | 254 |  | 202 | 333 |
| -10 ( -8,1 | 378 | 324 | 324 |  | 193 | 324 |
| -8 ( -6,1 | 422 | 351 | 412 |  | 201 | 333 |
| -6 ( -4,1 | 439 | 447 | 482 |  | 237 | 342 |
| -4 ( -2,1 | 482 | 762 | 631 | 18 | 264 | 333 |
| -2 ( -0,1 | 491 | 850 | 938 | 62 | 324 | 394 |
| 0-1,9 | 403 | 465 | 631 | 184 | 342 | 526 |
| 2-3,9 | 377 | 429 | 500 | 368 | 334 | 421 |
| 4-5,9 | 412 | 473 | 491 | 561 | 324 | 342 |
| 6-7,9 | 465 | 517 | 473 | 754 | 351 | 368 |
| 8-9,9 | 473 | 552 | 482 | 762 | 377 | 386 |
| 10-11,9 | 465 | 578 | 535 | 789 | 359 | 429 |
| 12-13,9 | 447 | 552 | 465 | 754 | 351 | 403 |
| 14-15,9 | 429 | 465 | 377 | 754 | 334 | 394 |
| 16-17,9 | 333 | 351 | 288 | 780 | 263 | 298 |
| 18-19,9 | 245 | 263 | 175 | 780 | 210 | 245 |
| 20-21,9 | 201 | 166 | 96 | 762 | 193 | 184 |
| 22-23,9 | 131 | 96 | 70 | 657 | 140 | 131 |
| Выше 24 | 87 | 26 | 26 | 780 | 246 | 87 |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Сыктывкар | Тобольск | Томск | Троицко-Печерск (Республика Коми) | Тура (Красноярский край) | Туруханск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -42 |  | 18 | 18 | 27 | 657 | 203 |
| -42 ( -40,1 | 9 | 18 | 26 | 26 | 193 | 88 |
| -40 ( -38,1 | 9 | 26 | 35 | 26 | 193 | 114 |
| -38 ( -36,1 | 18 | 53 | 44 | 26 | 210 | 123 |
| -36 ( -34,1 | 26 | 53 | 53 | 53 | 228 | 166 |
| -34 ( -32,1 | 44 | 70 | 53 | 53 | 210 | 158 |
| -32 ( -30,1 | 53 | 70 | 79 | 70 | 220 | 210 |
| -30 ( -28,1 | 70 | 88 | 96 | 79 | 210 | 184 |
| -28 ( -26,1 | 70 | 123 | 114 | 105 | 201 | 228 |
| -26 ( -24,1 | 96 | 131 | 140 | 131 | 175 | 228 |
| -24 ( -22,1 | 123 | 166 | 158 | 140 | 219 | 254 |
| -22 ( -20,1 | 149 | 210 | 193 | 175 | 184 | 263 |
| -20 ( -18,1 | 166 | 245 | 228 | 201 | 210 | 263 |
| -18 ( -16,1 | 184 | 237 | 245 | 219 | 193 | 280 |
| -16 ( -14,1 | 228 | 263 | 263 | 245 | 176 | 298 |
| -14 ( -12,1 | 254 | 254 | 272 | 280 | 175 | 307 |
| -12 ( -10,1 | 289 | 298 | 333 | 307 | 201 | 316 |
| -10 ( -8,1 | 324 | 280 | 298 | 316 | 167 | 272 |
| -8 ( -6,1 | 412 | 333 | 324 | 421 | 201 | 289 |
| -6 ( -4,1 | 456 | 377 | 333 | 456 | 245 | 307 |
| -4 ( -2,1 | 517 | 351 | 377 | 500 | 281 | 324 |
| -2 ( -0,1 | 543 | 429 | 447 | 578 | 351 | 377 |
| 0-1,9 | 683 | 508 | 465 | 622 | 377 | 456 |
| 2-3,9 | 456 | 412 | 386 | 456 | 403 | 394 |
| 4-5,9 | 456 | 333 | 368 | 447 | 403 | 386 |
| 6-7,9 | 429 | 386 | 377 | 446 | 351 | 368 |
| 8-9,9 | 456 | 421 | 412 | 446 | 377 | 368 |
| 10-11,9 | 465 | 482 | 438 | 402 | 342 | 351 |
| 12-13,9 | 412 | 456 | 429 | 377 | 316 | 307 |
| 14-15,9 | 377 | 438 | 429 | 324 | 289 | 254 |
| 16-17,9 | 307 | 359 | 368 | 245 | 237 | 228 |
| 18-19,9 | 237 | 280 | 307 | 175 | 175 | 149 |
| 20-21,9 | 158 | 228 | 228 | 149 | 149 | 105 |
| 22-23,9 | 131 | 158 | 166 | 96 | 105 | 69 |
| Выше 24 | 158 | 211 | 253 | 141 | 141 | 78 |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Улан-Удэ | Ижевск | Усть-Мая (Республика Саха (Якутия)) | Усть-Цильма (Республика Коми) | Уфа | Хабаровск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -42 |  |  | 938 | 18 |  |  |
| -42 ( -40,1 |  |  | 272 | 26 | 9 |  |
| -40 ( -38,1 | 18 |  | 245 | 26 | 9 |  |
| -38 ( -36,1 | 26 |  | 237 | 35 | 18 |  |
| -36 ( -34,1 | 53 | 18 | 237 | 53 | 26 |  |
| -34 ( -32,1 | 79 | 26 | 228 | 61 | 26 | 9 |
| -32 ( -30,1 | 131 | 26 | 210 | 70 | 44 | 18 |
| -30 ( -28,1 | 184 | 44 | 201 | 79 | 61 | 53 |
| -28 ( -26,1 | 219 | 61 | 175 | 105 | 79 | 149 |
| -26 ( -24,1 | 245 | 88 | 166 | 140 | 96 | 184 |
| -24 ( -22,1 | 263 | 96 | 140 | 166 | 105 | 272 |
| -22 ( -20,1 | 289 | 114 | 131 | 193 | 140 | 324 |
| -20 ( -18,1 | 289 | 166 | 131 | 228 | 166 | 351 |
| -18 ( -16,1 | 289 | 193 | 131 | 254 | 193 | 342 |
| -16 ( -14,1 | 254 | 237 | 140 | 263 | 201 | 333 |
| -14 ( -12,1 | 263 | 263 | 140 | 272 | 210 | 271 |
| -12 ( -10,1 | 280 | 316 | 158 | 333 | 280 | 254 |
| -10 ( -8,1 | 245 | 324 | 149 | 333 | 298 | 245 |
| -8 ( -6,1 | 263 | 394 | 166 | 421 | 307 | 228 |
| -6 ( -4,1 | 280 | 412 | 175 | 508 | 386 | 245 |
| -4 ( -2,1 | 324 | 456 | 219 | 543 | 421 | 245 |
| -2 ( -0,1 | 359 | 543 | 298 | 622 | 491 | 280 |
| 0-1,9 | 359 | 614 | 307 | 666 | 614 | 316 |
| 2-3,9 | 333 | 377 | 298 | 473 | 394 | 307 |
| 4-5,9 | 324 | 342 | 333 | 429 | 359 | 307 |
| 6-7,9 | 316 | 377 | 360 | 456 | 351 | 307 |
| 8-9,9 | 377 | 412 | 369 | 412 | 403 | 333 |
| 10-11,9 | 394 | 438 | 369 | 368 | 447 | 368 |
| 12-13,9 | 403 | 456 | 378 | 324 | 482 | 421 |
| 14-15,9 | 421 | 465 | 377 | 273 | 438 | 465 |
| 16-17,9 | 386 | 403 | 316 | 194 | 456 | 517 |
| 18-19,9 | 316 | 351 | 245 | 158 | 351 | 491 |
| 20-21,9 | 237 | 263 | 193 | 105 | 272 | 403 |
| 22-23,9 | 193 | 193 | 131 | 70 | 237 | 298 |
| Выше 24 | 353 | 291 | 202 | 88 | 295 | 429 |

Таблица 2.20. Продолжение

| Температура воздуха, °С | Ханты-Мансийск | Хатанга | Хоседа-Хард (Архангельская область) | Чара (Читинская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -42 | 36 | 455 | 44 | 273 |
| -42 ( -40,1 | 35 | 219 | 44 | 158 |
| -40 ( -38,1 | 35 | 237 | 53 | 175 |
| -38 ( -36,1 | 53 | 245 | 61 | 201 |
| -36 ( -34,1 | 70 | 289 | 79 | 228 |
| -34 ( -32,1 | 70 | 263 | 96 | 254 |
| -32 ( -30,1 | 88 | 298 | 123 | 237 |
| -30 ( -28,1 | 114 | 289 | 149 | 245 |
| -28 ( -26,1 | 130 | 281 | 166 | 263 |
| -26 ( -24,1 | 158 | 307 | 193 | 245 |
| -24 ( -22,1 | 184 | 280 | 219 | 237 |
| -22 ( -20,1 | 184 | 254 | 228 | 237 |
| -20 ( -18,1 | 219 | 263 | 272 | 201 |
| -18 ( -16,1 | 272 | 254 | 280 | 193 |
| -16 ( -14,1 | 307 | 254 | 289 | 201 |
| -14 ( -12,1 | 315 | 263 | 307 | 201 |
| -12 ( -10,1 | 324 | 280 | 377 | 219 |
| -10 ( -8,1 | 316 | 237 | 386 | 210 |
| -8 ( -6,1 | 342 | 272 | 421 | 245 |
| -6 ( -4,1 | 342 | 298 | 508 | 245 |
| -4 ( -2,1 | 386 | 263 | 535 | 272 |
| -2 ( -0,1 | 429 | 245 | 587 | 342 |
| 0-1,9 | 508 | 386 | 640 | 351 |
| 2-3,9 | 412 | 342 | 447 | 342 |
| 4-5,9 | 386 | 368 | 438 | 342 |
| 6-7,9 | 377 | 421 | 421 | 369 |
| 8-9,9 | 402 | 298 | 333 | 377 |
| 10-11,9 | 456 | 245 | 289 | 377 |
| 12-13,9 | 421 | 193 | 228 | 351 |
| 14-15,9 | 386 | 131 | 184 | 316 |
| 16-17,9 | 316 | 105 | 123 | 254 |
| 18-19,9 | 245 | 79 | 88 | 193 |
| 20-21,9 | 175 | 79 | 60 | 147 |
| 22-23,9 | 140 | 26 | 44 | 114 |
| Выше 24 | 114 | 35 | 53 | 132 |

Таблица 2.20. Окончание

| Температура воздуха, °С | Чокурдах (Республика Саха (Якутия)) | Чульман (Республика Саха (Якутия)) | Южно-Курильск | Якутск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниже -46 | 132 | 35 |  | 419 |
| -46 ( -44,1 | 131 | 44 |  | 237 |
| -44 ( -42,1 | 201 | 96 |  | 280 |
| -42 ( -40,1 | 272 | 131 |  | 307 |
| -40 ( -38,1 | 307 | 193 |  | 245 |
| -38 ( -36,1 | 359 | 254 |  | 245 |
| -36 ( -34,1 | 377 | 289 |  | 245 |
| -34 ( -32,1 | 421 | 307 |  | 237 |
| -32 ( -30,1 | 368 | 298 |  | 219 |
| -30 ( -28,1 | 359 | 298 |  | 210 |
| -28 ( -26,1 | 307 | 254 |  | 175 |
| -26 ( -24,1 | 342 | 245 |  | 175 |
| -24 ( -22,1 | 298 | 254 |  | 158 |
| -22 ( -20,1 | 254 | 245 |  | 149 |
| -20 ( -18,1 | 254 | 237 |  | 140 |
| -18 ( -16,1 | 193 | 237 |  | 140 |
| -16 ( -14,1 | 175 | 228 |  | 149 |
| -14 ( -12,1 | 166 | 254 | 53 | 131 |
| -12 ( -10,1 | 166 | 193 | 131 | 140 |
| -10 ( -8,1 | 193 | 254 | 219 | 140 |
| -8 ( -6,1 | 228 | 254 | 412 | 150 |
| -6 ( -4,1 | 263 | 298 | 526 | 193 |
| -4 ( -2,1 | 386 | 308 | 640 | 238 |
| -2 ( -0,1 | 457 | 324 | 771 | 263 |
| 0-1,9 | 438 | 343 | 710 | 299 |
| 2-3,9 | 421 | 343 | 640 | 264 |
| 4-5,9 | 334 | 324 | 640 | 281 |
| 6-7,9 | 263 | 333 | 605 | 307 |
| 8-9,9 | 201 | 394 | 648 | 324 |
| 10-11,9 | 149 | 359 | 754 | 351 |
| 12-13,9 | 131 | 342 | 701 | 359 |
| 14-15,9 | 88 | 280 | 640 | 359 |
| 16-17,9 | 61 | 184 | 438 | 307 |
| 18-19,9 | 44 | 131 | 166 | 280 |
| Выше 22 | 26 | 193 | 71 | 551 |

2.5. Солнечная радиация, поступающая на различно ориентированные поверхности зданий и сооружений

Для эффективного использования энергетического ресурса солнечного облучения здания необходимо знать количество энергии, поступающей не только на вертикальные или горизонтальные его поверхности, но и на ограждения, расположенные под разными углами к горизонту. При этом необходимо следующее.

— Количество тепла, поступающего от солнечной радиации на горизонтальную и вертикальную поверхности, следует принимать по табл. 2.21-2.26.

Количество тепла от прямой и рассеянной солнечной радиации определено для июля при безоблачном небе в зависимости от географической широты и времени суток. Суммарное количество тепла, воздействующего на горизонтальную поверхность от прямой и рассеянной солнечной радиации за сутки, следует принимать по графе 12 табл. 2.21.

Среднее суточное количество тепла, поступающего от солнечной радиации на горизонтальную поверхность, определено делением суммарного количества тепла, поступающего от прямой и рассеянной солнечной радиации за 24 ч (см. графу 13 табл. 2.21).

Среднее суточное суммарное количество тепла, поступающего на вертикальные поверхности различной ориентации от прямой и рассеянной солнечной радиации, следует принимать по табл. 2.22-2.26.

— Среднее суммарное количество тепла, поступающего на горизонтальную поверхность от прямой и рассеянной солнечной радиации по месяцам и пунктам, определено как среднемесячное количество тепла при действительных условиях облачности за многолетний период, деленное на число дней в месяце и на 24 часа. Его следует принимать по табл. 2.27.

Высота солнца над горизонтом определена на 15 число каждого месяца.

— Приход солнечной радиации на различно ориентированные наклонные поверхности определяется расчетами с использованием данных измерений радиации на актинометрических станциях. Для упрощения получения данных о приходе прямой солнечной радиации на различно ориентированные поверхности в практической работе можно использовать коэффициенты для пересчета с горизонтальной поверхности средних суточных или месячных сумм прямой радиации [3]. В табл. 2.28 и 2.29 даны коэффициенты пересчета солнечной радиации для северной и южной ориентации поверхностей в зависимости от широты и угла их наклона. В табл. 2.30 и 2.31 коэффициенты пересчета представлены для западной и восточной ориентации.

Используя данные табл. 4 и 5, приведенные в СНиП «Строительная климатология» [1], и коэффициенты пересчета, представленные в табл. 2.28-2.31 настоящего Пособия, можно рассчитать суммарную солнечную радиацию (прямую и рассеянную) на наклонные поверхности здания. В качестве примера в табл. 2.32 приведены расчеты суммарной солнечной радиации, поступающей на поверхность здания под углом наклона 20°, расположенную на географической широте 40° с.ш.

— Высоту солнца над горизонтом в полдень следует принимать по табл. 3.33.

Таблица 2.21. Солнечная радиация, поступающая в июле на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, Вт/м2

| Широта, град. с.ш. | Часы суток до полудня | Сумма за сутки | Среднее суточное количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | - | - | - | 49 42 | 161 84 | 328 105 | 516 119 | 635 133 | 754 136 | 802 140 | 6490 1518 | 334 |
| 40 | - | - | 1 2 | 56 42 | 168 84 | 338 105 | 509 119 | 635 126 | 743 135 | 788 140 | 6476 1506 | 333 |
| 42 | - | - | 3 5 | 70 49 | 174 84 | 349 105 | 509 119 | 628 126 | 733 134 | 775 140 | 6482 1524 | 334 |
| 44 | - | - | 9 7 | 77 49 | 181 84 | 349 102 | 509 112 | 621 126 | 718 131 | 761 133 | 6450 1488 | 331 |
| 46 | - | - | 15 8 | 91 49 | 195 84 | 349 99 | 502 112 | 607 126 | 701 128 | 747 133 | 6414 1478 | 329 |
| 48 | - | - | 16 13 | 91 56 | 209 84 | 356 99 | 495 112 | 593 126 | 685 129 | 733 133 | 6356 1504 | 328 |
| 50 | - | - | 17 17 | 105 56 | 216 84 | 364 98 | 495 112 | 586 126 | 669 129 | 726 133 | 6356 1510 | 328 |
| 52 | - | - | 33 21 | 119 56 | 223 84 | 364 100 | 495 112 | 586 119 | 666 126 | 719 133 | 6410 1502 | 329 |
| 54 | - | - | 49 24 | 133 56 | 223 82 | 364 101 | 488 112 | 579 119 | 663 122 | 712 126 | 6422 1484 | 329 |
| 56 | - | - | 62 27 | 140 56 | 237 77 | 359 96 | 482 105 | 572 119 | 650 122 | 691 126 | 6386 1456 | 327 |
| 58 | - | 14 2 | 73 28 | 154 56 | 244 77 | 356 91 | 468 105 | 565 112 | 637 122 | 670 126 | 6362 1438 | 325 |
| 60 | - | 23 6 | 83 31 | 160 56 | 251 77 | 359 87 | 468 91 | 544 105 | 615 105 | 663 105 | 6332 1326 | 319 |
| 62 | - | 37 9 | 91 35 | 160 56 | 251 77 | 363 84 | 468 84 | 530 98 | 597 93 | 649 91 | 6292 1254 | 314 |
| 64 | 15 7 | 57 21 | 105 41 | 174 56 | 258 77 | 363 84 | 468 84 | 523 98 | 588 92 | 628 91 | 6358 1302 | 319 |
| 66 | 31 14 | 77 31 | 119 45 | 195 63 | 265 77 | 363 84 | 461 84 | 523 98 | 579 91 | 614 91 | 6454 1356 | 325 |
| 68 | 48 21 | 97 42 | 133 50 | 216 63 | 272 77 | 363 84 | 461 84 | 523 91 | 570 92 | 607 91 | 6580 1390 | 332 |
| Широта, град. с.ш. | Часы суток после полудня |  |  |
|  | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 |  |  |

Примечание. В числителе — прямая радиация, в знаменателе — рассеянная.

Таблица 2.22. Солнечная радиация, поступающая в июле на вертикальную поверхность южной ориентации при безоблачном небе, Вт/м2

| Широта, град. с.ш. | Часы суток до полудня | Сумма за сутки | Среднее суточное количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | - | - | - | - | - 24 | - 72 | - 96 | 44 105 | 126 106 | 197 106 | 230 106 | 1194 1230 | 101 |
| 40 | - | - | - | - | - 27 | - 72 | - 95 | 60 106 | 150 106 | 222 109 | 257 110 | 1378 1250 | 110 |
| 42 | - | - | - | - | - 30 | - 72 | 4 95 | 78 106 | 174 108 | 249 112 | 285 113 | 1580 1272 | 119 |
| 44 | - | - | - | - | - 31 | - 73 | 7 96 | 99 106 | 199 110 | 276 113 | 314 114 | 1790 1286 | 128 |
| 46 | - | - | - | - 2 | - 33 | - 73 | 10 99 | 121 108 | 224 114 | 302 115 | 343 116 | 2000 1320 | 138 |
| 48 | - | - | - | - 7 | - 36 | - 73 | 28 99 | 137 110 | 242 116 | 327 118 | 370 120 | 2208 1358 | 149 |
| 50 | - | - | - | - 9 | - 40 | - 76 | 46 100 | 154 114 | 260 119 | 351 122 | 398 123 | 2418 1406 | 159 |
| 52 | - | - | - | - 10 | - 43 | - 80 | 58 102 | 171 114 | 283 119 | 378 121 | 424 123 | 2628 1424 | 168 |
| 54 | - | - | - | - 13 | - 46 | - 80 | 70 105 | 188 115 | 306 119 | 405 121 | 451 123 | 2840 1444 | 178 |
| 56 | - | - | - | - 16 | - 46 | - 78 | 83 101 | 207 114 | 327 120 | 428 122 | 479 124 | 3048 1442 | 187 |
| 58 | - | - | - 5 | - 20 | - 46 | 5 74 | 95 96 | 226 113 | 349 120 | 451 124 | 508 126 | 3268 1448 | 196 |
| 60 | - | - | - 7 | - 21 | - 46 | 5 72 | 108 94 | 250 109 | 369 116 | 471 122 | 534 123 | 3474 1420 | 204 |
| 62 | - | - | - 9 | - 23 | - 46 | 7 70 | 134 93 | 274 106 | 388 113 | 491 121 | 558 122 | 3704 1406 | 213 |
| 64 | - | - | - 10 | - 28 | - 49 | 9 71 | 136 93 | 279 106 | 412 114 | 518 121 | 582 121 | 3872 1426 | 221 |
| 66 | - | - 6 | - 15 | - 31 | - 51 | 12 73 | 140 93 | 300 106 | 438 115 | 543 121 | 609 121 | 4084 1464 | 231 |
| 68 | - 6 | - 10 | - 17 | - 31 | - 51 | 14 73 | 145 93 | 320 106 | 465 115 | 568 121 | 637 121 | 4298 1488 | 241 |
| Широта, град. с.ш. | Часы суток после полудня |  |  |
|  | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 |  |  |

Примечание. В числителе — прямая радиация, в знаменателе — рассеянная.

Таблица 2.23. Солнечная радиация, поступающая в июле на вертикальные поверхности восточной и западной ориентации при безоблачном небе, Вт/м2

| Часы суток для восточной ориентации | Широта, град. с.ш. | Часы суток для западной ориентации |
| --- | --- | --- |
|  | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 1 | 41 2 | 22-23 |
| 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 5 | 100 10 | 163 16 | 21-22 |
| 3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 1 | 38 4 | 73 5 | 108 10 | 143 17 | 166 27 | 244 36 | 297 39 | 20-21 |
| 4-5 | 5 1 | 16 2 | 28 5 | 51 7 | 76 8 | 90 16 | 105 23 | 160 29 | 218 33 | 258 36 | 299 40 | 328 49 | 356 27 | 363 66 | 405 76 | 436 85 | 19-20 |
| 5-6 | 188 49 | 243 63 | 299 78 | 332 79 | 365 80 | 371 88 | 377 96 | 422 99 | 468 101 | 482 101 | 497 101 | 509 105 | 523 108 | 535 115 | 547 122 | 572 129 | 18-19 |
| 6-7 | 445 150 | 476 151 | 506 151 | 514 151 | 523 151 | 536 155 | 549 158 | 564 160 | 579 164 | 594 156 | 609 149 | 623 144 | 629 140 | 635 141 | 649 142 | 663 143 | 17-18 |
| 7-8 | 541 180 | 561 179 | 570 178 | 579 177 | 578 174 | 590 174 | 601 174 | 607 174 | 614 174 | 621 165 | 629 156 | 632 149 | 635 143 | 655 143 | 663 143 | 669 143 | 16-17 |
| 8-9 | 523 165 | 542 164 | 561 163 | 563 163 | 565 163 | 565 164 | 565 164 | 572 166 | 579 169 | 579 155 | 573 141 | 586 134 | 594 128 | 597 129 | 604 130 | 611 131 | 15-16 |
| 9-10 | 433 134 | 442 134 | 451 134 | 452 135 | 454 136 | 454 135 | 454 135 | 457 135 | 461 135 | 461 121 | 461 106 | 461 104 | 462 101 | 463 101 | 471 101 | 480 101 | 14-15 |
| 10-11 | 273 113 | 276 110 | 279 108 | 279 108 | 279 108 | 279 110 | 279 113 | 280 113 | 281 113 | 283 102 | 285 93 | 285 88 | 286 84 | 285 84 | 291 84 | 297 84 | 13-14 |
| 11-12 | 98 101 | 101 99 | 105 98 | 105 98 | 105 98 | 105 98 | 105 98 | 105 98 | 105 96 | 105 91 | 105 86 | 105 81 | 106 77 | 106 77 | 106 77 | 106 77 | 12-13 |
| 12-13 | - 91 | - 88 | - 87 | - 87 | - 87 | - 87 | - 87 | - 87 | - 87 | - 85 | - 81 | - 76 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | 11-12 |
| 13-14 | - 85 | - 84 | - 81 | - 81 | - 81 | - 81 | - 81 | - 81 | - 81 | - 79 | - 78 | - 72 | - 66 | - 66 | - 65 | - 66 | 10-11 |
| 14-15 | - 85 | - 83 | - 80 | - 81 | - 81 | - 79 | - 77 | - 77 | - 77 | - 76 | - 74 | - 69 | - 63 | - 63 | - 63 | - 63 | 9-10 |
| 15-16 | - 84 | - 81 | - 80 | - 80 | - 80 | - 78 | - 77 | - 77 | - 77 | - 74 | - 72 | - 67 | - 63 | - 63 | - 63 | - 63 | 8-9 |
| 16-17 | - 73 | - 73 | - 74 | - 73 | - 72 | - 72 | - 72 | - 72 | - 72 | - 65 | - 64 | - 62 | - 58 | - 57 | - 56 | - 57 | 7-8 |
| 17-18 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 58 | - 57 | - 54 | - 51 | - 50 | - 49 | - 50 | 6-7 |
| 18-19 | - 28 | - 28 | - 28 | - 30 | - 31 | - 34 | - 36 | - 39 | - 41 | - 41 | - 41 | - 41 | - 41 | - 42 | - 42 | - 42 | 5-6 |
| 19-20 | - | - | - | - | - 2 | - 6 | - 9 | - 13 | - 16 | - 17 | - 17 | - 20 | - 23 | - 27 | - 29 | - 31 | 4-5 |
| 20-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - 5 | - 9 | - 14 | - 17 | - 21 | 3-4 |
| 21-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 8 | - 9 | 2-3 |
| Сумма за сутки | 2506 1398 | 2657 1399 | 2799 1404 | 2875 1409 | 2945 1411 | 2990 1436 | 3035 1459 | 3167 1478 | 3310 1496 | 3421 1426 | 3531 1362 | 3637 1330 | 3734 1299 | 3822 1340 | 4084 1384 | 4335 1422 |  |
| Среднесуточное количество | 163 | 169 | 175 | 180 | 182 | 184 | 187 | 194 | 200 | 201 | 203 | 206 | 209 | 215 | 227 | 239 |  |

Примечание. В числителе — прямая радиация, в знаменателе — рассеянная.

Таблица 2.24. Солнечная радиация, поступающая в июле на вертикальную поверхность северной ориентации при безоблачном небе, Вт/м2

| Широта, град. с.ш. | Часы суток до полудня | Сумма за сутки | Среднее суточное количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | - | - | - | - | 91 37 | 105 95 | 70 108 | - 97 | - 86 | - 83 | - 81 | 530 1177 | 71 |
| 40 | - | - | - | - | 105 43 | 104 95 | 52 106 | - 97 | - 86 | - 83 | - 81 | 521 1182 | 71 |
| 42 | - | - | - | - 2 | 119 49 | 101 95 | 35 105 | - 98 | - 86 | - 81 | - 80 | 509 1193 | 71 |
| 44 | - | - | - | - 6 | 126 52 | 99 94 | 20 104 | - 97 | - 86 | - 81 | - 80 | 488 1200 | 70 |
| 46 | - | - | - | 17 9 | 133 52 | 98 93 | 3 98 | - 95 | - 84 | - 81 | - 80 | 502 1186 | 70 |
| 48 | - | - | - | 45 8 | 141 60 | 93 93 | - 101 | - 94 | - 86 | - 81 | - 80 | 558 1210 | 73 |
| 50 | - | - | - | 72 16 | 149 65 | 87 93 | - 99 | - 94 | - 84 | - 81 | - 80 | 616 1226 | 77 |
| 52 | - | - | - | 100 17 | 155 73 | 77 93 | - 97 | - 91 | - 85 | - 81 | - 80 | 663 1235 | 79 |
| 54 | - | - | - 2 | 128 28 | 160 70 | 67 93 | - 93 | - 86 | - 83 | - 81 | - 77 | 712 1226 | 80 |
| 56 | - | - | 13 2 | 136 26 | 159 76 | 64 90 | - 87 | - 83 | - 78 | - 77 | - 74 | 719 1179 | 79 |
| 58 | - | - | 27 3 | 147 31 | 157 70 | 60 84 | - 81 | - 80 | - 74 | - 72 | - 70 | 782 1133 | 79 |
| 60 | - | - | 59 8 | 159 18 | 157 70 | 53 80 | - 77 | - 73 | - 70 | - 69 | - 67 | 858 1105 | 81 |
| 62 | - | - | 91 14 | 172 47 | 157 70 | 47 76 | - 72 | - 70 | - 67 | - 66 | - 66 | 933 1096 | 85 |
| 64 | - | 12 73 | 110 23 | 174 52 | 160 71 | 37 74 | - 71 | - 69 | - 66 | - 65 | - 65 | 989 1140 | 88 |
| 66 | 2 1 | 58 14 | 140 33 | 180 58 | 163 71 | 29 73 | - 70 | - 69 | - 67 | - 65 | - 64 | 1144 1170 | 97 |
| 68 | 12 6 | 93 23 | 163 37 | 186 60 | 166 71 | 20 73 | - 70 | - 69 | - 67 | - 65 | - 64 | 1279 1212 | 104 |
| Широта, град. с.ш. | Часы суток после полудня |  |  |
|  | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 |  |  |

Примечание. В числителе — прямая радиация, в знаменателе — рассеянная.

Таблица 2.25. Солнечная радиация, поступающая в июле на вертикальные поверхности северо-восточной и северо-западной ориентации при безоблачном небе, Вт/м2

| Часы суток для северо-восточной ориентации | Широта, град. с.ш. | Часы суток для северо-западной ориентации |
| --- | --- | --- |
|  | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 9 | 22-23 |
| 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 1 | 17 7 | 93 14 | 169 19 | 21-22 |
| 3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 1 | 23 5 | 41 8 | 73 13 | 105 17 | 163 29 | 233 41 | 320 43 | 20-21 |
| 4-5 | 3 1 | 12 1 | 21 2 | 35 6 | 49 10 | 70 19 | 91 28 | 108 33 | 149 41 | 187 44 | 237 49 | 311 53 | 349 58 | 395 67 | 430 77 | 465 79 | 19-20 |
| 5-6 | 167 56 | 193 63 | 227 70 | 252 72 | 277 73 | 291 81 | 316 91 | 342 93 | 366 95 | 391 95 | 416 95 | 442 97 | 465 98 | 490 101 | 515 105 | 541 106 | 18-19 |
| 6-7 | 390 127 | 398 130 | 407 133 | 419 133 | 430 130 | 437 133 | 445 133 | 449 131 | 454 130 | 461 126 | 468 122 | 469 116 | 470 112 | 473 112 | 478 112 | 483 112 | 17-18 |
| 7-8 | 430 155 | 428 155 | 427 155 | 424 149 | 422 144 | 420 144 | 419 144 | 418 143 | 416 142 | 414 133 | 413 124 | 412 112 | 407 112 | 395 112 | 384 112 | 366 112 | 16-17 |
| 8-9 | 338 140 | 335 140 | 331 140 | 324 137 | 317 134 | 305 134 | 293 134 | 281 130 | 271 128 | 261 119 | 250 109 | 236 104 | 230 98 | 221 99 | 209 100 | 204 100 | 15-16 |
| 9-10 | 215 108 | 200 108 | 186 108 | 170 108 | 154 109 | 143 109 | 133 109 | 119 107 | 105 105 | 93 95 | 81 87 | 65 83 | 49 79 | 41 78 | 35 77 | 29 77 | 14-15 |
| 10-11 | 65 97 | 55 97 | 45 97 | 38 97 | 31 97 | 22 97 | 14 97 | 8 93 | 3 91 | 84 | 77 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 13-14 |
| 11-12 | - 91 | - 91 | - 91 | - 91 | - 91 | - 91 | - 91 | - 87 | - 84 | - 80 | - 77 | - 73 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | 12-13 |
| 12-13 | - 87 | - 87 | - 87 | - 87 | - 87 | - 87 | - 87 | - 85 | - 81 | - 79 | - 76 | - 72 | - 70 | - 70 | - 70 | - 70 | 11-12 |
| 13-14 | - 87 | - 87 | - 87 | - 86 | - 86 | - 86 | - 86 | - 84 | - 81 | - 78 | - 76 | - 72 | - 70 | - 69 | - 67 | - 67 | 10-11 |
| 14-15 | - 84 | - 84 | - 84 | - 84 | - 84 | - 84 | - 84 | - 81 | - 79 | - 77 | - 74 | - 72 | - 70 | - 67 | - 66 | - 66 | 9-10 |
| 15-16 | - 81 | - 81 | - 81 | - 81 | - 80 | - 80 | - 80 | - 79 | - 78 | - 76 | - 73 | - 71 | - 70 | - 67 | - 66 | - 66 | 8-9 |
| 16-17 | - 77 | - 77 | - 76 | - 74 | - 73 | - 72 | - 72 | - 72 | - 72 | - 72 | - 72 | - 67 | - 64 | - 64 | - 64 | - 64 | 7-8 |
| 17-18 | - 63 | - 63 | - 63 | - 60 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 59 | - 58 | - 58 | - 59 | - 60 | - 60 | 6-7 |
| 19-20 | - | - | - | - | 5 | 8 | - 12 | - 12 | - 12 | - 16 | - 21 | - 24 | - 28 | - 30 | - 33 | - 35 | 4-5 |
| 20-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 2 | - 7 | - 12 | - 16 | - 21 | - 23 | 3-4 |
| 21-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - 9 | - 42 | 2-3 |
| 22-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 7 | 1-2 |
| Сумма за сутки | 1610 1279 | 1620 1292 | 1644 1304 | 1663 1297 | 1688 1297 | 1688 1319 | 1711 1343 | 1725 1327 | 1770 1317 | 1829 1278 | 1906 1247 | 2007 1212 | 2077 1199 | 2196 1235 | 2377 1284 | 2605 1319 |  |
| Среднесуточное количество | 121 | 121 | 123 | 123 | 124 | 126 | 127 | 127 | 129 | 129 | 131 | 134 | 136 | 143 | 152 | 164 |  |

Примечание. В числителе — прямая радиация, в знаменателе — рассеянная.

Таблица 2.26. Солнечная радиация, поступающая в июле на вертикальные поверхности юго-восточной и юго-западной ориентации при безоблачном небе, Вт/м2

| Часы суток для юго-восточной ориентации | Широта, град с.ш. | Часы суток для юго-западной ориентации |
| --- | --- | --- |
|  | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-23 |
| 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 7 | 35 12 | 21-22 |
| 3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 6 | 12 9 | 23 13 | 58 16 | 93 21 | 105 24 | 20-21 |
| 4-5 | - | - | - | - | 1 6 | 2 10 | 3 16 | 5 20 | 12 24 | 23 27 | 47 29 | 76 35 | 110 41 | 140 47 | 157 52 | 174 174 | 19-20 |
| 5-6 | 51 42 | 66 47 | 80 51 | 95 53 | 110 56 | 123 62 | 140 67 | 154 71 | 167 76 | 184 77 | 186 77 | 198 79 | 209 81 | 267 84 | 291 87 | 314 90 | 18-19 |
| 6-7 | 211 116 | 226 116 | 242 116 | 256 116 | 271 116 | 286 119 | 301 122 | 316 122 | 331 122 | 347 121 | 362 119 | 377 115 | 393 112 | 430 115 | 443 119 | 456 120 | 17-18 |
| 7-8 | 349 148 | 364 148 | 376 148 | 395 148 | 411 148 | 427 148 | 442 49 | 457 149 | 473 149 | 488 142 | 504 135 | 512 130 | 523 127 | 541 129 | 558 133 | 576 134 | 16-17 |
| 8-9 | 401 147 | 426 147 | 451 147 | 468 147 | 485 147 | 497 151 | 508 154 | 521 154 | 535 154 | 551 145 | 569 137 | 579 133 | 605 127 | 622 129 | 643 133 | 663 134 | 15-16 |
| 9-10 | 394 126 | 418 129 | 443 133 | 461 136 | 479 140 | 492 144 | 506 149 | 518 149 | 530 149 | 551 128 | 572 128 | 582 124 | 602 122 | 625 123 | 641 123 | 669 123 | 14-15 |
| 10-11 | 331 112 | 352 112 | 373 112 | 380 116 | 412 122 | 429 127 | 447 112 | 465 131 | 485 131 | 502 124 | 520 116 | 534 113 | 547 110 | 570 112 | 593 114 | 616 114 | 13-14 |
| 11-12 | 230 102 | 254 104 | 277 105 | 297 107 | 316 109 | 335 113 | 355 119 | 373 116 | 393 116 | 413 107 | 434 105 | 448 101 | 465 99 | 483 100 | 506 101 | 529 101 | 12-13 |
| 12-13 | 105 95 | 119 98 | 133 101 | 150 104 | 167 105 | 190 105 | 212 105 | 230 105 | 250 105 | 261 102 | 271 100 | 295 97 | 319 93 | 340 94 | 361 95 | 378 95 | 11-12 |
| 13-14 | - 90 | - 91 | 10 91 | 19 91 | 28 91 | 41 94 | 53 98 | 65 98 | 77 99 | 91 98 | 105 97 | 128 93 | 151 91 | 169 92 | 184 93 | 198 93 | 10-11 |
| 14-15 | - 85 | - 85 | - 85 | - 85 | - 85 | - 88 | - 92 | - 92 | - 92 | - 92 | - 93 | - 88 | - 84 | 2 86 | 12 87 | 23 87 | 9-10 |
| 15-16 | - 81 | - 81 | - 81 | - 81 | - 81 | - 81 | - 85 | - 85 | - 85 | - 86 | - 87 | - 81 | - 77 | - 78 | - 79 | - 79 | 8-9 |
| 16-17 | - 76 | - 76 | - 76 | - 74 | - 72 | - 72 | - 73 | - 73 | - 73 | - 72 | - 70 | - 66 | - 63 | - 63 | - 63 | - 63 | 7-8 |
| 17-18 | - 52 | - 56 | - 59 | - 59 | - 59 | - 58 | - 58 | - 58 | - 58 | - 56 | - 55 | - 53 | - 52 | - 52 | - 52 | - 52 | 6-7 |
| 18-19 | - 24 | - 27 | - 29 | - 30 | - 33 | - 35 | - 37 | - 37 | - 37 | - 37 | - 37 | - 37 | - 38 | - 38 | - 38 | - 38 | 5-6 |
| 19-20 | - | - | - | - | - 2 | - 6 | - 9 | - 12 | - 14 | - 17 | - 21 | - 23 | - 26 | - 26 | - 29 | - 30 | 4-5 |
| 20-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 2 | - 6 | - 9 | - 13 | - 16 | - 19 | 3-4 |
| 21-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - 6 | - 9 | 2-3 |
| Сумма за сутки | 2072 1296 | 2224 1314 | 2388 1333 | 2520 1348 | 2681 1371 | 2824 1413 | 2967 1464 | 3104 1471 | 3254 1390 | 3411 1442 | 3570 1413 | 3739 1385 | 3948 1364 | 4246 1422 | 4504 1449 | 4736 1476 |  |
| Среднесуточное количество | 141 | 148 | 155 | 160 | 169 | 177 | 185 | 191 | 193 | 202 | 207 | 214 | 221 | 236 | 248 | 258 |  |

Примечание. В числителе — прямая радиация, в знаменателе — рассеянная.

Таблица 2.27. Суммарная (прямая + рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную поверхность по месяцам, Вт/м2

| Наименование пунктов | Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность по месяцам |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | За год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Алтайский край, Республика Алтай |
| Благовещенка | 42 | 88 | 149 | 199 | 252 | 273 | 267 | 204 | 144 | 73 | 44 | 30 | 147 |
| Амурская область |
| Благовещенск | 67 | 116 | 177 | 215 | 230 | 242 | 235 | 197 | 151 | 108 | 72 | 51 | 155 |
| Сковородино | 45 | 93 | 155 | 200 | 223 | 240 | 236 | 195 | 140 | 94 | 45 | 33 | 141 |
| Архангельская область |
| Архангельск | 5 | 26 | 84 | 140 | 176 | 219 | 208 | 151 | 71 | 28 | 8 | 1 | 92 |
| Бугрино | 0 | 17 | 81 | 173 | 228 | 236 | 227 | 137 | 57 | 21 | 1 | 0 | 98 |
| Верхняя Тойма | 9 | 31 | 97 | 155 | 173 | 209 | 213 | 137 | 67 | 26 | 12 | 2 | 94 |
| Желания, мыс | 0 | 1 | 37 | 134 | 217 | 229 | 160 | 94 | 33 | 5 | 0 | 0 | 85 |
| Каргополь | 9 | 33 | 97 | 149 | 181 | 209 | 214 | 137 | 70 | 30 | 12 | 3 | 95 |
| Астраханская область |
| Астрахань | 44 | 80 | 130 | 204 | 255 | 291 | 255 | 236 | 179 | 110 | 63 | 36 | 156 |
| Республика Башкортостан |
| Кушнаренково | 30 | 70 | 131 | 186 | 228 | 261 | 244 | 187 | 115 | 56 | 28 | 17 | 129 |
| Республика Бурятия |
| Улан-Удэ | 47 | 88 | 145 | 183 | 228 | 241 | 226 | 199 | 147 | 95 | 53 | 37 | 141 |
| Волгоградская область |
| Волгоград | 41 | 72 | 136 | 191 | 255 | 273 | 264 | 230 | 166 | 95 | 51 | 27 | 150 |
| Вологодская область |
| Вологда | 14 | 45 | 113 | 154 | 192 | 223 | 217 | 160 | 88 | 36 | 17 | 9 | 106 |
| Воронежская область |
| Воронеж | 31 | 59 | 108 | 149 | 212 | 240 | 221 | 177 | 126 | 65 | 30 | 19 | 119 |
| Республика Дагестан |
| Махачкала | 50 | 72 | 122 | 200 | 256 | 281 | 264 | 231 | 170 | 108 | 58 | 35 | 154 |
| Сулак | 77 | 133 | 200 | 249 | 251 | 252 | 226 | 191 | 178 | 150 | 88 | 60 | 171 |
| Иркутская область |
| Бодайбо | 21 | 56 | 120 | 166 | 192 | 200 | 208 | 155 | 95 | 58 | 26 | 13 | 108 |
| Братск | 26 | 60 | 126 | 165 | 208 | 224 | 231 | 163 | 107 | 53 | 33 | 17 | 117 |
| Ербогачен | 13 | 43 | 108 | 167 | 187 | 226 | 220 | 150 | 94 | 50 | 17 | 5 | 106 |
| Иркутск | 37 | 79 | 145 | 191 | 222 | 235 | 222 | 186 | 141 | 90 | 45 | 27 | 135 |
| Киренск | 22 | 58 | 123 | 173 | 190 | 226 | 227 | 159 | 109 | 55 | 29 | 14 | 115 |
| Тулун | 37 | 76 | 142 | 174 | 219 | 237 | 230 | 181 | 129 | 77 | 41 | 26 | 130 |
| Хужир | 37 | 88 | 150 | 208 | 254 | 261 | 242 | 208 | 150 | 90 | 44 | 30 | 147 |
| Камчатская область |
| Ключи | 27 | 63 | 137 | 188 | 215 | 228 | 214 | 170 | 128 | 74 | 33 | 17 | 124 |
| Корф, Корякский АО | 16 | 45 | 113 | 174 | 215 | 220 | 191 | 156 | 115 | 55 | 22 | 9 | 110 |
| Петропавловск-Камчатский | 41 | 74 | 128 | 178 | 205 | 215 | 193 | 177 | 128 | 87 | 47 | 31 | 124 |
| Республика Карелия |
| Петрозаводск | 9 | 29 | 91 | 141 | 188 | 229 | 209 | 147 | 79 | 31 | 12 | 3 | 97 |
| Сортавала | 9 | 31 | 101 | 149 | 197 | 236 | 222 | 145 | 87 | 28 | 12 | 3 | 110 |
| Кировская область |
| Нолинск | 19 | 53 | 107 | 173 | 223 | 247 | 233 | 186 | 104 | 45 | 22 | 13 | 119 |
| Республика Коми |
| Елецкий | 3 | 24 | 92 | 184 | 213 | 220 | 245 | 136 | 55 | 27 | 8 | 0 | 100 |
| Костромская область |
| Кострома | 17 | 50 | 104 | 159 | 201 | 228 | 221 | 172 | 92 | 41 | 17 | 10 | 109 |
| Краснодарский край |
| Сочи | 50 | 83 | 114 | 163 | 226 | 277 | 278 | 250 | 183 | 130 | 76 | 47 | 152 |
| Красноярский край |
| Ванавара, Эвенкийский АО | 16 | 49 | 113 | 178 | 192 | 237 | 226 | 172 | 104 | 45 | 21 | 9 | 113 |
| Диксон, Таймырский АО | 0 | 8 | 63 | 156 | 231 | 221 | 191 | 115 | 51 | 16 | 0 | 0 | 87 |
| Енисейск | 19 | 56 | 117 | 184 | 199 | 235 | 227 | 165 | 99 | 49 | 24 | 14 | 115 |
| Игарка | 1 | 22 | 86 | 176 | 247 | 250 | 249 | 164 | 71 | 30 | 7 | 0 | 108 |
| Минусинск | 35 | 72 | 140 | 183 | 228 | 249 | 245 | 201 | 136 | 78 | 41 | 26 | 136 |
| Тура, Эвенкийский АО | 6 | 33 | 104 | 178 | 219 | 226 | 211 | 150 | 88 | 38 | 13 | 1 | 105 |
| Туруханск | 5 | 29 | 91 | 176 | 227 | 228 | 230 | 151 | 71 | 33 | 9 | 1 | 104 |
| Уединения, бухта | 0 | 1 | 41 | 145 | 223 | 244 | 178 | 99 | 34 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| Челюскин, мыс, Таймырский АО | 0 | 1 | 41 | 150 | 250 | 270 | 195 | 101 | 41 | 6 | 0 | 0 | 87 |
| Курская область |
| Курск | 35 | 64 | 109 | 140 | 205 | 236 | 223 | 176 | 121 | 59 | 28 | 22 | 117 |
| Ленинградская область |
| Приозерск | 8 | 33 | 91 | 159 | 204 | 236 | 223 | 165 | 88 | 35 | 12 | 3 | 105 |
| Санкт-Петербург | 7 | 28 | 81 | 131 | 186 | 220 | 209 | 155 | 91 | 28 | 9 | 3 | 95 |
| Магаданская область |
| Врангеля, остров | 0 | 14 | 70 | 173 | 247 | 255 | 206 | 126 | 58 | 20 | 1 | 0 | 116 |
| Марково | 6 | 35 | 109 | 199 | 250 | 274 | 231 | 160 | 105 | 45 | 14 | 3 | 143 |
| Островное | 1 | 21 | 92 | 184 | 270 | 265 | 235 | 154 | 74 | 33 | 6 | 0 | 134 |
| Среднекан | 10 | 47 | 127 | 215 | 277 | 261 | 221 | 174 | 112 | 59 | 20 | 5 | 152 |
| Уэлен | 3 | 19 | 78 | 141 | 186 | 228 | 172 | 119 | 59 | 23 | 5 | 1 | 1034 |
| Шмидта, мыс | 0 | 19 | 81 | 170 | 237 | 252 | 192 | 120 | 70 | 27 | 3 | 0 | 117 |
| Московская область |
| Москва | 22 | 52 | 108 | 155 | 215 | 229 | 222 | 174 | 116 | 56 | 26 | 16 | 115 |
| Мурманская область |
| Умба | 3 | 22 | 87 | 154 | 200 | 244 | 228 | 147 | 74 | 27 | 5 | 0 | 99 |
| Нижегородская область |
| Нижний Новгород | 19 | 50 | 100 | 155 | 221 | 244 | 231 | 174 | 107 | 47 | 21 | 10 | 114 |
| Новгородская область |
| Валдай | 15 | 43 | 104 | 155 | 200 | 224 | 209 | 155 | 92 | 40 | 17 | 12 | 105 |
| Новосибирская область |
| Новосибирск | 33 | 71 | 135 | 173 | 215 | 247 | 227 | 185 | 129 | 63 | 34 | 22 | 127 |
| Татарск | 37 | 78 | 149 | 194 | 226 | 249 | 233 | 181 | 121 | 65 | 33 | 26 | 133 |
| Омская область |
| Омск | 35 | 72 | 131 | 183 | 222 | 249 | 231 | 191 | 123 | 64 | 33 | 22 | 129 |
| Приморский край |
| Владивосток | 99 | 140 | 177 | 188 | 194 | 179 | 167 | 169 | 167 | 128 | 91 | 78 | 148 |
| Уссурийск | 90 | 135 | 173 | 199 | 213 | 228 | 213 | 193 | 173 | 126 | 92 | 73 | 158 |
| Ростовская область |
| Гигант | 49 | 81 | 136 | 178 | 240 | 261 | 257 | 231 | 176 | 105 | 55 | 36 | 150 |
| Цимлянск | 35 | 70 | 130 | 184 | 250 | 274 | 252 | 231 | 163 | 94 | 50 | 28 | 147 |
| Самарская область |
| Самара | 33 | 70 | 119 | 181 | 237 | 262 | 244 | 201 | 133 | 69 | 37 | 23 | 134 |
| Саратовская область |
| Ершов | 44 | 83 | 144 | 195 | 238 | 283 | 247 | 209 | 154 | 74 | 44 | 28 | 144 |
| Саратов | 37 | 78 | 140 | 181 | 244 | 266 | 249 | 209 | 150 | 78 | 44 | 23 | 141 |
| Сахалинская область |
| Южно-Курильск | 70 | 116 | 154 | 186 | 192 | 179 | 159 | 144 | 136 | 113 | 70 | 56 | 130 |
| Южно-Сахалинск | 69 | 116 | 174 | 194 | 219 | 219 | 197 | 173 | 149 | 108 | 70 | 56 | 144 |
| Свердловская область |
| Ивдель | 14 | 43 | 99 | 151 | 199 | 228 | 221 | 163 | 88 | 41 | 20 | 8 | 106 |
| Екатеринбург | 26 | 64 | 123 | 174 | 215 | 244 | 222 | 178 | 108 | 56 | 30 | 19 | 121 |
| Смоленская область |
| Смоленск | 23 | 50 | 87 | 149 | 208 | 224 | 211 | 159 | 112 | 55 | 22 | 16 | 109 |
| Ставропольский край |
| Ессентуки | 59 | 99 | 137 | 165 | 214 | 245 | 251 | 230 | 165 | 107 | 55 | 47 | 148 |
| Республика Татарстан |
| Зеленодольск | 26 | 58 | 123 | 173 | 233 | 270 | 256 | 194 | 123 | 53 | 26 | 17 | 129 |
| Тверская область |
| Торжок | 22 | 56 | 106 | 158 | 205 | 231 | 226 | 167 | 107 | 47 | 21 | 14 | 113 |
| Торопец | 19 | 47 | 112 | 160 | 208 | 120 | 221 | 170 | 109 | 49 | 21 | 13 | 113 |
| Томская область |
| Александровское | 15 | 49 | 108 | 171 | 208 | 240 | 220 | 150 | 91 | 44 | 20 | 9 | 109 |
| Колпашево | 23 | 57 | 127 | 184 | 195 | 223 | 230 | 164 | 102 | 45 | 24 | 14 | 115 |
| Республика Тыва |
| Кызыл | 53 | 100 | 174 | 215 | 247 | 261 | 255 | 217 | 166 | 104 | 59 | 38 | 157 |
| Тюменская область |
| Салехард | 3 | 26 | 87 | 170 | 209 | 235 | 227 | 147 | 71 | 31 | 8 | 0 | 101 |
| Сытомино | 13 | 45 | 109 | 178 | 195 | 233 | 219 | 156 | 91 | 45 | 16 | 8 | 123 |
| Хабаровский край |
| Большой Шантар | 40 | 81 | 151 | 204 | 240 | 229 | 206 | 172 | 126 | 83 | 38 | 27 | 133 |
| Екатерино-Никольское | 74 | 124 | 165 | 192 | 214 | 240 | 215 | 195 | 151 | 110 | 78 | 59 | 151 |
| имени Полины Осипенко | 53 | 99 | 172 | 208 | 241 | 252 | 228 | 181 | 133 | 97 | 59 | 42 | 147 |
| Охотск | 23 | 64 | 131 | 194 | 222 | 199 | 187 | 169 | 120 | 73 | 30 | 14 | 119 |
| Хабаровск | 70 | 116 | 176 | 200 | 236 | 255 | 230 | 191 | 155 | 113 | 78 | 56 | 156 |
| Читинская область |
| Борзя | 63 | 109 | 171 | 219 | 244 | 245 | 214 | 199 | 147 | 117 | 70 | 49 | 154 |
| Мангут | 64 | 113 | 172 | 208 | 249 | 240 | 206 | 202 | 151 | 117 | 76 | 55 | 154 |
| Чита | 47 | 93 | 152 | 198 | 230 | 245 | 216 | 190 | 142 | 99 | 57 | 35 | 142 |
| Республика Саха (Якутия) |
| Алдан | 23 | 63 | 136 | 204 | 227 | 242 | 215 | 154 | 108 | 67 | 29 | 14 | 123 |
| Верхоянск | 3 | 26 | 94 | 187 | 235 | 254 | 222 | 163 | 87 | 38 | 7 | 0 | 109 |
| Котельный, остров | 0 | 3 | 49 | 158 | 254 | 252 | 173 | 108 | 49 | 9 | 0 | 0 | 87 |
| Оленек | 1 | 21 | 83 | 178 | 237 | 234 | 222 | 137 | 72 | 31 | 5 | 0 | 101 |
| Оймякон | 12 | 49 | 127 | 221 | 247 | 252 | 228 | 197 | 112 | 59 | 21 | 5 | 127 |
| Преображения, остров | 0 | 5 | 51 | 150 | 237 | 245 | 204 | 113 | 45 | 12 | 0 | 0 | 92 |
| Среднеколымск | 1 | 24 | 97 | 197 | 273 | 258 | 221 | 147 | 83 | 35 | 8 | 0 | 112 |
| Тикси, бухта | 0 | 12 | 72 | 176 | 254 | 226 | 199 | 119 | 56 | 19 | 1 | 0 | 94 |
| Якутск | 14 | 49 | 121 | 192 | 211 | 244 | 226 | 165 | 107 | 51 | 21 | 7 | 116 |

Таблица 2.28. Коэффициенты пересчета солнечной радиации для северной ориентации поверхности

| Угол наклона, град. | Широта, град. с.ш. | Месяцы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 5 | 40 | 0,82 | 0,89 | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,94 | 0,90 | 0,81 | 0,81 |
|  | 44 | 0,76 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,88 | 0,81 | 0,77 |
|  | 48 | 0,68 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,92 | 0,86 | 0,77 | 0,71 |
|  | 52 | 0,64 | 0,8 | 0,87 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,91 | 0,83 | 0,72 | 0,61 |
|  | 56 | 0,53 | 0,75 | 0,85 | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,94 | 0,89 | 0,8 | 0,66 | 0,5 |
|  | 60 | 0,41 | 0,69 | 0,83 | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,93 | 0,88 | 0,75 | 0,6 | 0,36 |
|  | 64 | 0,31 | 0,6 | 0,79 | 0,9 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,92 | 0,86 | 0,68 | 0,55 | 0,1 |
|  | 68 | 0,26 | 0,42 | 0,73 | 0,89 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,91 | 0,83 | 0,58 | 0,52 | - |
| 10 | 40 | 0,64 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,86 | 0,78 | 0,66 | 0,61 |
|  | 44 | 0,57 | 0,7 | 0,8 | 0,89 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,84 | 0,75 | 0,6 | 0,54 |
|  | 48 | 0,45 | 0,64 | 0,77 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,94 | 0,91 | 0,82 | 0,71 | 0,51 | 0,37 |
|  | 52 | 0,33 | 0,56 | 0,73 | 0,84 | 0,9 | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,79 | 0,65 | 0,41 | 0,25 |
|  | 56 | 0,19 | 0,48 | 0,69 | 0,82 | 0,89 | 0,92 | 0,9 | 0,88 | 0,76 | 0,59 | 0,27 | 0,12 |
|  | 60 | 0,08 | 0,38 | 0,64 | 0,8 | 0,88 | 0,9 | 0,88 | 0,86 | 0,73 | 0,52 | 0,14 | - |
|  | 64 | 0 | 0,33 | 0,56 | 0,78 | 0,88 | 0,92 | 0,9 | 0,84 | 0,68 | 0,38 | 0,08 | - |
|  | 68 | - | 0,07 | 0,46 | 0,75 | 0,88 | 0,95 | 0,92 | 0,83 | 0,63 | 0,24 | - | - |
| 20 | 40 | 0,21 | 0,44 | 0,62 | 0,77 | 0,87 | 0,91 | 0,89 | 0,83 | 0,69 | 0,51 | 0,3 | 0,18 |
|  | 44 | 0,13 | 0,36 | 0,57 | 0,74 | 0,85 | 0,89 | 0,87 | 0,8 | 0,64 | 0,46 | 0,2 | 0,1 |
|  | 48 | 0 | 0,27 | 0,51 | 0,72 | 0,84 | 0,88 | 0,86 | 0,78 | 0,62 | 0,38 | 0,09 | - |
|  | 52 | - | 0,18 | 0,44 | 0,68 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,75 | 0,57 | 0,28 | - | - |
|  | 56 | - | 0,09 | 0,36 | 0,64 | 0,79 | 0,83 | 0,82 | 0,71 | 0,5 | 0,15 | - | - |
|  | 60 | - | - | 0,27 | 0,6 | 0,77 | 0,81 | 0,8 | 0,68 | 0,44 | - | - | - |
|  | 64 | - | - | 0,18 | 0,54 | 0,76 | 0,84 | 0,82 | 0,64 | 0,34 | - | - | - |
|  | 68 | - | - | 0,07 | 0,49 | 0,76 | 0,88 | 0,83 | 0,6 | 0,26 | - | - | - |

Таблица 2.29. Коэффициенты пересчета солнечной радиации для южной ориентации поверхности

| Угол наклона, град. | Широта, град. с.ш. | Месяцы |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 40 | 1,17 | 1,12 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,07 | 1,1 | 1,13 | 1,2 |
|  | 44 | 1,21 | 1,14 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,18 | 1,25 |
|  | 48 | 1,25 | 1,16 | 1,11 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,08 | 1,14 | 1,23 | 1,31 |
|  | 52 | 1,3 | 1,2 | 1,13 | 1,06 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,16 | 1,28 | 1,39 |
|  | 56 | 1,36 | 1,25 | 1,16 | 1,07 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,11 | 1,19 | 1,35 | 1,53 |
|  | 60 | 1,45 | 1,32 | 1,19 | 1,09 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,06 | 1,12 | 1,23 | 1,46 | 1,8 |
|  | 64 | 1,66 | 1,4 | 1,21 | 1,1 | 1,04 | 1,02 | 1,03 | 1,06 | 1,14 | 1,3 | 1,81 | 2,17 |
|  | 68 | 2,40 | 1,62 | 1,24 | 1,11 | 1,05 | 1,02 | 1,03 | 1,07 | 1,17 | 1,41 | 2,19 | 2,5 |
| 10 | 40 | 1,32 | 1,24 | 1,14 | 1,07 | 1,03 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,1 | 1,2 | 1,29 | 1,37 |
|  | 44 | 1,38 | 1,28 | 1,16 | 1,09 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,12 | 1,25 | 1,33 | 1,4 |
|  | 48 | 1,48 | 1,34 | 1,2 | 1,1 | 1,04 | 1,01 | 1,02 | 1,07 | 1,14 | 1,29 | 1,45 | 1,5 |
|  | 52 | 1,7 | 1,41 | 1,23 | 1,11 | 1,04 | 1,01 | 1,03 | 1,08 | 1,16 | 1,35 | 1,54 | 1,85 |
|  | 56 | 2,12 | 1,48 | 1,29 | 1,13 | 1,05 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 1,18 | 1,41 | 1,7 | 2,4 |
|  | 60 | 2,54 | 1,57 | 1,34 | 1,14 | 1,06 | 1,01 | 1,04 | 1,12 | 1,21 | 1,5 | 2,14 | 2,95 |
|  | 64 | 2,95 | 2 | 1,4 | 1,16 | 1,07 | 1,02 | 1,04 | 1,14 | 1,25 | 1,65 | - | - |
|  | 68 | 3,35 | 2,45 | 1,47 | 1,19 | 1,08 | 1,03 | 1,05 | 1,15 | 1,29 | 1,83 | - | - |
| 20 | 40 | 1,6 | 1,42 | 1,26 | 1,11 | 1,02 | 0,98 | 0,99 | 1,06 | 1,19 | 1,36 | 1,6 | 1,7 |
|  | 44 | 1,74 | 1,52 | 1,3 | 1,13 | 1,04 | 0,99 | 1,01 | 1,08 | 1,22 | 1,44 | 1,6 | 1,8 |
|  | 48 | 1,96 | 1,64 | 1,35 | 1,16 | 1,06 | 1,01 | 1,03 | 1,11 | 1,26 | 1,52 | 1,8 | 2,1 |
|  | 52 | 2,26 | 1,76 | 1,43 | 1,2 | 1,08 | 1,02 | 1,04 | 1,14 | 1,31 | 1,62 | 2 | 2,7 |
|  | 56 | 2,66 | 1,92 | 1,54 | 1,24 | 1,1 | 1,03 | 1,06 | 1,17 | 1,37 | 1,74 | 2,2 | 3,8 |
|  | 60 | 3,08 | 2,1 | 1,65 | 1,29 | 1,12 | 1,04 | 1,07 | 1,2 | 1,42 | 1,88 | 2,5 | 4,8 |
|  | 64 | - | 3,04 | 1,77 | 1,33 | 1,14 | 1,05 | 1,08 | 1,24 | 1,51 | 2,38 | - | - |
|  | 68 | - | 4 | 1,86 | 1,38 | 1,17 | 1,06 | 1,1 | 1,28 | 1,61 | 2,85 | - | - |

Таблица 2.30. Коэффициенты пересчета солнечной радиации для западной ориентации поверхности

| Угол наклона, град. | Широта, град, с.ш. | Месяцы |
| --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 10 | 40-48 | 1 | 0,99-1 | 1 | 0,99-1 | 0,99-1 | 0,99-1 |
|  | 50-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 56-66 | 1-1,1 | 1,01 | 1 | 1 | 1-1,01 | 1,01-1,22 |
| 20 | 40-42 | 0,96 | 0,96 | 0,94-0,95 | 0,95-0,96 | 0,95-0,96 | 0,96 |
|  | 44-48 | 0,97-0,98 | 0,97-0,98 | 0,96 | 0,96-0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  | 50-54 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98-0,99 |
|  | 56-60 | 0,99 | 0,99 | 0,97-0,98 | 0,97-0,98 | 0,98 | 1 |
|  | 62-66 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98-0,99 | 1-1,01 |

Примечание. Для угла наклона 5° поверхности восточной ориентации имеют коэффициент, равный 1.

Таблица 2.31. Коэффициенты пересчета солнечной радиации для восточной ориентации поверхности

| Угол наклона, град. | Широта, град, с.ш. | Месяцы |
| --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 10 | 40-48 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97-0,98 |
|  | 50-54 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | 56-66 | 0,99-1 | 0,99-1 | 0,99-1 | 0,99-1 | 0,99-1 | 0,99-1 |
| 20 | 40-42 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 |
|  | 44-48 | 0,94-0,95 | 0,93-0,94 | 0,93 | 0,93-0,94 | 0,93 | 0,94 |
|  | 50-54 | 0,95 | 0,93-0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
|  | 56-60 | 0,95-0,96 | 0,94 | 0,93-0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
|  | 62-66 | 0,96 | 0,94 | 0,95-0,98 | 0,94-0,95 | 0,95-0,96 | 0,96-0,97 |

Примечание. Для угла наклона 5° поверхности западной ориентации имеют коэффициент, равный 1.

Таблица 2.32. Суммарная солнечная радиация под углом 20° для географической широты 40° с.ш.

| Месяц | Суммарная солнечная радиация, МДж/м2 на поверхность облучения |
| --- | --- |
|  | Северной ориентации | Южной ориентации | Западной ориентации | Восточной ориентации | На горизонтальную |
| Январь | 68 | 515 | 322 | 322 | 322 |
| Февраль | 183 | 592 | 417 | 417 | 417 |
| Март | 396 | 805 | 639 | 639 | 639 |
| Апрель | 568 | 849 | 727 | 712 | 757 |
| Май | 785 | 910 | 855 | 829 | 892 |
| Июнь | 816 | 888 | 843 | 834 | 897 |
| Июль | 820 | 882 | 846 | 829 | 891 |
| Август | 667 | 851 | 763 | 747 | 803 |
| Сентябрь | 451 | 778 | 628 | 615 | 654 |
| Октябрь | 160 | 693 | 510 | 510 | 510 |
| Ноябрь | 197 | 572 | 358 | 358 | 368 |
| Декабрь | 54 | 507 | 298 | 298 | 298 |

Таблица 2.33. Высота солнца над горизонтом, градусы

| Географическая широта, градусы с.ш. | Месяцы |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 38 | 30,8 | 39,2 | 49,8 | 61,7 | 70,8 | 75,3 | 73,6 | 66,2 | 55,1 | 43,6 | 33,6 | 28,7 |
| 40 | 28,8 | 37,2 | 47,8 | 59,7 | 68,8 | 73,3 | 71,6 | 64,2 | 53,1 | 41,6 | 31,6 | 26,7 |
| 42 | 26,8 | 35,2 | 45,8 | 57,7 | 66,8 | 71,3 | 69,6 | 62,2 | 51,1 | 39,6 | 29,6 | 24,7 |
| 44 | 24,8 | 33,2 | 43,8 | 55,7 | 64,8 | 69,3 | 67,6 | 60,2 | 49,1 | 37,6 | 27,6 | 22,7 |
| 46 | 22,8 | 31,2 | 41,8 | 53,7 | 62,8 | 67,3 | 65,6 | 58,2 | 47,1 | 35,6 | 25,6 | 20,7 |
| 48 | 20,8 | 29,2 | 39,8 | 51,7 | 60,8 | 65,3 | 63,6 | 56,2 | 45,1 | 33,6 | 23,6 | 18,7 |
| 50 | 18,8 | 27,2 | 37,8 | 49,7 | 58,8 | 63,3 | 61,6 | 54,2 | 43,1 | 31,6 | 21,6 | 16,7 |
| 52 | 16,8 | 25,2 | 35,8 | 47,7 | 56,8 | 61,3 | 59,6 | 52,2 | 41,1 | 29,6 | 19,6 | 14,7 |
| 54 | 14,8 | 23,2 | 33,8 | 45,7 | 54,8 | 59,3 | 57,6 | 50,2 | 39,1 | 27,6 | 17,6 | 12,7 |
| 56 | 12,8 | 21,2 | 31,8 | 43,7 | 52,8 | 57,3 | 55,6 | 48,2 | 37,1 | 25,6 | 15,6 | 10,7 |
| 58 | 10,8 | 19,2 | 29,8 | 41,7 | 50,8 | 55,3 | 53,6 | 46,2 | 35,1 | 23,6 | 13,6 | 8,7 |
| 60 | 8,8 | 17,2 | 27,8 | 39,7 | 48,8 | 53,3 | 51,6 | 44,2 | 33,1 | 21,6 | 11,6 | 6,7 |
| 62 | 6,8 | 15,2 | 25,8 | 37,7 | 46,8 | 51,3 | 49,6 | 42,2 | 31,1 | 19,6 | 9,6 | 4,7 |
| 64 | 4,8 | 13,2 | 23,8 | 35,7 | 44,8 | 49,3 | 47,6 | 40,2 | 29,1 | 17,6 | 7,6 | 2,7 |
| 66 | 2,8 | 11,2 | 21,8 | 33,7 | 42,8 | 47,3 | 45,6 | 38,2 | 27,1 | 15,6 | 5,6 | 0,7 |
| 68 | 0,8 | 9,2 | 19,8 | 31,7 | 40,7 | 45,3 | 43,6 | 36,2 | 25,1 | 13,6 | 3,6 | -1,3 |

Глава 3

Параметры наружного воздуха на перспективу с учетом глобального изменения климата

Климат определяется как статистический режим атмосферных условий (условий погоды), характерный для каждого данного места земли в силу его географического положения, а погода характеризуется совокупностью значений метеорологических элементов (атмосферное давление, температура и влажность воздуха, ветер, облачность, количество и вид выпадающих осадков, видимость, туманы, метели, грозы и пр.). В число метеорологических элементов включают обычно лишь те характеристики состояния атмосферы или атмосферных процессов, которые оказывают существенное влияние на хозяйственную деятельность.

К настоящему времени в мире сложились две точки зрения относительно глобального изменения в XXI веке климата нашей планеты. Одни ученые считают, что увеличение доли углекислого газа СО2 в атмосфере приведет к глобальному потеплению [25, 31], другие — это отрицают [27]. Глобальное потепление возможно благодаря «парниковому» эффекту, который заключается в том, что электромагнитные лучи солнца падают на землю, поглощаются ею, превращаясь в тепло. Земля излучает электромагнитные длинноволновые лучи (тепловые), которые поглощаются атмосферой земли (в основном молекулами H2O, CO2 и O3), нагревая ее. В результате сжигания первичных источников энергии происходит увеличение CO2 и, следовательно, разогрев атмосферы.

Согласно предположениям Международного экологического конгресса в Киото (1997 г.), Всемирной метеорологической организации (ВМО), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ГРИНПИС, температура Земли к 2100 г. повысится на 2,5-5 °С. Глобальное потепление может привести к следующим катастрофическим явлениям и на планете.

— Уровень мирового океана повысится на 1 м, будут затоплены густонаселенные районы побережья, увеличится площадь пустыни, исчезнет вечная мерзлота и т.д.

— Вторая точка зрения состоит в том, что земля имеет плотный слой атмосферы высотой около 12 км, в котором процесс теплопередачи между землей и космосом осуществляется не только излучением, но и конвекцией. Благодаря конвекции происходит перемещение масс воздуха и выравнивание температуры. Кроме того, повышение температуры земли вызывает увеличение испарения с ее поверхности, в результате чего появляется облачность, которая, с одной стороны, образует теплоизоляционную воздушную прослойку, а, с другой стороны, повышается отражательная способность атмосферы и количество солнечной энергии поступает на землю меньше. Представители этой точки зрения доказывают, что увеличение концентрации СО2 в атмосфере — это благо для планеты, так как из-за увеличения концентрации СО2 увеличивается прирост растений и животных. Кроме того, природа предусмотрела, что выбрасываемые излишки СО2 в атмосферу благодаря конвекции и взаимодействия потоков воздуха с поверхностью морей и океанов растворяются в воде и превращаются в карбонатные породы (например, известняк).

Таким образом, все ученые сходятся во мнении, что в ближайшие 100-200 лет будет по разным причинам наблюдаться глобальное потепление климата. Средне глобальная температура нашей планеты в ближайшие 50 лет так же, как и в XX столетии, повысится на 0,5 °С [28-30]. В работах [28, 31, 32] даны результаты изменения климата в Северном полушарии в XXI веке. В России повышение температуры следует ожидать на 2-4,5 °С. Причем наибольшее потепление будет в северных регионах, наименьшее — в южных. В табл. 3.1 приведены значения температуры наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки) с учетом глобального изменения климата для различных районов России.

Таблица 3.1. Прогнозируемые значения температуры наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) с учетом глобального изменения климата

| Наименование пунктов | Температура наиболее холодной пятидневки, °С |
| --- | --- |
|  | действующая | прогнозируемая на период |
|  |  | до 2020 г | до 2050 г | через 100 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Республика Адыгея |
| Майкоп | -19 | -18 | -17 | -16 |
| Алтайский край, Республика Алтай |
| Алейск | -38 | -36 | -34 | -33 |
| Барнаул | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Беля | -23 | -22 | -21 | -20 |
| Бийск | -38 | -36 | -34 | -32 |
| Змеиногорск | -38 | -36 | -34 | -32 |
| Катанда | -40 | -38 | -36 | -34 |
| Кош-Агач | -46 | -44 | -42 | -40 |
| Онгудай | -38 | -36 | -34 | -32 |
| Родино | -38 | -36 | -34 | -32 |
| Рубцовск | -38 | -36 | -34 | -32 |
| Славгород | -37 | -35 | -33 | -31 |
| Тогул | -37 | -35 | -33 | -31 |
| Амурская область |
| Архара | -36 | -34 | -32 | -30 |
| Белогорск | -37 | -35 | -33 | -32 |
| Благовещенск | -34 | -33 | -31 | -30 |
| Бомнак | -42 | -40 | -38 | -36 |
| Братолюбовка | -37 | -35 | -33 | -31 |
| Бысса | -41 | -39 | -37 | -35 |
| Гош | -42 | -40 | -38 | -36 |
| Дамбуки | -43 | -42 | -40 | -38 |
| Ерофей Павлович | -38 | -36 | -34 | -33 |
| Завитинск | -36 | -35 | -33 | -31 |
| Зея | -42 | -40 | -38 | -36 |
| Норский Склад | -43 | -41 | -39 | -37 |
| Огорон | -40 | -38 | -36 | -35 |
| Поярково | -37 | -36 | -34 | -33 |
| Свободный | -39 | -37 | -36 | -34 |
| Сковородино | -40 | -38 | -36 | -35 |
| Средняя Нюкжа | -45 | -43 | -41 | -40 |
| Тыган-Уркан | -37 | -36 | -34 | -33 |
| Тында | -42 | -40 | -38 | -36 |
| Унаха | -42 | -40 | -38 | -36 |
| Усть-Нюкжа | -44 | -42 | -40 | -38 |
| Черняево | -41 | -39 | -37 | -35 |
| Шимановск | -38 | -36 | -34 | -32 |
| Экимчан | -44 | -42 | -40 | -38 |
| Архангельская область |
| Архангельск | -31 | -29 | -27 | -26 |
| Борковская | -42 | -40 | -39 | -38 |
| Вельск | -33 | -30 | -28 | -27 |
| Емецк | -33 | -32 | -31 | -30 |
| Койнас | -40 | -38 | -36 | -35 |
| Котлас | -34 | -33 | -32 | -31 |
| Мезень | -35 | -33 | -32 | -31 |
| Онега | -31 | -30 | -29 | -28 |
| Астраханская область |
| Астрахань | -23 | -22 | -21 | -20 |
| Верхний Баскунчак | -26 | -25 | -24 | -23 |
| Харабали | -25 | -24 | -22 | -21 |
| Республика Башкортостан |
| Белорецк | -34 | -32 | -30 | -29 |
| Дуван | -36 | -34 | -32 | -30 |
| Мелеуз | -35 | -33 | -31 | -30 |
| Стерлитамак | -36 | -32 | -31 | -30 |
| Уфа | -35 | -33 | -31 | -30 |
| Янаул | -37 | -35 | -33 | -32 |
| Белгородская область |
| Белгород | -23 | -22 | -21 | -20 |
| Брянская область |
| Брянск | -26 | -25 | -23 | -22 |
| Стародуб | -25 | -23 | -22 | -21 |
| Республика Бурятия |
| Бабушкин | -28 | -26 | -25 | -24 |
| Баргузин | -42 | -40 | -38 | -36 |
| Багдарин | -42 | -40 | -38 | -36 |
| Кяхта | -35 | -34 | -33 | -32 |
| Монды | -33 | -32 | -31 | -30 |
| Нижнеангарск | -33 | -30 | -29 | -28 |
| Сосново-Озерское | -38 | -36 | -34 | -32 |
| Уакит | -40 | -38 | -36 | -34 |
| Улан-Удэ | -37 | -35 | -33 | -31 |
| Хоринск | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Владимирская область |
| Владимир | -28 | -27 | -26 | -25 |
| Муром | -30 | -28 | -26 | -25 |
| Волгоградская область |
| Волгоград | -25 | -24 | -23 | -22 |
| Камышин | -26 | -25 | -24 | -23 |
| Костычевка | -26 | -25 | -24 | -23 |
| Котельниково | -24 | -23 | -22 | -21 |
| Новоаннинский | -26 | -25 | -24 | -23 |
| Урюпинск | -27 | -26 | -25 | -24 |
| Эльтон | -26 | -25 | -24 | -23 |
| Вологодская область |
| Бабаево | -31 | -30 | -28 | -27 |
| Вологда | -32 | -30 | -29 | -28 |
| Вытегра | -32 | -30 | -28 | -27 |
| Никольск | -34 | -32 | -31 | -29 |
| Тотьма | -32 | -30 | -29 | -28 |
| Череповец | -31 | -29 | -28 | -27 |
| Воронежская область |
| Воронеж | -26 | -25 | -24 | -23 |
| Республика Дагестан |
| Дербент | -9 | -9 | -8 | -7 |
| Махачкала | -14 | -14 | -13 | -12 |
| Южно-Сухокумск | -19 | -18 | -17 | -16 |
| Ивановская область |
| Иваново | -30 | -28 | -26 | -25 |
| Кинешма | -31 | -29 | -27 | -26 |
| Иркутская область |
| Алыгджер | -36 | -34 | -32 | -31 |
| Бодайбо | -47 | -46 | -43 | -42 |
| Братск | -43 | -40 | -38 | -37 |
| Верхняя Гутара | -37 | -35 | -34 | -33 |
| Дубровское | -50 | -48 | -46 | -44 |
| Ербогачен | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Жигалово | -47 | -45 | -44 | -42 |
| Зима | -42 | -40 | -38 | -36 |
| Ика | -50 | -48 | -46 | -44 |
| Илимск | -45 | -43 | -41 | -39 |
| Иркутск | -36 | -34 | -33 | -32 |
| Ичера | -50 | -48 | -46 | -44 |
| Киренск | -49 | -47 | -45 | -43 |
| Мама | -46 | -43 | -41 | -40 |
| Марково | -49 | -47 | -45 | -43 |
| Наканно | -54 | -52 | -50 | -49 |
| Невон | -48 | -46 | -44 | -43 |
| Непа | -50 | -48 | -46 | -44 |
| Орлинга | -46 | -44 | -42 | -41 |
| Перевоз | -46 | -43 | -42 | -41 |
| Преображенка | -50 | 48 | -46 | -44 |
| Слюдянка | -28 | -27 | -26 | -25 |
| Тайшет | -40 | -37 | -36 | -35 |
| Тулун | -40 | -38 | -36 | -35 |
| Усть-Ордынский (Усть-Ордынский Бурятский АО) | -41 | -39 | -37 | -36 |
| Кабардино-Балкарская Республика |
| Нальчик | -18 | -17 | -16 | -15 |
| Калининградская область |
| Калининград | -19 | -18 | -17 | -16 |
| Республика Калмыкия |
| Элиста | -23 | -22 | -21 | -20 |
| Калужская область |
| Жиздра | -28 | -26 | -25 | -24 |
| Калуга | -27 | -25 | -24 | -23 |
| Камчатская область |
| Апука (Корякский АО) | -29 | -27 | -25 | -24 |
| Ича (Корякский АО) | -25 | -24 | -23 | -22 |
| Ключи | -35 | -32 | -31 | -30 |
| Козыревск | -37 | -35 | -33 | -32 |
| Корф (Корякский АО) | -30 | -28 | -27 | -26 |
| Лопатка, мыс | -13 | -12 | -11 | -10 |
| Мильково | -38 | -36 | -35 | -34 |
| Начики | -36 | -34 | -33 | -32 |
| о-в Беринга | -11 | -10 | -9 | -8 |
| Оссора (Корякский АО) | -31 | -29 | -28 | -27 |
| Петропавловск-Камчатский | -20 | -19 | -18 | -17 |
| Семлячики | -16 | -15 | -14 | -13 |
| Соболеве | -30 | -28 | -26 | -25 |
| Кроноки | -20 | -19 | -18 | -17 |
| Ука | -34 | -32 | -31 | -30 |
| Октябрьская | -25 | -24 | -23 | -22 |
| Усть-Воямполка (Корякский АО) | -35 | -33 | -31 | -30 |
| Усть-Камчатск | -28 | -26 | -25 | -24 |
| Усть-Хайрюзово | -31 | -29 | -28 | -27 |
| Карачаево-Черкесская Республика |
| Черкесск | -18 | -17 | -16 | -15 |
| Республика Карелия |
| Кемь | -27 | -25 | -24 | -23 |
| Лоухи | -31 | -29 | -28 | -27 |
| Олонец | -29 | -27 | -26 | -25 |
| Паданы | -29 | -27 | -26 | -25 |
| Петрозаводск | -29 | -27 | -26 | -25 |
| Пудож | -31 | -29 | -28 | -27 |
| Реболы | -32 | -30 | -29 | -28 |
| Сортавала | -29 | -27 | -26 | -25 |
| Кемеровская область |
| Кемерово | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Киселевск | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Кондома | -40 | -38 | -36 | -34 |
| Мариинск | -40 | -38 | -36 | -34 |
| Новокузнецк | -38 | -36 | -35 | -33 |
| Тайга | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Тисуль | -40 | -38 | -36 | -34 |
| Топки | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Усть-Кабырза | -41 | -39 | -37 | -35 |
| Юрга | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Кировская область |
| Киров | -33 | -31 | -30 | -29 |
| Нагорское | -34 | -32 | -30 | -29 |
| Савали | -33 | -31 | -30 | -29 |
| Республика Коми |
| Вендинга | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Воркута | -41 | -39 | -37 | -35 |
| Объячево | -34 | -32 | -30 | -28 |
| Петрунь | -43 | -41 | -39 | -37 |
| Печора | -43 | -41 | -39 | -37 |
| Сыктывкар | -36 | -34 | -32 | -30 |
| Троицко-Печорск | -41 | -39 | -37 | -35 |
| Усть-Уса | -41 | -39 | -37 | -35 |
| Усть-Цильма | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Усть-Щугор | -45 | -43 | -41 | -39 |
| Ухта | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Костромская область |
| Кострома | -31 | -29 | -27 | -26 |
| Чухлома | -32 | -30 | -28 | -27 |
| Шарья | -32 | -28 | -27 | -26 |
| Краснодарский край |
| Армавир | -19 | -18 | -17 | -16 |
| Краснодар | -19 | -18 | -17 | -16 |
| Красная Поляна | -9 | -8 | -7 | -7 |
| Новороссийск | -13 | -12 | -11 | -10 |
| Приморско-Ахтарск | -20 | -19 | -18 | -17 |
| Сочи | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Тихорецк | -22 | -21 | -20 | -19 |
| Красноярский край |
| Агата | -53 | -51 | -49 | -47 |
| Ачинск | -41 | -39 | -37 | -35 |
| Байкит (Эвенкийский АО) | -50 | -48 | -46 | -44 |
| Боготол | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Богучаны | -46 | -44 | -42 | -40 |
| Ванавара (Эвенкийский АО) | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Вельмо | -49 | -47 | -45 | -43 |
| Верхнеимбатск | -48 | -46 | -44 | -42 |
| Волочанка | -50 | -48 | -46 | -44 |
| Диксон (Таймырский АО) | -41 | -39 | -37 | -35 |
| Дудинка (Таймырский АО) | -47 | -45 | -43 | 41 |
| Енисейск | -46 | -44 | -42 | -40 |
| Ессей (Эвенкийский АО) | -55 | -53 | -51 | -49 |
| Игарка | -49 | -47 | -45 | -43 |
| Канск | -42 | -40 | -38 | -36 |
| Кежма | -48 | -46 | -44 | -42 |
| Ключи | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Красноярск | -40 | -38 | -36 | -34 |
| Минусинск | -40 | -38 | -36 | -34 |
| Таимба | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Троицкое | -47 | -45 | -43 | -41 |
| Тура (Эвенкийский АО) | -55 | -52 | -50 | -48 |
| Туруханск | -50 | -48 | -46 | -44 |
| Хатанга (Таймырский АО) | -49 | -47 | -45 | -43 |
| Челюскин, мыс (Таймырский АО) | -41 | -39 | -37 | -35 |
| Ярцево | -47 | -45 | -43 | -41 |
| Курганская область |
| Курган | -37 | -35 | -33 | -31 |
| Курская область |
| Курск | -26 | -25 | -24 | -23 |
| Ленинградская область |
| Свирица | -29 | -28 | -27 | -26 |
| Тихвин | -29 | -28 | -27 | -26 |
| Санкт-Петербург | -26 | -25 | -24 | -23 |
| Липецкая область |
| Липецк | -27 | -26 | -25 | -24 |
| Магаданская область |
| Аркагала | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Брохово | -36 | -34 | -32 | -30 |
| Магадан (Нагаева бухта) | -29 | -28 | -27 | -26 |
| Омсукчан | -50 | -48 | -46 | -44 |
| Палатка | -38 | -36 | -34 | -32 |
| Среднекан | -52 | -50 | -48 | -46 |
| Сусуман | -55 | -53 | -51 | -49 |
| Уэлен | -36 | -34 | -32 | -30 |
| Ямск | -36 | -34 | -32 | -30 |
| Республика Марий Эл |
| Йошкар-Ола | -34 | 32 | -30 | -28 |
| Республика Мордовия |
| Саранск | -30 | -28 | -26 | -25 |
| Московская область |
| Дмитров | -28 | -26 | -24 | -23 |
| Кашира | -27 | -26 | -25 | -23 |
| Москва | -28 | -26 | -25 | -24 |
| Мурманская область |
| Вайда-Губа | -17 | -16 | -15 | -14 |
| Кандалакша | -30 | -28 | -27 | -26 |
| Ковдор | -34 | -32 | -30 | -29 |
| Краснощелье | -32 | -29 | -28 | -27 |
| Ловозеро | -31 | -29 | -27 | -26 |
| Мончегорск | -30 | -28 | -26 | -25 |
| Мурманск | -27 | -26 | -25 | -24 |
| Ниванкюль | -36 | -34 | -32 | -30 |
| Пулозеро | -35 | -33 | -31 | -29 |
| Пялица | -25 | -24 | -23 | -22 |
| Териберка | -21 | -20 | -19 | -18 |
| Терско-Орловский | -22 | -21 | -20 | -19 |
| Умба | -29 | -27 | -26 | -25 |
| Хибины | -30 | -28 | -27 | -26 |
| Юкспор | -24 | -23 | -22 | -21 |
| Нижегородская область |
| Арзамас | -32 | -30 | -28 | -27 |
| Выкса | -30 | -28 | -26 | -25 |
| Нижний Новгород | -31 | -29 | -27 | -26 |
| Новгородская область |
| Боровичи | -29 | -27 | -26 | -25 |
| Великий Новгород | -27 | -25 | -24 | -23 |
| Холм | -27 | -25 | -24 | -23 |
| Новосибирская область |
| Барабинск | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Болотное | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Карасук | -37 | -35 | -33 | -32 |
| Кочки | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Купино | -38 | -36 | -35 | -34 |
| Кыштовка | -40 | -38 | -36 | -34 |
| Новосибирск | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Татарск | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Чулым | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Омская область |
| Исиль-Куль | -36 | 34 | -33 | -32 |
| Омск | -37 | -34 | -33 | -32 |
| Тара | -40 | -38 | -36 | -34 |
| Черлак | -37 | -35 | -34 | -33 |
| Оренбургская область |
| Кувандык | -30 | -28 | -26 | -25 |
| Оренбург | -31 | -29 | -27 | -26 |
| Орск | -31 | -29 | -27 | -26 |
| Сорочинск | -29 | -27 | -26 | -25 |
| Шарлык | -33 | -31 | -29 | -27 |
| Орловская область |
| Орел | -26 | -25 | -24 | -23 |
| Пензенская область |
| Земетчино | -29 | -27 | -26 | -25 |
| Пенза | -29 | -27 | -26 | -25 |
| Пермский край |
| Бисер | -36 | -34 | -33 | -32 |
| Лысьва | -36 | -34 | -33 | -32 |
| Ножовка | -36 | -34 | -32 | -30 |
| Пермь | -35 | -33 | -32 | -31 |
| Соликамск | -36 | -34 | -33 | -32 |
| Чердынь | -37 | -35 | -33 | -31 |
| Приморский край |
| Агзу | -28 | -26 | -25 | -24 |
| Анучино | -31 | -30 | -29 | -28 |
| Арсеньев | -30 | -29 | -28 | -27 |
| Астраханка | -26 | -25 | 24 | -23 |
| Богополь | -21 | -20 | -19 | -18 |
| Владивосток | -24 | -23 | -22 | -21 |
| Дальнереченск | -31 | -30 | -29 | -28 |
| Кировский | -31 | -30 | -29 | -28 |
| Красный Яр | -34 | -32 | -32 | -31 |
| Маргаритово | -21 | -20 | -19 | -18 |
| Мельничное | -32 | -31 | -30 | -29 |
| Находка, бухта | -20 | -19 | -18 | -17 |
| Партизанск | -22 | -21 | -20 | -19 |
| Посьет | -19 | -18 | -17 | -16 |
| Преображение | -17 | -16 | -15 | -14 |
| Рудная Пристань | -20 | -19 | -18 | -17 |
| Сосуново | -22 | -21 | -20 | -19 |
| Уссурийск | -31 | -30 | -29 | -28 |
| Чугуевка | -32 | -31 | -30 | -29 |
| Псковская область |
| Великие Луки | -27 | -25 | -24 | -23 |
| Псков | -26 | -24 | -23 | -22 |
| Ростовская область |
| Миллерово | -25 | -24 | -23 | -22 |
| Морозовск | -25 | -24 | -23 | -22 |
| Ростов-на-Дону | -22 | -21 | -20 | -19 |
| Таганрог | -22 | -21 | -20 | -19 |
| Рязанская область |
| Рязань | -27 | -26 | -25 | -24 |
| Самарская область |
| Самара | -30 | -28 | -27 | -26 |
| Саратовская область |
| Александров Гай | -28 | -26 | -25 | -24 |
| Балашов | -28 | -26 | -25 | -24 |
| Перелюб | -31 | -29 | -28 | -27 |
| Привольск | -28 | -26 | -25 | -24 |
| Ртищево | -28 | -26 | -25 | -24 |
| Саратов | -27 | -25 | -24 | -23 |
| Сахалинская область |
| Александровск-Сахалинский | -27 | -25 | -25 | -24 |
| Долинск | -24 | -23 | -22 | -21 |
| Кировское | -36 | -35 | -34 | -33 |
| Корсаков | -20 | -19 | -18 | -17 |
| Курильск | -15 | -14 | -13 | -12 |
| Макаров | -23 | -22 | -21 | -20 |
| Невельск | -16 | -15 | -14 | -13 |
| Ноглики | -32 | -31 | -30 | -29 |
| Оха | -29 | -28 | -27 | -26 |
| Погиби | -30 | -29 | -28 | -27 |
| Поронайск | -28 | -27 | -26 | -25 |
| Рыбновск | -33 | -32 | -31 | -30 |
| Холмск | -18 | -17 | -16 | -15 |
| Южно-Курильск | -12 | -11 | -10 | -9 |
| Южно-Сахалинск | -24 | -23 | -22 | -21 |
| Свердловская область |
| Алапаевск | -36 | -34 | -33 | -32 |
| Верхотурье | -37 | -35 | -34 | -33 |
| Екатеринбург | -35 | -33 | -32 | -31 |
| Ивдель | -39 | -37 | -35 | -34 |
| Каменск-Уральский | -35 | -33 | -32 | -31 |
| Нижний Тагил | -36 | -34 | -33 | -32 |
| Туринск | -35 | -33 | -32 | -31 |
| Шамары | -35 | -33 | 32 | -31 |
| Республика Северная Осетия — Алания |
| Алагир | -16 | -14 | -13 | -12 |
| Владикавказ | -18 | -17 | -16 | -15 |
| Смоленская область |
| Вязьма | -27 | -26 | -25 | -24 |
| Смоленск | -26 | -25 | -24 | -23 |
| Ставропольский край |
| Арзгир | -22 | -21 | -20 | -19 |
| Кисловодск | -16 | -15 | -14 | -13 |
| Невинномысск | -18 | -17 | -16 | -15 |
| Прикумск | -22 | -21 | -20 | -19 |
| Пятигорск | -20 | -19 | -18 | -17 |
| Ставрополь | -19 | -18 | -17 | -16 |
| Тамбовская область |
| Тамбов | -28 | -26 | -25 | -24 |
| Республика Татарстан |
| Бугульма | -33 | -31 | -30 | -29 |
| Елабуга | -34 | -32 | -30 | -29 |
| Казань | -32 | -30 | -29 | -28 |
| Мензелинск | -34 | -32 | -30 | -29 |
| Тверская область |
| Бежецк | -31 | -30 | -29 | -28 |
| Вышний Волочек | -29 | -28 | -27 | -26 |
| Тверь | -29 | -28 | -27 | -26 |
| Ржев | -28 | -27 | -26 | -25 |
| Томская область |
| Александровское | -42 | -40 | -38 | -36 |
| Колпашево | -42 | -40 | -38 | -36 |
| Средний Васюган | -41 | -39 | -37 | -35 |
| Томск | -40 | -38 | -36 | -34 |
| Усть-Озерное | -43 | -41 | -39 | -37 |
| Республика Тыва |
| Кызыл | -47 | -45 | -43 | -41 |
| Тульская область |
| Тула | -27 | -26 | -25 | -24 |
| Тюменская область |
| Березово (Ханты-Мансийский АО) | -43 | -41 | -39 | -37 |
| Демьянское | -40 | -38 | -36 | -34 |
| Кондинское (Ханты-Мансийский АО) | -40 | -38 | -36 | -34 |
| Леуши | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Марресаля | -39 | -37 | -35 | -34 |
| Надым | -44 | -42 | -40 | -38 |
| Нижневартовск | -43 | -41 | -39 | -37 |
| Октябрьское | -41 | -39 | -37 | -36 |
| Салехард | -42 | -40 | -38 | -36 |
| Сосьва | -44 | -42 | -40 | -38 |
| Сургут (Ханты-Мансийский АО) | -43 | -41 | -39 | -37 |
| Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий АО) | -46 | -44 | -42 | -40 |
| Тобольск | -39 | -37 | -35 | -33 |
| Тюмень | -38 | -36 | -34 | -32 |
| Угут | -42 | -40 | -38 | -36 |
| Уренгой (Ямало-Ненецкий АО) | -46 | -44 | -42 | -40 |
| Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский АО) | -41 | -39 | -37 | -36 |
| Удмуртская Республика |
| Глазов | -35 | -33 | -31 | -30 |
| Ижевск | -34 | -32 | -30 | -29 |
| Сарапул | -34 | -32 | -30 | -29 |
| Ульяновская область |
| Анненково | -31 | -29 | -27 | -26 |
| Сурское | -31 | -29 | -27 | -26 |
| Ульяновск | -31 | -29 | -27 | -26 |
| Хабаровский край |
| Аян | -28 | -26 | -24 | -23 |
| Байдуков | -31 | -29 | -27 | -26 |
| Бикин | -32 | -30 | -28 | -27 |
| Бира | -31 | -29 | -27 | -26 |
| Биробиджан | -32 | -30 | -28 | -26 |
| Вяземский | -31 | -29 | -27 | -26 |
| Гвасюги | -35 | -33 | -31 | -30 |
| Гроссевичи | -22 | -21 | -20 | -19 |
| Де-Кастри | -27 | -26 | -25 | -24 |
| Джаорэ | -30 | -28 | -27 | -26 |
| Екатерино-Никольское | -30 | -28 | -27 | -26 |
| Комсомольск-на-Амуре | -35 | -34 | -33 | -32 |
| Нижнетамбовское | -36 | -34 | -32 | -31 |
| Николаевск-на-Амуре | -35 | -33 | -31 | -30 |
| Облучье | -36 | -34 | -33 | -32 |
| Охотск | -33 | -31 | -29 | -28 |
| Им. Полины Осипенко | -41 | -39 | -37 | -36 |
| Сизиман | -26 | -25 | -24 | -23 |
| Советская Гавань | -27 | -26 | -25 | -24 |
| Софийский Прииск | -43 | -41 | -39 | -37 |
| Средний Ургал | -40 | -38 | -36 | -35 |
| Троицкое | -31 | -30 | -29 | -28 |
| Хабаровск | -31 | -29 | -28 | -27 |
| Чумикан | -32 | -30 | -29 | -28 |
| Энкэн | -28 | -27 | -26 | -25 |
| Республика Хакасия |
| Абакан | -40 | -38 | -36 | -34 |
| Шира | -38 | -36 | -35 | -34 |
| Челябинская область |
| Верхнеуральск | -34 | -32 | -31 | -30 |
| Магнитогорск | -34 | -32 | -31 | -30 |
| Нязепетровск | -35 | -33 | -32 | -31 |
| Челябинск | -34 | -32 | -31 | -30 |
| Чеченская Республика |
| Грозный | -18 | -17 | -16 | -15 |
| Читинская область |
| Агинское | -36 | -34 | -33 | -32 |
| Акша | -34 | -32 | -31 | -30 |
| Александровский Завод | -38 | -36 | -35 | -34 |
| Борзя | -40 | -38 | -36 | -35 |
| Дарасун | -34 | -32 | -31 | -30 |
| Калакан | -47 | -45 | -43 | -41 |
| Красный Чикой | -39 | -37 | -36 | -35 |
| Могоча | -41 | -39 | -37 | -35 |
| Нерчинск | -44 | -42 | -40 | -38 |
| Нерчинский Завод | -41 | -39 | -37 | -36 |
| Средний Калар | -46 | -44 | -42 | -40 |
| Сретенск | -43 | -41 | -39 | -37 |
| Тунгокочен | -45 | -43 | -41 | -39 |
| Тупик | -44 | -42 | -41 | -39 |
| Чара | -46 | -44 | -42 | -40 |
| Чита | -38 | -36 | -34 | -33 |
| Чувашская Республика |
| Порецкое | -31 | -29 | -28 | -27 |
| Чебоксары | -32 | -30 | -29 | -28 |
| Чукотский АО (Магаданская область) |
| Анадырь | -40 | -38 | -36 | -34 |
| Березово | -50 | -48 | -46 | -44 |
| Марково | -48 | -46 | -44 | -42 |
| Омолон | -47 | -45 | -43 | -41 |
| Островное | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Усть-Олой | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Эньмувеем | -48 | -46 | -44 | -42 |
| Республика Саха (Якутия) |
| Алдан | -42 | -40 | -38 | -36 |
| Аллах-Юнь | -54 | -52 | -50 | -48 |
| Амга | -55 | -53 | -51 | -49 |
| Батамай | -52 | -50 | -48 | -46 |
| Бердигястях | -54 | -52 | -50 | -48 |
| Буяга | -52 | -50 | -48 | -46 |
| Верхоянск | -59 | -57 | -55 | -53 |
| Вилюйск | -52 | -50 | -48 | -46 |
| Витим | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Воронцово | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Джалинда | -56 | -54 | -52 | -50 |
| Джарджан | -52 | -50 | -48 | -46 |
| Джикимда | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Дружина | -52 | -50 | -48 | -46 |
| Екючю | -58 | -56 | -54 | -52 |
| Жиганск | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Зырянка | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Исить | -50 | -48 | -46 | -44 |
| Иэма | -57 | -55 | -53 | -51 |
| Крест-Хальджай | -55 | -53 | -51 | -49 |
| Кюсюр | -54 | -52 | -51 | -49 |
| Ленск | -49 | -47 | -45 | -43 |
| Нагорный | -41 | -39 | -37 | -35 |
| Нера | -58 | -56 | -54 | -52 |
| Нюрба | -52 | -50 | -48 | -46 |
| Нюя | -50 | -48 | -46 | -44 |
| Оймякон | -60 | -58 | -56 | -54 |
| Олекминск | -50 | -48 | -46 | -44 |
| Оленек | -57 | -55 | -53 | -51 |
| Охотский Перевоз | -55 | -53 | -51 | -49 |
| Сангар | -50 | -48 | -46 | -44 |
| Саскылах | -53 | -51 | -49 | -47 |
| Среднеколымск | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Сунтар | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Сухана | -57 | -55 | -53 | -51 |
| Сюльдюкар | -53 | -51 | -49 | -47 |
| Сюрен-Кюель | -46 | -44 | -42 | -40 |
| Токо | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Томмот | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Томпо | -55 | -53 | -51 | -49 |
| Туой-Хая | -52 | -50 | -48 | -46 |
| Тяня | -50 | -48 | -46 | -44 |
| Усть-Мая | -54 | -52 | -50 | -48 |
| Усть-Миль | -51 | -49 | -47 | -45 |
| Усть-Мома | -58 | -56 | -54 | -52 |
| Чульман | -49 | -47 | -45 | -43 |
| Чурапча | -56 | -54 | -52 | -50 |
| Шелагонцы | -57 | -55 | -53 | -51 |
| Эйк | -52 | -50 | -48 | -46 |
| Якутск | -54 | -52 | -50 | -48 |
| Ненецкий АО (Архангельская область) |
| Варандей | -36 | -34 | -32 | -30 |
| Индига | -33 | -31 | -30 | -29 |
| Канин Нос | -23 | -22 | -21 | -20 |
| Коткино | -41 | -39 | -37 | -35 |
| Нарьян-Мар | -37 | -35 | -34 | -33 |
| Ходовариха | -32 | -30 | -28 | -27 |
| Хоседа-Хард | -42 | -40 | -38 | -36 |
| Ярославская область |
| Ярославль | -31 | -29 | -28 | -27 |

Глава 4

Градусо-сутки отопительного периода для гражданских и производственных зданий

С целью выявления экономии топлива при эксплуатации зданий и облегчение расчетов при их проектировании были определены значения градусо-суток отопительного периода (ГСОП) для гражданских и производственных зданий, которые приведены в табл. 4.1. Расчеты ГСОП выполнены согласно требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» [5] и других нормативных документов при средней суточной температуре воздуха, равной или меньше 8 °С.

Градусо-сутки отопительного периода D (°С сут.) определяются по формуле:

D = (tв - tот.пер.) · zот.пер.,

где tв — расчетная средняя температура внутреннего воздуха помещения зданий определяется по ГОСТ 30494-96, °С; tот.пер. — средняя температура наружного воздуха отопительного периода (°С), принимаемая по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» [1]; zот.пер. — продолжительность отопительного периода и принимается по: [1].

С целью экономии топлива при эксплуатации зданий расчетную среднюю температуру внутреннего воздуха следует выбирать согласно ГОСТ 30491-96 (табл. 2.1-2.3) и СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» по минимальным значениям оптимальной температуры, а также по нормам проектирования соответствующих зданий. Например, выбрав для жилого здания (г. Майкоп) по табл. 2.1 (ГОСТ 30491-96) минимальную температуру внутреннего воздуха 20 °С из оптимальных значений 20-22 °С мы получим градусо-сутки отопительного периода D = 2700 °С сут. (см. табл. 4.1). Если бы мы выбрали максимальное значение температуры tв = 22 °С, то градусо-сутки отопительного периода составили бы D = 3000 °С сут. Так как теплопотери здания пропорциональны величине градусо-суток, то экономия энергии на отопление здания составит

.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что от начала отопительного периода и от средней температуры наружного воздуха существенно зависит экономия топлива. В табл. 4.1 ГСОП приведены при средней суточной температуре наружного воздуха ниже минус 8 °С. При других средних суточных температурах, указанных в СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», градусо-сутки отопительного периода представлены в табл. 4.2 [5].

Из табл. 4.2 видно, что градусо-сутки отопительного периода имеют наименьшее значение при средней температуре наружного воздуха, равной 0 °С. В этом случае мы имеем наименьшие потери тепла за отопительный период.

В связи с глобальным потеплением климата следует на перспективу предусмотреть отклонение параметров tот.пер. и zот.пер. от значений, указанных в нормах [1]. Исследования [27-32] показали, что на территории России отклонения (уменьшение) ГСОП от СНиП «Строительная климатология» составляют от 1 до 20 %. Особенно сильно эти отклонения проявляются в высоких широтах Северного полушария и в наименьшей мере — в южных районах России. В настоящее Пособие было решено включить прогнозируемые значения ГСОП на период изменения климата к 2050 г. В знаменателе табл. 4.1 показаны прогнозируемые значения градусо-суток отопительного периода при нормируемой температуре внутреннего воздуха в интервале tв = 14-24 °С и средней суточной температурой наружного воздуха отопительного периода ( 8 °С.

Таблица 4.1. Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) гражданских и производственных зданий сейчас (числитель) и на перспективу(знаменатель)

| Республика, край, пункт | Период со средней суточной температурой наружного воздуха ( 8 °С |
| --- | --- |
|  | Продолжительность отопительного периода, сутки | Средняя температура воздуха отопительного периода, °С | При температуре внутреннего воздуха, °С |
|  |  |  | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Республика Адыгея |
| Майкоп | 148 | 1,9 | 3300 3100 | 3000 2800 | 2700 2500 | 2400 2300 | 2100 2000 | 1800 1700 |
| Алтайский край |
| Алейск | 216 | -7,8 | 6900 6100 | 6400 5700 | 6000 5300 | 5600 5000 | 5100 4600 | 4700 4300 |
| Барнаул | 221 | -7,7 | 7000 6100 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5200 4700 | 4800 4300 |
| Бийск | 222 | -7,8 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5300 4800 | 4800 4300 |
| Змеиногорск | 217 | -6,6 | 6600 5800 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 |
| Родино | 215 | -8,1 | 6900 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4800 4300 |
| Рубцовск | 213 | -7,4 | 6700 5900 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4600 4200 |
| Славгород | 215 | -8,7 | 7000 6100 | 6600 5800 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5300 4800 | 4900 4400 |
| Тогул | 225 | -7,3 | 7000 6100 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5200 4700 | 4800 4300 |
| Республика Алтай |
| Беля | 223 | -2,7 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4600 4200 | 4200 3800 | 3700 3400 |
| Катанда | 237 | -9,2 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 |
| Кош-Агач | 262 | -12,8 | 9600 8100 | 9100 7800 | 8600 7400 | 8100 7000 | 7500 6500 | 7000 6100 |
| Онгудай | 231 | -8,3 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5200 4700 |
| Амурская область |
| Архара | 219 | -11,8 | 7800 6800 | 7400 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5600 5000 |
| Белогорск | 223 | -11,9 | 8000 6900 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5800 5200 |
| Благовещенск | 218 | -10,6 | 7500 6500 | 7100 6200 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5400 4800 |
| Бомнак | 242 | -14,7 | 9400 8000 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 |
| Братолюбовка | 229 | -12,4 | 8300 7200 | 7900 6800 | 7400 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 |
| Бысса | 236 | -13,6 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 |
| Гош | 233 | -14,0 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 |
| Дамбуки | 244 | -14,3 | 9300 7900 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 |
| Ерофей Павлович | 245 | -12,7 | 9000 7700 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 |
| Завитинск | 226 | -11,8 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6300 5600 | 5800 5200 |
| Зея | 238 | -13,8 | 9000 7700 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6600 5800 |
| Норск | 232 | -14,3 | 8900 7600 | 8400 7200 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6600 5800 |
| Огорон | 247 | -13,3 | 9200 7800 | 8700 7500 | 8200 7100 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6700 5900 |
| Поярково | 222 | -11,9 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6200 5500 | 5800 5200 |
| Свободный | 229 | -12,4 | 8300 7200 | 7900 6800 | 7400 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 |
| Сковородино | 247 | -13,4 | 9200 7800 | 8700 7500 | 8200 7100 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 |
| Средняя Нюкжа | 262 | -16,1 | 10500 8900 | 10000 8500 | 9500 8100 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7900 6800 |
| Тыган-Уркан | 245 | -12,4 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7400 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 |
| Тында | 258 | -14,7 | 10000 8500 | 9500 8100 | 9000 7700 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7400 6500 |
| Унаха | 255 | -14,0 | 9700 8200 | 9200 7800 | 8700 7500 | 8200 7100 | 7600 6600 | 7100 6200 |
| Усть-Нюкжа | 253 | -14,9 | 9800 8300 | 9300 7900 | 8800 7500 | 8300 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 |
| Черняево | 235 | -12,7 | 8600 7400 | 8200 7100 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6300 5600 |
| Шимановск | 233 | -12,5 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6200 5500 |
| Экимчан | 253 | -14,4 | 9700 8200 | 9200 7800 | 8700 7500 | 8200 7100 | 7700 6700 | 7200 6300 |
| Архангельская область |
| Архангельск | 253 | -4,4 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5200 4700 | 4700 4300 |
| Борковская | 277 | -6,6 | 8500 7300 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5700 5100 |
| Емецк | 249 | -4,7 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6200 5500 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4700 4300 |
| Койнас | 264 | -5,9 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5300 4800 |
| Котлас | 237 | -5,3 | 6900 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5000 4500 | 4600 4200 |
| Мезень | 272 | -5,2 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5200 4700 |
| Онега | 248 | -3,9 | 6900 6100 | 6400 5700 | 5900 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 | 4400 4000 |
| Астраханская область |
| Астрахань | 167 | -1,2 | 4200 3200 | 3900 3600 | 3500 3200 | 3200 3000 | 2900 2700 | 2500 2400 |
| Верхний Баскунчак | 179 | -3,0 | 4800 4300 | 4500 4100 | 4100 3800 | 3800 3500 | 3400 3100 | 3000 2800 |
| Республика Башкортостан |
| Белорецк | 231 | -6,5 | 7000 6100 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5200 4700 | 4700 4300 |
| Дуван | 228 | -6,3 | 6900 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4600 4200 |
| Мелеуз | 210 | -6,4 | 6400 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4700 4300 | 4300 3900 |
| Уфа | 213 | -5,9 | 6400 5700 | 5900 5200 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4700 4300 | 4200 3800 |
| Янаул | 226 | -6,0 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5900 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4500 4100 |
| Белгородская область |
| Белгород | 191 | -1,9 | 4900 4400 | 4600 4200 | 4200 3800 | 3800 3500 | 3400 3100 | 3000 2800 |
| Брянская область |
| Брянск | 205 | -2,3 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4600 4200 | 4200 3800 | 3800 3500 | 3300 3100 |
| Республика Бурятия |
| Бабушкин | 254 | -5,6 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5000 4500 |
| Баргузин | 241 | -11,5 | 8600 7400 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6100 5400 |
| Багдарин | 267 | -13,0 | 9900 8400 | 9300 7900 | 8800 7500 | 8300 7200 | 7700 6700 | 7200 6300 |
| Кяхта | 232 | -9,0 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5300 4800 |
| Монды | 266 | -8,1 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7500 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 | 5900 5200 |
| Нижнеангарск | 258 | -9,6 | 8700 7500 | 8200 7100 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6100 5400 |
| Сосново-Озерское | 261 | -10,6 | 9000 7700 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7500 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 |
| Уакит | 274 | -12,7 | 10100 8500 | 9500 8100 | 9000 7700 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7300 6400 |
| Улан-Удэ | 237 | -10,4 | 8200 7100 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6300 5600 | 5800 5200 |
| Хоринск | 241 | -10,8 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 |
| Владимирская область |
| Владимир | 213 | -3,5 | 5900 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4600 4200 | 4200 3800 | 3700 3400 |
| Муром | 214 | -4,0 | 6000 5300 | 5600 5000 | 5100 4600 | 4700 4300 | 4300 3900 | 3900 3600 |
| Волгоградская область |
| Волгоград | 177 | -2,4 | 4700 4300 | 4300 3900 | 4000 3700 | 3600 3300 | 3300 3100 | 2900 2700 |
| Камышин | 188 | -4,1 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 | 4200 3800 | 3800 3500 | 3400 3100 |
| Костычевка | 190 | -3,9 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 | 4200 3800 | 3800 3500 | 3400 3100 |
| Котельниково | 176 | -1,6 | 4500 4100 | 4200 3800 | 3800 3500 | 3400 3100 | 3100 2900 | 2700 2500 |
| Новоаннинский | 191 | -3,4 | 5200 4700 | 4900 4400 | 4500 4100 | 4100 3800 | 3700 3400 | 3300 3100 |
| Эльтон | 181 | -3,6 | 5000 4500 | 4600 4200 | 4300 3900 | 3900 3600 | 3500 3200 | 3200 3000 |
| Вологодская область |
| Бабаево | 231 | -3,8 | 6400 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5000 4500 | 4600 4200 | 4100 3800 |
| Вологда | 231 | -4,1 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5600 5000 | 5100 4600 | 4600 4200 | 4200 3800 |
| Вытегра | 235 | -3,4 | 6400 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5000 4500 | 4600 4200 | 4100 3800 |
| Никольск | 236 | -4,9 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5900 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 |
| Тотьма | 235 | -4,5 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4800 4300 | 4300 3900 |
| Воронежская область |
| Воронеж | 196 | -3,1 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 | 4100 3800 | 3700 3400 | 3400 3100 |
| Республика Дагестан |
| Дербент | 138 | 3,7 | 2800 2600 | 2500 2400 | 2200 2100 | 2000 1900 | 1700 1600 | 1400 1300 |
| Махачкала | 148 | 2,7 | 3200 3000 | 2900 2700 | 2600 2400 | 2300 2200 | 2000 1900 | 1700 1600 |
| Южно-Сухокумск | 162 | 0,8 | 3800 3500 | 3400 3100 | 3100 2900 | 2800 2600 | 2500 2400 | 2100 2000 |
| Ивановская область |
| Иваново | 219 | -3,9 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4400 4000 | 3900 3600 |
| Кинешма | 221 | -4,1 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4400 4000 | 4000 3700 |
| Иркутская область |
| Алыгджер | 264 | -6,4 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6400 5700 | 5900 5200 | 5400 4800 |
| Бодайбо | 254 | -13,9 | 9600 8100 | 9100 7800 | 8600 7400 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7100 6200 |
| Братск | 249 | -8,6 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5600 5000 |
| Верхняя Гутара | 273 | -7,7 | 8700 7500 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7000 6100 | 6500 5700 | 5900 5200 |
| Дубровкое | 257 | -12,3 | 9300 7900 | 8800 7500 | 8300 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 |
| Ербогачен | 264 | -14,8 | 10200 8600 | 9700 8200 | 9200 7800 | 8700 7500 | 8100 7000 | 7600 6600 |
| Жигалово | 252 | -13,3 | 9400 8000 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7200 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 |
| Зима | 239 | -9,7 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5700 5100 |
| Ика | 262 | -13,0 | 9700 8200 | 9200 7800 | 8600 7400 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7100 6200 |
| Илимск | 255 | -11,0 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 |
| Иркутск | 240 | -8,5 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6400 5700 | 5900 5200 | 5400 4800 |
| Ичера | 254 | -12,9 | 9400 8000 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 |
| Киренск | 251 | -12,3 | 9100 7800 | 8600 7400 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6600 5800 |
| Мама | 255 | -12,6 | 9300 7900 | 8800 7500 | 8300 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 |
| Марково | 250 | -12,3 | 9100 7800 | 8600 7400 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6600 5800 |
| Наканно | 268 | -16,5 | 10900 9200 | 10300 8700 | 9800 8300 | 9200 7800 | 8700 7500 | 8200 7100 |
| Невон | 253 | -11,1 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 |
| Непа | 261 | -12,9 | 9600 8100 | 9100 7800 | 8600 7400 | 8100 7000 | 7500 6500 | 7000 6100 |
| Орлинга | 253 | -11,6 | 9000 7700 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 |
| Перевоз | 262 | -12,4 | 9500 8100 | 9000 7700 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7400 6500 | 6900 6100 |
| Преображенка | 259 | -13,3 | 9700 8200 | 9100 7800 | 8600 7400 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7100 6200 |
| Слюдянка | 254 | -6,4 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5200 4700 |
| Тайшет | 240 | -8,3 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5400 4800 |
| Тулун | 247 | -9,0 | 8200 7100 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5700 5100 |
| Усть-Ордынский (Усть-Ордынский Бурятский АО) | 243 | -10,9 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6100 5400 |
| Кабардино-Балкарская Республика |
| Нальчик | 168 | 0,6 | 3900 3600 | 3600 3300 | 3300 3100 | 2900 2700 | 2600 2400 | 2300 2200 |
| Калининградская область |
| Калининград | 193 | 1,1 | 4400 4000 | 4000 3700 | 3600 3300 | 3300 3100 | 2900 2700 | 2500 2400 |
| Республика Калмыкия |
| Элиста | 173 | -1,2 | 4400 4000 | 4000 3700 | 3700 3400 | 3300 3100 | 3000 2800 | 2600 2400 |
| Калужская область |
| Калуга | 210 | -2,9 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4400 4000 | 4000 3700 | 3500 3200 |
| Камчатская область |
| Апука (Корякский АО) | 300 | -5,1 | 8700 7500 | 8100 7000 | 7500 6500 | 6900 6100 | 6300 5600 | 5700 5100 |
| Ича (Корякский АО) | 282 | -3,8 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6700 5900 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5000 4500 |
| Ключи | 257 | -6,3 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5200 4700 |
| Козыревск | 256 | -7,3 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 |
| Корф (Корякский АО) | 281 | -6,9 | 8700 7500 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7000 6100 | 6400 5700 | 5900 5200 |
| Кроноки | 280 | -2,2 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5100 4600 | 4500 4100 |
| Лопатка, мыс | 306 | 0 | 7300 6400 | 6700 5900 | 6100 5400 | 5500 4900 | 4900 4400 | 4300 3900 |
| Мильково | 256 | -8,3 | 8300 7200 | 7800 6800 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5700 5100 |
| Начики | 280 | -7,0 | 8700 7500 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7000 6100 | 6400 5700 | 5900 5200 |
| о-в Беринга | 292 | 0,4 | 6900 6100 | 6300 5600 | 5700 5100 | 5100 4600 | 4600 4200 | 4000 3700 |
| Октябрьская | 281 | -3,5 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6600 5800 | 6000 5300 | 5500 4900 | 4900 4400 |
| Оссора (Корякский АО) | 281 | -6,0 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7300 6400 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5600 5000 |
| Петропавловск-Камчатский | 259 | -1,6 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5100 4600 | 4600 4200 | 4000 3700 |
| Семлячики | 267 | -1,2 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5100 4600 | 4600 4200 | 4100 3800 |
| Соболево | 275 | -4,8 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5700 5100 | 5200 4700 |
| Ука | 281 | -6,7 | 8600 7400 | 8100 7000 | 7500 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 | 5800 5200 |
| Усть-Воямполка (Корякский АО) | 295 | -6,2 | 8900 7600 | 8300 7200 | 7700 6700 | 7100 6200 | 6500 5700 | 6000 5300 |
| Усть-Камчатск | 277 | -4,0 | 7800 6800 | 7200 6300 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5500 4900 | 5000 4500 |
| Усть-Хайрюзово | 278 | -5,2 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7000 6100 | 6400 5700 | 5900 5200 | 5300 4800 |
| Карачаево-Черкесская Республика |
| Черкесск | 169 | 0,6 | 4000 3700 | 3600 3300 | 3300 3100 | 2900 2700 | 2600 2400 | 2300 2200 |
| Республика Карелия |
| Кемь | 258 | -3,2 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5000 4500 | 4400 4000 |
| Лоухи | 261 | -4,2 | 7400 6500 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4800 4300 |
| Олонец | 233 | -3,2 | 6300 5600 | 5900 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 | 4000 3700 |
| Паданы | 251 | -3,5 | 6900 6100 | 6400 5700 | 5900 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 | 4400 4000 |
| Петрозаводск | 240 | -3,1 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4600 4200 | 4100 3800 |
| Реболы | 251 | -4,0 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5000 4500 | 4500 4100 |
| Сортавала | 237 | -2,6 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 | 4400 4000 | 3900 3600 |
| Кемеровская область |
| Кемерово | 231 | -8,3 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5200 4700 |
| Киселевск | 227 | -7,3 | 7100 6200 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5300 4800 | 4800 4300 |
| Кондома | 236 | -7,8 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5100 4600 |
| Мариинск | 235 | -7,7 | 7400 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5600 5000 | 5100 4600 |
| Тайга | 240 | -8,3 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5400 4800 |
| Тисуль | 236 | -7,3 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5000 4500 |
| Топки | 235 | -8,2 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5200 4700 |
| Усть-Кабырза | 241 | -9,0 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 |
| Кировская область |
| Киров | 231 | -5,4 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5900 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 |
| Нагорск | 239 | -5,8 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5200 4700 | 4700 4300 |
| Совали | 220 | -5,7 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4300 3900 |
| Республика Коми |
| Вендинга | 257 | -5,9 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5100 4600 |
| Воркута | 306 | -9,1 | 10100 8500 | 9500 8100 | 8900 7600 | 8300 7200 | 7700 6700 | 7100 6200 |
| Объячево | 239 | -5,3 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5600 5000 | 5100 4600 | 4600 4200 |
| Петрунь | 286 | -8,6 | 9300 7900 | 8800 7500 | 8200 7100 | 7600 6600 | 7000 6100 | 6500 5700 |
| Печора | 270 | -7,9 | 8600 7400 | 8100 7000 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 5900 5200 |
| Сыктывкар | 245 | -5,8 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4900 4400 |
| Троицко-Печорск | 258 | -6,9 | 8000 6900 | 7500 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 | 5900 5200 | 5400 4500 |
| Усть-Уса | 279 | -7,6 | 8800 7500 | 8300 7200 | 7700 6700 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6000 5300 |
| Устъ-Цильма | 272 | -6,6 | 8300 7200 | 7800 6800 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6100 5400 | 5600 5000 |
| Усть-Щугор | 268 | -7,9 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7500 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 | 5900 5200 |
| Ухта | 261 | -6,4 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 | 5800 5200 | 5300 4800 |
| Костромская область |
| Кострома | 222 | -3,9 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4400 4000 | 4000 3700 |
| Чухлома | 230 | -4,3 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5600 5000 | 5100 4600 | 4700 4300 | 4200 3800 |
| Шарья | 228 | -4,7 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4700 4300 | 4300 3900 |
| Краснодарский край |
| Красная Поляна | 155 | 3,0 | 3300 3100 | 2900 2700 | 2600 2400 | 2300 2200 | 2000 1900 | 1700 1600 |
| Краснодар | 149 | 2,0 | 3300 3100 | 3000 2800 | 2700 2500 | 2400 2300 | 2100 2000 | 1800 1700 |
| Приморско-Ахтарск | 159 | 1,0 | 3700 3400 | 3300 3100 | 3000 2800 | 2700 2500 | 2400 2300 | 2100 2000 |
| Сочи | 92 | 6,4 | 1600 1500 | 1400 1300 | 1250 1200 | 1100 1100 | 900 900 | 700 700 |
| Тихорецк | 158 | 1,1 | 3600 3300 | 3300 3100 | 3000 2800 | 2700 2500 | 2400 2300 | 2000 1900 |
| Красноярский край |
| Агата | 293 | -16,3 | 11800 9900 | 11200 9400 | 10600 8900 | 10000 8500 | 9500 8100 | 8900 7600 |
| Ачинск | 237 | -7,6 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5100 4600 |
| Байкит (Эвенкийский АО) | 267 | -13,9 | 10100 8500 | 9600 8100 | 9100 7800 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7400 6500 |
| Боготол | 239 | -7,6 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5200 4700 |
| Богучаны | 245 | -10,8 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6100 5400 |
| Ванавара (Эвенкийский АО) | 262 | -13,7 | 9900 8400 | 9400 8000 | 8800 7500 | 8300 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 |
| Вельмо | 264 | -12,5 | 9600 8100 | 9100 7800 | 8600 7400 | 8100 7000 | 7500 6500 | 7000 6100 |
| Верхнеимбатск | 266 | -11,5 | 9400 8000 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 |
| Волочанка | 306 | -16,1 | 12300 10300 | 11700 9800 | 11000 9300 | 10400 8800 | 9800 8300 | 9200 7800 |
| Диксон (Таймырский АО) | 365 | -11,4 | 12900 10800 | 12200 10200 | 11500 9700 | 10700 9000 | 10000 8500 | 9300 7900 |
| Дудинка (Таймырский АО) | 303 | -14,3 | 11600 9700 | 11000 9300 | 10400 8800 | 9800 8300 | 9200 7800 | 8600 7400 |
| Енисейск | 245 | -9,6 | 8200 7100 | 7700 6700 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 |
| Ессей (Эвенкийский АО) | 298 | -17,7 | 12400 10400 | 11800 9900 | 11200 9400 | 10600 8900 | 10000 8500 | 9400 8000 |
| Игарка | 285 | -13,9 | 10800 9100 | 10200 8600 | 9700 8200 | 9100 7800 | 8500 7300 | 8000 6900 |
| Канск | 237 | -8,8 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6400 5700 | 5900 5200 | 5400 4800 |
| Кежма | 252 | -12,3 | 9100 7800 | 8600 7400 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6600 5800 |
| Ключи | 240 | -7,4 | 7500 6500 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5100 4600 |
| Красноярск | 234 | -7,1 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5900 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 |
| Минусинск | 225 | -8,8 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5600 5000 | 5100 4600 |
| Таимба | 264 | -13,6 | 9900 8400 | 9400 8000 | 8900 7600 | 8300 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 |
| Троицкое | 251 | -9,8 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 |
| Тура (Эвенкийский АО) | 271 | -16,9 | 11100 9300 | 10500 8900 | 10000 8500 | 9500 8100 | 8900 7600 | 8400 7200 |
| Туруханск | 279 | -12,9 | 10300 8700 | 9700 8200 | 9200 7800 | 8600 7400 | 8100 7000 | 7500 6500 |
| Хатанга | 311 | -17,1 | 12800 10700 | 12200 10200 | 11500 9700 | 10900 9200 | 10300 8700 | 9700 8200 |
| Челюскин, мыс (Таймырский АО) | 365 | -14,7 | 14100 11800 | 13400 11200 | 12700 10600 | 11900 10000 | 11200 9400 | 10500 8900 |
| Ярцево | 254 | -10,8 | 8800 7500 | 8300 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6300 5600 |
| Курганская область |
| Курган | 216 | -7,7 | 6800 6000 | 6400 5700 | 6000 5300 | 5600 5000 | 5100 4600 | 4700 4300 |
| Курская область |
| Курск | 198 | -2,4 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4400 4000 | 4000 3700 | 3600 3300 | 3200 3000 |
| Ленинградская область |
| Санкт-Петербург | 220 | -1,8 | 5700 5100 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4400 4000 | 3900 3600 | 3500 3200 |
| Свирица | 228 | -2,9 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4300 3900 | 3900 3600 |
| Тихвин | 227 | -2,8 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4700 4300 | 4300 3900 | 3800 3500 |
| Липецкая область |
| Липецк | 202 | -3,4 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4700 4300 | 4300 3900 | 3900 3600 | 3500 3200 |
| Магаданская область |
| Аркагала | 289 | -19,0 | 12400 10400 | 11800 9900 | 11300 9500 | 10700 9000 | 10100 8500 | 9500 8100 |
| Брохово | 285 | -8,7 | 9300 7900 | 8800 7500 | 8200 7100 | 7600 6600 | 7000 6100 | 6500 5700 |
| Магадан (Нагаева бухта) | 288 | -7,1 | 9000 7700 | 8400 7200 | 7800 6800 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6100 5400 |
| Омсукчан | 286 | -17,2 | 11800 9900 | 11200 9400 | 10600 8900 | 10100 8500 | 9500 8100 | 8900 7600 |
| Палатка | 280 | -10,7 | 9700 8200 | 9200 7800 | 8600 7400 | 8000 6900 | 7500 6500 | 6900 6100 |
| Среднекан | 274 | -19,3 | 11900 10000 | 11300 9500 | 10800 9100 | 10200 8600 | 9700 8200 | 9100 7800 |
| Сусуман | 286 | -19,9 | 12600 10500 | 12000 10000 | 11400 9600 | 10800 9100 | 10300 8700 | 9700 8200 |
| Республика Марий Эл |
| Йошкар-Ола | 220 | -5,1 | 6400 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4600 4200 | 4200 3800 |
| Республика Мордовия |
| Саранск | 209 | -4,5 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4700 4300 | 4300 3900 | 3900 3600 |
| Московская область |
| Дмитров | 216 | -3,1 | 5900 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4600 4200 | 4100 3800 | 3700 3400 |
| Кашира | 212 | -3,4 | 5800 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4500 4100 | 4100 3800 | 3700 3400 |
| Москва | 214 | -3,1 | 5800 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 | 4100 3800 | 3700 3400 |
| Мурманская область |
| Вайда-Губа | 294 | -0,7 | 7300 6400 | 6700 5900 | 6100 5400 | 5500 4900 | 4900 4400 | 4300 3900 |
| Кандалакша | 266 | -3,9 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4800 4300 |
| Ковдор | 276 | -5,2 | 8100 7000 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6400 5700 | 5900 5200 | 5300 4800 |
| Краснощелье | 279 | -5,0 | 8100 7000 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6400 5700 | 5900 5200 | 5300 4800 |
| Ловозеро | 281 | -5,0 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7000 6100 | 6500 5700 | 5900 5200 | 5300 4800 |
| Мончегорск | 271 | -4,5 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5000 4500 |
| Мурманск | 275 | -3,2 | 7500 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4700 4300 |
| Ниванкюль | 271 | -4,6 | 7800 6800 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5000 4500 |
| Пулозеро | 277 | -4,8 | 8000 6900 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6300 5300 | 5800 5200 | 5200 4700 |
| Пялица | 298 | -2,8 | 8000 6900 | 7400 6500 | 6800 6000 | 6200 5500 | 5600 5000 | 5000 4500 |
| Териберка | 286 | -2,0 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6300 5600 | 5700 5100 | 5100 4600 | 4600 4200 |
| Терско-Орловский | 312 | -2,5 | 8300 7200 | 7600 6600 | 7000 6100 | 6400 5700 | 5800 5200 | 5100 4600 |
| Умба | 265 | -3,7 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5200 4700 | 4700 4300 |
| Юкспор | 340 | -4,5 | 9700 8200 | 9000 7700 | 8300 7200 | 7600 6600 | 7000 6100 | 6300 5600 |
| Нижегородская область |
| Арзамас | 216 | -4,7 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 | 4000 3700 |
| Выкса | 212 | -4,0 | 5900 5200 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4700 4300 | 4200 3800 | 3800 3500 |
| Нижний Новгород | 215 | -4,1 | 6000 5300 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4300 3900 | 3900 3600 |
| Новгородская область |
| Боровичи | 220 | -2,8 | 5900 5200 | 5500 4900 | 5000 4500 | 4600 4200 | 4100 3800 | 3700 3400 |
| Великий Новгород | 221 | -2,3 | 5800 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 | 4000 3700 | 3600 3300 |
| Новосибирская область |
| Барабинск | 230 | -9,0 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5300 4800 |
| Болотное | 231 | -8,2 | 7400 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5100 4600 |
| Карасук | 218 | -8,9 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6300 5600 | 5900 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 |
| Кочки | 228 | -8,9 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5200 4700 |
| Купино | 224 | -9,0 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5600 5000 | 5200 4700 |
| Кыштовка | 231 | -8,9 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5300 4800 |
| Новосибирск | 230 | -8,7 | 7500 6500 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5200 4700 |
| Татарск | 229 | -8,9 | 7500 6500 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5200 4700 |
| Чулым | 230 | -8,8 | 7500 6500 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5200 4700 |
| Омская область |
| Исиль-Куль | 225 | -8,6 | 7300 6400 | 6900 6100 | 6400 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5100 4600 |
| Омск | 221 | -8,4 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 |
| Тара | 234 | -8,8 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5300 4800 |
| Черлак | 217 | -8,7 | 7100 6200 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 |
| Оренбургская область |
| Кувандык | 204 | -6,9 | 6300 5600 | 5900 5200 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4700 4300 | 4300 3900 |
| Оренбург | 202 | -6,3 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 | 4100 3800 |
| Сорочинск | 201 | -6,3 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 | 4100 3800 |
| Орловская область |
| Орел | 205 | -2,7 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4700 4300 | 4200 3800 | 3800 3500 | 3400 3100 |
| Пензенская область |
| Земетчино | 208 | -4,2 | 5900 4900 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4600 4200 | 4200 3800 | 3800 3500 |
| Пенза | 207 | -4,5 | 5900 5200 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4700 4300 | 4200 3800 | 3800 3500 |
| Пермский край |
| Бисер | 254 | -6,8 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5300 4800 |
| Ножовка | 221 | -6,1 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4400 4000 |
| Пермь | 229 | -5,9 | 6800 6000 | 6400 5700 | 5900 5200 | 5500 4900 | 5000 4500 | 4600 4200 |
| Чердынь | 245 | -6,7 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5100 4600 |
| Приморский край |
| Агзу | 231 | -7,9 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5100 4600 |
| Анучино | 203 | -8,1 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 |
| Астраханка | 202 | -6,6 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4600 4200 | 4200 3800 |
| Богополь | 208 | -4,2 | 5900 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4600 4200 | 4200 3800 | 3800 3500 |
| Владивосток | 196 | -3,9 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4700 4300 | 4300 3900 | 3900 3600 | 3500 3200 |
| Дальнереченск | 205 | -8,5 | 6700 5900 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4600 4200 |
| Кировский | 201 | -8,8 | 6600 5800 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4600 4200 |
| Красный Яр | 217 | -10,0 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5200 4700 |
| Маргаритово | 209 | 4,1 | 5900 5200 | 5500 4900 | 5000 4500 | 4600 4200 | 4200 3800 | 3800 3500 |
| Мельничное | 225 | -9,3 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5200 4700 |
| Партизанск | 198 | -4,5 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4900 4400 | 4500 4100 | 4100 3800 | 3700 3400 |
| Посьет | 192 | -2,9 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4400 4000 | 4000 3700 | 3600 3300 | 3200 3000 |
| Преображение | 205 | -1,6 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4400 4000 | 4000 3700 | 3600 3300 | 3200 3000 |
| Рудная Пристань | 219 | -3,1 | 5900 5200 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4600 4200 | 4200 3800 | 3700 3400 |
| Сосуново | 245 | -3,8 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4400 4000 |
| Чугуевка | 211 | -8,6 | 6900 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4800 4300 |
| Псковская область |
| Великие Луки | 212 | -1,9 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4600 4200 | 4200 3800 | 3800 3500 | 3400 3100 |
| Псков | 212 | -1,6 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4600 4200 | 4200 3800 | 3700 3400 | 3300 3100 |
| Ростовская область |
| Миллерово | 184 | -2,1 | 4800 4300 | 4400 4000 | 4100 3800 | 3700 3400 | 3300 3100 | 3000 2800 |
| Ростов-на-Дону | 171 | -0,6 | 4200 3800 | 3900 3600 | 3500 3200 | 3200 3000 | 2800 2600 | 2500 2400 |
| Таганрог | 167 | -0,4 | 4100 3800 | 3700 3400 | 3400 3100 | 3100 2900 | 2700 2500 | 2400 2300 |
| Рязанская область |
| Рязань | 208 | -3,5 | 5700 5100 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 | 4100 3800 | 3600 3300 |
| Самарская область |
| Самара | 203 | -5,2 | 5900 5200 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4700 4300 | 4300 3900 | 3900 3600 |
| Саратовская область |
| Александров Гай | 191 | -5,2 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4400 4000 | 4000 3700 | 3700 3400 |
| Балашов | 199 | -4,2 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4400 4000 | 4000 3700 | 3600 3300 |
| Саратов | 196 | -4,3 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4400 4000 | 4000 3700 | 3600 3300 |
| Сахалинская область |
| Александровск-Сахалинский | 240 | -6,2 | 7200 6300 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4800 4300 |
| Долинск | 231 | -4,0 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4600 4200 | 4200 3800 |
| Кировское | 246 | -9,2 | 8200 7100 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5700 5100 |
| Корсаков | 232 | -2,7 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5300 4800 | 4800 4300 | 4300 3900 | 3900 3600 |
| Курильск | 227 | -0,2 | 5500 4900 | 5000 4500 | 4600 4200 | 4100 3800 | 3700 3400 | 3200 3000 |
| Макаров | 241 | -4,2 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 | 4400 4000 |
| Невельск | 218 | -1,8 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4300 3900 | 3900 3600 | 3400 3100 |
| Ноглики | 260 | -7,2 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6000 5300 | 5500 4900 |
| Оха | 266 | -7,3 | 8300 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5700 5100 |
| Погиби | 255 | -8,2 | 8200 7100 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5700 5100 |
| Поронайск | 249 | -5,5 | 7400 6500 | 6800 6000 | 6400 5700 | 5900 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 |
| Рыбновск | 255 | -8,9 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 | 5800 5200 |
| Холмск | 220 | -2,3 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 | 4000 3700 | 3600 3300 |
| Южно-Курильск | 228 | 0,1 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4500 4100 | 4100 3800 | 3600 3300 | 3200 3000 |
| Южно-Сахалинск | 230 | -4,3 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5600 5000 | 5100 4600 | 4700 4300 | 4200 3800 |
| Свердловская область |
| Верхотурье | 236 | -6,8 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5900 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 |
| Екатеринбург | 230 | -6,0 | 6900 6100 | 6400 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4600 4200 |
| Ивдель | 245 | -7,4 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5200 4700 |
| Каменск-Уральский | 222 | -6,9 | 6900 6100 | 6400 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4600 4200 |
| Туринск | 226 | -7,7 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 |
| Шамары | 235 | -6,4 | 7100 6200 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5300 4800 | 4800 4300 |
| Республика Северная Осетия — Алания |
| Владикавказ | 174 | 0,4 | 4100 3800 | 3800 3500 | 3400 3100 | 3100 2900 | 2700 2500 | 2400 2300 |
| Смоленская область |
| Вязьма | 217 | -2,8 | 5800 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 | 4100 3800 | 3600 3300 |
| Смоленск | 215 | -2,4 | 5700 5100 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4400 4000 | 4000 3700 | 3500 3200 |
| Ставропольский край |
| Арзгир | 163 | 0,1 | 3900 3600 | 3600 3300 | 3200 3000 | 2900 2700 | 2600 2400 | 2300 2200 |
| Кисловодск | 179 | 0,4 | 4200 3800 | 3900 3600 | 3500 3200 | 3200 3000 | 2800 2600 | 2400 2300 |
| Невинномысск | 168 | 0,1 | 4000 3700 | 3700 3400 | 3300 3100 | 3000 2800 | 2700 2500 | 2300 2200 |
| Пятигорск | 175 | 0,2 | 4200 3800 | 3800 3500 | 3500 3200 | 3100 2900 | 2800 2600 | 2400 2300 |
| Ставрополь | 168 | 0,9 | 3900 3600 | 3500 3200 | 3200 3000 | 2900 2700 | 2500 2400 | 2200 2100 |
| Тамбовская область |
| Тамбов | 201 | -3,7 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4400 4000 | 4000 3700 | 3600 3300 |
| Республика Татарстан |
| Бугульма | 221 | -5,8 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5300 4800 | 4800 4300 | 4400 4000 |
| Елабуга | 215 | -5,5 | 6300 5600 | 5900 5200 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4600 4200 | 4200 3800 |
| Казань | 215 | -5,2 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4600 4200 | 4100 3800 |
| Тверская область |
| Бежецк | 222 | -3,4 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4300 3900 | 3900 3600 |
| Тверь | 218 | -3,0 | 5900 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4600 4200 | 4100 3800 | 3700 3400 |
| Ржев | 217 | -2,7 | 5800 5200 | 5400 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 | 4100 3800 | 3600 3300 |
| Томская область |
| Александровское | 252 | -9,6 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 5900 5200 |
| Колпашево | 243 | -9,1 | 8000 6900 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5600 5000 |
| Средний Васюган | 244 | -8,8 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5600 6000 |
| Томск | 236 | -8,4 | 7600 6600 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5300 4800 |
| Усть-Озерное | 248 | -9,5 | 8300 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 |
| Республика Тыва |
| Кызыл | 225 | -15,0 | 8800 7500 | 8300 7200 | 7900 6800 | 7400 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 |
| Тульская область |
| Тула | 207 | -3,0 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4400 4000 | 3900 3600 | 3500 3200 |
| Тюменская область |
| Березово (Ханты-Мансийский АО) | 267 | -9,7 | 9000 7700 | 8500 7300 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6300 5600 |
| Демьянское (Ханты-Мансийский АО) | 241 | -8,0 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5300 4800 |
| Кондинское | 238 | -8,6 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5900 5200 | 5400 4800 |
| Леуши | 238 | -7,4 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5600 5000 | 5100 4600 |
| Марресаля | 365 | -8,1 | 11700 9800 | 11000 9300 | 10300 8700 | 9500 8100 | 8800 7500 | 8100 7000 |
| Надым | 283 | -11,6 | 10100 8500 | 9500 8100 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7800 6800 | 7200 6300 |
| Октябрьское | 261 | -9,0 | 8600 7400 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 |
| Салехард | 292 | -11,4 | 10300 8700 | 9800 8300 | 9200 7800 | 8600 7400 | 8000 6900 | 7400 6500 |
| Сосьва | 261 | -9,5 | 8700 7500 | 8200 7100 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6100 5400 |
| Сургут (Ханты-Мансийский АО) | 257 | -9,9 | 8700 7500 | 8200 7100 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6100 5400 |
| Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий АО) | 278 | -12,2 | 10100 8500 | 9500 8100 | 9000 7700 | 8400 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 |
| Тобольск | 232 | -8,1 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5100 4600 |
| Тюмень | 225 | -7,2 | 7000 6100 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5200 4700 | 4800 4300 |
| Угут | 251 | -9,1 | 8300 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 |
| Уренгой (Ямало-Ненецкий АО) | 286 | -13,1 | 10600 8900 | 10000 8500 | 9500 8100 | 8900 7600 | 8300 7200 | 7800 6800 |
| Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский АО) | 250 | -8,8 | 8200 7100 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5700 5100 |
| Удмуртская Республика |
| Глазов | 231 | -6,0 | 6900 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5100 4600 | 4600 4200 |
| Ижевск | 222 | -5,6 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4400 4000 |
| Сарапул | 220 | -5,9 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5300 4800 | 4800 4300 | 4400 4000 |
| Ульяновская область |
| Сурское | 211 | -4,8 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4400 4000 | 4000 3700 |
| Ульяновск | 212 | -5,4 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4500 4100 | 4100 3800 |
| Хабаровский край |
| Аян | 278 | -7,4 | 8700 7500 | 8200 7100 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6500 5700 | 5900 5200 |
| Байдуков | 255 | -9,0 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 | 5900 5200 |
| Бикин | 208 | -9,1 | 6900 6100 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4800 4300 |
| Бира | 220 | -9,1 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6400 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5100 4600 |
| Биробиджан | 219 | -10,4 | 7500 6500 | 7100 6200 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5300 4800 |
| Вяземский | 213 | -9,3 | 7100 6200 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 |
| Гвасюги | 228 | -10,4 | 7800 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5600 5000 |
| Гроссевичи | 248 | -4,3 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 | 5000 4500 | 4500 4100 |
| Де-Кастри | 256 | -6,9 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 | 5900 5200 | 5400 4800 |
| Джаорэ | 252 | -7,9 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 |
| Екатерино-Никольское | 213 | -8,8 | 7000 6100 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5300 4800 | 4900 4400 |
| Комсомольск-на-Амуре | 223 | -10,8 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6900 6100 | 6400 5700 | 6000 5300 | 5500 4900 |
| Нижнетамбовское | 229 | -10,9 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6200 5500 | 5700 5100 |
| Николаевск-на-Амуре | 249 | -9,6 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 | 5900 5200 |
| Облучье | 227 | -11,5 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6200 5500 | 5800 5200 |
| Охотск | 280 | -9,5 | 9400 8000 | 8800 7500 | 8300 7200 | 7700 6700 | 7100 6200 | 6600 5800 |
| им. Полины Осипенко | 240 | -12,2 | 8700 7500 | 8200 7100 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6800 6000 | 6300 5600 |
| Сизиман | 263 | -6,2 | 7900 6800 | 7400 6500 | 6900 6100 | 6400 5700 | 5800 5200 | 5300 4800 |
| Советская Гавань | 243 | -6,0 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4900 4400 |
| Софийский Прииск | 268 | -14,3 | 10300 8700 | 9700 8200 | 9200 7800 | 8700 7500 | 8100 7000 | 7600 6600 |
| Средний Ургал | 238 | -13,3 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7400 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 |
| Троицкое | 217 | -9,7 | 7300 6400 | 6900 6100 | 6400 5700 | 6000 5300 | 5600 5000 | 5100 4600 |
| Хабаровск | 211 | -9,3 | 7000 6100 | 6600 5800 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4900 4400 |
| Чумикан | 274 | -8,8 | 9000 7700 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6200 5500 |
| Энкэн | 281 | -7,7 | 8900 7600 | 8300 7200 | 7800 6800 | 7200 6300 | 6700 5900 | 6100 5400 |
| Республика Хакасия |
| Абакан | 225 | -8,4 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6400 5700 | 5900 5200 | 5500 4900 | 5000 4500 |
| Шира | 236 | -7,7 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5100 4600 |
| Челябинская область |
| Верхнеуральск | 221 | -7,5 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4800 4300 |
| Нязепетровск | 229 | -6,8 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6100 5400 | 5700 5100 | 5200 4700 | 4800 4300 |
| Челябинск | 218 | -6,5 | 6600 5800 | 6200 5500 | 5800 5200 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4500 4100 |
| Чеченская Республика |
| Грозный | 160 | 0,9 | 3700 3400 | 3400 3100 | 3100 2900 | 2700 2500 | 2400 2300 | 2100 2000 |
| Читинская область |
| Агинское | 238 | -10,4 | 8200 7100 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 |
| Акша | 237 | -9,6 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 | 6100 5400 | 5600 5000 |
| Александровский Завод | 250 | -12,0 | 9000 7700 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 |
| Борзя | 236 | -12,0 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6100 5400 |
| Дарасун | 247 | -9,5 | 8300 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6300 5600 | 5800 5200 |
| Калакан | 260 | -16,0 | 10400 8800 | 9900 8400 | 9400 8000 | 8800 7500 | 8300 7200 | 7800 6800 |
| Красный Чикой | 244 | -10,9 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6100 5400 |
| Могоча | 254 | -13,4 | 9500 8100 | 9000 7700 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7500 6500 | 7000 6100 |
| Нерчинск | 233 | -14,1 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7900 6800 | 7500 6500 | 7000 6100 | 6500 5700 |
| Нерчинский Завод | 237 | -12,7 | 8700 7500 | 8200 7100 | 7800 6800 | 7300 6400 | 6800 6000 | 6300 5600 |
| Средний Калар | 271 | -16,4 | 11900 10000 | 10400 8800 | 9900 8400 | 9300 7900 | 8800 7500 | 8200 7100 |
| Тунгокочен | 262 | -13,8 | 9900 8400 | 9400 8000 | 8900 7600 | 8300 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 |
| Тупик | 260 | -14,8 | 10100 8500 | 9600 8100 | 9000 7700 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7500 6500 |
| Чара | 267 | -15,5 | 10500 8900 | 10000 8500 | 9500 8100 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7900 6800 |
| Чита | 242 | -11,4 | 8600 7400 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7100 6200 | 6600 5800 | 6100 5400 |
| Чувашская Республика |
| Порецкое | 212 | -4,6 | 6100 5400 | 5600 5000 | 5200 4700 | 4800 4300 | 4400 4000 | 3900 3600 |
| Чебоксары | 217 | -4,9 | 6300 5600 | 5800 5200 | 5400 4800 | 5000 4500 | 4500 4100 | 4100 3800 |
| Чукотский АО (Магаданская область) |
| Анадырь | 311 | -10,5 | 10700 9000 | 10100 8500 | 9500 8100 | 8900 7600 | 8200 7100 | 7600 6600 |
| Березово | 296 | -13,6 | 11100 9300 | 10500 8900 | 9900 8400 | 9400 8000 | 8800 7500 | 8200 7100 |
| Марково | 286 | -14,3 | 11000 9300 | 10400 8800 | 9800 8300 | 9200 7800 | 8700 7500 | 8100 7000 |
| Омолон | 283 | -19,8 | 12400 10400 | 11800 9900 | 11300 9500 | 10700 9000 | 10100 8500 | 9600 8100 |
| Островное | 288 | -17,8 | 12000 10000 | 11500 9700 | 10900 9200 | 10300 8700 | 9700 8200 | 9200 7800 |
| Усть-Олой | 286 | -18,4 | 12100 10100 | 11600 9700 | 11000 9300 | 10400 8800 | 9800 8300 | 9300 7900 |
| Эньмувеем | 294 | -14,5 | 11300 9500 | 10700 9000 | 10100 8500 | 9600 8100 | 9000 7700 | 8400 7200 |
| Республика Саха (Якутия) |
| Алдан | 267 | -13,3 | 10000 8500 | 9400 8000 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 |
| Аллах-Юнь | 280 | -21,4 | 12700 10600 | 12200 10200 | 11600 9700 | 11000 9300 | 10500 8900 | 9900 8400 |
| Амга | 259 | -21,3 | 11700 9800 | 11200 9400 | 10700 9000 | 10200 8600 | 9700 8200 | 9100 7800 |
| Батамай | 265 | -20,8 | 11900 10000 | 11300 9500 | 10800 9100 | 10300 8700 | 9800 8300 | 9200 7800 |
| Бердигястях | 268 | -19,6 | 11700 9800 | 11100 9300 | 10600 8900 | 10100 8500 | 9500 8100 | 9000 7700 |
| Буяга | 266 | -18,2 | 11200 9400 | 10700 9000 | 10200 8600 | 9600 8100 | 9100 7800 | 8600 7400 |
| Верхоянск | 279 | -24,1 | 13400 11200 | 12900 10800 | 12300 10300 | 11700 9800 | 11200 9400 | 10600 8900 |
| Вилюйск | 262 | -18,2 | 11100 9300 | 10500 8900 | 10000 8500 | 9500 8100 | 9000 7700 | 8400 7200 |
| Витим | 257 | -13,7 | 9700 8200 | 9200 7800 | 8700 7500 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7100 6200 |
| Воронцово | 297 | -19,6 | 12900 10800 | 12400 10400 | 11800 9900 | 11200 9400 | 10600 8900 | 10000 8500 |
| Джалинда | 2% | -19,5 | 12900 10800 | 12300 10300 | 11700 9800 | 11100 9300 | 10500 8900 | 9900 8400 |
| Джарджан | 284 | -19,0 | 12200 10200 | 11600 9700 | 11100 9300 | 10500 8900 | 9900 8400 | 9400 8000 |
| Джикимда | 259 | -16,5 | 10500 8900 | 10000 8500 | 9500 8100 | 8900 7600 | 8400 7200 | 7900 6800 |
| Дружина | 284 | -20,2 | 12600 10500 | 12000 10000 | 11400 9600 | 10800 9100 | 10300 8700 | 9700 8200 |
| Екючю | 281 | -23,0 | 13200 11000 | 12600 10500 | 12100 10100 | 11500 9700 | 11000 9300 | 10400 8800 |
| Жиганск | 278 | -19,3 | 12000 10000 | 11500 9700 | 10900 9200 | 10400 8800 | 9800 8300 | 9300 7900 |
| Зырянка | 274 | -19,2 | 11800 9900 | 11300 9500 | 10700 9000 | 10200 8600 | 9600 8100 | 9100 7800 |
| Исить | 256 | -17,4 | 10600 8900 | 10100 8500 | 9600 8100 | 9100 7800 | 8600 7400 | 8000 6900 |
| Иэма | 292 | -22,9 | 13700 11400 | 13100 10900 | 12500 10400 | 11900 10000 | 11400 9600 | 10800 9100 |
| Крест-Хальджай | 256 | -22,1 | 11800 9900 | 11300 9500 | 10800 9100 | 10300 8700 | 9800 8300 | 9200 7800 |
| Кюсюр | 298 | -18,7 | 12700 10600 | 12100 10100 | 11500 9700 | 10900 9200 | 10300 8700 | 9700 8200 |
| Ленск | 259 | -14,2 | 9900 8400 | 9400 8000 | 8900 7600 | 8300 7200 | 7800 6800 | 7300 6400 |
| Нагорный | 275 | -14,2 | 10500 8900 | 10000 8500 | 9400 8000 | 8900 7600 | 8300 7200 | 7800 6800 |
| Нера | 272 | -23,8 | 13000 10800 | 12500 10400 | 11900 10000 | 11400 9600 | 10800 9100 | 10300 8700 |
| Нюрба | 263 | -17,7 | 11000 9300 | 10400 8800 | 9900 8400 | 9400 8000 | 8900 7600 | 8300 7200 |
| Нюя | 253 | -14,2 | 9700 8200 | 9200 7800 | 8700 7500 | 8100 7000 | 7600 6600 | 7100 6200 |
| Оймякон | 286 | -24,3 | 13800 11500 | 13200 11000 | 12700 10600 | 12100 10100 | 11500 9700 | 11000 9300 |
| Олекминск | 256 | -15,3 | 10100 8500 | 9500 8100 | 9000 7700 | 8500 7300 | 8000 6900 | 7500 6500 |
| Оленек | 290 | -20,0 | 12800 10700 | 12200 10200 | 11600 9700 | 11000 9300 | 10400 8800 | 9900 8400 |
| Охотский Перевоз | 260 | -21,7 | 11900 10000 | 11400 9600 | 10800 9100 | 10300 8700 | 9800 8300 | 9300 7900 |
| Сангар | 261 | -19,6 | 11400 9600 | 10900 9200 | 10300 8700 | 9800 8300 | 9300 7900 | 8800 7500 |
| Саскылах | 314 | -17,8 | 13100 10900 | 12500 10400 | 11900 10000 | 11200 9400 | 10600 8900 | 10000 8500 |
| Среднеколымск | 287 | -18,9 | 12300 10300 | 11700 9800 | 11200 9400 | 10600 8900 | 10000 8500 | 9400 8000 |
| Сунтар | 260 | -16,5 | 10500 8900 | 10000 8500 | 9500 8100 | 9000 7700 | 8400 7200 | 7900 6800 |
| Сухана | 286 | -20,6 | 12800 10700 | 12200 10200 | 11600 9700 | 11000 9300 | 10500 8900 | 9900 8400 |
| Сюльдюкар | 270 | -18,0 | 11300 9500 | 10800 9100 | 10300 8700 | 9700 8200 | 9200 7800 | 8600 7400 |
| Сюрен-Кюель | 292 | -17,4 | 12100 10100 | 11500 9700 | 10900 9200 | 10300 8700 | 9800 8300 | 9200 7800 |
| Токо | 279 | -18,4 | 11800 9900 | 11300 9500 | 10700 9000 | 10200 8600 | 9600 8100 | 9000 7700 |
| Томмот | 262 | -17,1 | 10800 9100 | 10200 8600 | 9700 8200 | 9200 7800 | 8700 7500 | 8100 7000 |
| Томпо | 276 | -22,2 | 12800 10700 | 12200 10200 | 11600 9700 | 11100 9300 | 10500 8900 | 10000 8500 |
| Туой-Хая | 266 | -15,8 | 10600 8900 | 10100 8500 | 9500 8100 | 9000 7700 | 8500 7300 | 7900 6800 |
| Тяня | 262 | -15,7 | 10400 8800 | 9900 8400 | 9400 8000 | 8800 7500 | 8300 7200 | 7800 6800 |
| Усть-Мая | 256 | -20,1 | 11300 9500 | 10800 9100 | 10300 8700 | 9800 8300 | 9200 7800 | 8700 7500 |
| Усть-Миль | 259 | -18,9 | 11100 9300 | 10600 8900 | 10100 8500 | 9600 8100 | 9000 7700 | 8500 7300 |
| Устъ-Мома | 277 | -23,1 | 13000 10800 | 12500 10400 | 11900 10000 | 11400 9600 | 10800 9100 | 10300 8700 |
| Чульман | 270 | -17,1 | 11100 9300 | 10600 8900 | 10000 8500 | 9500 8100 | 8900 7600 | 8400 7200 |
| Чурапча | 259 | -21,8 | 11900 10000 | 11300 9500 | 10800 9100 | 10300 8700 | 9800 8300 | 9300 7900 |
| Шелагонцы | 285 | -20,1 | 12600 10500 | 12000 10000 | 11400 9600 | 10900 9200 | 10300 8700 | 9700 8200 |
| Эйк | 284 | -18,5 | 12100 10100 | 11500 9700 | 10900 9200 | 10400 8800 | 9800 8300 | 9200 7800 |
| Якутск | 256 | -20,6 | 11400 9600 | 10900 9200 | 10400 8800 | 9900 8400 | 9400 8000 | 8900 7600 |
| Ненецкий АО (Архангельская область) |
| Варандей | 323 | -7,3 | 10100 8500 | 9500 8100 | 8800 7500 | 8200 7100 | 7500 6500 | 6900 6100 |
| Индига | 305 | -5,1 | 8900 7600 | 8300 7200 | 7700 6700 | 7000 6100 | 6400 5700 | 5800 5200 |
| Канин Нос | 325 | -2,0 | 8400 7200 | 7800 6800 | 7200 6300 | 6500 5700 | 5800 5200 | 5200 4700 |
| Коткино | 285 | -7,1 | 8900 7600 | 8300 7200 | 7700 6700 | 7200 6300 | 6600 5800 | 6000 5300 |
| Нарьян-Мар | 290 | -7,2 | 9000 7700 | 8500 7300 | 7900 6800 | 7300 6400 | 6700 5900 | 6100 5400 |
| Ходовариха | 330 | -6,2 | 10000 8500 | 9300 7900 | 8600 7400 | 8000 6900 | 7300 6400 | 6700 5900 |
| Хоседа-Хард | 296 | -8,6 | 9600 8100 | 9100 7800 | 8500 7300 | 7900 6800 | 7300 6400 | 6700 5900 |
| Ярославская область |
| Ярославль | 221 | -4,0 | 6200 5500 | 5700 5100 | 5300 4800 | 4900 4400 | 4400 4000 | 4000 3700 |

Таблица 4.2. Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) при различных значениях средней суточной температуры наружного воздуха

| Пункт | Продолжительность отопительного периода, сутки | Средняя температура отопительного периода, °С | ГСОП при средней суточной температуре наружного воздуха tн, °C |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( 0 | ( 8 | ( 10 |
| Сочи | 92 | 6,4 | - | 1250 |  |
|  | 121 | 7,4 | - |  | 1525 |
| Москва | 145 | -6,5 | 3840 | - | - |
|  | 214 | -3,1 | - | 4940 | - |
|  | 231 | -2,2 | - | - | 5130 |
| Оймякон | 238 | -30,1 | 11900 | - | - |
|  | 286 | -24,3 | - | 12700 | - |
|  | 299 | -22,8 | - | - | 12800 |

Глава 5

Температурное зонирование территории Московской области по зимним условиям

5.1. Техническое обоснование

Исследования по температурному зонированию (ТЗ) территории Московской области были связаны с необходимостью пересмотра климатической информации. Причиной технических изменений явилось то обстоятельство, что после выхода основного источника климатических данных для строительных норм — Научно-прикладного справочника по климату СССР [33] — накопилась первичная метеорологическая информация. Использование данных Московского центра по гидрометеорологии и наблюдению природной среды Государственного комитета по гидрометеорологии (Центральной высотной гидрометеорологической обсерватории г. Обнинск) [18] за последующие годы (1980-2004 гг.) позволило уточнить расчетные климатические параметры.

Настоящая глава выполнена по хозяйственному договору с государственным учреждением Московской области «Мособлгосэкспертиза».

Исследования ТЗ проведены применительно к нормам зимних удорожаний при производстве строительно-монтажных работ для различных городов Московской области. Кроме того, ТЗ связано с энергосбережением. В работе в развитие главы СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» были определены характеристики отопительного периода. Так как в действующем СНиП [1] для Московской области количество пунктов было ограничено двумя городами (Дмитров и Кашира), то количество исследуемых городов было увеличено до 10.

ТЗ используется при определении дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных, строительно-монтажных, а также других работ в зимнее время. В 1972 г. было подготовлено к исполнению «Указание о порядке разработки норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время по конструкциям и видам работ», утвержденное Госстроем СССР постановлением от 30.12.1971 № 200 [37].

Использование ТЗ при разработке сметных норм для определения дополнительных затрат по видам выполняемых работ нашло широкое применение в строительстве [35, 36, 38-49]:

— при расчетах за выполненные работы между заказчиками и генеральными строительно-монтажными организациями, а также между генподрядчиками и субподрядными организациями независимо от ведомственной принадлежности;

— при составлении сметной документации;

— в расчетах за выполненные ремонтно-строительные работы при капитальном ремонте жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство.

Нормы зимних удорожаний по конструкциям и видам работ учитывают затраты, связанные с понижением производительности труда при наличии отрицательных температур наружного воздуха в разных температурных зонах, а также затраты, связанные с производством дополнительных работ в тех случаях, когда они предусмотрены техническими условиями на производство работ в зимнее время.

В ГСН-2001 значения температур в диапазоне до -3 °С, -5 °С, -8 °С и ниже -8 °С принимаются за показатели средних из среднемесячных отрицательных температур зимнего периода.

Для примера приводим сводную таблицу температурных условий зимнего периода трех первых зон (табл. 5.1).

Таблица 5.1. Температурные условия зимнего периода (дифференцированные по зонам)

| Температурные зоны | Показатели средних из среднемесячных отрицательных температур зимнего периода, °С | Удельный вес зимнего периода в году | Расчетная продолжительность зимнего периода в днях |
| --- | --- | --- | --- |
| I | -3 | 0,23 | 84 |
| II | -5 | 0,33 | 120 |
| III | -8 | 0,40 | 146 |

Из таблицы видно, что территория Московской области по действующим документам относится к третьей зоне.

Сметными нормами учитываются все дополнительные затраты, связанные с усложнением работ в зимнее время, в том числе: доплаты к заработной плате рабочих при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях; затраты, связанные с изменением технологии производства отдельных работ; затраты, связанные с повышением расходов строительных материалов, снижением производительности строительных машин и механизмов, устройством и разборкой тепляков: затраты на разрыхление мерзлых грунтов, предохранение грунтов в процессе работ от промерзания или их оттаивания и др.

5.2. Климатические особенности региона

В зимний сезон, продолжающийся с третьей декады ноября до третьей декады марта, поступление солнечной радиации достигает своего годового минимума. Отрицательный радиационный баланс способствует образованию и сохранению снежного покрова в течение зимних месяцев года.

Зимний период, в виду своей продолжительности, редко бывает однотипным. Погода меняется при значительных изменениях режима атмосферной циркуляции. Комбинации зимней погоды бывают различными: иногда начало и конец зимы относительно теплые, а середина холодная. В другие годы середина зимы теплая, а начало и конец холодные. Бывают зимы с неровной погодой в течение всех зимних месяцев за счет чередования волн холода и тепла.

Атмосферные процессы зимнего периода бывают неустойчивыми за счет усиления циклонической деятельности, обусловленной контрастом суши и вод. Сменяемость воздушных масс и прохождение фронтальных разделов между ними приводят к резким сменам в типах погод. Переходы от значительных и сильных морозов к сравнительно теплой, пасмурной, с осадками погоде, и наоборот, довольно обычны для климата Московской области, особенно в первую половину зимы. В некоторые годы интенсивные волны тепла в декабре приводят к тому, что снежный покров сходит, а замерзшие реки вскрываются.

С вероятностью, превышающей раз в десятилетие, в Московской области наблюдаются очень теплые зимы, обусловленные интенсивным западно-восточным переносом воздушных масс воздуха. Их поступление приводит к частым оттепелям, возникновению туманов, выпадению дождей, бывали случаи гроз. Высокие температуры воздуха, большое количество дней с оттепелью и дождем свидетельствуют о большом количестве циклонов в сезоне. В такие зимы снежный покров бывает очень низким, временами даже сходит совсем. Это сопровождается сильным подъемом уровней воды и ранним вскрытием ледового покрова.

Следует отметить, что холодные зимы имеют несколько большую повторяемость по сравнению с теплыми зимами. Сильное развитие меридианальной циркуляции приводит к тому, что арктические массы воздуха вторгаются на довольно длительный срок. В отдельные периоды суровость зим определяется восточно-западным перемещением холодного континентально-полярного воздуха из сибирского антициклона. Для холодных зим характерно и большое количество снега. Однако при наличии длительных периодов антициклональной погоды могут наблюдаться холодные и малоснежные зимы, так как устойчивый антициклон является надежным заслоном от проникновения в центральные области циклонических влияний.

Низкие зимние температуры воздуха при одновременно большом количестве часов солнечного сияния определяют преобладание антициклонального режима. Частые оттепели мешают росту снежного покрова.

Снежный покров может на 80-90 % отражать падающую на него прямую и рассеянную радиацию в приземные слои воздуха, обеспечивая большую устойчивость воздушных масс. Теплые массы морского полярного воздуха, проходя над местностью, покрытой снегом, довольно быстро охлаждаются.

Характерные для зимнего сезона метели обычно бывают связаны с наличием циклонической деятельности, возникающей при прохождении фронтальных разделов воздушных масс. Метели иногда достигают большой силы и сопровождаются снегопадом. Это характерно для смен сухих и холодных масс воздуха арктического происхождения теплыми и влажными воздушными массами (например, при перемещении циклонов, следующих с Черного моря на Волгу).

Сильная метель, зачастую, сопровождается сильным снегопадом. В некоторых случаях наблюдается выпадение большого снега при тихой и теплой погоде. Состояние снежного покрова в значительной степени обусловлено типом зимнего периода, его нарастание обычно идет неравномерно. Многолетние осредненные наблюдения показали, что в Московской области максимум высоты залегания снега наблюдается во второй декаде марта, но в отдельные годы время этого максимума сильно варьируется, от последней трети января до первой декады апреля. Предельные колебания высоты снежного покрова также различаются более чем на 70 см.

С начала XIX века вплоть до 40-х годов XX века продолжалось неуклонное потепление климата. Средняя температура воздуха росла, теплые сезоны превалировали над холодными. Интересна характеристика переходных времен года — число теплых весен и осеней в этот период времени наибольшее за весь более чем столетний период наблюдений. Далее прослеживалась тенденция похолодания климата, которая сменилась потеплением, начиная с 70-х годов прошлого века.

Колебания климата связаны с понятием его изменчивости. Изменчивость климата характеризует колебания относительно средних климатических параметров, включая сезонные колебания и крупномасштабные региональные циклы в круговоротах в атмосфере и океане.

Рассмотрение годовых климатических циклов по отдельным периодам лет по Московской области в среднем многолетнем выражении, с учетом исторической ретроспективы, позволяют отметить их неоднородность. Типы климатических сезонов в отдельно рассматриваемом периоде несколько отличаются. В отдельных десятилетиях могут меняться климатические условия как летнего периода (либо влажные, либо засушливые), так и других. Сухим и влажным годам, так же как теплым и холодным, свойственна известная периодичность. Наиболее часто можно наблюдать смену 2-3-летнего периода относительно влажных лет периодом такой же примерно продолжительности относительно сухих лет. Такая периодичность более характерна для отдельных сезонов, так два или три года могут наблюдаться сухие осени или поздние весны и т.д.

Иногда смена сухих и влажных годов бывает очень резко выражена, т.е. после очень сухих годов следуют один или два года очень влажные. Эти резкие «возмущения» климата, по мнению ученых, имеют некоторую связь с 11-летним периодом солнечной деятельности.

Главной причиной изменения погодных условий является более или менее длительное изменение в режиме атмосферной циркуляции, которое обусловливается нарушением устойчивости и последовательности развития атмосферных состояний.

5.3. Результаты исследований климатических параметров

Результаты исследований климатических параметров были выполнены для 10 городов Московской области: Черусти, Дмитров, Клин, Коломна, Можайск, Наро-Фоминск, Истра, Павловский Посад, Серпухов и Волоколамск. Они представлены в табличной и графической форме (табл. 5.2-5.42 и рис. 5.1-5.10). Расчеты климатических параметров выполнены по методикам, изложенным в главе 1.

Таблица 5.2. Средняя месячная температура воздуха за зимний период с 1980 по 2004 гг., г. Черусти

| Зимы | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зиму |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1980-1981 | -2,6 | -5,4 | -6,1 | -5,9 | -4,7 | -4,94 |
| 1981-1982 | -1,5 | -4,1 | -11,1 | -10 | -2,1 | -5,76 |
| 1982-1983 | 0,7 | -2,5 | -5,1 | -7,9 | -3,3 | -3,62 |
| 1983-1984 | -2,4 | -4,5 | -5,6 | -12,9 | -3,3 | -5,74 |
| 1984-1985 | -4,7 | -11,1 | -10,5 | -15,3 | -5,4 | -9,4 |
| 1985-1986 | -3,8 | -8,4 | -8,2 | -16,4 | -2,2 | -7,8 |
| 1986-1987 | -1,6 | -8,9 | -19,7 | -7,6 | -6,3 | -8,82 |
| 1987-1988 | -5,5 | -8,8 | -9,3 | -7,6 | -1,6 | -6,56 |
| 1988-1989 | -6,4 | -8,4 | -3,6 | -1,6 | 0,8 | -3,84 |
| 1989-1990 | -3,5 | -6,2 | -7,5 | -0,6 | 1,2 | -3,32 |
| 1990-1991 | -0,7 | -4,9 | -7,2 | -7,7 | -2,8 | -4,66 |
| 1991-1992 | -0,3 | -5,6 | -6,6 | -7,4 | 0,4 | -3,9 |
| 1992-1993 | -3,2 | -6,2 | -5,7 | -6,1 | -3,3 | -4,9 |
| 1993-1994 | -9,5 | -4,8 | -4,8 | -13,4 | -5,3 | -7,56 |
| 1994-1995 | -3,1 | -9,8 | -7 | -2 | -0,1 | -4,4 |
| 1995-1996 | -4 | -10,5 | -12,2 | -11,2 | -4,1 | -8,4 |
| 1996-1997 | 2,6 | -8,8 | -10,3 | -6,4 | -1,8 | -4,94 |
| 1997-1998 | -1,9 | -9,2 | -7 | -9,6 | -1,8 | -5,9 |
| 1998-1999 | -8,7 | -6,8 | -5,9 | -7,2 | -2,1 | -6,14 |
| 1999-2000 | -7,4 | -2,7 | -7,2 | -3,7 | -1,7 | -4,54 |
| 2000-2001 | -1,7 | -3,5 | -5,3 | -7,9 | -2,2 | -4,12 |
| 2001-2002 | -0,4 | -11,6 | -5,8 | -1,1 | 1,5 | -3,48 |
| 2002-2003 | -2 | -14,4 | -8,5 | -10,6 | -4,9 | -8,08 |
| 2003-2004 | 0,4 | -2,9 | -7,3 | -8,6 | 0,7 | -3,54 |
|  | -2,9667 | -7,0833 | -7,8125 | -7,8625 | -2,2667 | -5,5983 |

Таблица 5.3. Средняя месячная температура воздуха за зимний период с 1980 по 2004 гг., г. Дмитров

| Зимы | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зиму |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1980-1981 | -3 | -4,9 | -6 | -6 | -4,4 | -4,86 |
| 1981-1982 | -1,3 | -4,8 | -11,4 | -10,1 | -1,5 | -5,82 |
| 1982-1983 | 1,4 | -2 | -5,1 | -8,2 | -2,6 | -3,3 |
| 1983-1984 | -2,3 | -3,8 | -4,9 | -10,8 | -3,1 | -4,98 |
| 1984-1985 | -4,3 | -10 | -11,8 | -15,9 | -3,3 | -9,06 |
| 1985-1986 | -4,5 | -7,9 | -7,5 | -14,6 | -0,8 | -7,06 |
| 1986-1987 | -0,7 | -8,6 | -19,6 | -6,9 | -6,3 | -8,42 |
| 1987-1988 | -4,5 | -8 | -8,7 | -7,1 | -1,4 | -5,94 |
| 1988-1989 | -5,5 | -8 | -2,8 | -1,4 | 1,3 | -3,28 |
| 1989-1990 | -3,6 | -6,2 | -6,7 | -0,1 | 1,1 | -3,1 |
| 1990-1991 | -0,7 | -4,2 | -7,2 | -7,6 | -1,9 | -4,32 |
| 1991-1992 | 0,5 | -4,7 | -6,1 | -5,3 | 0,8 | -2,96 |
| 1992-1993 | -3,6 | -4,9 | -5,1 | -5,4 | -2,9 | -4,38 |
| 1993-1994 | -9,2 | -4,4 | -4,5 | -12,5 | -3,5 | -6,82 |
| 1994-1995 | -3,5 | -8,8 | -7,1 | -1,4 | 0,2 | -4,12 |
| 1995-1996 | -3,6 | -10,8 | -10,6 | -10,9 | -3,5 | -7,88 |
| 1996-1997 | 3 | -8,1 | -8,8 | -5,8 | -2,2 | -4,38 |
| 1997-1998 | -1,8 | -8,8 | -5,7 | -9,1 | -2,1 | -5,5 |
| 1998-1999 | -9,1 | -6,6 | -5,9 | -7,1 | -1,3 | -6 |
| 1999-2000 | -6,1 | -2,5 | -7 | -3,6 | -1,8 | -4,2 |
| 2000-2001 | -0,9 | -3,5 | -5 | -8,5 | -3,5 | -4,28 |
| 2001-2002 | -1,4 | -12,3 | -5,7 | -1,2 | 1,2 | -3,88 |
| 2002-2003 | -2,3 | -13,8 | -8,6 | -9,3 | -3,5 | -7,5 |
| 2003-2004 | 0,5 | -2,6 | -7,9 | -8,1 | 0,5 | -3,52 |
|  | -2,7708 | -6,675 | -7,4875 | -7,3708 | -1,8542 | -5,2317 |

Таблица 5.4. Средняя месячная температура воздуха за зимний период с 1980 по 2004 гг., г. Клин

| Зимы | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зиму |
| 1980-1981 | -2,7 | -4,6 | -5,8 | -6 | -4,2 | -4,66 |
| 1981-1982 | -1,2 | -4,8 | -11 | -10,5 | -1,3 | -5,76 |
| 1982-1983 | 1,8 | -1,3 | -4,7 | -8,2 | -2,4 | -2,96 |
| 1983-1984 | -2 | -3,7 | -4,5 | -11 | -3,3 | -4,9 |
| 1984-1985 | -3,9 | -9,5 | -12,2 | -16,9 | -3,2 | -9,14 |
| 1985-1986 | -4,2 | -7,7 | -7,4 | -15,1 | -0,8 | -7,04 |
| 1986-1987 | -0,2 | -8,2 | -19,6 | -6,9 | -7,2 | -8,42 |
| 1987-1988 | -3,6 | -7,6 | -8,9 | -6,8 | -0,9 | -5,56 |
| 1988-1989 | -5,3 | -7,7 | -2,5 | -1,2 | 1,6 | -3,02 |
| 1989-1990 | -3,4 | -6,3 | -6,4 | 0,3 | 1,4 | -2,88 |
| 1990-1991 | -0,4 | -4 | -7,2 | -7,7 | -2 | -4,26 |
| 1991-1992 | 0,7 | -4,6 | -5,9 | -5 | 0,9 | -2,78 |
| 1992-1993 | -3,4 | -4,4 | -5,1 | -5,2 | -3 | -4,22 |
| 1993-1994 | -8,9 | -4,1 | -4,2 | -13,1 | -3,6 | -6,78 |
| 1994-1995 | -3,3 | -8,5 | -7,3 | -1,2 | 0,4 | -3,98 |
| 1995-1996 | -3,5 | -10,8 | -10,9 | -11,2 | -4,1 | -8,1 |
| 1996-1997 | 3,7 | -8 | -7,9 | -4,3 | -0,6 | -3,42 |
| 1997-1998 | -1,7 | -7,8 | -5,6 | -9 | -2,2 | -5,26 |
| 1998-1999 | -9 | -6,5 | -5,3 | -7,1 | -1,8 | -5,94 |
| 1999-2000 | -5,3 | -2,1 | -6,7 | -3,2 | -1 | -3,66 |
| 2000-2001 | -0,3 | -3,3 | -5,1 | -8,4 | -3,8 | -4,18 |
| 2001-2002 | -1,5 | -12,4 | -5,6 | -1,4 | 1,3 | -3,92 |
| 2002-2003 | -2,1 | -14 | -8,3 | -9,9 | -4,2 | -7,7 |
| 2003-2004 | 0,8 | -2,4 | -8 | -8,5 | 0,3 | -3,56 |
|  | -2,4542 | -6,4292 | -7,3375 | -7,3958 | -1,8208 | -5,0875 |

Таблица 5.5. Средняя месячная температура воздуха за зимний период с 1980 по 2004 гг., г. Коломна

| Зимы | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зиму |
| 1980-1981 | -2,1 | -4,9 | -5,9 | -6,2 | -4,6 | -4,74 |
| 1981-1982 | -0,8 | -3,4 | -9,9 | -9,8 | -1,1 | -5 |
| 1982-1983 | 1,5 | -1,7 | -4,4 | -7,6 | -3 | -3,04 |
| 1983-1984 | -1,8 | -3,8 | -5,7 | -13,4 | -3,5 | -5,64 |
| 1984-1985 | -3,7 | -11,1 | -9,8 | -15,9 | -5,9 | -9,28 |
| 1985-1986 | -3,3 | -7,2 | -7,4 | -16,4 | -1,5 | -7,16 |
| 1986-1987 | -0,9 | -7,7 | -18,6 | -7,5 | -6,8 | -8,3 |
| 1987-1988 | -4,4 | -7,7 | -8,4 | -7,6 | -2,5 | -6,12 |
| 1988-1989 | -5,2 | -7,8 | -2,6 | -1,2 | 1 | -3,16 |
| 1989-1990 | -3,4 | -5,5 | -6,1 | -0,3 | 2,1 | -2,64 |
| 1990-1991 | 0,2 | -4,3 | -6,3 | -7,5 | -2,6 | -4,1 |
| 1991-1992 | 0,3 | -4,6 | -5,5 | -6 | 1 | -2,96 |
| 1992-1993 | -2,6 | -5,6 | -4,9 | -5,4 | -3 | -4,3 |
| 1993-1994 | -9,2 | -4,2 | -4 | -13 | -5,1 | -7,1 |
| 1994-1995 | -2,4 | -9,7 | -6,7 | -1,3 | 0,1 | -4 |
| 1995-1996 | -3,2 | -9,8 | -12,3 | -11,5 | -4,9 | -8,34 |
| 1996-1997 | 3,4 | -8,3 | -8,6 | -5,4 | -1,1 | -4 |
| 1997-1998 | -0,9 | -8,4 | -6,1 | -7,9 | -1,2 | -4,9 |
| 1998-1999 | -8,9 | -6,7 | -4,4 | -7,2 | -1,7 | -5,78 |
| 1999-2000 | -6 | -2,1 | -6,8 | -3,1 | 1,1 | -3,38 |
| 2000-2001 | -0,8 | -2,7 | -5 | -7,4 | -2,2 | -3,62 |
| 2001-2002 | -0,1 | -11,3 | -5,1 | -0,7 | 2,2 | -3 |
| 2002-2003 | -1,4 | -13,3 | -7,6 | -10,2 | -4,7 | -7,44 |
| 2003-2004 | 1 | -2,4 | -6,4 | -7,9 | 1,2 | -2,9 |
|  | -2,2792 | -6,425 | -7,0208 | -7,5167 | -1,9458 | -5,0375 |

Таблица 5.6. Средняя месячная температура воздуха за зимний период с 1980 по 2004 гг., г. Можайск

| Зимы | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зиму |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1980-1981 | -2,8 | -4,9 | -6,5 | -6,3 | -4,2 | -4,94 |
| 1981-1982 | -1,1 | -4,5 | -10,3 | -10,5 | -1,6 | -5,6 |
| 1982-1983 | 1,6 | -1,4 | -4,5 | -8,2 | -2,4 | -2,98 |
| 1983-1984 | -2 | -4 | -4,9 | -11,7 | -3,5 | -5,22 |
| 1984-1985 | -3,8 | -9,8 | -11,6 | -16,2 | -4,2 | -9,12 |
| 1985-1986 | -4,2 | -7,4 | -7,3 | -16,2 | -1,3 | -7,28 |
| 1986-1987 | -0,7 | -7,8 | -18,6 | -7,2 | -7,3 | -8,32 |
| 1987-1988 | -3,2 | -7,5 | -8,4 | -6,6 | -1,1 | -5,36 |
| 1988-1989 | -5 | -7,7 | -2,4 | -0,7 | 1,7 | -2,82 |
| 1989-1990 | -3,7 | -5,9 | -5,6 | 0,1 | 1,8 | -2,66 |
| 1990-1991 | 0,3 | -3,9 | -6,4 | -7,6 | -2,3 | -3,98 |
| 1991-1992 | 0,5 | -4,3 | -5,2 | -4,6 | 1 | -2,52 |
| 1992-1993 | -3,2 | -4,9 | -5,1 | -5 | -2,5 | -4,14 |
| 1993-1994 | -8,6 | -3,8 | -3,7 | -12,9 | -3,6 | -6,52 |
| 1994-1995 | -2,7 | -9 | -6,9 | -1,2 | 0,3 | -3,9 |
| 1995-1996 | -3,6 | -10,2 | -10,6 | -11 | -4,8 | -8,04 |
| 1996-1997 | -3,4 | -8,2 | -7,9 | -5,4 | -1,9 | -5,36 |
| 1997-1998 | -0,7 | -8,3 | -5,1 | -7,5 | -1,9 | -4,7 |
| 1998-1999 | -8,6 | -7 | -4,6 | -7,1 | -1,5 | -5,76 |
| 1999-2000 | -4,4 | -2,2 | -7 | -3,3 | 1,7 | -3,04 |
| 2000-2001 | 0,4 | -2,4 | -4,6 | -7,6 | -3,5 | -3,54 |
| 2001-2002 | -1 | -12,3 | -5,4 | -1 | 1,7 | -3,6 |
| 2002-2003 | -1,9 | -13,6 | -7,6 | -9,7 | -4,3 | -7,42 |
| 2003-2004 | 1,1 | -2,5 | -6,9 | -7,8 | 0,8 | -3,06 |
|  | -2,5292 | -6,3958 | -6,9625 | -7,3 | -1,7875 | -4,995 |

Таблица 5.7. Средняя месячная температура воздуха за зимний период с 1980 по 2004 гг., г. Наро-Фоминск

| Зимы | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зиму |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1980-1981 | -2,9 | -4,8 | -6,5 | -5,8 | -4 | -4,8 |
| 1981-1982 | -1,1 | -4,3 | -10,3 | -10,3 | -1,6 | -5,52 |
| 1982-1983 | 1,3 | -1,6 | -4,5 | -7,7 | -2,4 | -2,98 |
| 1983-1984 | -2,2 | -4,3 | -5 | -11,6 | -3,3 | -5,28 |
| 1984-1985 | -4,2 | -10,2 | -10,9 | -15,7 | -4,4 | -9,08 |
| 1985-1986 | -4,1 | -7,5 | -7,5 | -15,8 | -1,2 | -7,22 |
| 1986-1987 | -1,1 | -8,1 | -18,6 | -7,1 | -6,7 | -8,32 |
| 1987-1988 | -3,8 | -7,7 | -8,3 | -6,8 | -1,4 | -5,6 |
| 1988-1989 | -5,2 | -7,9 | -2,7 | -1,1 | 1,2 | -3,14 |
| 1989-1990 | -3,7 | -5,9 | -6,1 | -0,1 | 1,7 | -2,82 |
| 1990-1991 | -0,1 | -4,3 | -6,7 | -7,5 | -2,3 | -4,18 |
| 1991-1992 | 0,2 | -4,7 | -5,6 | -5 | 0,8 | -2,86 |
| 1992-1993 | -3,3 | -5,4 | -5,3 | -5,5 | -2,6 | -4,42 |
| 1993-1994 | -8,9 | -4,1 | -3,8 | -12,6 | -3,9 | -6,66 |
| 1994-1995 | -2,9 | -9,2 | -6,6 | -1,5 | 0,1 | -4,02 |
| 1995-1996 | -3,6 | -10,3 | -11 | -10,9 | -4,8 | -8,12 |
| 1996-1997 | -3,5 | -8,4 | -8,3 | -5,5 | -1,9 | -5,52 |
| 1997-1998 | -1 | -8,3 | -5,3 | -7,6 | -2,1 | -4,86 |
| 1998-1999 | -8,7 | -7,1 | -4,9 | -7,1 | -1,8 | -5,92 |
| 1999-2000 | -4,9 | -2,3 | -7,3 | -3,6 | -1,8 | -3,98 |
| 2000-2001 | 0 | -2,8 | -5 | -7,6 | -3,1 | -3,7 |
| 2001-2002 | -1 | -11,5 | -5,4 | -1,1 | 1,5 | -3,5 |
| 2002-2003 | -1,9 | -13,6 | -7,7 | -9,7 | -3,9 | -7,36 |
| 2003-2004 | 0,8 | -2,7 | -6,5 | -7,6 | 0,9 | -3,02 |
|  | -2,7417 | -6,5417 | -7,075 | -7,2833 | -1,9583 | -5,12 |

Таблица 5.8. Средняя месячная температура воздуха за зимний период с 1980 по 2004 гг., г. Истра

| Зимы | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зиму |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1980-1981 | -2,8 | -4,9 | -6,2 | -5,9 | -4,2 | -4,8 |
| 1981-1982 | -0,9 | -4,6 | -10,7 | -10,4 | -1,7 | -5,66 |
| 1982-1983 | 1,6 | -1,5 | -4,7 | -7,7 | -2,5 | -2,96 |
| 1983-1984 | -2,1 | -3,9 | -5 | -12,3 | -3,4 | -5,34 |
| 1984-1985 | -4 | -10,3 | -11,5 | -15,8 | -4,2 | -9,16 |
| 1985-1986 | -4 | -7,7 | -7,5 | -16,1 | -1 | -7,26 |
| 1986-1987 | -0,7 | -8,4 | -18,8 | -7,4 | -7 | -8,46 |
| 1987-1988 | -3,9 | -7,9 | -8,2 | -6,9 | -1,7 | -5,72 |
| 1988-1989 | -5,1 | -7,8 | -2,4 | -1 | 1,4 | -2,98 |
| 1989-1990 | -3,9 | -6,1 | -6 | 0,1 | 1,8 | -2,82 |
| 1990-1991 | -0,4 | -4,1 | -7 | -7,2 | -2,3 | -4,2 |
| 1991-1992 | 0,6 | -4,4 | -5,7 | -5,1 | 0,7 | -2,78 |
| 1992-1993 | -3,5 | -5,1 | -5,1 | -5,6 | -3,1 | -4,48 |
| 1993-1994 | -9,2 | -4,3 | -4 | -12,5 | -3,6 | -6,72 |
| 1994-1995 | -3 | -9,1 | -7,2 | -1,3 | 0 | -4,12 |
| 1995-1996 | -3,6 | -10,7 | -11,6 | -11,7 | -5 | -8,52 |
| 1996-1997 | 3,2 | -8,2 | -8,5 | -5,5 | -2 | -4,2 |
| 1997-1998 | -1,1 | -8,4 | -5,5 | -8,3 | -2,3 | -5,12 |
| 1998-1999 | -8,9 | -6,9 | -5 | -7,4 | -2,1 | -6,06 |
| 1999-2000 | -5,1 | -2,4 | -7,3 | -4,2 | -2,7 | -4,34 |
| 2000-2001 | -0,3 | -2,8 | -4,7 | -7,5 | -1,8 | -3,42 |
| 2001-2002 | -1 | -11,6 | -5 | -0,6 | 2,6 | -3,12 |
| 2002-2003 | -1,9 | -14 | -8,2 | -9,7 | -4,4 | -7,64 |
| 2003-2004 | 0,7 | -2,6 | -7,2 | -8,3 | 0,3 | -3,42 |
|  | -2,4708 | -6,5708 | -7,2083 | -7,4292 | -2,0083 | -5,1375 |

Таблица 5.9. Средняя месячная температура воздуха за зимний период с 1980 по 2004 гг., г. Павловский Посад

| Зимы | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зиму |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1980-1981 | -2,5 | -5,1 | -6,1 | -6 | -4,7 | -4,88 |
| 1981-1982 | -1,2 | -4 | -10,8 | -9,5 | -1,4 | -5,38 |
| 1982-1983 | 1,4 | -2 | -5 | -7,8 | -2,8 | -3,24 |
| 1983-1984 | -2,2 | -4 | -5,5 | -12,5 | -3,4 | -5,52 |
| 1984-1985 | -4,3 | -11 | -10,3 | -15,2 | -4,7 | -9,1 |
| 1985-1986 | -3,7 | -7,8 | -7,8 | -15,4 | -1,2 | -7,18 |
| 1986-1987 | -1 | -8,3 | -19 | -7,2 | -6,1 | -8,32 |
| 1987-1988 | -5,1 | -8,1 | -8,4 | -7,5 | -1,7 | -6,16 |
| 1988-1989 | -5,6 | -8,1 | -2,8 | -1,3 | 1 | -3,36 |
| 1989-1990 | -3,7 | -6,1 | -6,8 | -0,3 | 1,4 | -3,1 |
| 1990-1991 | -0,4 | -4,3 | -6,9 | -7,7 | -2,3 | -4,32 |
| 1991-1992 | 0,3 | -4,6 | -6 | -5,9 | 0,7 | -3,1 |
| 1992-1993 | -3,2 | -5,4 | -5,1 | -5,6 | -2,9 | -4,44 |
| 1993-1994 | -8,9 | -4,4 | -4,4 | -12,6 | -4,3 | -6,92 |
| 1994-1995 | -2,9 | -9,4 | -6,6 | -1,4 | -0,1 | -4,08 |
| 1995-1996 | -3,6 | -10,1 | -11,5 | -11,2 | -4,2 | -8,12 |
| 1996-1997 | 2,9 | -8,2 | -9,1 | -5,7 | -1,5 | -4,32 |
| 1997-1998 | -1,5 | -8,5 | -6,3 | -8,7 | -2 | -5,4 |
| 1998-1999 | -8,7 | -6,6 | -5,4 | -7,3 | -1,8 | -5,96 |
| 1999-2000 | -6,4 | -2,5 | -6,9 | -3,4 | -1,6 | -4,16 |
| 2000-2001 | -1,2 | -3,2 | -4,9 | -7,8 | -2,5 | -3,92 |
| 2001-2002 | -0,5 | -11,4 | -5,4 | -0,9 | 1,8 | -3,28 |
| 2002-2003 | -1,9 | -13,4 | -8,2 | -9,8 | -4,3 | -7,52 |
| 2003-2004 | 0,7 | -2,6 | -7,3 | -8,1 | 0,8 | -3,3 |
|  | -2,6333 | -6,6292 | -7,3542 | -7,45 | -1,9917 | -5,2117 |

Таблица 5.10. Средняя месячная температура воздуха за зимний период с 1980 по 2004 гг., г. Серпухов

| Зимы | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зиму |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1980-1981 | -2,2 | -4,6 | -6 | -5,9 | -3,7 | -4,48 |
| 1981-1982 | -0,7 | -3,4 | -9,7 | -9,9 | -1,2 | -4,98 |
| 1982-1983 | 1,7 | -1,4 | -4 | -7,1 | -2,2 | -2,6 |
| 1983-1984 | -1,7 | -3,7 | -5,1 | -12 | -3,1 | -5,12 |
| 1984-1985 | -3,8 | -10,5 | -9,8 | -15,1 | -5 | -8,84 |
| 1985-1986 | -3,5 | -6,6 | -6,9 | -15,2 | -0,6 | -6,56 |
| 1986-1987 | -0,8 | -7,6 | -18,1 | -7 | -6,7 | -8,04 |
| 1987-1988 | -3,5 | -7,2 | -8,1 | -6,8 | -1,7 | -5,46 |
| 1988-1989 | -4,9 | -7,5 | -2,4 | -0,9 | 1,4 | -2,86 |
| 1989-1990 | -3,6 | -5,2 | -5,7 | 0 | 2,1 | -2,48 |
| 1990-1991 | 0,6 | -4 | -6 | -7,1 | -2,2 | -3,74 |
| 1991-1992 | -2,2 | -4,2 | -5,1 | -4,8 | 1,3 | -3 |
| 1992-1993 | -2,6 | -5,6 | -4,6 | -5,2 | -2,4 | -4,08 |
| 1993-1994 | -9 | -3,9 | -3,6 | -12,4 | -4,2 | -6,62 |
| 1994-1995 | -2,3 | -9,2 | -6,2 | -1 | 0,3 | -3,68 |
| 1995-1996 | -2,7 | -9,4 | -11,5 | -11,2 | -5 | -7,96 |
| 1996-1997 | 3,6 | -7,7 | -7,6 | -5,1 | -1,1 | -3,58 |
| 1997-1998 | -0,6 | -8,2 | -5,2 | -7,1 | -1,6 | -4,54 |
| 1998-1999 | -8,6 | -6,8 | -4,3 | -6,7 | -1,7 | -5,62 |
| 1999-2000 | -5,2 | -1,9 | -7 | -3 | -0,9 | -3,6 |
| 2000-2001 | 0,1 | -2,4 | -4,6 | -7,2 | -2,1 | -3,24 |
| 2001-2002 | -0,5 | -11,5 | -5,2 | -0,5 | 2,2 | -3,1 |
| 2002-2003 | -1,3 | -13 | -7,2 | -9,9 | -4 | -7,08 |
| 2003-2004 | 1,1 | -2,4 | -6 | -7,4 | 1,4 | -2,66 |
|  | -2,19167 | -6,1625 | -6,6625 | -7,02083 | -1,69583 | -4,74667 |

Таблица 5.11. Средняя месячная температура воздуха за зимний период с 1980 по 2004 гг., г. Волоколамск

| Зимы | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зиму |
| 1980-1981 | -2,8 | -4,8 | -6,3 | -6,1 | -4,3 | -4,86 |
| 1981-1982 | -1,1 | -4,8 | -10,9 | -10,4 | -1,4 | -5,72 |
| 1982-1983 | 1,6 | -1,4 | -4,6 | -8,5 | -2,7 | -3,12 |
| 1983-1984 | -1,9 | -4 | -4,6 | -11,1 | -3,5 | -5,02 |
| 1984-1985 | -3,6 | -9,4 | -12,1 | -16,4 | -3,5 | -9 |
| 1985-1986 | -4,2 | -7,6 | -7,2 | -15 | -1,2 | -7,04 |
| 1986-1987 | -0,4 | -8 | -19,3 | -7 | -7,2 | -8,38 |
| 1987-1988 | -3,1 | -7,7 | -8,6 | -6,7 | -0,9 | -5,4 |
| 1988-1989 | -5,3 | -7,6 | -2,4 | -0,9 | 1,5 | -2,94 |
| 1989-1990 | -3,7 | -6,1 | -5,9 | 0,2 | 1,5 | -2,8 |
| 1990-1991 | -0,3 | -4,1 | -6,9 | -7,7 | -2,2 | -4,24 |
| 1991-1992 | 0,5 | -4,4 | -5,5 | -4,6 | 0,8 | -2,64 |
| 1992-1993 | -3,5 | -4,6 | -5 | -4,9 | -2,6 | -4,12 |
| 1993-1994 | -8,9 | -4 | -3,8 | -12,5 | -3,3 | -6,5 |
| 1994-1995 | -3 | -8,6 | -6,9 | -1,3 | 0,2 | -3,92 |
| 1995-1996 | -3,7 | -10,5 | -10,7 | -10,7 | -4,2 | -7,96 |
| 1996-1997 | 3,4 | -8,4 | -7,9 | -5,3 | -1,9 | -4,02 |
| 1997-1998 | -1,2 | -8,2 | -5,3 | -8 | -2,1 | -4,96 |
| 1998-1999 | -9,1 | -6,7 | -5,2 | -7,3 | -1,5 | -5,96 |
| 1999-2000 | -4,5 | -2,2 | -6,8 | -3,7 | -1,8 | -3,8 |
| 2000-2001 | 0 | -2,9 | -4,8 | -8,1 | -3,7 | -3,9 |
| 2001-2002 | -1,3 | -12,5 | -5,3 | -1,3 | 1,4 | -3,8 |
| 2002-2003 | -2 | -13,7 | -8,1 | -9,4 | -3,9 | -7,42 |
| 2003-2004 | 0,7 | -2,5 | -7,7 | -8,2 | 0,4 | -3,46 |
|  | -2,3917 | -6,4458 | -7,1583 | -7,2875 | -1,9208 | -5,0408 |

Таблица 5.12. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1980-1981 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -2,6 | -5,4 | -6,1 | -5,9 | -4,7 | -4,9 |
| Дмитров | -3,0 | -4,9 | -6,0 | -6,0 | -4,4 | -4,9 |
| Клин | -2,7 | -4,6 | -5,8 | -6,0 | -4,2 | -4,7 |
| Коломна | -2,1 | -4,9 | -5,9 | -6,2 | -4,6 | -4,7 |
| Можайск | -2,8 | -4,9 | -6,5 | -6,3 | -4,2 | -4,9 |
| Наро-Фоминск | -2,9 | -4,8 | -6,5 | -5,8 | -4,0 | -4,8 |
| Истра | -2,8 | -4,9 | -6,2 | -5,9 | -4,2 | -4,8 |
| Павловский Посад | -2,5 | -5,1 | -6,1 | -6,0 | -4,7 | -4,9 |
| Серпухов | -2,2 | -4,6 | -6,0 | -5,9 | -3,7 | -4,5 |
| Волоколамск | -2,8 | -4,8 | -6,3 | -6,1 | -4,3 | -4,9 |
| Средняя по области | -2,6 | -4,9 | -6,1 | -6,0 | -4,3 | -4,8 |

Таблица 5.13. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1981-1982 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -1,5 | -4,1 | -11,1 | -10,0 | -2,1 | -5,8 |
| Дмитров | -1,3 | -4,8 | -11,4 | -10,1 | -1,5 | -5,8 |
| Клин | -1,2 | -4,8 | -11,0 | -10,5 | -1,3 | -5,8 |
| Коломна | -0,8 | -3,4 | -9,9 | -9,8 | -1,1 | -5,0 |
| Можайск | -1,1 | -4,5 | -10,3 | -10,5 | -1,6 | -5,6 |
| Наро-Фоминск | -1,1 | -4,3 | -10,3 | -10,3 | -1,6 | -5,5 |
| Истра | -0,9 | -4,6 | -10,7 | -10,4 | -1,7 | -5,7 |
| Павловский Посад | -1,2 | -4,0 | -10,8 | -9,5 | -1,4 | -5,4 |
| Серпухов | -0,7 | -3,4 | -9,7 | -9,9 | -1,2 | -5,0 |
| Волоколамск | -1,1 | -4,8 | -10,9 | -10,4 | -1,4 | -5,7 |
| Средняя по области | -1,1 | -4,3 | -10,6 | -10,1 | -1,5 | -5,5 |

Таблица 5.14. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1982-1983 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | 0,7 | -2,5 | -5,1 | -7,9 | -3,3 | -3,62 |
| Дмитров | 1,4 | -2 | -5,1 | -8,2 | -2,6 | -3,3 |
| Клин | 1,8 | -1,3 | -4,7 | -8,2 | -2,4 | -2,96 |
| Коломна | 1,5 | -1,7 | -4,4 | -7,6 | -3 | -3,04 |
| Можайск | 1,6 | -1,4 | -4,5 | -8,2 | -2,4 | -2,98 |
| Наро-Фоминск | 1,3 | -1,6 | -4,5 | -7,7 | -2,4 | -2,98 |
| Истра | 1,6 | -1,5 | -4,7 | -7,7 | -2,5 | -2,96 |
| Павловский Посад | 1,4 | -2 | -5 | -7,8 | -2,8 | -3,24 |
| Серпухов | 1,7 | -1,4 | -4 | -7,1 | -2,2 | -2,6 |
| Волоколамск | 1,6 | -1,4 | -4,6 | -8,5 | -2,7 | -3,12 |
| Средняя по области | 1,46 | -1,68 | -4,66 | -7,89 | -2,63 | -3,08 |

Таблица 5.15. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1983-1984 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -2,4 | -4,5 | -5,6 | -12,9 | -3,3 | -5,7 |
| Дмитров | -2,3 | -3,8 | -4,9 | -10,8 | -3,1 | -5,0 |
| Клин | -2,0 | -3,7 | -4,5 | -11,0 | -3,3 | -4,9 |
| Коломна | -1,8 | -3,8 | -5,7 | -13,4 | -3,5 | -5,6 |
| Можайск | -2,0 | -4,0 | -4,9 | -11,7 | -3,5 | -5,2 |
| Наро-Фоминск | -2,2 | -4,3 | -5,0 | -11,6 | -3,3 | -5,3 |
| Истра | -2,1 | -3,9 | -5,0 | -12,3 | -3,4 | -5,3 |
| Павловский Посад | -2,2 | -4,0 | -5,5 | -12,5 | -3,4 | -5,5 |
| Серпухов | -1,7 | -3,7 | -5,1 | -12,0 | -3,1 | -5,1 |
| Волоколамск | -1,9 | -4,0 | -4,6 | -11,1 | -3,5 | -5,0 |
| Средняя по области | -2,1 | -4,0 | -5,1 | -11,9 | -3,3 | -5,3 |

Таблица 5.16. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1984-1985 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -4,7 | -11,1 | -10,5 | -15,3 | -5,4 | -9,4 |
| Дмитров | -4,3 | -10,0 | -11,8 | -15,9 | -3,3 | -9,1 |
| Клин | -3,9 | -9,5 | -12,2 | -16,9 | -3,2 | -9,1 |
| Коломна | -3,7 | -11,1 | -9,8 | -15,9 | -5,9 | -9,3 |
| Можайск | -3,8 | -9,8 | -11,6 | -16,2 | -4,2 | -9,1 |
| Наро-Фоминск | -4,2 | -10,2 | -10,9 | -15,7 | -4,4 | -9,1 |
| Истра | -4,0 | -10,3 | -11,5 | -15,8 | -4,2 | -9,2 |
| Павловский Посад | -4,3 | -11,0 | -10,3 | -15,2 | -4,7 | -9,1 |
| Серпухов | -3,8 | -10,5 | -9,8 | -15,1 | -5,0 | -8,8 |
| Волоколамск | -3,6 | -9,4 | -12,1 | -16,4 | -3,5 | -9,0 |
| Средняя по области | -4,0 | -10,3 | -11,1 | -15,8 | -4,4 | -9,1 |

Таблица 5.17. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1985-1986 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -3,8 | -8,4 | -8,2 | -16,4 | -2,2 | -7,8 |
| Дмитров | -4,5 | -7,9 | -7,5 | -14,6 | -0,8 | -7,1 |
| Клин | -4,2 | -7,7 | -7,4 | -15,1 | -0,8 | -7,0 |
| Коломна | -3,3 | -7,2 | -7,4 | -16,4 | -1,5 | -7,2 |
| Можайск | -4,2 | -7,4 | -7,3 | -16,2 | -1,3 | -7,3 |
| Наро-Фоминск | -4,1 | -7,5 | -7,5 | -15,8 | -1,2 | -7,2 |
| Истра | -4,0 | -7,7 | -7,5 | -16,1 | -1,0 | -7,3 |
| Павловский Посад | -3,7 | -7,8 | -7,8 | -15,4 | -1,2 | -7,2 |
| Серпухов | -3,5 | -6,6 | -6,9 | -15,2 | -0,6 | -6,6 |
| Волоколамск | -4,2 | -7,6 | -7,2 | -15,0 | -1,2 | -7,0 |
| Средняя по области | -4,0 | -7,6 | -7,5 | -15,6 | -1,2 | -7,2 |

Таблица 5.18. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1986-1987 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -1,6 | -8,9 | -19,7 | -7,6 | -6,3 | -8,8 |
| Дмитров | -0,7 | -8,6 | -19,6 | -6,9 | -6,3 | -8,4 |
| Клин | -0,2 | -8,2 | -19,6 | -6,9 | -7,2 | -8,4 |
| Коломна | -0,9 | -7,7 | -18,6 | -7,5 | -6,8 | -8,3 |
| Можайск | -0,7 | -7,8 | -18,6 | -7,2 | -7,3 | -8,3 |
| Наро-Фоминск | -1,1 | -8,1 | -18,6 | -7,1 | -6,7 | -8,3 |
| Истра | -0,7 | -8,4 | -18,8 | -7,4 | -7,0 | -8,5 |
| Павловский Посад | -1,0 | -8,3 | -19,0 | -7,2 | -6,1 | -8,3 |
| Серпухов | -0,8 | -7,6 | -18,1 | -7,0 | -6,7 | -8,0 |
| Волоколамск | -0,4 | -8,0 | -19,3 | -7,0 | -7,2 | -8,4 |
| Средняя по области | -0,8 | -8,2 | -19,0 | -7,2 | -6,8 | -8,4 |

Таблица 5.19. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1987-1988 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -5,5 | -8,8 | -9,3 | -7,6 | -1,6 | -6,6 |
| Дмитров | -4,5 | -8,0 | -8,7 | -7,1 | -1,4 | -5,9 |
| Клин | -3,6 | -7,6 | -8,9 | -6,8 | -0,9 | -5,6 |
| Коломна | -4,4 | -7,7 | -8,4 | -7,6 | -2,5 | -6,1 |
| Можайск | -3,2 | -7,5 | -8,4 | -6,6 | -1,1 | -5,4 |
| Наро-Фоминск | -3,8 | -7,7 | -8,3 | -6,8 | -1,4 | -5,6 |
| Истра | -3,9 | -7,9 | -8,2 | -6,9 | -1,7 | -5,7 |
| Павловский Посад | -5,1 | -8,1 | -8,4 | -7,5 | -1,7 | -6,2 |
| Серпухов | -3,5 | -7,2 | -8,1 | -6,8 | -1,7 | -5,5 |
| Волоколамск | -3,1 | -7,7 | -8,6 | -6,7 | -0,9 | -5,4 |
| Средняя по области | -4,1 | -7,8 | -8,5 | -7,0 | -1,5 | -5,8 |

Таблица 5.20. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1988-1989 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -6,4 | -8,4 | -3,6 | -1,6 | 0,8 | -3,8 |
| Дмитров | -5,5 | -8,0 | -2,8 | -1,4 | 1,3 | -3,3 |
| Клин | -5,3 | -7,7 | -2,5 | -1,2 | 1,6 | -3,0 |
| Коломна | -5,2 | -7,8 | -2,6 | -1,2 | 1,0 | -3,2 |
| Можайск | -5,0 | -7,7 | -2,4 | -0,7 | 1,7 | -2,8 |
| Наро-Фоминск | -5,2 | -7,9 | -2,7 | -1,1 | 1,2 | -3,1 |
| Истра | -5,1 | -7,8 | -2,4 | -1,0 | 1,4 | -3,0 |
| Павловский Посад | -5,6 | -8,1 | -2,8 | -1,3 | 1,0 | -3,4 |
| Серпухов | -4,9 | -7,5 | -2,4 | -0,9 | 1,4 | -2,9 |
| Волоколамск | -5,3 | -7,6 | -2,4 | -0,9 | 1,5 | -2,9 |
| Средняя по области | -5,4 | -7,9 | -2,7 | -1,1 | 1,3 | -3,1 |

Таблица 5.21. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1989-1990 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -3,5 | -6,2 | -7,5 | -0,6 | 1,2 | -3,3 |
| Дмитров | -3,6 | -6,2 | -6,7 | -0,1 | 1,1 | -3,1 |
| Клин | -3,4 | -6,3 | -6,4 | 0,3 | 1,4 | -2,9 |
| Коломна | -3,4 | -5,5 | -6,1 | -0,3 | 2,1 | -2,6 |
| Можайск | -3,7 | -5,9 | -5,6 | 0,1 | 1,8 | -2,7 |
| Наро-Фоминск | -3,7 | -5,9 | -6,1 | -0,1 | 1,7 | -2,8 |
| Истра | -3,9 | -6,1 | -6,0 | 0,1 | 1,8 | -2,8 |
| Павловский Посад | -3,7 | -6,1 | -6,8 | -0,3 | 1,4 | -3,1 |
| Серпухов | -3,6 | -5,2 | -5,7 | 0,0 | 2,1 | -2,5 |
| Волоколамск | -3,7 | -6,1 | -5,9 | 0,2 | 1,5 | -2,8 |
| Средняя по области | -3,6 | -6,0 | -6,3 | -0,1 | 1,6 | -2,9 |

Таблица 5.22. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1990-1991 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -0,7 | -4,9 | -7,2 | -7,7 | -2,8 | -4,7 |
| Дмитров | -0,7 | -4,2 | -7,2 | -7,6 | -1,9 | -4,3 |
| Клин | -0,4 | -4,0 | -7,2 | -7,7 | -2,0 | -4,3 |
| Коломна | 0,2 | -4,3 | -6,3 | -7,5 | -2,6 | -4,1 |
| Можайск | 0,3 | -3,9 | -6,4 | -7,6 | -2,3 | -4,0 |
| Наро-Фоминск | -0,1 | -4,3 | -6,7 | -7,5 | -2,3 | -4,2 |
| Истра | -0,4 | -4,1 | -7,0 | -7,2 | -2,3 | -4,2 |
| Павловский Посад | -0,4 | -4,3 | -6,9 | -7,7 | -2,3 | -4,3 |
| Серпухов | 0,6 | -4,0 | -6,0 | -7,1 | -2,2 | -3,7 |
| Волоколамск | -0,3 | -4,1 | -6,9 | -7,7 | -2,2 | -4,2 |
| Средняя по обл. | -3,6 | -6,0 | -6,3 | -0,1 | 1,6 | -2,9 |

Таблица 5.23. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1991-1992 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -0,3 | -5,6 | -6,6 | -7,4 | 0,4 | -3,9 |
| Дмитров | 0,5 | -4,7 | -6,1 | -5,3 | 0,8 | -3,0 |
| Клин | 0,7 | -4,6 | -5,9 | -5,0 | 0,9 | -2,8 |
| Коломна | 0,3 | -4,6 | -5,5 | -6,0 | 1,0 | -3,0 |
| Можайск | 0,5 | -4,3 | -5,2 | -4,6 | 1,0 | -2,5 |
| Наро-Фоминск | 0,2 | -4,7 | -5,6 | -5,0 | 0,8 | -2,9 |
| Истра | 0,6 | -4,4 | -5,7 | -5,1 | 0,7 | -2,8 |
| Павловский Посад | 0,3 | -4,6 | -6,0 | -5,9 | 0,7 | -3,1 |
| Серпухов | -2,2 | -4,2 | -5,1 | -4,8 | 1,3 | -3,0 |
| Волоколамск | 0,5 | -4,4 | -5,5 | -4,6 | 0,8 | -2,6 |
| Средняя по области | -3,6 | -6,0 | -6,3 | -0,1 | 1,6 | -2,9 |

Таблица 5.24. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1992-1993 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -3,2 | -6,2 | -5,7 | -6,1 | -3,3 | -4,9 |
| Дмитров | -3,6 | -4,9 | -5,1 | -5,4 | -2,9 | -4,4 |
| Клин | -3,4 | -4,4 | -5,1 | -5,2 | -3,0 | -4,2 |
| Коломна | -2,6 | -5,6 | -4,9 | -5,4 | -3,0 | -4,3 |
| Можайск | -3,2 | -4,9 | -5,1 | -5,0 | -2,5 | -4,1 |
| Наро-Фоминск | -3,3 | -5,4 | -5,3 | -5,5 | -2,6 | -4,4 |
| Истра | -3,5 | -5,1 | -5,1 | -5,6 | -3,1 | -4,5 |
| Павловский Посад | -3,2 | -5,4 | -5,1 | -5,6 | -2,9 | -4,4 |
| Серпухов | -2,6 | -5,6 | -4,6 | -5,2 | -2,4 | -4,1 |
| Волоколамск | -3,5 | -4,6 | -5,0 | -4,9 | -2,6 | -4,1 |
| Средняя по области | -3,6 | -6,0 | -6,3 | -0,1 | 1,6 | -2,9 |

Таблица 5.25. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1994-1995 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -3,1 | -9,8 | -7,0 | -2,0 | -0,1 | -4,4 |
| Дмитров | -3,5 | -8,8 | -7,1 | -1,4 | 0,2 | -4,1 |
| Клин | -3,3 | -8,5 | -7,3 | -1,2 | 0,4 | -4,0 |
| Коломна | -2,4 | -9,7 | -6,7 | -1,3 | 0,1 | -4,0 |
| Можайск | -2,7 | -9,0 | -6,9 | -1,2 | 0,3 | -3,9 |
| Наро-Фоминск | -2,9 | -9,2 | -6,6 | -1,5 | 0,1 | -4,0 |
| Истра | -3,0 | -9,1 | -7,2 | -1,3 | 0,0 | -4,1 |
| Павловский Посад | -2,9 | -9,4 | -6,6 | -1,4 | -0,1 | -4,1 |
| Серпухов | -2,3 | -9,2 | -6,2 | -1,0 | 0,3 | -3,7 |
| Волоколамск | -3,0 | -8,6 | -6,9 | -1,3 | 0,2 | -3,9 |
| Средняя по области | -2,9 | -9,1 | -6,9 | -1,4 | 0,1 | -4,0 |

Таблица 5.26. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1995-1996 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -4,0 | -10,5 | -12,2 | -11,2 | -4,1 | -8,4 |
| Дмитров | -3,6 | -10,8 | -10,6 | -10,9 | -3,5 | -7,9 |
| Клин | -3,5 | -10,8 | -10,9 | -11,2 | -4,1 | -8,1 |
| Коломна | -3,2 | -9,8 | -12,3 | -11,5 | -4,9 | -8,3 |
| Можайск | -3,6 | -10,2 | -10,6 | -11,0 | -4,8 | -8,0 |
| Наро-Фоминск | -3,6 | -10,3 | -11,0 | -10,9 | -4,8 | -8,1 |
| Истра | -3,6 | -10,7 | -11,6 | -11,7 | -5,0 | -8,5 |
| Павловский Посад | -3,6 | -10,1 | -11,5 | -11,2 | -4,2 | -8,1 |
| Серпухов | -2,7 | -9,4 | -11,5 | -11,2 | -5,0 | -8,0 |
| Волоколамск | -3,7 | -10,5 | -10,7 | -10,7 | -4,2 | -8,0 |
| Средняя по области | -3,5 | -10,3 | -11,3 | -11,2 | -4,5 | -8,1 |

Таблица 5.27. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1996-1997 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | 2,6 | -8,8 | -10,3 | -6,4 | -1,8 | -4,9 |
| Дмитров | 3,0 | -8,1 | -8,8 | -5,8 | -2,2 | -4,4 |
| Клин | 3,7 | -8,0 | -7,9 | -4,3 | -0,6 | -3,4 |
| Коломна | 3,4 | -8,3 | -8,6 | -5,4 | -1,1 | -4,0 |
| Можайск | -3,4 | -8,2 | -7,9 | -5,4 | -1,9 | -5,4 |
| Наро-Фоминск | -3,5 | -8,4 | -8,3 | -5,5 | -1,9 | -5,5 |
| Истра | 3,2 | -8,2 | -8,5 | -5,5 | -2,0 | -4,2 |
| Павловский Посад | 2,9 | -8,2 | -9,1 | -5,7 | -1,5 | -4,3 |
| Серпухов | 3,6 | -7,7 | -7,6 | -5,1 | -1,1 | -3,6 |
| Волоколамск | 3,4 | -8,4 | -7,9 | -5,3 | -1,9 | -4,0 |
| Средняя по области | 1,9 | -8,2 | -8,5 | -5,4 | -1,6 | -4,4 |

Таблица 5.28. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1997-1998 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -1,9 | -9,2 | -7,0 | -9,6 | -1,8 | -5,9 |
| Дмитров | -1,8 | -8,8 | -5,7 | -9,1 | -2,1 | -5,5 |
| Клин | -1,7 | -7,8 | -5,6 | -9,0 | -2,2 | -5,3 |
| Коломна | -0,9 | -8,4 | -6,1 | -7,9 | -1,2 | -4,9 |
| Можайск | -0,7 | -8,3 | -5,1 | -7,5 | -1,9 | -4,7 |
| Наро-Фоминск | -1,0 | -8,3 | -5,3 | -7,6 | -2,1 | -4,9 |
| Истра | -1,1 | -8,4 | -5,5 | -8,3 | -2,3 | -5,1 |
| Павловский Посад | -1,5 | -8,5 | -6,3 | -8,7 | -2,0 | -5,4 |
| Серпухов | -0,6 | -8,2 | -5,2 | -7,1 | -1,6 | -4,5 |
| Волоколамск | -1,2 | -8,2 | -5,3 | -8,0 | -2,1 | -5,0 |
| Средняя по области | -1,2 | -8,4 | -5,7 | -8,3 | -1,9 | -5,1 |

Таблица 5.29. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1998-1999 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -8,7 | -6,8 | -5,9 | -7,2 | -2,1 | -6,1 |
| Дмитров | -9,1 | -6,6 | -5,9 | -7,1 | -1,3 | -6,0 |
| Клин | -9,0 | -6,5 | -5,3 | -7,1 | -1,8 | -5,9 |
| Коломна | -8,9 | -6,7 | -4,4 | -7,2 | -1,7 | -5,8 |
| Можайск | -8,6 | -7,0 | -4,6 | -7,1 | -1,5 | -5,8 |
| Наро-Фоминск | -8,7 | -7,1 | -4,9 | -7,1 | -1,8 | -5,9 |
| Истра | -8,9 | -6,9 | -5,0 | -7,4 | -2,1 | -6,1 |
| Павловский Посад | -8,7 | -6,6 | -5,4 | -7,3 | -1,8 | -6,0 |
| Серпухов | -8,6 | -6,8 | -4,3 | -6,7 | -1,7 | -5,6 |
| Волоколамск | -9,1 | -6,7 | -5,2 | -7,3 | -1,5 | -6,0 |
| Средняя по области | -8,8 | -6,8 | -5,1 | -7,2 | -1,7 | -5,9 |

Таблица 5.30. Средняя зимняя температура по области. Сезон 1999-2000 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -7,4 | -2,7 | -7,2 | -3,7 | -1,7 | -4,5 |
| Дмитров | -6,1 | -2,5 | -7,0 | -3,6 | -1,8 | -4,2 |
| Клин | -5,3 | -2,1 | -6,7 | -3,2 | -1,0 | -3,7 |
| Коломна | -6,0 | -2,1 | -6,8 | -3,1 | 1,1 | -3,4 |
| Можайск | -4,4 | -2,2 | -7,0 | -3,3 | 1,7 | -3,0 |
| Наро-Фоминск | -4,9 | -2,3 | -7,3 | -3,6 | -1,8 | -4,0 |
| Истра | -5,1 | -2,4 | -7,3 | -4,2 | -2,7 | -4,3 |
| Павловский Посад | -6,4 | -2,5 | -6,9 | -3,4 | -1,6 | -4,2 |
| Серпухов | -5,2 | -1,9 | -7,0 | -3,0 | -0,9 | -3,6 |
| Волоколамск | -4,5 | -2,2 | -6,8 | -3,7 | -1,8 | -3,8 |
| Средняя по области | -5,5 | -2,3 | -7,0 | -3,5 | -1,1 | -3,9 |

Таблица 5.31. Средняя зимняя температура по области. Сезон 2000-2001 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -1,7 | -3,5 | -5,3 | -7,9 | -2,2 | -4,1 |
| Дмитров | -0,9 | -3,5 | -5,0 | -8,5 | -3,5 | -4,3 |
| Клин | -0,3 | -3,3 | -5,1 | -8,4 | -3,8 | -4,2 |
| Коломна | -0,8 | -2,7 | -5,0 | -7,4 | -2,2 | -3,6 |
| Можайск | 0,4 | -2,4 | -4,6 | -7,6 | -3,5 | -3,5 |
| Наро-Фоминск | 0,0 | -2,8 | -5,0 | -7,6 | -3,1 | -3,7 |
| Истра | -0,3 | -2,8 | -4,7 | -7,5 | -1,8 | -3,4 |
| Павловский Посад | -1,2 | -3,2 | -4,9 | -7,8 | -2,5 | -3,9 |
| Серпухов | 0,1 | -2,4 | -4,6 | -7,2 | -2,1 | -3,2 |
| Волоколамск | 0,0 | -2,9 | -4,8 | -8,1 | -3,7 | -3,9 |
| Средняя по области | -0,5 | -3,0 | -4,9 | -7,8 | -2,8 | -3,8 |

Таблица 5.32. Средняя зимняя температура по области. Сезон 2001-2002 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -0,4 | -11,6 | -5,8 | -1,1 | 1,5 | -3,5 |
| Дмитров | -1,4 | -12,3 | -5,7 | -1,2 | 1,2 | -3,9 |
| Клин | -1,5 | -12,4 | -5,6 | -1,4 | 1,3 | -3,9 |
| Коломна | -0,1 | -11,3 | -5,1 | -0,7 | 2,2 | -3,0 |
| Можайск | -1,0 | -12,3 | -5,4 | -1,0 | 1,7 | -3,6 |
| Наро-Фоминск | -1,0 | -11,5 | -5,4 | -1,1 | 1,5 | -3,5 |
| Истра | -1,0 | -11,6 | -5,0 | -0,6 | 2,6 | -3,1 |
| Павловский Посад | -0,5 | -11,4 | -5,4 | -0,9 | 1,8 | -3,3 |
| Серпухов | -0,5 | -11,5 | -5,2 | -0,5 | 2,2 | -3,1 |
| Волоколамск | -1,3 | -12,5 | -5,3 | -1,3 | 1,4 | -3,8 |
| Средняя по области | -0,9 | -11,8 | -5,4 | -1,0 | 1,7 | -3,5 |

Таблица 5.33. Средняя зимняя температура по области. Сезон 2002-2003 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -2,0 | -14,4 | -8,5 | -10,6 | -4,9 | -8,1 |
| Дмитров | -2,3 | -13,8 | -8,6 | -9,3 | -3,5 | -7,5 |
| Клин | -2,1 | -14,0 | -8,3 | -9,9 | -4,2 | -7,7 |
| Коломна | -1,4 | -13,3 | -7,6 | -10,2 | -4,7 | -7,4 |
| Можайск | -1,9 | -13,6 | -7,6 | -9,7 | -4,3 | -7,4 |
| Наро-Фоминск | -1,9 | -13,6 | -7,7 | -9,7 | -3,9 | -7,4 |
| Истра | -1,9 | -14,0 | -8,2 | -9,7 | -4,4 | -7,6 |
| Павловский Посад | -1,9 | -13,4 | -8,2 | -9,8 | -4,3 | -7,5 |
| Серпухов | -1,3 | -13,0 | -7,2 | -9,9 | -4,0 | -7,1 |
| Волоколамск | -2,0 | -13,7 | -8,1 | -9,4 | -3,9 | -7,4 |
| Средняя по области | -1,9 | -13,7 | -8,0 | -9,8 | -4,2 | -7,5 |

Таблица 5.34. Средняя зимняя температура по области. Сезон 2003-2004 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | 0,4 | -2,9 | -7,3 | -8,6 | 0,7 | -3,5 |
| Дмитров | 0,5 | -2,6 | -7,9 | -8,1 | 0,5 | -3,5 |
| Клин | 0,8 | -2,4 | -8,0 | -8,5 | 0,3 | -3,6 |
| Коломна | 1,0 | -2,4 | -6,4 | -7,9 | 1,2 | -2,9 |
| Можайск | 1,1 | -2,5 | -6,9 | -7,8 | 0,8 | -3,1 |
| Наро-Фоминск | 0,8 | -2,7 | -6,5 | -7,6 | 0,9 | -3,0 |
| Истра | 0,7 | -2,6 | -7,2 | -8,3 | 0,3 | -3,4 |
| Павловский Посад | 0,7 | -2,6 | -7,3 | -8,1 | 0,8 | -3,3 |
| Серпухов | 1,1 | -2,4 | -6,0 | -7,4 | 1,4 | -2,7 |
| Волоколамск | 0,7 | -2,5 | -7,7 | -8,2 | 0,4 | -3,5 |
| Средняя по области | 0,8 | -2,6 | -7,1 | -8,1 | 0,7 | -3,2 |

Таблица 5.35. Данные о температуре за период с 1951 по 1980 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -2,0 | -7,7 | -11,1 | -10,2 | -4,4 | -7,1 |
| Дмитров | -2,4 | -7,2 | -10,4 | -9,5 | -4,4 | -6,8 |
| Клин | -1,7 | -6,7 | -10,6 | -9,1 | -4,6 | -6,5 |
| Коломна | -1,7 | -6,8 | -10,8 | -9,6 | -4,2 | -6,6 |
| Можайск | -1,7 | -6,6 | -10,2 | -9,2 | -4,3 | -6,4 |
| Наро-Фоминск | -2,0 | -6,5 | -10,2 | -9,4 | -4,6 | -6,5 |
| Истра | -1,6 | -7,0 | -10,8 | -10,0 | -4,6 | -6,8 |
| Павловский Посад | -2,0 | -7,3 | -10,8 | -9,8 | -4,2 | -6,8 |
| Серпухов | -1,4 | -7,0 | -10,1 | -9,4 | -4,0 | -6,4 |
| Волоколамск | -1,7 | -6,8 | -10,4 | -9,2 | -4,3 | -6,5 |
| Средняя по области | -1,8 | -7,0 | -10,5 | -9,5 | -4,4 | -6,6 |

Таблица 5.36. Данные о температуре за период с 1980 по 2004 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -3,0 | -7,1 | -7,8 | -7,9 | -2,3 | -5,6 |
| Дмитров | -2,8 | -6,7 | -7,5 | -7,4 | -1,9 | -5,2 |
| Клин | -2,5 | -6,4 | -7,3 | -7,4 | -1,8 | -5,1 |
| Коломна | -2,3 | -6,4 | -7,0 | -7,5 | -1,9 | -5,0 |
| Можайск | -2,5 | -6,4 | -7,0 | -7,3 | -1,8 | -5,0 |
| Наро-Фоминск | -2,7 | -6,5 | -7,1 | -7,3 | -2,0 | -5,1 |
| Истра | -2,5 | -6,6 | -7,2 | -7,4 | -2,0 | -5,1 |
| Павловский Посад | -2,6 | -6,6 | -7,4 | -7,5 | -2,0 | -5,2 |
| Серпухов | -2,2 | -6,2 | -6,7 | -7,0 | -1,7 | -4,7 |
| Волоколамск | -2,4 | -6,4 | -7,2 | -7,3 | -1,9 | -5,0 |
| Средняя по области | -2,5 | -6,5 | -7,2 | -7,4 | -1,9 | -5,1 |

Таблица 5.37. Данные о температуре за период с 1994 по 2004 гг.

| Метеостанция | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Средняя за зимний период |
| Черусти | -2,6 | -8,0 | -7,7 | -6,8 | -1,7 | -5,4 |
| Дмитров | -2,5 | -7,8 | -7,2 | -6,5 | -1,6 | -5,1 |
| Клин | -2,2 | -7,6 | -7,1 | -6,4 | -1,6 | -5,0 |
| Коломна | -1,9 | -7,5 | -6,9 | -6,3 | -1,1 | -4,7 |
| Можайск | -2,5 | -7,6 | -6,7 | -6,2 | -1,3 | -4,8 |
| Наро-Фоминск | -2,7 | -7,6 | -6,8 | -6,2 | -1,7 | -5,0 |
| Истра | -2,1 | -7,7 | -7,0 | -6,5 | -1,7 | -5,0 |
| Павловский Посад | -2,3 | -7,6 | -7,2 | -6,4 | -1,5 | -5,0 |
| Серпухов | -1,6 | -7,3 | -6,5 | -5,9 | -1,3 | -4,5 |
| Волоколамск | -2,1 | -7,6 | -6,9 | -6,3 | -1,7 | -4,9 |
| Средняя по области | -2,3 | -7,6 | -7,0 | -6,4 | -1,5 | -4,9 |

Таблица 5.38. Средняя месячная температура воздуха за зимний период с 1980 по 2004 гг.

| Зимы | Средняя за зимний период, °С |
| --- | --- |
|  | Черусти | Дмитров | Клин | Коломна | Можайск | Наро-Фоминск | Истра | Павловский Посад | Серпухов | Волоколамск | Средняя по области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1980-1981 | -4,9 | -4,9 | -4,7 | -4,7 | -4,9 | -4,8 | -4,8 | -4,9 | -4,5 | -4,9 | -4,8 |
| 1981-1982 | -5,8 | -5,8 | -5,8 | -5,0 | -5,6 | -5,5 | -5,7 | -5,4 | -5,0 | -5,7 | -5,5 |
| 1982-1983 | -3,6 | -3,3 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,2 | -2,6 | -3,1 | -3,1 |
| 1983-1984 | -5,7 | -5,0 | -4,9 | -5,6 | -5,2 | -5,3 | -5,3 | -5,5 | -5,1 | -5,0 | -5,3 |
| 1984-1985 | -9,4 | -9,1 | -9,1 | -9,3 | -9,1 | -9,1 | -9,2 | -9,1 | -8,8 | -9,0 | -9,1 |
| 1985-1986 | -7,8 | -7,1 | -7,0 | -7,2 | -7,3 | -7,2 | -7,3 | -7,2 | -6,6 | -7,0 | -7,2 |
| 1986-1987 | -8,8 | -8,4 | -8,4 | -8,3 | -8,3 | -8,3 | -8,5 | -8,3 | -8,0 | -8,4 | -8,4 |
| 1987-1988 | -6,6 | -5,9 | -5,6 | -6,1 | -5,4 | -5,6 | -5,7 | -6,2 | -5,5 | -5,4 | -5,8 |
| 1988-1989 | -3,8 | -3,3 | -3,0 | -3,2 | -2,8 | -3,1 | -3,0 | -3,4 | -2,9 | -2,9 | -3,1 |
| 1989-1990 | -3,3 | -3,1 | -2,9 | -2,6 | -2,7 | -2,8 | -2,8 | -3,1 | -2,5 | -2,8 | -2,9 |
| 1990-1991 | -4,7 | -4,3 | -4,3 | -4,1 | -4,0 | -4,2 | -4,2 | -4,3 | -3,7 | -4,2 | -4,2 |
| 1991-1992 | -3,9 | -3,0 | -2,8 | -3,0 | -2,5 | -2,9 | -2,8 | -3,1 | -3,0 | -2,6 | -3,0 |
| 1992-1993 | -4,9 | -4,4 | -4,2 | -4,3 | -4,1 | -4,4 | -4,5 | -4,4 | -4,1 | -4,1 | -4,3 |
| 1993-1994 | -7,6 | -6,8 | -6,8 | -7,1 | -6,5 | -6,7 | -6,7 | -6,9 | -6,6 | -6,5 | -6,8 |
| 1994-1995 | -4,4 | -4,1 | -4,0 | -4,0 | -3,9 | -4,0 | -4,1 | -4,1 | -3,7 | -3,9 | -4,0 |
| 1995-1996 | -8,4 | -7,9 | -8,1 | -8,3 | -8,0 | -8,1 | -8,5 | -8,1 | -8,0 | -8,0 | -8,1 |
| 1996-1997 | -4,9 | -4,4 | -3,4 | -4,0 | -5,4 | -5,5 | -4,2 | -4,3 | -3,6 | -4,0 | -4,4 |
| 1997-1998 | -5,9 | -5,5 | -5,3 | -4,9 | -4,7 | -4,9 | -5,1 | -5,4 | -4,5 | -5,0 | -5,1 |
| 1998-1999 | -6,1 | -6,0 | -5,9 | -5,8 | -5,8 | -5,9 | -6,1 | -6,0 | -5,6 | -6,0 | -5,9 |
| 1999-2000 | -4,5 | -4,2 | -3,7 | -3,4 | -3,0 | -4,0 | -4,3 | -4,2 | -3,6 | -3,8 | -3,9 |
| 2000-2001 | -4,1 | -4,3 | -4,2 | -3,6 | -3,5 | -3,7 | -3,4 | -3,9 | -3,2 | -3,9 | -3,8 |
| 2001-2002 | -3,5 | -3,9 | -3,9 | -3,0 | -3,6 | -3,5 | -3,1 | -3,3 | -3,1 | -3,8 | -3,5 |
| 2002-2003 | -8,1 | -7,5 | -7,7 | -7,4 | -7,4 | -7,4 | -7,6 | -7,5 | -7,1 | -7,4 | -7,5 |
| 2003-2004 | -3,5 | -3,5 | -3,6 | -2,9 | -3,1 | -3,0 | -3,4 | -3,3 | -2,7 | -3,5 | -3,2 |
| Среднее значение | -5,6 | -5,2 | -5,1 | -5,0 | -5,0 | -5,1 | -5,1 | -5,2 | -4,7 | -5,0 | -5,1 |
| ТЗ | III | III | III | III | *II | III | III | III | II | III | III |

Примечание. При более точном расчете среднее значение равно -4,995, поэтому II зона.

Таблица 5.39. Повторяемость (%) среднемесячных температур зимнего периода по Московской области за 1980-2004 гг.

| Город | PI | PII | PIII | PIV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 3 °С | до 5 °С | до 8 °С | ниже 8 °С |
| Черусти | 23,5 | 17,4 | 30,4 | 28,7 |
| Дмитров | 23,9 | 23 | 25,7 | 27,4 |
| Клин | 22,3 | 25 | 26,8 | 25,9 |
| Коломна | 24,3 | 18,9 | 34,3 | 22,5 |
| Можайск | 22,7 | 26,4 | 28,2 | 22,7 |
| Наро-Фоминск | 23,9 | 23 | 30,1 | 23 |
| Истра | 24,3 | 20,7 | 29,8 | 25,2 |
| Павловский Посад | 26,3 | 17,5 | 29 | 27,2 |
| Серпухов | 27 | 19,8 | 33,4 | 19,8 |
| Волоколамск | 23,4 | 27 | 22,5 | 27,1 |
| Средняя по области | 24,2 | 21,8 | 29 | 25 |

Таблица 5.40. Средняя месячная температура воздуха за период с 1980 по 2003 гг. по Московской области

| Пункт | Средняя месячная температура воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Черусти | -8,1 | -7,8 | -2,6 | 6,0 | 12,6 | 16,7 | 18,5 | 15,9 | 10,4 | 4,7 | -3,0 | -7,1 |
| Дмитров | -7,7 | -7,4 | -2,2 | 6,0 | 12,1 | 16,4 | 18,2 | 15,9 | 10,3 | 4,7 | -2,8 | -6,7 |
| Клин | -7,4 | -7,2 | -2,1 | 5,8 | 11,8 | 16,1 | 18,0 | 15,6 | 10,2 | 4,8 | -2,7 | -6,4 |
| Коломна | -7,3 | -7,5 | -2,4 | 6,3 | 12,9 | 17,3 | 19,1 | 16,7 | 11,0 | 5,2 | -2,3 | -6,4 |
| Можайск | -7,0 | -7,2 | -2,1 | 6,2 | 12,0 | 16,2 | 18,0 | 15,7 | 10,5 | 5,0 | -2,6 | -6,2 |
| Наро-Фоминск | -7,3 | -7,3 | -2,3 | 5,8 | 12,0 | 16,2 | 18,3 | 15,8 | 10,2 | 4,8 | -2,7 | -6,5 |
| Истра | -7,7 | -7,9 | -2,6 | 5,2 | 12,1 | 16,5 | 17,8 | 15,7 | 10,2 | 4,8 | -2,8 | -7,5 |
| Павловский Посад | -7,6 | -7,4 | -2,4 | 6,2 | 12,5 | 16,8 | 18,7 | 16,2 | 10,5 | 4,8 | -2,6 | -6,6 |
| Серпухов | -6,9 | -7,0 | -2,0 | 6,4 | 12,7 | 16,8 | 18,6 | 16,3 | 10,8 | 5,2 | -2,2 | -6,2 |
| Волоколамск | -7,3 | -7,3 | -2,3 | 5,8 | 12,0 | 16,0 | 17,9 | 15,7 | 10,2 | 4,9 | -2,4 | -6,4 |

Таблица 5.41. Параметры отопительного периода по Московской области

| Пункт | Параметры отопительного периода по Московской области |
| --- | --- |
|  | продолжительность, сутки | средняя температура, °С | начало | конец |
| Черусти | 208 | -2,7 | 28.09 | 23.04 |
| Дмитров | 209 | -2,4 | 29.09 | 25.04 |
| Клин | 212 | -2,2 | 28.09 | 27.04 |
| Коломна | 205 | -2,4 | 01.10 | 23.04 |
| Можайск | 208 | -2,2 | 29.09 | 24.04 |
| Наро-Фоминск | 209 | -2,3 | 29.09 | 25.04 |
| Истра | 213 | -2,4 | 28.09 | 28.04 |
| Павловский Посад | 208 | -2,4 | 29.09 | 24.04 |
| Серпухов | 205 | -2,1 | 01.10 | 23.04 |
| Волоколамск | 209 | -2,2 | 29.09 | 26.04 |

Таблица 5.42. Параметры зимнего периода по Московской области

| Пункт | Параметры зимнего периода |
| --- | --- |
|  | начало | конец | продолжительность, сутки | удельный вес зимнего периода |
| Черусти | 03.11 | 25.03 | 141 | 0,386 |
| Дмитров | 03.11 | 25.03 | 141 | 0,386 |
| Клин | 04.11 | 24.03 | 139 | 0,381 |
| Коломна | 06.11 | 25.03 | 138 | 0,378 |
| Можайск | 05.11 | 23.03 | 137 | 0,375 |
| Наро-Фоминск | 04.11 | 24.03 | 139 | 0,381 |
| Истра | 04.11 | 26.03 | 141 | 0,386 |
| Павловский Посад | 04.11 | 24.03 | 139 | 0,381 |
| Серпухов | 05.11 | 23.03 | 137 | 0,375 |
| Волоколамск | 05.11 | 24.03 | 138 | 0,378 |
| Средняя по области | 04.11 | 24.03 | 139 | 0,381 |

Рис. 5.1. Ход средних зимних месячных температур, г. Дмитров

Рис. 5.2. Ход средних зимних месячных температур, г. Клин

Рис. 5.3. Ход средних зимних месячных температур, г. Волоколамск

Рис. 5.4. Ход средних зимних месячных температур, г. Серпухов

Рис. 5.5. Ход средних зимних месячных температур, г. Черусти

Рис. 5.6. Ход средних зимних месячных температур, г. Наро-Фоминск

Рис. 5.7. Ход средних зимних месячных температур, г. Можайск

Рис. 5.8. Ход средних зимних месячных температур, г. Павловский Посад

Рис. 5.9. Ход средних зимних месячных температур, г. Истра

Рис. 5.10. Ход средних зимних месячных температур, г. Коломна

На данном этапе эти уточнения коснулись наиболее распространенных климатических параметров — средней температуры воздуха холодного периода и продолжительности зимнего и отопительного периодов. В соответствии с практикой температурного зонирования мы исходили из значений средних месячных температур наружного воздуха за весь рассматриваемый период.

Значения средних зимних температур, приведенные на графиках (см. рис. 5.1-5.10) показывают, что изменение температуры носит неустойчивый скачкообразный характер с пиками резкого похолодания. После 1994 г. значения средних месячных температур повышаются, что свидетельствует о некотором потеплении климата.

На основе расчета и анализа выборки повторяемости среднемесячных температур за зимний период по городам Московской области получено применительно к диапазону температур до -3 °С, -5 °С, -8 °С и ниже -8 °С незначительное отличие значений. С одной стороны, потепление климата, с другой — резкие скачки среднемесячных температур дали размазанную картину распределения температур зимнего периода в году. Одну четверть зимнего периода по Московской области составили температуры ниже -8 °С.

Данные расчетов показали повышение значений температур зимнего периода для городов Серпухова (-4,7 °С) и Можайска (-4,995 °С) Московской области. Эти города могут быть переведены во вторую зону ТЗ территории Московской области согласно нормам зимнего удорожания (см. табл. 5.1).

Средняя месячная за зиму температура по Московской области за период 1994-2004 гг. составила -4,9 °С, что соответствует II ТЗ. Однако следует отметить, что период продолжительностью 10 лет нельзя считать достаточным для пересмотра ТЗ в связи с изменчивостью климатических условий. По результатам расчетов в соответствии с ГСН-2001 территория Московской области относится к третьей зоне ТЗ. Средняя месячная зимняя температура по Московской области равна -5,1 °С.

Данные проведенных исследований свидетельствуют об уменьшении периода с отрицательными температурами практически на две недели по сравнению с ГСН-2001. Города Можайск и Серпухов (II ТЗ) имеют самый короткий зимний период — 137 дней.

Продолжительность зимнего периода для г. Дмитрова сократилась на 6 суток с 147 до 141 по сравнению с данными СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Продолжительность отопительного периода для г. Дмитрова также уменьшилась с 216 до 208 суток, а средняя температура отопительного периода возросла с -3,1 °С до -2,7 °С.

Результаты исследований по температурному зонированию территории Московской области по нормам зимнего удорожания подтвердили общую тенденцию климатических перемен, а именно за рассматриваемый период времени температурные условия в городах Московской области изменились в сторону потепления.

Разработка температурного зонирования территории Московской области по нормам зимнего удорожания позволяет усовершенствовать сметную нормативную базу в области строительного проектирования. Результаты проведенных исследований по ТЗ дают возможность уточнить затраты при производстве строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ для ряда пунктов области. Данные по продолжительности отопительного периода могут быть применены для уточнения энергозатрат на отопление и вентиляцию зданий.

Проведенные исследования направлены на дальнейшую адаптацию строительного производства к колебаниям и изменениям климата.

Исследование лаборатории теплофизики строительной климатологии НИИСФ показали, что с целью экономии энергии при строительстве и эксплуатации зданий необходимо в других климатических районах России провести подобные исследования.

Литература

1. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». М., 2003.

2. СНиП 2.01.01.82 «Строительная климатология и геофизика». М.: Стройиздат, 1983.

3. Строительная климатология: Справочное пособие к СНиП. М.: Стройиздат, 1990.

4. Руководство по строительной климатологии: Пособие по проектированию. М.: Стройиздат, 1977.

5. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». М., 2004.

6. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». М., 2004.

7. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство: Планировка и застройка городских и сельских поселений». М., 1990.

8. СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение». М., 2004.

9. СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания». М., 1995.

10. СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные». М., 2001.

11. СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания». М., 1995.

12. СНиП 2.10.03-83 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения». М., 1983.

13. СНиП 2.11.02-87 «Холодильники». М., 1988.

14. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». М., 2004.

15. СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». М., 2003.

16. СНиП 31-03-2001 «Производственные здания». М., 2001.

17. СНиП 23-02-2003 «Защита от шума». М., 2004.

18. Метеорологический ежемесячник. 1980-2004. Вып. 8. Ч. II. № 1-12.

19. ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные: Параметры микроклимата в помещениях». М.: МНТКС, 1999.

20. Богословский В.Н. Тепловой режим здания. М.: Стройиздат, 1979.

21. Богословский В.Н. Строительная теплофизика: Теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. М.: Высшая шк., 1982.

22. Краснов М.И., Климова Г.К. О нормах по строительной климатологии в СССР // Тр. Междунар. симпозиума «Строительная климатология». М., 1982. С. 376-386.

23. ТСН НТП-88 МО «Нормы теплотехнического проектирования гражданских зданий с учетом энергосбережения». М., 2000.

24. Заварина М.В. Строительная климатология. Л.: Гидрометеоиздат, 1976.

25. Climate Change Impact on the United States // The Potential Consequences of Climate Variability and Change. Foundation // National Assessment Team. US GCRP. Ldn: Cambridge University Press, 2001. 512 p.

26. IPCC // Third Assessment Report. Ldn Cambridge University Press, 2001. V. 1.

27. Друянов В.А. Парниковый эффект — благо для всей земли // Энергия экономика, техника, экология. 2000. № 12.

28. Клименко В.В. и др. Изменение параметров отопительного периода на европейской территории России в результате глобального потепления // Изв. РАН. Энергетика. 2002. № 2.

29. Клименко В.В., Федоров М.В., Андрейченко Т., Микушина О.В. Климат на рубеже тысячелетий // Вестник МЭИ. 1994. № 3. С. 103-108.

30. Jones P.D., Parker D.E., Oxborn T.J., Briffa K.R. Global and Hemispheric Temperature Anomaleland and Marine Instrumental Records // A Compendium of Data on Global Change. Oak Ridge. USA Carbon Dioxide Information and Analysis Center, Oak Ridge National laboratory US, Department of Energy, 2001.

31. Ефимова Н.А., Байкова И.М., Лаперье B.C. Влияние потепления климата на режим отопления зданий // Метеорология и гидрология. 1992. № 12. С. 95-98.

32. Влияние глобальных изменений природной среды и климата на функционирование экономики России / Под ред. Н.П. Лавёрова. М.: УРСС, 1998.

33. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Сер. 3: Многолетние данные. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. Ч. 1-6. Вып. 1-34.

34. Природа города Москвы и Подмосковья. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1947.

35. ГСН 81-05-02-2001 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время». М., 2002.

36. ГСНр 81-05-02-2001 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время». М., 2002.

37. Указание о порядке разработки норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время по конструкциям и видам работ. 693/698. У-41.

38. СНиП III-В.3-62* «Бетонные и железобетонные конструкции: Правила производства и приемки монтажных работ». М., 1963.

39. СНиП III-16-73 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные: Правила производства и приемки монтажных работ». М., 1979.

40. СНиП III-16-80 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные: Правила производства и приемки монтажных работ».

41. СНиП III-В.4-62 «Каменные конструкции: Правила производства и приемки работ». М., 1964.

42. СНиП III-В.4-72 «Каменные конструкции: Правила производства и приемки работ». М., 1972.

43. СНиП III-17-78 «Каменные конструкции». М., 1979.

44. СНиП III-В.10-62 «Гидроизоляция: Правила производства и приемки работ». М., 1963.

45. СНиП III-20-74 «Гидроизоляция: Правила производства и приемки работ». М., 1975.

46. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». М., 1988.

47. СНиП III-В.1-70 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные: Правила производства и приемки монтажных работ». М., 1971.

48. СНиП III-15-76 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные: Правила производства и приемки монтажных работ». М., 1977.

49. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». М., 1988.

50. Кобышева Н.В., Наровлянский Г.Я. Климатическая обработка метеорологической информации. Л.: Гидрометеоиздат, 1978.

Оглавление

Введение

Глава 1. Методика расчета климатических параметров

1.1. Область применения

1.2. Методы расчета климатических параметров

1.2.1. Получение, обработка и представление климатической информации

1.2.2. Средняя месячная температура воздуха

1.2.3. Температуры наиболее холодной пятидневки различной обеспеченности

1.2.4. Продолжительность отопительного периода

1.2.5. Продолжительность зимнего периода

1.2.6. Температурное зонирование (ТЗ) территории (на примере городов Московской области)

Глава 2. Расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха

2.1. Параметры микроклимата в помещениях

2.2. Комплексные климатические параметры наружного воздуха

2.3. Расчетные параметры воздуха наиболее холодной пятидневки с различной обеспеченностью

2.4. Средняя продолжительность периода с температурой воздуха различных градаций

2.5. Солнечная радиация, поступающая на различно ориентированные поверхности зданий и сооружений

Глава 3. Параметры наружного воздуха на перспективу с учетом глобального изменения климата

Глава 4. Градусо-сутки отопительного периода для гражданских и производственных зданий

Глава 5. Температурное зонирование территории Московской области по зимним условиям

5.1. Техническое обоснование

5.2. Климатические особенности региона

5.3. Результаты исследований климатических параметров

Литература